# 一种三节倒装丝杆总成论文和设计-章新锋

### 全文摘要

本实用新型公开了一种三节倒装丝杆总成，包括小丝杆、中空丝杆和连接管，小丝杆的上端连接有电机，中空丝杆的上端外壁上和连接管的上端外壁上分别设置有一级螺母和二级螺母，小丝杆和中空丝杆分别与一级螺母和二级螺母螺纹连接，一级螺母内设置有一轴承，轴承的内壁固定在中空丝杆的外壁上，中空丝杆的内壁上设置有多道键槽，小丝杆末端固设有与键槽适配的花键。本实用新型具有以下优点和效果：在花键与一级螺母的限制下，小丝杆相对中空丝杆的行程被稳定，从而降低了小丝杆和中空丝杆上的螺纹的磨损程度，使得两者的耐用性更好。

### 主设计要求

1.一种三节倒装丝杆总成，其特征在于：包括小丝杆、中空丝杆和连接管，小丝杆的上端连接有电机，中空丝杆的上端外壁上和连接管的上端外壁上分别设置有一级螺母和二级螺母，小丝杆和中空丝杆分别与一级螺母和二级螺母螺纹连接，一级螺母内设置有一轴承，轴承的内壁固定在中空丝杆的外壁上，中空丝杆的内壁上设置有多道键槽，小丝杆末端固设有与键槽适配的花键。

### 设计方案

1.一种三节倒装丝杆总成，其特征在于：包括小丝杆、中空丝杆和连接管，小丝杆的上端连接有电机，中空丝杆的上端外壁上和连接管的上端外壁上分别设置有一级螺母和二级螺母，小丝杆和中空丝杆分别与一级螺母和二级螺母螺纹连接，一级螺母内设置有一轴承，轴承的内壁固定在中空丝杆的外壁上，中空丝杆的内壁上设置有多道键槽，小丝杆末端固设有与键槽适配的花键。

2.根据权利要求1所述的一种三节倒装丝杆总成，其特征在于：所述一级螺母包括固定台，固定台下端通过螺钉固设有底板，固定台底部设置有供轴承嵌入的柱形槽。

3.根据权利要求1所述的一种三节倒装丝杆总成，其特征在于：小丝杆的上端与电机之间设置有联轴器。

4.根据权利要求1所述的一种三节倒装丝杆总成，其特征在于：所述小丝杆与中空丝杆的螺纹间距比在1:2到1：2.5。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及升降设备技术领域，特别涉及一种三节倒装丝杆总成。

背景技术

电动升降立柱被广泛应用于家居、医疗等领域，现有技术上的升降立柱，在升起过程中，丝杆之间容易发生倾斜而造成丝杆上的螺纹发生磨损，在长期使用后，会进一步加大倾斜的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种丝杆磨损较小的三节倒装丝杆总成。

本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：一种三节倒装丝杆总成，包括小丝杆、中空丝杆和连接管，小丝杆的上端连接有电机，中空丝杆的上端外壁上和连接管的上端外壁上分别设置有一级螺母和二级螺母，小丝杆和中空丝杆分别与一级螺母和二级螺母螺纹连接，一级螺母内设置有一轴承，轴承的内壁固定在中空丝杆的外壁上，中空丝杆的内壁上设置有多道键槽，小丝杆末端固设有与键槽适配的花键。

通过采用上述技术方案，在花键与一级螺母的限制下，小丝杆相对中空丝杆的行程被稳定，从而降低了小丝杆和中空丝杆上的螺纹的磨损程度，使得两者的耐用性更好。

进一步设置为：所述一级螺母包括固定台，固定台下端通过螺钉固设有底板，固定台底部设置有供轴承嵌入的柱形槽。

通过采用上述技术方案，固定台与底板的配合将轴承固定在一定位置内，保证了轴承在转动时的稳定性。

进一步设置为：小丝杆的上端与电机之间设置有联轴器。

通过采用上述技术方案，联轴器能够稳定小丝杆的上端与电机的转动轴，从而使得电机带动小丝杆转动更加稳定。

进一步设置为：所述小丝杆与中空丝杆的螺纹间距比在1:2到1：2.5。

通过采用上述技术方案，将小丝杆与中空丝杆的螺纹间距比控制在1:2到1:2.5之间能够使得该升降立柱在升降时，保持其升降时的稳定性。

附图说明

图1为本实用新型三节倒装丝杆总成的示意图；

图2为固定台的立体示意图；

图3为固定台底部的立体示意图。

图中：1、小丝杆；2、中空丝杆；3、连接管；4、电机；5、一级螺母；6、二级螺母；7、轴承；8、键槽；9、花键；10、固定台；11、底板；12、柱形槽；13、联轴器。

具体实施方式

以下结合图1至图3对本实用新型作进一步详细说明。

一种三节倒装丝杆总成，包括小丝杆1、中空丝杆2和连接管3，小丝杆1套在中空丝杆2内，中空丝杆2套在连接管3内。

小丝杆1的上端连接有电机4，从而通过电机4带动小丝杆1转动。小丝杆1与电机4之间设置有联轴器13，从而使得小丝杆1与电机4的转动轴之间，用以减缓由于制造安装不精确、工作时的变形或热膨胀等原因所发生的偏移对小丝杆1造成的磨损。

中空丝杆2的上端外壁上设置有一级螺母5，连接管3的上端外壁上设置有二级螺母6。小丝杆1与一级螺母5通过螺纹连接，中空丝杆2和二级螺母6通过螺纹连接。一级螺母5包括方形的固定台10，固定台10底部设置有供轴承7嵌入的柱形槽12，柱形槽12内设置有一轴承7，固定台10下端通过螺钉固设有底板11，底板11将轴承7限制在柱形槽12内。轴承7的内壁固定在中空丝杆2的外壁上，中空丝杆2的内壁上均匀设置有多道键槽8，小丝杆1末端固设有与键槽8适配的花键9。

固定台10的侧壁上可以设置水平的螺钉，该螺钉向内转动而固定在轴承7的外壁上，从而使得轴承7的转动更加稳定，减少由于中空丝杆2和小丝杆1之间的倾斜程度，降低转动时造成的磨损。

小丝杆1与中空丝杆2的螺纹间距比在1:2到1：2.5，将螺纹间距比控制在1:2到1：2.5之间，能够使得该升降立柱在升降时，保持其升降时的稳定性。

本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920124846.4

申请日:2019-01-24

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209740645U

授权时间:20191206

主分类号:B66F13/00

专利分类号:B66F13/00

范畴分类:申请人:绍兴康拓传动科技有限公司

第一申请人:绍兴康拓传动科技有限公司

申请人地址:312000 浙江省绍兴市新昌县新昌省级高新技术产业园区灵池路5号

发明人:章新锋;俞建军;竺剑东

第一发明人:章新锋

当前权利人:绍兴康拓传动科技有限公司

代理人:蒋卫东

代理机构:33220

代理机构编号:绍兴市越兴专利事务所(普通合伙) 33220

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c014f4b4bfacb2cb99c706b5.html