# 加油站危险性分析及应对措施研究高岩

辽宁省凌海市安全生产监督管理局辽宁凌海121200

摘要：近年来，人口城镇化的加速和民众生活的改善使城市汽车保有量急剧攀升，城市加油站尤其是三四线城市加油站新建比例明显递增。但由于所处环境的复杂性，城市加油站较其他类型加油站的安全隐患更多、安全风险更高、安全防控更难，一旦发生事故后果将更严重。从安全隐患上讲，城市加油站除具备其他类型加油站的隐患外，还因其所处地理环境的独特性，特有的外来安全隐患突发性强、难以防控、后果严重、社会影响大，更具有危害性。因此，要特别重视城市加油站外来隐患的预防和控制。

关键词：加油站；危险性；应对措施

引言

加油站作为带有储存设施的危化品经营单位，经营的成品油包括汽油、柴油等，具有易燃易爆的危险性特点。为社会客户提供车辆燃油加注等服务过程中，人、车流量大，存在着火灾、爆炸、碰撞等事故风险，若管控不到位，极易发生事故，给员工和客户造成人身伤害、财产损失和环境污染，甚至影响社会安全稳定。加油站在经营过程中存在着各类事故隐患，主要包括灭火器维保不到位、遮挡占压消防设施；加油设施、防静电设施、设备防碰撞设施和电气设施防护不完善等。应及时消除事故隐患，落实主体责任，完善法规标准规定的安全生产条件，以确保加油站运行安全。

1加油站的危险性分析

1.1易燃性

汽油闪点较低，着火所需的能量极小（最小点火能量约为0.2mJ），具有高度的易燃性。汽油一旦发生燃烧，速度很快，如有充足的空气，则很容易造成较大的事故。

1.2易爆性

油蒸汽与空气可形成爆炸性混合气体，当达到一定混合比例范围时，遇点火源即会发生爆炸。汽油的爆炸下限极低，混合气体中汽油蒸汽浓度达到1.4%，在极小的点火能量下即可引起混合气体爆炸。

1.3易积聚静电荷

油品为非极性物质，电阻率高、导电性能差、积累电荷的能力较强。油品在输送、灌装等过程中，由于摩擦容易产生静电，当静电荷积聚到一定程度时，就会产生电火花。如果静电火花能量达到或大于油品蒸汽的最小点火能量时，就会立即引起燃烧和爆炸。

1.4易蒸发、易扩散

汽油在较低的气温下就能蒸发，柴油在常温下蒸发相对较慢，但随着温度升高，柴油蒸发速度加快。蒸发形成的油蒸汽相对密度较大（大于空气），容易贴地面、水面流动扩散，还能存积在坑洼处与空气混合形成爆炸气体，油品这种易蒸发、易扩散的特性，往往是引起火灾爆炸的根源。

1.5毒性

油品大多含有烯烃、芳香烃、硫化物等烃类有机物和无机物，具有一定的毒性。油蒸汽经口、鼻进入呼吸系统，能使人体器官受损。少则刺激人体肌肤，重则破坏生理机能，引起功能障碍、疾病等。

2加油站危险性因素的控制措施

2.1建立健全培训考评制度

为了使加油站员工教育培训的效果更好,建议健全加油站培训监督考评制度。首先,应针对员工的职业技能培训建立职业考评规则,通过培训后的职业技能考评来评价员工的绩效,使绩效与薪酬挂钩,这样一来,员工在参与培训过程中的注意力就会更集中,培训的效果也就更容易凸显出来。通常情况下,加油站员工参与培训流于形式,他们不能够真正认真地学习同加油站日常工作相关的知识,员工自身也没有正确认识培训工作的重要意义和作用,普遍存在着忽视培训工作的现象。甚至还有一些个别员工找借口不去参加培训学习,针对上述现象建立起一定的考核机制,就可以将员工的积极性调动起来,也可以提升培训工作的质量。其次,加油站可以设立员工职业技能大赛等活动,鼓励员工积极提高自身的职业技能,并且,职业技能大赛本身就是对培训进行检验的过程。第三,针对员工的思想发展培训,其检查和监督的方式不应该是参与会议、撰写报告,而是应该将员工的思想发展转化为工作中的实际行为表现,通过员工间的互相监督、上下级监督来考评员工思想发展状态。

2.2严格加油站选址

加油站的选址需要考虑多方面的因素，由于加油站是地利性产业，一个合适的地理位置能够给经营者带来最大的收益，包括在安全问题、交通问题上进行严格考量，具体要考虑的因素包括以下几点：

（1）地理位置：要研究加油站建设位置是否符合该地区的发展规划，是否与周边企业或居民产生冲突矛盾，与政府相关政策的关系是否协调，以及能否满足运营需求等。

（2）占地面积：要合理考量加州站建设规模以及地下油罐所需空间，计算土石方工程量等。

（3）地质要求：分析地质方面对建设工程的要求是否满足，包括地基承载能力、是否存在不良结构的地质层段，类似软土、断层等问题。

（4）交通条件：加油站必须考虑油品供应的运输储存，良好的交通条件决定了油品的销售。

（5）环境安全：包括对周边建筑、居民聚居区的距离是否安全妥当，确保远离火源以及相关危险物品。

2.3新工艺—复合输油管材

（1）使用寿命长

传统的输油管材在使用前也会采取相应的防腐处理，以期增加其使用寿命，然而这种方法也仅能让管材维持十年左右的工作寿命，而复合输油管材具有相对较高的稳定性，往往能够达到近五十年的使用寿命，能够极大地满足加油站的工作需求，减少了在换管材中浪费的时间与成本。

（2）安全性高

复合输油管材的内表面比传统的管材更为光滑，因此能够减少内表面的静电，降低危险事故发生率。同时，复合输油管材具有双层的设计，保证了管材的质量安全。复合输油管材还有专门的链接技术，相比传统的明火焊接方式明显提高了加油站的安全性。

（3）运输方便

传统的输油管材主要为钢管，质量较高，运输较为不便，而复合管材的重量仅为传统输油钢管的十分之一，同时还具有很高的可塑性与还原性，在运输过程中直接将管材折成盘状运输，降低空间，极大提高了运输效率，节约了运输成本。

（4）抗腐蚀性强

复合输油管材具有极高的腐蚀性，在组成部分具有特殊的稳定性化学成分，对酸碱溶液的反应表现均为稳定性表现，包括对湿度的适应能力便于国内不同气候地区的运用。

2.4新技术—阻隔防爆技术

相比较传统的石油存放方式，阻隔防爆装置能够最大程度防止易燃易爆品造成的爆炸危险事件，传统的地下储存法不能够有效降低石油的挥发，导致石油浪费，同时破坏了周边生态环境，甚至出现安全事故。阻隔防爆技术是一种新兴技术，对我国的加油站消防安全带来极大的作用，工作原理是容器阻隔防爆，当容器发生静电燃烧时，进行阻隔防爆，防止发生严重的爆炸事故，保障了工作人员以及周边人员的生命财产安全，有效提高了容器的安全性能。近几年我国加大了对该技术的运用，但是作为新型的安全技术，阻隔防爆技术的推广应用需要一定的时间来适应，在未来具有广阔的发展前景，能够为我国的石油行业带来高效的安全保护。

结束语

综上所述，加油站建设中应当同时注重建设工程的质量与油品储存的安全问题，应当严格把关工程建设，加强监理监管，确保原材料质量合格，同时引进并采用新技术、新工艺，提高加油站运营的安全性，完善与提高阻隔防爆技术，合理运用复合输油管材，最大程度保障加油站及周边的安全，并提高经济效益。

参考文献

[1]连浩.浅析加油站建设新技术应用[J].建筑工程技术与设计,2014(2)：77-79.

[2]杨文斌.加油站工程建设中新技术的运用实践微探[J].建筑工程技术与设计,2016(24):：55-56.

[3]董肖琦.新技术新产品加油站工程建设中的应用研究[J].建筑工程技术与设计,2016(24)：18-19.

作者简介

高岩（1974年10月-）;性别,男;现在是注册安全工程师！资格证号10996安全评价师！全日制大专！保护地园艺专业！现工作于凌海市安全生产监督管理局！职务教导员。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c07b31827500b3f5d07a9a82.html