# 浅谈水利工程中岩石基础灌浆技术

刘小艳

（中国水利水电第十二工程局有限公司310004）

摘要：水利工程施工的过程中，基础处理一直都是一个非常重要的环节，同时它也对整个工程的施工质量有着非常关键的作用，所以在施工中一定要对其予以高度的重视，本文主要分析了水利工程中岩石基础灌浆技术，以供参考和借鉴。

关键词：水利工程；岩石基础灌浆技术

在水工建筑施工的过程中主要分为两个大类，一种是岩基，一种是软基，天然地基通常都存在着天然的缺陷，在这样的情况下就需要采取有效的措施对其进行处理，只有这样才能更好的保证地基的可靠性，水工建筑基础处理通常就是指采用一些技术来减少或者是缓解自然缺陷带来的一些负面影响，从而也改进了其自身的性能，使得地基有着非常大的轻度和整体性，水利工程运行的安全性和稳定性也就得到了更高的保障。在施工的过程中，对基础处理的要求越来越高，在这一过程中还要计划出一个综合效益非常强的施工方案。

1、岩石基础灌浆

岩石基础灌浆(简称基岩灌浆)，就是将某种具有流动性和胶凝性的浆液，按一定的配比要求，通过钻孔用灌浆设备压入岩层的(裂)隙中，经过硬化胶结后，形成结石，以提高基岩的强度与整体性，改善基岩的抗渗性。基岩灌浆处理要在分析研究基岩地质条件、建筑物类型和级别、承受水头、地基应力和变位等因素后选择确定。灌浆技术除运用于大坝的基岩处理，还广泛应用于水下隧洞围岩固结、衬砌回填、超前支护、混凝土坝体接缝以及建(构)筑物补强、堵漏等方面。

2、基岩灌浆的分类

2.1帷幕灌浆

这种施工技术就是指将帷幕布置在迎水面的坝基上，这样就形成了一道不间断的防渗墙，这样做的主要目的就是能够对坝基的渗流量进行有效的控制，从而也更好的保证了坝基的渗透处在稳定的状态当中，帷幕灌浆深度的确定主要是受地质条件的影响，但是总体的深度要比固结灌浆深很多，一些工程帷幕的深度甚至已经超过了一百米，在实际的操作中，通常会采用单孔灌浆的方式，灌浆的压力也相对较大。通常情况下，帷幕灌浆会在水库蓄水或隧洞过水之前完成，这样对控制灌浆的质量有着十分重要的作用，因为帷幕灌浆在施工的过程中需要完成大量的工作，这项施工和坝体施工的时间存在着一定的矛盾，所以该施工通常都会在坝体基础灌浆的走廊内完成，这样可以完全不影响双方面的施工，同时还具备了一定的混凝土压重，对灌浆压力的提升和灌浆质量的改善都有着非常关键的作用。对于高坝的灌浆帷幕而言，通常要深入两岸的坝肩位置进行施工，很多工程在坝基和山体之间形成了地下的帷幕，这样就可以大大增加挡水面积。

2.2固结灌浆

这种施工主要是为了完善整个基岩的整体性和强度，同时还要严格的对其透水性进行控制，如果施工的过程中，基岩的地质条件本身就比较好，通常就可以在八级上下游应力较大的地方设置灌浆孔，如果地质条件不是很好，坝体的高度又比较高的情况下，就需要对坝基进行更加全面而具体的灌浆，甚至在坝基的外部也要进行固结灌浆，灌浆施工中，灌浆孔的深度应该在5到8米，情况特殊的也可以达到15到40米，灌浆孔应该是网络状的布置方式，通常采用的是群孔灌浆的方式。固结灌浆通常比较适合用在坝体基层厚度比较大的混凝土上进行，这样就可以避免基层表面出现严重的冒浆现象，同时还要在施工的过程中选择比较大的灌浆压力，这样就可以有效的改善灌浆的效果，在保证了效果的同时也可以让坝体和基岩接触到灌浆，如果基岩的硬度比较大，同时有着非常好的完整性，为了提高施工的效率，可以在基岩的表面进行固结灌浆处理，在基层的混凝土上实行钻孔灌浆，在混凝土的强度已经达到了设计强度的50%之后，就可以开始施工，在浇筑施工的过程中，一定要保证混凝土的厚度已经达到规定的水平之后再进行灌浆。

某工程的部分坝基固结灌浆采取了浇筑找平混凝土的方法，找平混凝土的强度等级与大坝基础混凝土相同．浇筑厚度一般为30～40cm，以填平低洼坑槽为主，待找平混凝土强度达到70％的设计强度后，开始固结灌浆作业。

某水利枢纽进水塔基岩进行的无盖重固结灌浆在基岩面上浇筑了30～40cm的垫层混凝土，在垫层混凝土的保护下．先进行表层3m的固结灌浆，在基岩面形成盖板后，再进行下部岩体灌浆。某水电站拱坝坝基固结灌浆原则上由无盖重灌浆开始，至有盖重灌浆结束。无盖重灌浆在岩石裸露条件下施工，主要进行3m孔深以下岩体的灌浆，3m以上通过接管引至坝后集中地点，在浇筑坝体基础混凝土后再进行灌浆。同一地段的基岩灌浆必须按先固结灌浆后帷幕灌浆的顺序进行。

2.3接触灌浆

其目的是加强坝体混凝土与坝基或岸肩之间的结合能力，提高坝体的抗滑稳定性。一般是通过混凝土钻孔压浆或预先在接触面上埋设灌浆盒及相应的管道系统，也可结合同结灌浆进行。接触灌浆应安排在坝体混凝土达到稳定温度以后进行，以防止混凝土收缩产生拉裂。

3、灌浆的材料

岩基灌浆的浆液，一般应该满足如下要求：

3.1浆液在受灌的岩层中应具有良好的可灌性，即在一定的压力下，能灌入到裂隙、空隙或孔洞中，充填密实。

3.2浆液硬化成结石后，应具有良好的防渗性能、必要的强度和黏结力。

3.3为便于施工和增大浆液的扩散范围．浆液应具有良好的流动性。

3.4浆液应具有较好的稳定性，析水率低盐基灌浆以水泥灌浆最普遍。灌入基岩的水泥浆液，由水泥与水按一定配比制成，水泥浆液呈悬浮状态。水泥灌浆具有灌浆效果可靠、灌浆设备与工艺比较简单、材料成本低廉等优点。水泥浆液所采用的水泥品种，应根据灌浆目的和环境水的侵蚀作用等因素确定。

一般情况下，可采用标号不低于C45的普通硅酸盐水泥或硅酸盐大坝水泥，如有耐酸等要求，则选用抗硫酸盐水泥。矿渣水泥与火山灰质硅酸盐水泥由于其析水快、稳定性差、早期强度低等缺点，一般不宜使用。

水泥颗粒的细度对于灌浆的效果有较大影响。水泥颗粒越细，越能够灌入细微的裂隙中，水泥的水化作用也越完全。对于帷幕灌浆，对水泥细度的要求为通过80m方孔筛的筛余量不大于5％。灌浆用的水泥要符合质量标准，不得使用过期、结块或细度不合要求的水泥。对于岩体裂隙宽度小于200m的地层，普通水泥制成的浆液一般难于灌入。为了提高水泥浆液的可灌性，自20世纪80年代以来，许多国家陆续研制出各粪超细水泥，并在工程中得到广泛采用。超细水泥颗粒的平均粒径约4m，比表面积8000cm2／g。它不仅具有良好的可灌性．同时在结石体强度、环保及价格等方面都具有优势，特别适合细微裂隙基岩的灌浆。

在水泥浆液当中加入适量的砂和粉煤灰就可以制成其他形式的砂浆，这种水泥砂浆可以使用在注入量要求相对较高，但是对解释强度没有很严格要求的基岩灌浆当中，它能有效的节约水泥，减少施工成本。当遇到一些特殊的地质条件，如断层、破碎带、细微裂隙等．采用普通水泥浆液难于达到工程要求时，也可采用化学灌浆，即灌注以环氧树脂、聚氨酯、甲凝类等高分子材料为基材制成的浆液。其材料成本比较高，灌浆工艺比较复杂。在基岩处理中，化学灌浆仪起辅助作用，一般是先进行水泥灌浆，再在其基础上进行化学灌浆，这样既可提高灌浆质量，也比较经济。

4、结语

水利工程在我国的发展中占据着越来越重要的作用，同时其在施工的过程中，质量也是人们最为关心的问题，在水利工程施工的过程中最为重要也最为关键的就是基础处理，只有保证基础灌浆的质量，水利工程自身的稳定性和安全性才能得以有效的保障。

参考文献：

[1]周宜红.水利水电工程建设建立概论[M].武汉：武汉大学出版社，2004.

[2]曹丰.建筑施工技术[M].郑州：郑州大学出版社，2007.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c127643373bf5d3640ce8abb.html