# 延长碳化时间对焦炭性能的影响

### 论文摘要

为了研究延长碳化时间对焦炭质量的影响,通过对焦炭块度、冷热强度和气孔率等指标进行宏观分析,并且从焦炭显微结构微观角度分析延长碳化时间对焦炭内部结构的改变。结果表明,随着碳化时间的延长,焦炭中的镶嵌组织逐渐增多,光学组织之间有很好的结合性,减少了裂纹的发生,阻止了裂纹的延展;焦炭的块度大幅提高,冷热性能均有所改善,孔径和气孔率都有所降低,焦炭的反应性降低。

### 论文目录

- 1 试验设备与样品制备

- 1.1 试验设备

- 1.1.1 300kg焦炉炼焦试验

- 1.1.2 焦炭显微光学组织测定

- 1.1.3 焦炭气孔率和孔径分布测定

- 1.1.4 焦炭冶金热性能测定

- 1.2 样品制备

- 2 试验结果及分析

- 2.1 碳化时间对焦炭块度的影响

- 2.2 碳化时间对焦炭强度的影响

- 2.3 碳化时间对焦炭光学组织的影响

- 2.4 碳化时间对焦炭气孔率和气孔内径变化的影响

- 2.5 焦炭微观结构与焦炭块度和强度的关系

- 3 延长碳化时间对运行节奏和生产效率的影响

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张小明,马超,李东涛,郭德英

关键词: 焦炭,碳化时间,微观组织结构,气孔率

来源: 中国冶金 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 首钢集团有限公司技术研究院信息研究所

分类号: TF526.1

DOI: 10.13228/j.boyuan.issn1006-9356.20190046

页码: 6-11

总页数: 6

文件大小: 515K

下载量: 71

### 相关论文文献

- [1].惰性粒度对焦炭强度的影响[J]. 燃料与化工 2012(02)

- [2].提高焦炭1500℃高温热强度[J]. 化工管理 2019(23)

- [3].惰性组粒度对焦炭强度的影响[J]. 燃料与化工 2016(05)

- [4].炼焦工艺条件对焦炭强度的影响分析[J]. 化工管理 2014(30)

- [5].焦炭机械强度压缩性能的评价[J]. 燃料与化工 2018(06)

- [6].炼焦煤焦炭强度的评价方法[J]. 燃料与化工 2012(01)

- [7].应用线性回归法预测焦炭强度[J]. 中国煤炭 2011(06)

- [8].低阶煤热萃取物与瘦煤共炭化焦炭的微观结构及显微强度研究[J]. 燃料化学学报 2018(09)

- [9].冶金焦炭结构及组成的研究进展[J]. 燃料与化工 2019(02)

- [10].高炉内焦炭行为的理论研究[J]. 河南冶金 2019(01)

- [11].日本采用硬度测定方法评价焦炭强度[J]. 江西冶金 2009(01)

- [12].焦炭的热反应性及热反应强度的研究[J]. 当代化工研究 2017(10)

- [13].焦炭强度的影响因素探讨[J]. 煤炭加工与综合利用 2015(04)

- [14].炼焦工艺条件对焦炭强度的影响分析[J]. 煤化工 2012(05)

- [15].高炉焦炭石墨化过程中的微观组织和冶金性能演变[J]. 工程科学学报 2018(06)

- [16].影响焦炭热性能指标的测定因素[J]. 莱钢科技 2011(02)

- [17].炼焦煤的煤岩特征对其结焦性质的影响[J]. 钢铁 2009(01)

- [18].40kg炼焦试验在焦化生产中的应用[J]. 燃料与化工 2012(05)

- [19].焦炭高温冶金性能的认识及展望[J]. 矿产综合利用 2018(01)

- [20].焦炭热态性能对高炉产质量影响的统计解析[J]. 钢铁 2019(02)

- [21].破碎理论在焦炭粉化行为中的应用及分析[J]. 过程工程学报 2018(01)

- [22].焦化过程中添加塑料对煤焦化性能的影响[J]. 塑料科技 2020(05)

- [23].提高煤比对原燃料质量的要求[J]. 安徽冶金科技职业学院学报 2018(04)

- [24].冶金焦炭光学各向同性微观性能的研究与探讨[J]. 燃料与化工 2019(01)

- [25].日本Hypercoal技术现状及其在炼焦中的应用[J]. 上海金属 2014(04)

- [26].焦炭热性质检测技术的发展与应用[J]. 燃料与化工 2017(06)

- [27].浅析八钢焦炭低热态强度、高反应性生产工艺技术[J]. 冶金与材料 2017(05)

- [28].CO_2对焦炭高温气化影响及微观结构分析[J]. 钢铁研究学报 2019(01)

- [29].高炉风口焦炭特性探讨[J]. 酒钢科技 2019(02)

- [30].钢渣基高反应性焦炭气孔结构的溶损演化行为[J]. 化工进展 2019(07)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c137b39aab1ae8393bd11fa1.html