# 螺丝加工用搓牙机论文和设计-张维哲

### 全文摘要

本实用新型公开了一种螺丝加工用搓牙机，包括搓牙通道，搓牙通道的输出端设有检测装置；搓牙通道的输出端还外接有斜置的下料槽，下料槽的底端设有接料桶；接料桶侧周壁的顶部设有：与下料槽底端对接的圆形进料口；接料桶的下方设有底板和缓冲垫；底板顶面还设有竖置滑轨；滑轨上设有滑块；接料桶的侧周壁与滑块固定；滑轨的顶端还铰接有竖置滑轮；滑块的顶部与一牵引绳的一端连接，牵引绳跨越滑轮，且底板顶面还设有：用于夹持牵引绳另一端的气动夹具；气动夹具配有控制其释放牵引绳的控制模块。本实用新型螺丝加工用搓牙机，其能防止不良品落入接料桶。

### 主设计要求

1.螺丝加工用搓牙机，包括搓牙板组，搓牙板组包括固定牙板和移动牙板，固定牙板和移动牙板间形成搓牙通道，搓牙通道的输出端设有用于检测不良品的检测装置；检测装置检测到不良品时向外输出不良品检出信号；其特征在于：所述搓牙通道的输出端还外接有斜置的下料槽，下料槽的底端设有接料桶；接料桶包括：平置底壁，由底壁边沿向上延伸出的竖直侧周壁，以及将侧周壁顶部开口封闭的顶盖；接料桶侧周壁的顶部设有：与下料槽底端对接的圆形进料口；所述接料桶的下方设有底板；底板顶面设有缓冲垫，缓冲垫位于接料桶的正下方；底板顶面还设有竖置滑轨，接料桶位于滑轨和下料槽之间；滑轨上设有：可沿滑轨竖向滑动的滑块；接料桶的侧周壁与滑块固定；滑轨的顶端还铰接有竖置滑轮；所述滑块的顶部与一牵引绳的一端连接，牵引绳跨越滑轮，且底板顶面还设有：用于夹持牵引绳另一端的气动夹具；滑轨位于滑块和气动夹具之间；上述牵引绳的另一端由气动夹具夹持，气动夹具配有控制其释放牵引绳的控制模块，且控制模块由上述不良品检出信号触发而控制气动夹具释放牵引绳；所述接料桶与缓冲垫的垂直间距，大于进料口的内径；所述下料槽顶端与下料槽底端的垂直间距，大于进料口的内径。

### 设计方案

1.螺丝加工用搓牙机，包括搓牙板组，搓牙板组包括固定牙板和移动牙板，固定牙板和移动牙板间形成搓牙通道，搓牙通道的输出端设有用于检测不良品的检测装置；检测装置检测到不良品时向外输出不良品检出信号；其特征在于：

所述搓牙通道的输出端还外接有斜置的下料槽，下料槽的底端设有接料桶；接料桶包括：平置底壁，由底壁边沿向上延伸出的竖直侧周壁，以及将侧周壁顶部开口封闭的顶盖；接料桶侧周壁的顶部设有：与下料槽底端对接的圆形进料口；

所述接料桶的下方设有底板；底板顶面设有缓冲垫，缓冲垫位于接料桶的正下方；底板顶面还设有竖置滑轨，接料桶位于滑轨和下料槽之间；滑轨上设有：可沿滑轨竖向滑动的滑块；接料桶的侧周壁与滑块固定；滑轨的顶端还铰接有竖置滑轮；

所述滑块的顶部与一牵引绳的一端连接，牵引绳跨越滑轮，且底板顶面还设有：用于夹持牵引绳另一端的气动夹具；滑轨位于滑块和气动夹具之间；上述牵引绳的另一端由气动夹具夹持，气动夹具配有控制其释放牵引绳的控制模块，且控制模块由上述不良品检出信号触发而控制气动夹具释放牵引绳；

所述接料桶与缓冲垫的垂直间距，大于进料口的内径；

所述下料槽顶端与下料槽底端的垂直间距，大于进料口的内径。

2.根据权利要求1所述的螺丝加工用搓牙机，其特征在于，所述接料桶与缓冲垫的垂直间距，为进料口内径的十倍以上。

3.根据权利要求2所述的螺丝加工用搓牙机，其特征在于，所述下料槽顶端与下料槽底端的垂直间距，为进料口内径的二十倍以上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及螺丝加工用搓牙机。

背景技术

螺丝的生产过程中需要用到搓牙机，搓牙机包括搓牙板组，搓牙板组包括固定牙板和移动牙板，固定牙板和移动牙板间形成搓牙通道，螺丝上的螺纹由搓牙板组加工而成。

螺丝搓牙有时候会加工不到位，如螺纹长度不够，就产生不良品（螺纹长度未达到预定长度的螺丝），而螺丝加工都是批量生产，不良品一旦混入大量良品中，就很难将不良品从大量良品中剔除。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种螺丝加工用搓牙机，其能防止不良品落入接料桶。

为实现上述目的，本实用新型的技术方案是设计一种螺丝加工用搓牙机，包括搓牙板组，搓牙板组包括固定牙板和移动牙板，固定牙板和移动牙板间形成搓牙通道，搓牙通道的输出端设有用于检测不良品的检测装置；检测装置检测到不良品时向外输出不良品检出信号；

所述搓牙通道的输出端还外接有斜置的下料槽，下料槽的底端设有接料桶；接料桶包括：平置底壁，由底壁边沿向上延伸出的竖直侧周壁，以及将侧周壁顶部开口封闭的顶盖；接料桶侧周壁的顶部设有：与下料槽底端对接的圆形进料口；

所述接料桶的下方设有底板；底板顶面设有缓冲垫，缓冲垫位于接料桶的正下方；底板顶面还设有竖置滑轨，接料桶位于滑轨和下料槽之间；滑轨上设有：可沿滑轨竖向滑动的滑块；接料桶的侧周壁与滑块固定；滑轨的顶端还铰接有竖置滑轮；

所述滑块的顶部与一牵引绳的一端连接，牵引绳跨越滑轮，且底板顶面还设有：用于夹持牵引绳另一端的气动夹具；滑轨位于滑块和气动夹具之间；上述牵引绳的另一端由气动夹具夹持，气动夹具配有控制其释放牵引绳的控制模块，且控制模块由上述不良品检出信号触发而控制气动夹具释放牵引绳；

所述接料桶与缓冲垫的垂直间距，大于进料口的内径；

所述下料槽顶端与下料槽底端的垂直间距，大于进料口的内径。

优选的，所述接料桶与缓冲垫的垂直间距，为进料口内径的十倍以上。

优选的，所述下料槽顶端与下料槽底端的垂直间距，为进料口内径的二十倍以上。

本实用新型的优点和有益效果在于：提供一种螺丝加工用搓牙机，其能防止不良品落入接料桶。

本实用新型中的检测装置，其用于在搓牙通道的输出端检测不良品，可直接采用申请号为03273234.1的中国专利“螺丝搓牙机的检测装置”的技术，即通过螺丝头部的凸出高度来区分不良品，感应片可由不良品（螺丝头部凸出高度超过预定高度的螺丝）触发而向外输出电信号，以该电信号为不良品检出信号。

常态时（检测装置未检测出不良品时）：气动夹具将牵引绳夹住，接料桶由滑块支承，滑块由牵引绳支承，接料桶的进料口与下料槽底端对接，由搓牙通道输出的螺丝（良品）可沿下料槽滑落至接料桶中。

当检测装置检出不良品时：检测装置（感应片）由不良品（螺丝头部凸出高度超过预定高度的螺丝）触发而向外输出电信号（以该电信号为不良品检出信号）；控制模块在不良品检出信号的触发下，第一时间控制气动夹具释放牵引绳，接料桶在重力的作用下下滑，接料桶的进料口与下料槽底端错位，可防止不良品沿下料槽滑落至接料桶中。

附图说明

图1是本实用新型的示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例，对本实用新型的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案，而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

本实用新型具体实施的技术方案是：

如图1所示，一种螺丝加工用搓牙机，包括搓牙板组1，搓牙板组1包括固定牙板和移动牙板，固定牙板和移动牙板间形成搓牙通道，搓牙通道的输出端设有用于检测不良品的检测装置2；检测装置2检测到不良品时向外输出不良品检出信号；

所述搓牙通道的输出端还外接有斜置的下料槽3，下料槽3的底端设有接料桶4；接料桶4包括：平置底壁，由底壁边沿向上延伸出的竖直侧周壁，以及将侧周壁顶部开口封闭的顶盖；接料桶4侧周壁的顶部设有：与下料槽3底端对接的圆形进料口5；

所述接料桶4的下方设有底板6；底板6顶面设有缓冲垫7，缓冲垫7位于接料桶4的正下方；底板6顶面还设有竖置滑轨8，接料桶4位于滑轨8和下料槽3之间；滑轨8上设有：可沿滑轨8竖向滑动的滑块9；接料桶4的侧周壁与滑块9固定；滑轨8的顶端还铰接有竖置滑轮10；

所述滑块9的顶部与一牵引绳11的一端连接，牵引绳11跨越滑轮10，且底板6顶面还设有：用于夹持牵引绳11另一端的气动夹具12；滑轨8位于滑块9和气动夹具12之间；上述牵引绳11的另一端由气动夹具12夹持，气动夹具12配有控制其释放牵引绳11的控制模块，且控制模块由上述不良品检出信号触发而控制气动夹具12释放牵引绳11；

所述接料桶4与缓冲垫7的垂直间距，大于进料口5的内径；

所述下料槽3顶端与下料槽3底端的垂直间距，大于进料口5的内径。

优选的，所述接料桶4与缓冲垫7的垂直间距，为进料口5内径的十倍以上。

优选的，所述下料槽3顶端与下料槽3底端的垂直间距，为进料口5内径的二十倍以上。

本实用新型螺丝加工用搓牙机，其能防止不良品落入接料桶4。

本实用新型中的检测装置2，其用于在搓牙通道的输出端检测不良品，可直接采用申请号为03273234.1的中国专利“螺丝搓牙机的检测装置2”的技术，即通过螺丝头部的凸出高度来区分不良品，感应片可由不良品（螺丝头部凸出高度超过预定高度的螺丝）触发而向外输出电信号，以该电信号为不良品检出信号。

常态时（检测装置2未检测出不良品时）：气动夹具12将牵引绳11夹住，接料桶4由滑块9支承，滑块9由牵引绳11支承，接料桶4的进料口5与下料槽3底端对接，由搓牙通道输出的螺丝（良品）可沿下料槽3滑落至接料桶4中。

当检测装置2检出不良品时：检测装置2（感应片）由不良品（螺丝头部凸出高度超过预定高度的螺丝）触发而向外输出电信号（以该电信号为不良品检出信号）；控制模块在不良品检出信号的触发下，第一时间控制气动夹具12释放牵引绳11，接料桶4在重力的作用下下滑，接料桶4的进料口5与下料槽3底端错位，可防止不良品沿下料槽3滑落至接料桶4中。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920103430.4

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209531989U

授权时间:20191025

主分类号:B21H 3/06

专利分类号:B21H3/06;B07C5/34;B07C5/36

范畴分类:26C;

申请人:苏州上格五金有限公司

第一申请人:苏州上格五金有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市相城区太平街道兴太路28号

发明人:张维哲

第一发明人:张维哲

当前权利人:苏州上格五金有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c1b46e19af9b76a15001857f.html