# 一种具有防潮功能的耐火材料仓储架论文和设计-何志武

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有防潮功能的耐火材料仓储架，包括两个支撑柱，两个所述支撑柱之间固定连接有多个放置板，多个所述放置板的侧壁设有放置槽，所述放置槽内放置有装置盒，所述装置盒的前侧安装有拉把，所述装置盒内放置有干燥剂，所述放置板的上表面均布有多个与放置槽连通的通孔，所述放置槽的两侧设有锁紧机构，其中一个所述支撑柱内设有升降机构，另一个所述支撑柱的两侧壁均安装有滑动机构，所述升降机构与滑动机构共同连接有钟形罩。本实用新型结构合理，防潮效果好，能够有效的吸附仓储架附近的水分。

### 主设计要求

1.一种具有防潮功能的耐火材料仓储架，包括两个支撑柱（3），其特征在于，两个所述支撑柱（3）之间固定连接有多个放置板（9），多个所述放置板（9）的侧壁设有放置槽（15），所述放置槽（15）内放置有装置盒（8），所述装置盒（8）的前侧安装有拉把（6），所述装置盒（8）内放置有干燥剂（12），所述放置板（9）的上表面均布有多个与放置槽（15）连通的通孔（11），所述放置槽（15）的两侧设有锁紧机构，其中一个所述支撑柱（3）内设有升降机构，另一个所述支撑柱（3）的两侧壁均安装有滑动机构，所述升降机构与滑动机构共同连接有钟形罩（1）。

### 设计方案

1.一种具有防潮功能的耐火材料仓储架，包括两个支撑柱（3），其特征在于，两个所述支撑柱（3）之间固定连接有多个放置板（9），多个所述放置板（9）的侧壁设有放置槽（15），所述放置槽（15）内放置有装置盒（8），所述装置盒（8）的前侧安装有拉把（6），所述装置盒（8）内放置有干燥剂（12），所述放置板（9）的上表面均布有多个与放置槽（15）连通的通孔（11），所述放置槽（15）的两侧设有锁紧机构，其中一个所述支撑柱（3）内设有升降机构，另一个所述支撑柱（3）的两侧壁均安装有滑动机构，所述升降机构与滑动机构共同连接有钟形罩（1）。

2.根据权利要求1所述的一种具有防潮功能的耐火材料仓储架，其特征在于，所述干燥剂（12）为活性炭颗粒。

3.根据权利要求1所述的一种具有防潮功能的耐火材料仓储架，其特征在于，所述锁紧机构包括设置在放置槽（15）两侧的圆腔，所述圆腔内设有抵板（17），所述抵板（17）的侧壁固定连接有楔形块（18），所述装置盒（8）的侧壁设有与楔形块（18）相配合的楔形槽，所述抵板（17）的另一侧与圆腔的内壁之间通过弹簧（16）弹性连接，所述抵板（17）的侧壁固定连接有拉杆（19），所述与圆腔的内壁设有条形槽，所述拉杆（19）的末端贯穿条形槽。

4.根据权利要求1所述的一种具有防潮功能的耐火材料仓储架，其特征在于，所述升降机构包括设置在其中一个支撑柱（3）内的条形腔（13），所述支撑柱（3）的上端固定连接有驱动电机（10），所述驱动电机（10）的输出轴末端延伸至条形腔（13）内并固定连接有螺纹杆（14），所述螺纹杆（14）上螺纹连接有螺母，所述螺母的侧壁与条形腔（13）的内壁滑动连接，所述螺母的前后侧壁固定连接有连接杆（4），所述条形腔（13）相对的内壁均设有条形口（2），所述连接杆（4）的末端贯穿条形口（2）并与钟形罩（1）的内壁固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种具有防潮功能的耐火材料仓储架，其特征在于，所述滑动机构为滑轨（7），所述滑轨（7）与钟形罩（1）的内壁滑动连接。

6.根据权利要求1所述的一种具有防潮功能的耐火材料仓储架，其特征在于，所述钟形罩（1）的底部内壁可拆卸连接有装置袋（5），所述装置袋（5）内装有石灰。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及耐火材料技术领域，尤其涉及一种具有防潮功能的耐火材料仓储架。

背景技术

耐火材料应用于钢铁、有色金属、玻璃、水泥、陶瓷、石化、机械、锅炉、轻工、电力、军工等国民经济的各个领域，是保证上述产业生产运行和技术发展必不可少的基本材料，在高温工业生产发展中起着不可替代的重要作用。

生产耐火材料的过程中需使用特定的耐火材料仓储架来存放耐火材料，在现有的技术中，大部分耐火材料仓储架不具备防潮功能，导致在其上方放置耐火材料时受潮气影响而影响耐火材料的本身质量。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种具有防潮功能的耐火材料仓储架，其防潮效果好，能够有效的吸附仓储架附近的水分。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种具有防潮功能的耐火材料仓储架，包括两个支撑柱，两个所述支撑柱之间固定连接有多个放置板，多个所述放置板的侧壁设有放置槽，所述放置槽内放置有装置盒，所述装置盒的前侧安装有拉把，所述装置盒内放置有干燥剂，所述放置板的上表面均布有多个与放置槽连通的通孔，所述放置槽的两侧设有锁紧机构，其中一个所述支撑柱内设有升降机构，另一个所述支撑柱的两侧壁均安装有滑动机构，所述升降机构与滑动机构共同连接有钟形罩。

优选地，所述干燥剂为活性炭颗粒。

优选地，所述锁紧机构包括设置在放置槽两侧的圆腔，所述圆腔内设有抵板，所述抵板的侧壁固定连接有楔形块，所述装置盒的侧壁设有与楔形块相配合的楔形槽，所述抵板的另一侧与圆腔的内壁之间通过弹簧弹性连接，所述抵板的侧壁固定连接有拉杆，所述与圆腔的内壁设有条形槽，所述拉杆的末端贯穿条形槽。

优选地，所述升降机构包括设置在其中一个支撑柱内的条形腔，所述支撑柱的上端固定连接有驱动电机，所述驱动电机的输出轴末端延伸至条形腔内并固定连接有螺纹杆，所述螺纹杆上螺纹连接有螺母，所述螺母的侧壁与条形腔的内壁滑动连接，所述螺母的前后侧壁固定连接有连接杆，所述条形腔相对的内壁均设有条形口，所述连接杆的末端贯穿条形口并与钟形罩的内壁固定连接。

优选地，所述滑动机构为滑轨，所述滑轨与钟形罩的内壁滑动连接。

优选地，所述钟形罩的底部内壁可拆卸连接有装置袋，所述装置袋内装有石灰。

本实用新型与现有技术相比，其有益效果为：

1、设置有放置槽，放置槽内放置有装置盒，装置盒内装有干燥剂，能够有效的吸附放置板附近的水分。

2、设置有钟形罩，能够罩住仓储架，能够有效避免潮湿的空气进入内部，防潮效果更佳。

3、设置有升降以及以及滑动机构，便于将钟形罩升起，不影响正常的上货卸货。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种具有防潮功能的耐火材料仓储架的结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种具有防潮功能的耐火材料仓储架的剖视结构示意图；

图3为本实用新型提出的一种具有防潮功能的耐火材料仓储架的A处结构放大示意图。

图中：1钟形罩、2条形口、3支撑柱、4连接杆、5装置袋、6拉把、7滑轨、8装置盒、9放置板、10驱动电机、11通孔、12干燥剂、13条形腔、14螺纹杆、15放置槽、16弹簧、17抵板、18楔形块、19拉杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-3，一种具有防潮功能的耐火材料仓储架，包括两个支撑柱3，两个支撑柱3之间固定连接有多个放置板9，多个放置板9的侧壁设有放置槽15，放置槽15内放置有装置盒8，装置盒8的前侧安装有拉把6，装置盒8内放置有干燥剂12，放置板9的上表面均布有多个与放置槽15连通的通孔11，干燥剂12为活性炭颗粒，活性炭可以有效的吸附空气中的水分，且成本较低。

放置槽15的两侧设有锁紧机构，锁紧机构包括设置在放置槽15两侧的圆腔，圆腔内设有抵板17，抵板17的侧壁固定连接有楔形块18，装置盒8的侧壁设有与楔形块18相配合的楔形槽，抵板17的另一侧与圆腔的内壁之间通过弹簧16弹性连接，抵板17的侧壁固定连接有拉杆19，与圆腔的内壁设有条形槽，拉杆19的末端贯穿条形槽，拉动两侧的两个拉杆19，带动抵板17后移，抵板17带动楔形块18离开装置盒8侧壁上的楔形槽，从而便可将装置盒8抽出对内部的干燥剂12进行更换。

其中一个支撑柱3内设有升降机构，另一个支撑柱3的两侧壁均安装有滑动机构，升降机构包括设置在其中一个支撑柱3内的条形腔13，支撑柱3的上端固定连接有驱动电机10，驱动电机10的输出轴末端延伸至条形腔13内并固定连接有螺纹杆14，螺纹杆14上螺纹连接有螺母，螺母的侧壁与条形腔13的内壁滑动连接，螺母的前后侧壁固定连接有连接杆4，条形腔13相对的内壁均设有条形口2，连接杆4的末端贯穿条形口2并与钟形罩1的内壁固定连接，滑动机构为滑轨7，滑轨7与钟形罩1的内壁滑动连接，需要进行装货时，可启动驱动电机10，带动螺纹杆14转动，螺纹杆14带动螺母上升，螺母带动连接杆4上升，连接杆4带动钟形罩1上升，从而便于上货，上货后再将钟形罩1下降将整个仓储架罩住，能够有效避免外部潮湿的空气进入内部。

升降机构与滑动机构共同连接有钟形罩1，钟形罩1的底部内壁可拆卸连接有装置袋5，装置袋5内装有石灰，能够避免潮湿的空气从下方的开口处进入。

本实用新型中，需要进行装货时，可启动驱动电机10，带动螺纹杆14转动，螺纹杆14带动螺母上升，螺母带动连接杆4上升，连接杆4带动钟形罩1上升，从而便于上货，上货后再将钟形罩1下降将整个仓储架罩住，能够有效避免外部潮湿的空气进入内部，防潮效果好，每个放置板9内均装有装置盒8，装置盒8内装有干燥剂12，能够有效吸附放置板9附近的水分，进一步提高防潮效果；可拉动两侧的两个拉杆19，带动抵板17后移，抵板17带动楔形块18离开装置盒8侧壁上的楔形槽，从而便可将装置盒8抽出对内部的干燥剂12进行更换。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920016853.2

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209701143U

授权时间:20191129

主分类号:B65D6/08

专利分类号:B65D6/08;B65D25/04;B65D81/26;B65D25/38

范畴分类:34B;

申请人:芜湖市原本机械制造有限公司

第一申请人:芜湖市原本机械制造有限公司

申请人地址:241200 安徽省芜湖市繁昌县孙村镇工业园东区

发明人:何志武;钟建;肖吕祥;张器满;从金电;吴文友;叶逢海

第一发明人:何志武

当前权利人:芜湖市原本机械制造有限公司

代理人:李静

代理机构:11548

代理机构编号:北京华仲龙腾专利代理事务所(普通合伙) 11548

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c1c0e814923b11e4cc34f535.html