# 10kV及以下架空配电线路施工关键技术分析张振江

（国网巴州供电公司新疆库尔勒市841000）

摘要：电为人们提供了便利，方便了人们的生活，但是在配电线路施工中其工作危险系数很高，需要专业人员进行相关工作以确保工作的安全有效进行，确保用户的用电安全。配电线路是指将变电站经过变压的电力输送到配电变压器或者是输送至用电单位的线路。配电线路的建设施工必须保证整个施工过程的安全可靠，保证供电安全，确保电路的持续性、稳定性，减少配电线路的损伤，提高传输效率，保证电力质量。因此，本文对10kV及以下架空配电线路施工关键技术进行分析。

关键词：10kV及以下；架空配电线路；施工关键技术

配电线路，顾名思义其应用的主要目的是对电能进行传导和输送，帮助供电部门或企业顺利输送电力能源，并保障用户安全、稳定的使用电力。其中10kV配电线路主要应用在变电站、变压器与用电用户之间，将电力从变电站、变压器输送到用户的使用场所当中，也是我国应用最为广泛的配电线路之一。在进行10kV配电线路的建设时，许多线路会安装在露天环境中，通过架空方式进行固定和安装，在安装过程中会出现一定的建设难度，需要通过一定的安装技术进行解决，保证建设的质量。

110kV及以下架空配电线路施工技术管理的重要性

10kV及以下架空配电线路的施工是电网系统建设施工中的重要内容，10kV及以下架空配电线路在我国电网系统施工中占据较大比重，它的建设施工是为了保证人们的安全用电，为了保证电力线路的科学稳定运行，10kV及以下架空配电线路是我国乡镇农场配电线路的主要类型，它的施工范围较广、距离较长、施工设备以及建筑用材参差不齐，在实际运行过程中又容易受到许多因素的影响，诸如：气候原因、地理环境以及人为因素等。所以，必须加强对于10kV及以下架空配电线路施工技术的管理工作，不断进行技术创新，提高施工的质量，确保10kV及以下架空配电线路的正常运行，保证整个电网系统的稳定运行。

210kv及以下架空配电线路施工准备工作

2.1小部件的准备工作

对于10kv及以下架空配电线路的施工来说，需要做好一些小零件的准备工作，这些小零件主要包括了导线、绑线、耐张线夹、绝缘子等。同时，在准备这些小零件时必须要按照国家指定的标准进行准备，并保证这些小零件的表面没有任何的破损进行，对于一些特殊性的小零件来说应该使用塑料薄膜进行保护，只有这样才能保证这些小零件的使用安全。

2.2机具的准备工作

在10kv及以下架空配电线路施工过程中，还要做好机具的选择工作，这些机具主要包括斧头、尼龙绳、梯子等。在施工之前还要对这些机具进行仔细检测，保证这些机具万无一失才能开展接下来的施工工作。另外，在实际施工时还要准备好避雷设备，并将其放置在对应的位置中。

310kV及以下架空配电线路施工关键技术

3.1放线施工技术

关于放线施工问题，施工人员需要事先将导线运到紧线的地方，通过线轴将导线放置到放线架上面，这一切就绪后就可以开始放线施工了，在实际操作的时候，放线施工主要采用的方法是在横担上把开口滑轮安好然后就可以直接将电线吊上去在电线杆上进行固定，在这个作业工程中，一定要保证导线的完整性。完整性就是说导线不能出现扭曲、断头、磨损和断股问题。万一发生了磨损问题，就需要进行及时的补救措施，可以采用的方法是用砂纸对磨损的毛刺和棱棱角角的位置进行打磨处理。对于一些需要对导线进行接头的位置就要用钳压管进行处理，在这个操作时要注意对于接头位置的污染物进行处理，对于部分问题的处理需要通过参考10kV及以下架空配电线路的相关规范和和守则进行处理。比如说：导线的单股破坏深度超过直径的一半时。

3.2施工紧线技术

在10kV及以下架空配电线路紧线过程中，操作人员需要将导线的末端在耐张线夹上进行牢牢地固定，确保在紧线的过程中不会从耐张线夹上拉下来，同时也要把它在绝缘子上进行缠绕，缠绕的过程也一定要牢牢的固定好，最后对裸露的铝导线根据外层的绞股方向进行包扎，在这过程中要注意的的是在最后的绑扎完之后导线要留出一定的接线长度，不能太长，过长了造成材料的浪费，也不能太短，太短了对于接头不好处理。对于在电线杆上固定导线的绝缘子也要安全牢固的固定好，绝缘子上也不能有污物的存在并且要具有一定的防水性能，等这些一切都固定好之后就可以开始紧线了，在这个紧线中，先通过人工方式向两边进行对拉，等拉到一定程度的时候，人工已经无法拉动了，这个时候紧线器就可以发挥作用了，通过紧线设备的二次紧线，基本就算完成了。当架空配电线路超过1kV低于10kV的时候，在距离上也有一定的要求，导线和构架之间、电线杆和拉线之间的距离都必须要在200m以上，对于不超过1kV的架空配电线路，这些构架之间的距离可以适当的缩小，但是最小距离不能小于100m，对于耐张杆、转角杆、分支杆这些构架在进行架空配电线路的过程中要在适当的位置加以应用。这是为了避免不同的电线在进行通电之后发生危险，所以需要将部分交叉位置的电线用耐张杆支撑起来。

3.3转角杆的施工技术研究

转角杆是架空配电网施工中的关键技术，在紧线施工时，转角杆的施工夹角与地面应以45°左右为宜，如果受到地形影响，夹角也不可超过60°，否则将直接影响转角杆的施工效果，可见在紧线施工前，即需要对转角杆等施工进行有效设计，不可在未设计好前随意施工，如果在施工前无法进行有效的测量，则可以在施工过程中简化测量步骤，利用地面长度和紧线盘的深度进行测量和计算，以此提高转角杆的施工科学性。此外，在进行拉线棒的位置确定时，应将施工距离进行有效的计算，并在现场施工时积极确认和施工。

4对施工过程中注意要点进行分析

其一，对每一阶段施工质量进行准确记录。在实际施工过程中需要派相关人员对施工质量进行严格检查，例如：导线架设、紧线以及刮板等，并且需要做好质量检查记录，通过检查记录可以及时发现存在的问题，为具体处理过程可以提供一定的依据，同时可以为后期竣工阶段提供可靠的数据支持；其二，加大以往问题环节的管控力度。在施工前需要对以往施工工程中出现问题的环节进行了解，在实际施工过程中加大相关环节的监管力度，从而为施工质量提供更多保障；其三，对防雷接地工作产生足够重视。在具体施工中施工单位需要对所在地的气候条件进行了解，制定合理的防雷措施，对防雷装置进行合理利用，对接地电阻进行适当降低，从而减少雷击对10kV及以下架空配电线路的影响。

结束语：

10kV及以下架空配电线路在人们的日常生活中扮演着重要的角色，在电力系统的建设过程中，它是一项基础性的工作，工作强度较大、工期长、工作要求的技术含量高、危险系数高，而且容易受到外界因素的影响，一旦发生危险，后果将无法预计，所以一定要严格要求施工行为，按照相关规定对10kV及以下架空配电线路进行施工管理，保证工程质量，确保电力系统的安全运行。

参考文献：

[1]王伟江．论10kV及以下架空配电线路的施工应用技术[J]．科技创新与应用，2015（13）

[2]黄志明.基于10kV架空线路施工技术管理相关对策的分析[J].中国新技术新产品，2015，01

[3]廖水川.探析山区10kV架空配电线路防雷技术的应用[J].中国新技术新产品，2015，11

[4]黄明文.10kV及以下架空配电线路的施工应用技术观察[J].科技与创新，2015，01（01）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c296f02a76463cb34dae17d0.html