# 多路阀系统在PTA装置应用及存在问题

### 论文摘要

随着PTA装置规模扩大、加氢反应器进料量也日趋扩大(1 000 t/h,其中含30%固体),而单台高速泵能力未能提高,也就是需要大量高速泵组合而成(对于220万t装置而言共10台,其中8台运行,2台备用)。而PTA是固体粉料,容易堵塞,如果管线组合不好时、也容易造成泵的偏流或不能正常备用。采用多路阀系统克服此问题。但是又产生新的问题,就是高速泵多路阀在故障时不能及时关闭,造成反应器倒流。改造多路阀的连锁和增加高速泵出口止回阀。解决此问题,效果较好。保证高速泵和反应器稳定运行。

### 论文目录

- 1 工艺背景

- 1.1 氧化部分

- 1.2 精制部分

- 1.3 精制反应器入口高速泵出口存在的问题

- 2 精制高速泵出口改造

- 3 多路阀系统存在的问题

- 4 改造效果及验证

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 钱枝茂,丁帅

关键词: 高速泵出口阀,偏流,倒流,多路阀系统

来源: 聚酯工业 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 江阴汉邦石化公司

分类号: TQ245.12

页码: 55-57

总页数: 3

文件大小: 461K

下载量: 27

### 相关论文文献

- [1].5t装载机多路阀软轴操纵故障分析及改进[J]. 建筑机械 2016(12)

- [2].介绍一种片式多路阀片间密封新结构[J]. 液压气动与密封 2017(01)

- [3].数字式防爆比例多路阀[J]. 煤矿机械 2011(05)

- [4].零泄漏多路阀的应用及发展趋势[J]. 拖拉机与农用运输车 2018(05)

- [5].一种新型的带跳位功能的多路阀[J]. 拖拉机与农用运输车 2018(04)

- [6].基于ITI-SimulationX软件的起重机多路阀开发[J]. 液压气动与密封 2018(10)

- [7].强压入土型拖拉机多路阀故障分析及排除[J]. 农业机械 2013(07)

- [8].面向液压挖掘机电控多路阀的控制系统参数整定[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2016(10)

- [9].具有安全保护功能的叉车多路阀操纵机构[J]. 安徽科技 2020(04)

- [10].工程机械液压多路阀阀体加工工艺探索研究[J]. 液压气动与密封 2020(08)

- [11].负荷传感多路阀主阀的动态特性分析[J]. 机床与液压 2017(07)

- [12].多路阀结构及密封形式简介[J]. 石化技术 2019(03)

- [13].阻尼孔对多路阀主阀开启压力冲击影响研究[J]. 液压与气动 2015(03)

- [14].负载敏感泵与比例多路阀在大机上的应用[J]. 流体传动与控制 2008(03)

- [15].挖掘机多路阀自动测试系统的设计[J]. 工业控制计算机 2016(04)

- [16].比例多路阀的数字式控制[J]. 轻工机械 2011(02)

- [17].基于CAN通信的液压多路阀流量特性试验系统研究[J]. 计量与测试技术 2019(10)

- [18].浅析基于LabVIEW软件型式试验台对挖机用多路阀的性能测试[J]. 液压气动与密封 2018(05)

- [19].负载敏感比例多路阀中二通压力补偿阀对微动特性的影响[J]. 液压与气动 2018(07)

- [20].抗饱和负载敏感系统特性分析[J]. 流体传动与控制 2015(02)

- [21].管路效应对挖掘机多路阀响应速度的影响[J]. 机械设计与制造 2015(08)

- [22].定量泵系统中六通型与四通型多路阀节流调速原理及能耗分析[J]. 机电产品开发与创新 2014(04)

- [23].基于多路阀的正负压测漏系统的设计与研究[J]. 机床与液压 2013(05)

- [24].比例多路阀结构探析[J]. 机床与液压 2012(05)

- [25].多路阀出口管接头新接法设计[J]. 液压与气动 2011(08)

- [26].应用直接驱动与位移传感技术研制新式多路阀[J]. 工程机械 2018(01)

- [27].PVG32-多路阀智能测试试验台设计[J]. 流体传动与控制 2014(04)

- [28].多路阀流量特性与快降阀再生功能关联性的研究与分析[J]. 液压与气动 2013(09)

- [29].PVG32多路阀之应用[J]. 工程机械 2012(09)

- [30].力士乐M7型多路阀工作原理及动态分析[J]. 工程机械与维修 2014(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c2c902e57f63e158e5354f65.html