# 一种光伏充电移动电源论文和设计-乔方伟

### 全文摘要

本实用新型公开了一种光伏充电移动电源，包括通过连接轴转动连接的第一电池盒和第二电池盒，所述第一电池盒内设有充电电池，充电电池可为锂电池、镍镉电池或镍氢电池，在第一电池盒侧壁上开设有与充电电池通过电线相连接的USB公口和USB母口；所述第一电池盒内侧设有光伏板，光伏板与充电电池电性连接；本装置解决了常规移动电源在户外使用时的问题，使用装置为设备进行充电时，可将两个电池盒安装光伏板的一面贴合对接，方便进行携带，当充电电池电量不足时，可将两个电池盒旋转展开，通过光伏板转换太阳能为充电电池充电，使得使用者长时间位于户外也能够保证用电设备的电能补充，十分方便。

### 主设计要求

1.一种光伏充电移动电源，包括通过转接轴(3)转动连接的第一电池盒(1)和第二电池盒(2)，所述第一电池盒(1)内设有充电电池，在第一电池盒(1)侧壁上开设有与充电电池通过电线相连接的USB公口(11)和USB母口(12)；其特征在于，所述第一电池盒(1)内侧设有光伏板(4)，光伏板(4)与充电电池电性连接，光伏板(4)与充电电池之间设有控制层(5)，控制层(5)内设有连接线路；所述光伏板(4)的平面面积小于第一电池盒(1)内侧面面积，并在光伏板(4)边缘处设有排线口(41)，所述第二电池盒(2)与第一电池盒(1)结构相同并以转接轴(3)为中心线对称设置，第一电池盒(1)上的排线口(41)与第二电池盒(2)上的排线口(41)之间串接有排线(42)。

### 设计方案

1.一种光伏充电移动电源，包括通过转接轴(3)转动连接的第一电池盒(1)和第二电池盒(2)，所述第一电池盒(1)内设有充电电池，在第一电池盒(1)侧壁上开设有与充电电池通过电线相连接的USB公口(11)和USB母口(12)；其特征在于，所述第一电池盒(1)内侧设有光伏板(4)，光伏板(4)与充电电池电性连接，光伏板(4)与充电电池之间设有控制层(5)，控制层(5)内设有连接线路；所述光伏板(4)的平面面积小于第一电池盒(1)内侧面面积，并在光伏板(4)边缘处设有排线口(41)，所述第二电池盒(2)与第一电池盒(1)结构相同并以转接轴(3)为中心线对称设置，第一电池盒(1)上的排线口(41)与第二电池盒(2)上的排线口(41)之间串接有排线(42)。

2.根据权利要求1所述的一种光伏充电移动电源，其特征在于，所述第一电池盒(1)和第二电池盒(2)内侧面边缘处均设有与光伏板(4)呈对齐设置的保护板(13)，在保护板(13)上设有固定件(6)，所述固定件(6)包括分别位于不同保护板(13)上的转杆座(62)和插接座(64)，在转杆座(62)上设有与其转动连接的转杆(61)，转杆(61)呈“U”字形，并在转杆(61)内侧设有橡胶垫(63)，所述插接座(64)呈弧形，并在插接座(64)内开设有单面开口的卡槽(641)，所述卡槽(641)为弧形槽。

3.根据权利要求2所述的一种光伏充电移动电源，其特征在于，所述卡槽(641)竖直方向截面呈“丄”字形，且转杆(61)不与转杆座(62)连接的一端与卡槽(641)截面形状相匹配。

4.根据权利要求1或2所述的一种光伏充电移动电源，其特征在于，所述转接轴(3)包括转轴主体(31)，在转轴主体(31)两端均设有与电池盒外壁为一体式结构的外连接圆弧(32)，所述外连接圆弧(32)呈1\/4圆弧状，且外连接圆弧(32)与转轴主体(31)转动连接，第一电池盒(1)和第二电池盒(2)均与转轴主体(31)滑动连接。

5.根据权利要求1所述的一种光伏充电移动电源，其特征在于，所述第一电池盒(1)上的USB公口(11)为Type-C接口，第二电池盒(2)上的USB公口(11)为Lightning接口。

6.根据权利要求1所述的一种光伏充电移动电源，其特征在于，所述第一电池盒(1)与转接轴(3)连接的一侧侧面设有刺毛面(14)，第二电池盒(2)与转接轴(3)连接的一侧侧面设有纤维面(15)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及光电技术领域，具体是一种光伏充电移动电源。

背景技术

电子设备，特别是移动电子设备大大方便了现代人的日常生活需求，不仅能够快速进行信息的接收，而且在移动支付普及的今天，也大大方便了人们的日常出行，但电池技术并未完全满足现有智能移动设备的需求，虽然一些智能设备的电池电量已经不小，但智能移动设备本身的功耗也很大，长时间在户外无法进行充电，会给已经适应移动支付的现代城市人群的出行带来很大的困扰。

充电宝是为了避免这一情况发生而产生的新一代移动电源装置，但目前的充电宝基本还是依赖市电补充其内部电池的电量，当其自身电量耗尽而使用者仍然处于户外时，充电宝也就成为了携带的累赘。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种光伏充电移动电源，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种光伏充电移动电源，包括通过转接轴转动连接的第一电池盒和第二电池盒，所述第一电池盒内设有充电电池，充电电池可为锂电池、镍镉电池或镍氢电池，在第一电池盒侧壁上开设有与充电电池通过电线相连接的USB公口和USB母口；所述第一电池盒内侧设有光伏板，光伏板与充电电池电性连接，光伏板与充电电池之间设有控制层，控制层内设有连接线路；所述光伏板的平面面积小于第一电池盒内侧面面积，并在光伏板边缘处设有排线口，所述第二电池盒与第一电池盒结构相同并以转接轴为中心线对称设置，第一电池盒上的排线口与第二电池盒上的排线口之间串接有用于连接两个充电电池的排线。

所述第一电池盒和第二电池盒内侧面边缘处均设有与光伏板呈对齐设置的保护板，在保护板上设有固定件，所述固定件包括分别位于不同保护板上的转杆座和插接座，在转杆座上设有与其转动连接的转杆，转杆呈“U”字形，并在转杆内侧设有橡胶垫，所述插接座呈弧形，并在插接座内开设有单面开口的卡槽，所述卡槽为弧形槽。

所述卡槽竖直方向截面呈“丄”字形，且转杆不与转杆座连接的一端与卡槽截面形状相匹配。

作为本实用新型的优选方案：所述转接轴包括转轴主体，在转轴主体两端均设有与电池盒外壁为一体式结构的外连接圆弧，所述外连接圆弧呈1\/4圆弧状，且外连接圆弧与转轴主体转动连接，第一电池盒和第二电池盒均与转轴主体非接触式滑动连接，即电池盒外壁靠近转轴主体的位置为圆弧槽结构。

作为本实用新型再进一步的优选方案：所述第一电池盒上的USB公口为Type-C接口，第二电池盒上的USB公口为Lightning接口。

作为本实用新型再进一步的优选方案：所述第一电池盒与转接轴连接的一侧侧面设有刺毛面，第二电池盒与转接轴连接的一侧侧面设有纤维面。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本装置解决了常规移动电源在户外使用时的问题，使用装置为设备进行充电时，可将两个电池盒安装光伏板的一面贴合对接，方便进行携带，当充电电池电量不足时，可将两个电池盒旋转展开，通过光伏板转换太阳能为充电电池充电，使得使用者长时间位于户外也能够保证用电设备的电能补充，十分方便。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图2为本实用新型展开后的俯视图。

图3为本实用新型中固定件的放大图。

图4为本实用新型中固定件的俯视图。

图中1-第一电池盒，11-USB公口，12-USB母口，13-保护板，14-刺毛面，15-纤维面，2-第二电池盒，3-转接轴，31-转轴主体，32-外连接圆弧，4-光伏板，41-排线口，42-排线，5-控制层，6-固定件，61-转杆，62-转杆座，63-橡胶垫，64-插接座，641-卡槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

实施例1：

请参阅图1-4，一种光伏充电移动电源，包括通过转接轴3转动连接的第一电池盒1和第二电池盒2，所述第一电池盒1内设有充电电池，充电电池可为锂电池、镍镉电池或镍氢电池，在第一电池盒1侧壁上开设有与充电电池通过电线相连接的USB公口11和USB母口12，USB母口12可用于连接外部市电充电头为充电电池进行充电，USB公口11用于连接USB数据线为用电设备进行供电；所述第一电池盒1内侧设有光伏板4，光伏板4与充电电池电性连接，光伏板4与充电电池之间设有控制层5，控制层5内设有连接线路；所述光伏板4的平面面积小于第一电池盒1内侧面面积，并在光伏板4边缘处设有排线口41，所述第二电池盒2与第一电池盒1结构相同并以转接轴3为中心线对称设置，第一电池盒1上的排线口41与第二电池盒2上的排线口41之间串接有用于连接两个充电电池的排线42；使用装置为设备进行充电时，可将两个电池盒安装光伏板4的一面贴合对接，方便进行携带，当充电电池电量不足时，可将两个电池盒旋转展开，通过光伏板4转换太阳能为充电电池充电，使得使用者长时间位于户外也能够保证用电设备的电能补充，十分方便。

为了进一步方便装置的携带，使得当两个电池盒贴合时能够保持固定，所述第一电池盒1和第二电池盒2内侧面边缘处均设有与光伏板4呈对齐设置的保护板13，在保护板13上设有固定件6，所述固定件6包括分别位于不同保护板13上的转杆座62和插接座64，在转杆座62上设有与其转动连接的转杆61，转杆61呈“U”字形，并在转杆61内侧设有橡胶垫63，所述插接座64呈弧形，并在插接座64内开设有单面开口的卡槽641，所述卡槽641为弧形槽；进行固定时，将转杆61不与转杆座62连接的一端旋转伸入卡槽641内，使得两个电池盒在转杆61和插接座64的作用下保持固定，并且可通过直接提拉转杆61实现对装置整体的携带，十分方便。

具体的，所述卡槽641竖直方向截面呈“丄”字形，且转杆61不与转杆座62连接的一端与卡槽641截面形状相匹配，从而进一步增加了固定时的牢靠性。

同时，为了限制两个电池盒转动的角度，所述转接轴3包括转轴主体31，在转轴主体31两端均设有与电池盒外壁为一体式结构的外连接圆弧32，所述外连接圆弧32呈1\/4圆弧状，且外连接圆弧32与转轴主体31转动连接，第一电池盒1和第二电池盒2均与转轴主体31非接触式滑动连接，即电池盒1外壁靠近转轴主体31的位置为圆弧槽结构。

实施例2：

与实施例1的区别在于，所述第一电池盒1上的USB公口11为Type-C接口，第二电池盒2上的USB公口11为Lightning接口，现有安卓及苹果手机均能使用本装置进行充电，进行从而能够适应不同的使用需求。

实施例3：

与实施例1的区别在于，为了保证展开时第一电池盒1和第二电池盒2不会轻易发生转动，所述第一电池盒1与转接轴3连接的一侧侧面设有刺毛面14，第二电池盒2与转接轴3连接的一侧侧面设有纤维面15，在对接时刺毛面14和纤维面15粘接在一起，使得转动后第一电池盒1和第二电池盒2能够保持相对固定的状态，方便通过其他外部工具进行倾斜角度的支撑工作。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920114918.7

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209267252U

授权时间:20190816

主分类号:H02J 7/35

专利分类号:H02J7/35;H02S30/20

范畴分类:37C;38G;

申请人:乔方伟

第一申请人:乔方伟

申请人地址:451468 河南省郑州市中牟县姚家镇乔庄村

发明人:乔方伟

第一发明人:乔方伟

当前权利人:乔方伟

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c348c20c26d25d8b49cc90ca.html