# 10KV配电网故障抢修自动化设备的应用探讨王超伦

（国网武汉市新洲区供电公司湖北武汉430400）

摘要：10KV配电网的运行环境比较复杂，该配电网直接面向用户。10KV配电网在实际运行的过程中容易出现线路跳闸、单相接地等故障。要想使10KV配电网得到正常运转，就需要对其故障情况进行分析，降低故障出现的几率，进而降低停电次数，使停电时间缩短，使人们的正常生活与生产得到有效保障。

关键词：10KV配电网；故障抢修；自动化设备；应用探讨

一、配电自动化设备中故障指示器应用分析

相关人员在安装故障指示器时，可以在架空线、电力电缆中进行，也可以在电力设备中进行，比如箱式变、环网开关柜以及电缆分接箱等。配电自动化设备在出现接地故障或者是短路故障时，故障指示器可以指定故障出现的区域，故障器会以闪烁或者是翻牌的形式来提示工作人员，维修人员通过故障指示器的指引快速找到故障区域，并找到相应的故障点，进而以最快的速度开展维修工作。供电所内的配电网同样会使用故障指示器，该故障指示器具有通信功能，能够将故障信号传达给工作人员，并对故障点进行自动定位，进而使配电网的正常运行得到实时监督

二、馈线自动化开关应用分析

第一点，于馈线自动化开关功能而言，其可以对自动控制单元的配置进行防护，可以将短路电流、连续电流以及负载电流阻隔掉，还可以对有时间上限制的连续保护、过流保护、速断保护以及重合闸后加速保护等进行相应的配置，智能柱上断路器主要安装在馈线的干线或者是支线上；第二点，配电系统中使用了自动化控制单元，这样可以使馈线自动化的功能得到全面实现。自动化设备还具有压延时合闸、无压延时分闸等功能，可以在馈线干线、支线上安装智能柱上的负荷开关，这样就可以实现自动化设备自动隔离故障；第三点，根据自动化设备的实际需求，配置好自动化控制器，该控制器具有保护功能，能够对定值进行科学的设置，进而使单相接地故障得到有效的消除，同时还可以使用户侧间短路得到有效消除，这使线路出现跳闸故障得到了有效避免；第四点，馈线自动化开关中的控制器可以与多种设备联合使用，例如断路器、重合器等，同时可以设置多种控制参数，用起来也比较灵活。于保护功能而言，控制器能够进行多种配置，包括电流时限型控制、零序保护等模式的配置。

三、10KV配电网故障抢修自动化设备的有效策略

1、制定高效的抢救措施

第一点，电力故障处理的相关人员需要对电路抢修小组内的基本情况以及人数进行全面掌握，同时要对故障出现的区域、天气情况以及时间进行全方面了解；第二点，在处理自动化设备故障的过程中，需要保持移动通信设备能够正常工作，这是抢修小组必须使用的设备。在自动化设备出现故障时，需要通过通信设备通知小组内的其他成员开展电路抢修工作，同时还可以通过该设备协调好人员的安排情况，人员与人员之间可以通过通信设备解说故障的检查状况，这样可以使抢修效率得到进一步提高；第三点，抢修小组成员需要严格按照相应的规定进行故障抢修工作，抢修的过程中需要做好抢修工作的相应手续。

2、有准备的开展排查线路故障工作

（1）故障位置的判断

线路故障可能会在不同区域内发生，其继电保护也会有一定差异。在一般情况下，在变电所的范围中容易出现电流速度保护性跳闸故障；于保护区域而言，在电线中安装过流保护设施时需要设置具备时间缓冲的继电器，然后与速断保护装置进行结合，大部分跳闸故障会出现在电线末端地区。跳闸故障出现在速断保护装置、过流保护装置当中，电线的中部地区最容易发发生该故障。相关人员根据继电保护的情况判断故障出现的位置，进而以最快的速度找出故障出现的区域，使故障的抢修率得到进一步提高。

（2）依据线路途径进行排查

如果线路处于一个严重污染的区域，相关人员需要对污染故障进行排查，并对污染区的电线进行重点检查；如果线路经过森林，并且跳闸故障是发生在大风期间，相关人员需要对穿越山林地带的电线进行仔细检查；针对经过建筑工地的线路，如果该地区的线路出现了故障，并且出现故障时的天气状况良好，就需要判断故障是否是由建筑单位引起的，相关人员在开展排查工作时需要对建筑工地内的电路情况进行仔细检查。

（3）根据电路中的绝缘设备情况进行排查

电线的中间接头、末端位置是电路绝缘性比较差的部位。如果电线出现了电路跳闸的情况，相关人员需要对电线的中间位置与末端进行仔细排查，看看这两个部位有没有出现破损的情况；如果电路是由架空绝缘电线、架空裸导线构成，排查人员需要对安全隐患进行排查。

（4）根据载荷情况以及用电情况进行排查

在纸质制造、铁矿炼制等行业中接入的电线，如果出现了故障，相关人员需要对这些行业的电路情况进行排查。这两个行业的用电量比较大，用电载荷就容易超出标准。铁矿炼制公司在开展钢铁炼制工作时，需要运用到众多设备，这些设备的应用就可能造成用电超出载荷情况，进而产生一些安全上的问题。

（5）各个环节的人员之间要协同工作

线路巡逻人员需要对事故原因进行排查，将排查的情况及时通知给故障修复人员，同时还要帮助故障修复人员有效地开展工作。一般情况下，如果居民使用的电路出现了故障，就会报备给电力部门，依据报案的具体信息就可以找准故障出现的位置。线路巡逻人员需要提前对故障进行排查，然后将排查的具体情况告知故障修复人员，这对于故障修复人员工作效率的提高有一定帮助。

结束语

人们的用电需求在逐渐提高，并且对用电的安全性以及舒适性提出了更高要求，这就需要供电公司业务水平进行相应的提高。如果电线出现了故障，需要抢修人员在最快的时间内进行抢修，并对影响电线出现故障的因素进行调查，然后对各类故障出现的情况进行总结，进而更好的开展抢修工作。电力公司应该针对不同区域电力故障的出现情况建立相应的反应机制，进而使故障恢复率得到有效提高。

参考文献

[1]王小川.浅析10kV配网线路故障快速复电的具体措施[J].中国新技术新产品,2018(19):50-51.

[2]莫佩兰.10kV配电网线路故障防范技术分析[J].科学技术创新,2018(18):56-57.

[3]曾艺.10kV配电网运维抢修流程优化[J].山东工业技术,2018(08):162.

[4]谭俊源.基于自动化设备的10kV配电网故障抢修应用分析[J].科技风,2014(02):107-108.

作者简介

王超伦（1991——）,男，汉，湖北，本科，单位：国网武汉市新洲区供电公司，研究方向：配电技术。

谢蕾（1988——），女，汉，湖北，本科，单位：国网武汉市新洲区供电公司，研究方向：变电技术。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c3bee5d45fd86d99099d4f49.html