# 基于金纳米杆/PMMA基底SERS特性的高灵敏肿瘤标志物无标记检测

### 论文摘要

高品质贵金属纳米结构基底的制备是应用表面增强拉曼散射（SERS）技术进行高灵敏生物检测的关键。采用改进的Langmuir-Blodgett方法,通过在金纳米杆（Au NRs）溶胶注入乙醇,使得Au NRs迁移至溶胶与甲苯的交界面,并用聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）固定交界面处的Au NRs,形成大面积分布、均匀致密排列的二维畴状Au NRs/PMMA纳米结构薄膜基底。然后,采用等离子体清洗技术处理制备的基底,使得金纳米杆（Au NRs）的表面裸露,以增强基底的SERS特性。实验表明, Au NRs/PMMA基底具有优良的SERS特性,在785 nm波长的激光照射下,增强因子可以达到5.49×106。此外,利用制备的Au NRs/PMMA基底,开展前列腺癌症肿瘤标志物——前列腺特异性抗原（PSA）的高灵敏无标记定量检测研究。在PSA的无标记检测过程中,首先对PSA标准溶液和新生牛血清进行SERS光谱的直接检测,得到PSA分别位于823, 1 080, 1 385, 1 586和1 640 cm-1处的主要的拉曼特征峰;其次,通过对PSA标准溶液、临床男性血清样本及女性血清样本的SERS光谱进行测量和分析,筛选出在PSA的SERS光谱中与血清中PSA含量相关的拉曼特征峰,它们是分别位于649, 680以及1 640 cm-1处的拉曼特征峰。进一步,通过对与PSA同属糖蛋白的肿瘤标志物甲胎蛋白（AFP）以及与PSA同源的人腺体激肽释放酶2（hK2）进行SERS光谱检测和分析,发现位于1 640 cm-1处的拉曼特征峰对于PSA具有高的特异性,将其作为临床血清样本中PSA无标记定量检测的具有特异性的拉曼特征峰,并以此为依据,对不同PSA浓度的标准溶液进行检测,得到位于1 640 cm-1处的拉曼特征峰强度与PSA样本溶液中PSA的浓度相关的剂量-响应曲线。最后,开展临床血清样本的应用检测。结果表明,基于Au NRs/PMMA基底的SERS检测结果与化学发光免疫分析（CLIA）方法的检测结果一致,且具有比CLIA更高的检测灵敏度,最低检测极限为0.06 ng·mL-1,且无标记检测范围为0.1 mg·mL-1～0.1 ng·mL-1。因此,基于Au NRs/PMMA SERS基底的高灵敏肿瘤标志物无标记检测具有重要应用前景。

### 论文目录

- 引 言

- 1 实验部分

- 1.1 仪器与试剂

- 1.2 材料制备

- 1.2.1 金纳米杆的制备

- 1.2.2 Au NRs/PMMA基底的制备

- 1.3 光谱测量

- 1.4 PSA的SERS光谱检测

- 2 结果与讨论

- 2.1 Au NRs 和Au NRs/PMMA基底表征

- 2.2 基于SERS的肿瘤标志物无标记检测方案

- 2.2.1 Au NRs/PMMA基底的功能分析

- 2.2.2 肿瘤标志物无标记检测方案的设计

- 2.2.3 标准剂量响应曲线

- 2.3 临床血清样本的检测

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 佟丽莹,洑颢,彭乐,李庆宁,石清华,周骏

关键词: 表面增强拉曼散射,金纳米杆,前列腺特异性抗原,无标记检测

来源: 光谱学与光谱分析 2019年03期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑,医药卫生科技

专业: 化学,肿瘤学

单位: 宁波大学理学院微电子科学与工程系,宁波大学医学院生物化学与分子生物学系,宁波大学医学院附属医院

基金: 国家自然科学基金项目(61320106014,61675104),宁波大学王宽诚幸福基金项目资助

分类号: R730.4;O657.37

页码: 784-790

总页数: 7

文件大小: 1079K

下载量: 155

### 相关论文文献

- [1].鼻咽癌细胞组织与血液的SERS光谱研究进展[J]. 激光生物学报 2019(06)

- [2].新型烛煤超疏水界面辅助的干态SERS快检技术及其应用[J]. 光散射学报 2019(04)

- [3].细胞氧化应激过程中几种关键分子的SERS检测方法[J]. 光散射学报 2019(04)

- [4].Preparation and application of microfluidic SERS substrate:Challenges and future perspectives[J]. Journal of Materials Science & Technology 2020(02)

- [5].基于SERS光谱技术的甲胎蛋白超灵敏定量检测[J]. 中国激光 2020(02)

- [6].Rapid ultrasensitive monitoring the single-particle surface-enhanced Raman scattering (SERS) using a dark-field microspectroscopy assisted system[J]. Chinese Chemical Letters 2020(02)

- [7].SERS的煎炸食品中丙烯酰胺速测方法研究[J]. 光谱学与光谱分析 2020(04)

- [8].表面增强拉曼散射及其应用进展[J]. 激光杂志 2020(04)

- [9].介孔硅包金棒多聚体的制备及其对塑化剂的SERS检测[J]. 应用化工 2020(06)

- [10].拓展表面增强拉曼光谱普适性的研究进展[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [11].环境雌激素SERS检测的研究进展[J]. 光谱学与光谱分析 2020(10)

- [12].利用表面增强拉曼光谱(SERS)技术快速检测水与尿液中舒芬太尼的研究[J]. 分析测试学报 2020(09)

- [13].SERS技术在食品安全检测中的应用[J]. 西安邮电大学学报 2020(01)

- [14].SERS技术在火灾物证鉴定中的应用与展望[J]. 消防科学与技术 2018(11)

- [15].氧化作用对于贵金属SERS性能的影响研究[J]. 科学技术创新 2019(11)

- [16].Applications of magnetic nanoparticles in surface-enhanced Raman scattering(SERS)detection of environmental pollutants[J]. Journal of Environmental Sciences 2019(06)

- [17].Versatile metal graphitic nanocapsules for SERS bioanalysis[J]. Chinese Chemical Letters 2019(09)

- [18].Design of SERS nanoprobes for Raman imaging:materials, critical factors and architectures[J]. Acta Pharmaceutica Sinica B 2018(03)

- [19].湿度响应纳米复合材料的组装及其SERS传感器应用（英文）[J]. Science China Materials 2018(09)

- [20].基于SERS技术快速实现现场毒品检测[J]. 光散射学报 2016(04)

- [21].Multidimensional Co_3O_4 nano sponge for the highly sensitive SERS applications[J]. Optoelectronics Letters 2017(01)

- [22].鸭肉中强力霉素残留的SERS快速检测[J]. 现代食品科技 2017(02)

- [23].半导体纳米粒子SERS基底对大肠杆菌的无损检测研究[J]. 光谱学与光谱分析 2017(05)

- [24].鸭肉中环丙沙星残留的表面增强拉曼光谱测定[J]. 分析测试学报 2017(05)

- [25].SERS免疫检测探针的设计与制备[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [26].表面增强拉曼光谱法测定鸭肉中替米考星残留[J]. 分析试验室 2017(08)

- [27].鸭肉中吉他霉素残留的SERS测定[J]. 食品与机械 2017(06)

- [28].SERS传感器间接检测蛋白质的研究进展[J]. 光谱学与光谱分析 2017(10)

- [29].SERS检测三聚氰胺的不确定度分析[J]. 食品研究与开发 2017(19)

- [30].基于SERS技术检测牛奶中氨苄西林的研究[J]. 中国抗生素杂志 2017(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c3c106e26b3873f9a9e78fd6.html