# 一种井用潜水电泵的叶轮论文和设计-闫建军

### 全文摘要

本实用新型公开了一种井用潜水电泵的叶轮，包括叶轮本体，叶轮本体的中心处开设有贯穿孔，贯穿孔的内表壁沿圆周方向等距焊接有四个空心管，空心管的内表壁焊接有弹簧，弹簧的一端焊接有滑杆，滑杆共设置有四个，且四个滑杆的一端固定有弹性圆环板，弹性圆环板的上下两侧外表面靠近边缘处粘附有橡胶层。本实用新型中，通过将空心圆柱套设在联动杆的外表面上，通过对丝杆进行转动，从而使丝杆进行延伸，带动弧形板进行移动，从而可以更好的使弧形板对联动杆进行挤压，通过弧形板上摩擦块可以更好的使空心圆柱与联动杆进行固定，从而可以更好的对叶轮本体进行固定，使叶轮本体在进行使用的时候，可以更加的稳定，便于使用。

### 主设计要求

1.一种井用潜水电泵的叶轮，包括叶轮本体(1)，其特征在于：所述叶轮本体(1)的中心处开设有贯穿孔(2)，所述贯穿孔(2)的内表壁沿圆周方向等距焊接有四个空心管(4)，所述空心管(4)的内表壁焊接有弹簧(3)，所述弹簧(3)的一端焊接有滑杆(5)，所述滑杆(5)共设置有四个，且四个滑杆(5)的一端固定有弹性圆环板(6)，所述弹性圆环板(6)的上下两侧外表面靠近边缘处粘附有橡胶层(7)，所述橡胶层(7)共设置有两个，且两个橡胶层(7)的外侧分别与贯穿孔(2)的上下两侧外表面粘附。

### 设计方案

1.一种井用潜水电泵的叶轮，包括叶轮本体(1)，其特征在于：所述叶轮本体(1)的中心处开设有贯穿孔(2)，所述贯穿孔(2)的内表壁沿圆周方向等距焊接有四个空心管(4)，所述空心管(4)的内表壁焊接有弹簧(3)，所述弹簧(3)的一端焊接有滑杆(5)，所述滑杆(5)共设置有四个，且四个滑杆(5)的一端固定有弹性圆环板(6)，所述弹性圆环板(6)的上下两侧外表面靠近边缘处粘附有橡胶层(7)，所述橡胶层(7)共设置有两个，且两个橡胶层(7)的外侧分别与贯穿孔(2)的上下两侧外表面粘附。

2.根据权利要求1所述的一种井用潜水电泵的叶轮，其特征在于：所述叶轮本体(1)的上下两侧外表面靠近贯穿孔(2)的边缘处均焊接有圆锥管(8)，两个所述圆锥管(8)的内表壁靠近顶部边缘处均焊接有空心圆柱(11)。

3.根据权利要求1所述的一种井用潜水电泵的叶轮，其特征在于：所述弹性圆环板(6)的内表壁滑动嵌设有联动杆(13)，且联动杆(13)的两端分别延伸至两个空心圆柱(11)的内部。

4.根据权利要求3所述的一种井用潜水电泵的叶轮，其特征在于：所述空心圆柱(11)的两侧外表面中心处均焊接有固定块(9)，所述固定块(9)的一侧外表面中心处沿水平中线开设有螺纹孔(10)。

5.根据权利要求4所述的一种井用潜水电泵的叶轮，其特征在于：所述螺纹孔(10)的内表壁螺纹连接有丝杆(15)，且丝杆(15)的一端延伸至空心圆柱(11)的内部，所述丝杆(15)的一端滑动嵌设有连接块(14)，所述丝杆(15)的外表面靠近一端边缘处套设有圆板(19)。

6.根据权利要求5所述的一种井用潜水电泵的叶轮，其特征在于：所述连接块(14)的一侧外表面中心处开设有凹口(18)，所述凹口(18)的内表壁沿圆周方向开设有圆形滑槽(17)，且圆形滑槽(17)的内表壁与圆板(19)的外侧滑动嵌设。

7.根据权利要求5所述的一种井用潜水电泵的叶轮，其特征在于：所述连接块(14)的另一侧外表面焊接有弧形板(12)，所述弧形板(12)的一侧外表面等距焊接有多个摩擦块(16)，且多个摩擦块(16)的外表面与联动杆(13)的外表面贴附。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及井用潜水电泵配件技术领域，特别涉及一种井用潜水电泵的叶轮。

背景技术

目前，国内外井用潜水电泵是泵类产品中需求量较大的产品，对工矿企业、高层供水、深井提水、农业灌溉、生活用水、化液输送等起到积极的作用，一般的井用潜水电泵大都包括，一个具有进水口和排水口的泵体、设置在泵体内的泵轴、叶轮和电机，进水口与吸入管相联，排水口与排出管相联，在潜水电泵中，叶轮是重要的零部件。

但是，现有技术中，由于叶轮在长期的使用过程中，由于磨损或使用寿命的到期，从而需要工作者对叶轮进行更换，现有的不同型号的潜水电泵对应不同型号的叶轮，从而工作者在对潜水电泵上的叶轮进行更换的时候，需要找到对应型号的叶轮，现有的叶轮在使用上，具有一定的局限性，不能更好的使同一叶轮对不同型号的潜水电泵进行使用，从而会大大降低叶轮的使用性。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是提供一种井用潜水电泵的叶轮。

为了解决上述技术问题，本实用新型的技术方案为(适用于一般申请)或本实用新型采用技术方案的基本思路是(适用于合案申请中)，一种井用潜水电泵的叶轮，包括叶轮本体，所述叶轮本体的中心处开设有贯穿孔，所述贯穿孔的内表壁沿圆周方向等距焊接有四个空心管，所述空心管的内表壁焊接有弹簧，所述弹簧的一端焊接有滑杆，所述滑杆共设置有四个，且四个滑杆的一端固定有弹性圆环板，所述弹性圆环板的上下两侧外表面靠近边缘处粘附有橡胶层，所述橡胶层共设置有两个，且两个橡胶层的外侧分别与贯穿孔的上下两侧外表面粘附。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述叶轮本体的上下两侧外表面靠近贯穿孔的边缘处均焊接有圆锥管，两个所述圆锥管的内表壁靠近顶部边缘处均焊接有空心圆柱。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述弹性圆环板的内表壁滑动嵌设有联动杆，且联动杆的两端分别延伸至两个空心圆柱的内部。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述空心圆柱的两侧外表面中心处均焊接有固定块，所述固定块的一侧外表面中心处沿水平中线开设有螺纹孔。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述螺纹孔的内表壁螺纹连接有丝杆，且丝杆的一端延伸至空心圆柱的内部，所述丝杆的一端滑动嵌设有连接块，所述丝杆的外表面靠近一端边缘处套设有圆板。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述连接块的一侧外表面中心处开设有凹口，所述凹口的内表壁沿圆周方向开设有圆形滑槽，且圆形滑槽的内表壁与圆板的外侧滑动嵌设。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述连接块的另一侧外表面焊接有弧形板，所述弧形板的一侧外表面等距焊接有多个摩擦块，且多个摩擦块的外表面与联动杆的外表面贴附。

综上所述，由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

1：本实用新型中，通过将弹性圆环板套在联动杆的外表面上，通过弹簧的弹力，对滑杆进行挤压，从而使滑杆对弹性圆环板进行挤压，从而可以更好的将弹性圆环板紧紧的贴附在联动杆的外表面上，从而可以更好的对叶轮本体进行固定，使其可以更好的对不同型号的潜水电泵进行使用，从而可以更好的对叶轮本体进行使用，增加其使用效果。

2：本实用新型中，通过将空心圆柱套设在联动杆的外表面上，通过对丝杆进行转动，从而使丝杆进行延伸，带动弧形板进行移动，从而可以更好的使弧形板对联动杆进行挤压，通过弧形板上摩擦块可以更好的使空心圆柱与联动杆进行固定，从而可以更好的对叶轮本体进行固定，使叶轮本体在进行使用的时候，可以更加的稳定，便于使用。

附图说明

图1为一种井用潜水电泵的叶轮的叶轮本体俯视剖视图；

图2为一种井用潜水电泵的叶轮的弹性圆环板部分俯视图；

图3为一种井用潜水电泵的叶轮的正视剖视图；

图4为一种井用潜水电泵的叶轮的连接块部分剖视放大图。

图中：1、叶轮本体；2、贯穿孔；3、弹簧；4、空心管；5、滑杆；6、弹性圆环板；7、橡胶层；8、圆锥管；9、固定块；10、螺纹孔；11、空心圆柱；12、弧形板；13、联动杆；14、连接块；15、丝杆；16、摩擦块；17、圆形滑槽；18、凹口；19、圆板。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是，对于这些实施方式的说明用于帮助理解本实用新型，但并不构成对本实用新型的限定。此外，下面所描述的本实用新型各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

一种井用潜水电泵的叶轮，包括叶轮本体1，叶轮本体1的中心处开设有贯穿孔2，贯穿孔2的内表壁沿圆周方向等距焊接有四个空心管4，空心管4的内表壁焊接有弹簧3，弹簧3的一端焊接有滑杆5，滑杆5共设置有四个，且四个滑杆5的一端固定有弹性圆环板6，弹性圆环板6的上下两侧外表面靠近边缘处粘附有橡胶层7，橡胶层7共设置有两个，且两个橡胶层7的外侧分别与贯穿孔2的上下两侧外表面粘附，通过将弹性圆环板6套在联动杆13的外表面上，通过弹簧3的弹力，对滑杆5进行挤压，从而使滑杆5对弹性圆环板6进行挤压，从而可以更好的将弹性圆环板6紧紧的贴附在联动杆13的外表面上，从而可以更好的对叶轮本体1进行固定，使其可以更好的对不同型号的潜水电泵进行使用，从而可以更好的对叶轮本体1进行使用，增加其使用效果，通过将空心圆柱11套设在联动杆13的外表面上，通过对丝杆15进行转动，从而使丝杆15进行延伸，带动弧形板12进行移动，从而可以更好的使弧形板12对联动杆13进行挤压，通过弧形板12上摩擦块16可以更好的使空心圆柱11与联动杆13进行固定，从而可以更好的对叶轮本体1进行固定，使叶轮本体1在进行使用的时候，可以更加的稳定，便于使用。

叶轮本体1的上下两侧外表面靠近贯穿孔2的边缘处均焊接有圆锥管8，通过圆锥管8可以更好的空心圆柱11的位置进行固定，使空心圆柱11在进行使用的时候，可以更加的稳定，两个圆锥管8的内表壁靠近顶部边缘处均焊接有空心圆柱11，通过空心圆柱11套设在联动杆13的外表面，从而可以更好的对叶轮本体1进行固定，弹性圆环板6的内表壁滑动嵌设有联动杆13，且联动杆13的两端分别延伸至两个空心圆柱11的内部，空心圆柱11的两侧外表面中心处均焊接有固定块9，通过固定块9可以更好的对螺纹孔10的位置进行确认，从而可以更好的对叶轮本体1进行固定，固定块9的一侧外表面中心处沿水平中线开设有螺纹孔10，螺纹孔10的内表壁螺纹连接有丝杆15，且丝杆15的一端延伸至空心圆柱11的内部，通过丝杆15的转动，从而可以更好的带动弧形板12进行移动，便于对联动杆13形成挤压，丝杆15的一端滑动嵌设有连接块14，丝杆15的外表面靠近一端边缘处套设有圆板19，连接块14的一侧外表面中心处开设有凹口18，凹口18的内表壁沿圆周方向开设有圆形滑槽17，且圆形滑槽17的内表壁与圆板19的外侧滑动嵌设，通过圆板19在圆形滑槽17的内表壁进行滑动嵌设，从而可以更好的使丝杆15在进转动的时候，可以更好的带动弧形板12进行移动，使其可以更好的将弧形板12与联动杆13进行挤压，连接块14的另一侧外表面焊接有弧形板12，弧形板12的一侧外表面等距焊接有多个摩擦块16，且多个摩擦块16的外表面与联动杆13的外表面贴附，通过摩擦块16可以更增加与联动杆13之间的摩擦力，使其可以更好的对叶轮本体1进行固定，便于使用。

工作原理：将弹性圆环板6套设在联动杆13的外表面上，通过弹簧3的弹力，从而对滑杆5进行挤压，使滑杆5可以更好的对弹性圆环板6形成挤压，从而使弹性圆环板6可以紧紧的贴附在联动杆13的外表面上，使其可以更好的对叶轮本体1进行固定，通过将空心圆柱11套设在联动杆13的外表面上，通过对丝杆15进行转动，从而可以更好的使丝杆15带动弧形板12进行挤压，通过弧形板12紧贴在联动杆13上，通过弧形板12上的摩擦块16，可以更好的增加弧形板12与联动杆13之间的摩擦力，从而可以更好的对叶轮本体1进行固定，使其在对叶轮本体1进行使用的时候，可以更加的稳定，便于使用。

以上结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明，但本实用新型不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言，在不脱离本实用新型原理和精神的情况下，对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型，仍落入本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920019079.0

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209430432U

授权时间:20190924

主分类号:F04D 13/08

专利分类号:F04D13/08;F04D29/22

范畴分类:28D;

申请人:邯郸市田星水泵有限公司

第一申请人:邯郸市田星水泵有限公司

申请人地址:057350 河北省邯郸市鸡泽县城隍村西300米

发明人:闫建军

第一发明人:闫建军

当前权利人:邯郸市田星水泵有限公司

代理人:刘磊娜;杨瑞龙

代理机构:13129

代理机构编号:石家庄德皓专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c42c9a6bd87ac63fd2d190be.html