# 基于SolidWorks砖瓦产品真空挤压成型焊接式挤压筒折弯成型板材的展开设计

### 论文摘要

详细介绍了利用SolidWorks三维软件的钣金特征绘制砖瓦产品真空挤压成型焊接式挤压筒板材折弯成型中性面曲面实体的方法,并指出利用钣金特征建模转换成展开图的设计方法,是砖瓦产品真空挤压成型焊接式挤压筒折弯成型板材展开设计——放样下料的最佳选择。它与传统的展开设计方法相比,具有简单实用,图形精确,误差小,不必进行复杂的计算和繁杂的绘图等工作,而且还能实现参数化设计等优点。

### 论文目录

- 1 前言

- 2 挤压筒的结构形式

- 2.1 铸造式挤压筒

- 2.2 焊接式挤压筒

- 3 压缩筒板材折弯成型中性面壳体的三维曲面实体设计

- 3.1 半圆形“草图”的绘制

- 3.2“基准面1”的建立

- 3.3 1/2带圆角 （圆弧连接半径r=0.1mm） 矩形的绘制

- 3.4 剖分式圆形渐变式矩形压缩筒折弯成型中性面曲面实体的生成

- 4 压缩筒折弯板材展开图的设计新方法

- 5 压缩筒折弯成型板材展开图的传统设计方法

- 5.1 尺寸计算

- 5.2 展开图的绘制

- 6 探讨

- 7 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 蔡祖光

关键词: 焊接式挤压筒,折弯成型压缩筒,中性面曲面实体,折弯板材展开设计新方法,传统展开设计方法,探讨

来源: 砖瓦 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 湖南省海诺电梯有限公司

分类号: TU522.05

DOI: 10.16001/j.cnki.1001-6945.2019.02.013

页码: 49-56

总页数: 8

文件大小: 2372K

下载量: 20

### 相关论文文献

- [1].浅析折弯件的常见缺陷及工艺控制措施[J]. 工程机械文摘 2020(02)

- [2].机器人辅助折弯关键技术应用研究[J]. 现代制造工程 2016(11)

- [3].提高吊臂折弯精度的工艺措施[J]. 精密成形工程 2017(04)

- [4].克氏针折弯器的研制与应用[J]. 生物骨科材料与临床研究 2016(03)

- [5].折弯设备性能研究与工艺设计应用[J]. 科技创新与应用 2015(27)

- [6].和谐型机车板料折弯模具结构改进及应用[J]. 自动化应用 2019(12)

- [7].折弯件缺陷原因分析及解决方案[J]. 机械管理开发 2020(10)

- [8].自动折弯生产线中逆跟随折弯回正运动模型研究[J]. 工业控制计算机 2013(12)

- [9].零件折弯干涉问题分析与举措研究[J]. 机械工程师 2014(01)

- [10].圆弧钣金件折弯工艺探索[J]. 金属加工(热加工) 2014(07)

- [11].折弯单元折弯机器人跟随折弯运动模型研究[J]. 机械制造与自动化 2013(05)

- [12].钣金折弯零件设计方法研究[J]. 企业科技与发展 2011(18)

- [13].钣金折弯工艺分析[J]. 金属加工(热加工) 2010(01)

- [14].折弯机器人[J]. 金属加工(热加工) 2010(17)

- [15].连续模中90°折弯成形件表面质量控制方法研究[J]. 模具技术 2009(05)

- [16].深U型槽类零件折弯成型工艺研究[J]. 技术与市场 2020(01)

- [17].哈夫开模结构在折弯模中的应用[J]. 模具制造 2017(08)

- [18].折弯件常见缺陷的工艺处理及预防[J]. 金属加工(冷加工) 2015(15)

- [19].机器人辅助折弯系统的应用[J]. 机电信息 2015(30)

- [20].钣金件折弯工艺分析[J]. 农业装备与车辆工程 2014(03)

- [21].U型梁折弯工艺改进[J]. 模具制造 2014(07)

- [22].钣金零件折弯展开长度的计算方法[J]. 郑州轻工业学院学报(自然科学版) 2013(01)

- [23].方管折弯工艺的优化[J]. 模具制造 2013(08)

- [24].折弯孔边距离的Deform模拟研究[J]. 金属加工(热加工) 2012(05)

- [25].钣金折弯件快速展开工艺分析[J]. 金属加工(热加工) 2009(05)

- [26].薄壁铝合金管手动折弯模[J]. 模具技术 2019(06)

- [27].铝合金折弯成形有限元分析的工程化应用[J]. 电焊机 2017(07)

- [28].随车起重机立柱结构设计及折弯工艺[J]. 起重运输机械 2015(08)

- [29].折弯校正一体化机构在级进模具设计中的应用[J]. 锻压装备与制造技术 2009(03)

- [30].MWCS展品[J]. 现代制造 2020(20)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c433c77a39bb885a93d7c23f.html