# 一种调频广播多基带信号选择输入电路论文和设计-张立宝

### 全文摘要

一种调频广播多基带信号选择输入电路,涉及调频广播技术领域。本实用新型的结构特点是，它包括输入的四路基带信号经射随电路后，一路给单片机进行采集，另一路连接到继电器。若单片机判断采集的数据满足要求时打开继电器，使基带信号输送到加法器进行叠加。完成叠加后的基带信号，一路传回单片机进行采集，并将采集到的信号状态通过通信线与调频激励器进行通信，另一路经低通滤波器输出到调频激励器副信道口。同现有技术相比，本实用新型采用单片机信号采集处理方式，控制多路基带叠加及选路输出，实现多基带信号选择输入。

### 主设计要求

1.一种调频广播多基带信号选择输入电路，其特征在于，它包括输入的四路基带信号经射随电路（1）后，一路给单片机（2）进行采集，另一路连接到继电器（3）；若单片机（2）判断采集的数据满足要求时打开继电器（3），使基带信号输送到加法器（4）进行叠加；完成叠加后的基带信号，一路传回单片机（2）进行采集，并将采集到的信号状态通过通信线与调频激励器进行通信，另一路经低通滤波器（5）输出到调频激励器副信道口。

### 设计方案

1.一种调频广播多基带信号选择输入电路，其特征在于，它包括输入的四路基带信号经射随电路（1）后，一路给单片机（2）进行采集，另一路连接到继电器（3）；若单片机（2）判断采集的数据满足要求时打开继电器（3），使基带信号输送到加法器（4）进行叠加；完成叠加后的基带信号，一路传回单片机（2）进行采集，并将采集到的信号状态通过通信线与调频激励器进行通信，另一路经低通滤波器（5）输出到调频激励器副信道口。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及调频广播技术领域，特别是调频广播多基带信号选择输入电路。

背景技术

目前很多调频发射设备都需要多个接口不同的基带信号输入，来满足多频段的信号的兼容。现有技术中的一个基带信号接入已经无法满足需求。

发明内容

为了克服上述现有技术中存在的不足，本实用新型的目的是提供一种调频广播多基带信号选择输入电路。它采用单片机信号采集处理方式，控制多路基带叠加及选路输出，实现多基带信号选择输入。

为了达到上述发明目的，本实用新型的技术方案以如下方式实现：

一种调频广播多基带信号选择输入电路，其结构特点是，它包括输入的四路基带信号经射随电路后，一路给单片机进行采集，另一路连接到继电器。若单片机判断采集的数据满足要求时打开继电器，使基带信号输送到加法器进行叠加。完成叠加后的基带信号，一路传回单片机进行采集，并将采集到的信号状态通过通信线与调频激励器进行通信，另一路经低通滤波器输出到调频激励器副信道口。

本实用新型由于采用了上述结构，使四路基带信号可以进行同时输入并叠加后输出，最终接到调频发射设备，实现调频发射设备多基带信号输入。

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步说明。

附图说明

图1是本实用新型的电路原理图；

图2是实施例中本实用新型的射随电路原理图；

图3是实施例中本实用新型的加法器和滤波器电路原理图；

图4是是实施例中本实用新型的单片机引脚示意图。

具体实施方式

参看图1至图4，本实用新型调频广播多基带信号选择输入电路包括输入的四路基带信号经射随电路1后，一路给单片机2进行采集，另一路连接到继电器3。若单片机2判断采集的数据满足要求时打开继电器3，使基带信号输送到加法器4进行叠加。完成叠加后的基带信号，一路传回单片机2进行采集，并将采集到的信号状态通过通信线与调频激励器进行通信，另一路经低通滤波器5输出到调频激励器副信道口。

本实用新型中的单片机2采集每一路输入的基带信号，根据在程序内设定的信号门限值判断是否有基带信号输入，当有基带信号输入时就会把后级的继电器3打开，基带信号送到加法器4中进行整体基带信号的叠加。叠加后的基带信号，一路传回给单片机2进行采集，采集到的信号状态通过通信线传输到调频激励器，便于调频激励器对整体信号进行补偿。另一路叠加后的基带信号，通过低通滤波器5最终输出到调频激励器副信道口，实现多基带信号输入的功能。上述通信线为RS458总线，会把四路采集的基带信号状态、叠加后的基带信号状态、继电器3工作状态传输给调频激励器，调频激励器也可以通过通信线强制关断每一路基带信号。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921098962.X

申请日:2019-07-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209823773U

授权时间:20191220

主分类号:H04H20/44

专利分类号:H04H20/44;H04H20/48;H04L25/03

范畴分类:39B;

申请人:北京同方吉兆科技有限公司

第一申请人:北京同方吉兆科技有限公司

申请人地址:100083 北京市海淀区王庄路清华同方科技广场A座29层

发明人:张立宝;王亚梅

第一发明人:张立宝

当前权利人:北京同方吉兆科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c44a60b1a92aec22ad599ce9.html