# 配网自动化对配电带电作业安全的影响分析罗金周成龙

云南电网有限责任公司楚雄供电局云南楚雄675000

摘要：在社会行业用电量持续增大的当下,电力系统面临更大的电力负荷压力,要满足社会生产生活安全用电需求,提高供电的安全稳定性,做好配电带电作业至关重要。在配电带电作业实践中,一方面要不断更新配电带电作业技术手段,另一方面要着重总结梳理配电带电作业安全管理措施,以增强作业全工程的安全系数。

关键词：配网自动化；配电；带电作业；安全影响

（一）配电带电作业的相关特点

在不停电或部分停电的情况下,对高压电力设备进行测试或检修的方法,称为配电带电作业,配电带电作业是为了避免用户多次停电,来确保向用户不间断地供电的可靠性的重要方法,可以分为以下三个方面:即带电检查、带电测试和带电维修。而带电作业中的地电位作业、中间电位作业和等电位作业是依据人体与带电体之间的相互关系划分的。等电位作业,是指工作人员在开展带电作业的过程中,人体会与高压带电部位有直接的接触,当带电设备在与人处在同样的电位时,这过程中可能会产生危害人身安全的电压或电流,因此,工作人员应该要穿着安全防护装备,确保安全设备的各个部分互相要有所谓的“电气链接”,并保证在人体外表能够产生等电位体。在接地杆塔上,检修人员利用绝缘工具来进行的作业,称为地电位作业,因此地电位作业也可以称为绝缘杆作业方法。工作人员在实际操作时,为了保障其自身的安全,必须确保空气间隙的安全距离和绝缘工具长度的最小值。在对安全距离和绝缘长度进行确定后,还应该关注操作过电压的问题。中间电位作业,是指利用绝缘工具来进入高压电场中出现故障的范围,但在这一过程中人体不会与高压带电体进行直接接触,必须综合考虑以上列举的两种配电带电作业的安全问题。

二、配网自动化对配网带电作业安全的影响

（一）安全设备的选择

安全设备是确保电气工人安全的必要保护设备。它是每个电气工人的安全防护装置,因此安全设备的选择非常重要。配电线路的带电作业安全工具不仅应具有较高的电气绝缘强度,而且还要具有良好的防潮性和耐久性,并能在不妨碍工作人员工作的情况下确保安全。

（二）电压互感器

为了达到配网自动化的建设目标,在装设配电设备时,需要对断路器两侧电压互感器的装设予以重视。电压互感器的工作原理为:柱上开关在分闸位置上,对两侧引线进行架空设备线路的连接。对引线进行主导线的脱离时,如果工作人员的操作比较迅速,会截断电压互感器激磁电流,由于电压互感器高压绕组属于电感元件,通常情况不会出现突变情况,一旦突变,会直接发生过电压,将其称作“截流过电压”。如果激磁电流达到最大值,可能会截断激磁电流,导致截流过电压呈现最大值。配电带电作业过程中,作业人员如果手持电线,会出现刺痛感觉,互感器磁通突变出现震动，导致在作业过程中容易发生事故，所以在装设电压互感器的同时加装同期隔离开关。加装同期隔离开关不仅提高了配网安全运行，还大大降低作业人员风险。

（三）安全设备的维护

电气安全设备不仅仅可以帮助配网带电作业的完成,还可以保证配网带电工作人员的人身安全。所以为了能从根本上确定配网带电作业电气设备的安全使用,首先有关的工作人员要定期对电气设备进行安全维护保养。并且在即将投入施工现场之前,操作员要检查设备绝缘保护设备的耐压性。另外设备的气密性也是需要测试的一个方面,在电气使用过程中,气密性会直接决定设备的使用寿命。因为操作员在使用设备过程中,会排出大量汗液,所以气密性好会避免设备被大量汗水浸泡而短路故障。

三、有效保证配网带电作业的安全

（一）健全安全管理制度

保障电力企业全面可持续发展的措施之一是健全和改善配电带电作业过程中的安全管理制度。目前,随着电力企业改革的不断深化,虽然在一定程度上完善了电力企业的相关工作制度,但仍然存在许多需要解决的问题,例如维护与管理安全防护设备、测试防护设备的性能、规范技术管理问题、完善与管理带电作业的数据资料等。诸如此类的工作虽小,但对电力企业的发展是十分重要的,因此应该建立较为健全的电力安全管理工作制度,进而保证配电带电作业的每一项项工作可以顺利实施,确保配电带电作业的安全执行。

（二）提高配电带电作业技术水平

配电带电作业具备一定的风险等级,需要在配电带电作业过程中全面提高技术操作水平,将实操过程中的安全隐患因素通盘考虑并化解。在配电带电作业技术管理中将安全防护措施考虑在内。在分配下达配电带电需求单后,选派技术人员及安全管理人员深入工作现场进行考察,归纳制约影响带电作业的风险因素,然后确定实际采用的配电带电作业技术和防护措施。对配电带电作业过程中的违章操作行为进行监督指正。将带电作业领域的新技术手段加以灵活运用,引入新的安全防护设备及手段。在电力系统配电带电作业施工中,电力企业要更新绝缘工具的类型,优选专业的绝缘操作工具。

（三）佩戴安全防护工具

在配电线路带电作业中，工作人员需按照作业要求，配备相应的安全防护用具，降低带电作业中存在的安全风险，为工作人员的生命安全提供保障。一般情况下，配电线路带电作业防护工具种类较多，针对不同的作业环境，其配备了不同的安全防护用具，主要包括绝缘服、绝缘裤、绝缘鞋、绝缘安全帽、绝缘手套、绝缘安全带、护目镜等。

工作人员在开展带电作业时，应按照带电作业的具体工作流程以及作业要求，规范使用作业工具，将安全事故的发生概率降到最低，切实保障工作人员的自身安全。

（四）网络优化

在进行网络优化的具体实施时,应根据城网网架的调整,掌握城区线路的单辐射,以便于实现单联络线路。除此之外,按照城网网架的调整,及时掌握线路联络问题,并进行两联络线路的构建。同时,在城东与城西线路的改造过程中,以主干线位置为主,相应地增加分段开关,设置分段开关4台,以实现对线路架空分段问题的有效解决,保证满足线路负荷自动分段需求。因为部分地区线路架空的分段过少,且呈现线路设置缺乏科学性的情况,因此需要加强环网线路的建设与调整,比如线路长度和装带容量调整等。

（五）加强技术人员的技能培训

在开展配电带电作业的工作过程中,操作人员的技术能力和工作经验都会影响到操作工作的效率与质量。所以说,电力企业要在日常工作中加强对电力作业操作人员的理论与技术的管理和培训。(1)必须提高员工的准入门槛,严格选拔标准并保证选拔制度的强度,保证员工具备高技术水平和良好的身体素质,全方位、多方面的审查员工的综合素质与资质。在一般情况下,配电带电作业人员需要进行岗前培训,必须在开始工作前参加全面的专业技术培训,最终在通过综合考核并获得相关的配电带电作业培训证书后,方可进入工作岗位进行实际操作。(2)在日常的电力工作中,也应该加强员工的教育培训和工作管理。在一般情况下,配电带电作业的作业任务较多,员工往往容易产生麻痹大意的心理状态,导致其安全措施不到位和简化作业步奏等问题。因此要加强相关工作人员的日常培训工作,从作业正规化、军事化、操作方法以及先进工器具等多个方面对员工进行培训,提高其专业技能水平以及素质水平,有利于提高员工的综合能力。

四、结论

随着城市建设的发展和人们生活水平的提高,人们对安全可靠供电提出了更高的要求。为了满足用户的需求,提高供电的可靠性,配网带电作业技术应运而生。带电作业是一项利国利民的新技术,理应得到充分的重视和大力的推动,最大限度地减少用户的停电时间,大大提高了供电的可靠性,并实现了经济效益和社会效益“双赢”的局面。

参考文献：

[1]任思佳.配电线路带电作业特点及安全防护方法[J].百科论坛电子杂志,2018(24):212-213.

[2]姜涛,张浩然,吴红雨.探究配电线路带电作业方式及安全防护[J].百科论坛电子杂志,2018(24):348.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c44c582357ac19ef5d9dd9dd.html