# 骨传导装置的防水结构及无线骨传导装置论文和设计-郭培林

### 全文摘要

本实用新型公开一种骨传导装置的防水结构及无线骨传导装置，该骨传导装置包括耳机主体，所述耳机主体包括第一耳机体、第二耳机体以及连接线，所述第一耳机体的第一壳体内设置有操作按键；所述第一壳体包括第一外壳及第一内壳；所述第二耳机体的第二壳体包括第二外壳及第二内壳，所述骨传导装置的防水结构包括：分别位于第一外壳及第一内壳之间以及位于第二外壳及第二内壳之间的防水密封装置；位于第一壳体上的软性塑胶层，所述软性塑胶层完全覆盖于操作按键上，以使操作按键位于第一壳体内。本实用新型的技术方案具有较佳的防水性能，能够在潮湿环境或水中使用，具有较广阔的应用范围。

### 主设计要求

1.一种骨传导装置的防水结构，所述骨传导装置包括耳机主体，所述耳机主体包括第一耳机体、第二耳机体以及连接线，所述第一耳机体的第一壳体内设置有操作按键；所述第一壳体包括第一外壳及第一内壳；所述第二耳机体的第二壳体包括第二外壳及第二内壳，其特征在于，所述骨传导装置的防水结构包括：分别位于第一外壳及第一内壳之间以及位于第二外壳及第二内壳之间的防水密封装置；位于第一壳体上的软性塑胶层，所述软性塑胶层完全覆盖于操作按键上，以使操作按键位于第一壳体内。

### 设计方案

1.一种骨传导装置的防水结构，所述骨传导装置包括耳机主体，所述耳机主体包括第一耳机体、第二耳机体以及连接线，所述第一耳机体的第一壳体内设置有操作按键；所述第一壳体包括第一外壳及第一内壳；所述第二耳机体的第二壳体包括第二外壳及第二内壳，其特征在于，所述骨传导装置的防水结构包括：

分别位于第一外壳及第一内壳之间以及位于第二外壳及第二内壳之间的防水密封装置；

位于第一壳体上的软性塑胶层，所述软性塑胶层完全覆盖于操作按键上，以使操作按键位于第一壳体内。

2.如权利要求1所述的骨传导装置的防水结构，其特征在于，所述防水密封装置包括分别设置在第一外壳及第二外壳上的超声波线，以及分别设置在第一内壳及第二内壳上的密封凹槽，所述超声波线焊接于密封凹槽底部。

3.如权利要求2所述的骨传导装置的防水结构，其特征在于，所述第一壳体的外侧设有硬性塑胶层，所述硬性塑胶层与软性塑胶层二次成型形成一体结构。

4.如权利要求3所述的骨传导装置的防水结构，其特征在于，所述软性塑胶层的材质为TPU，所述硬性塑胶层的材质为PC。

5.如权利要求1所述的骨传导装置的防水结构，其特征在于，所述第一壳体上形成有USB插口，所述USB插口设置有可拆卸的密封塞体。

6.如权利要求5所述的骨传导装置的防水结构，其特征在于，所述密封塞体的外侧面与第一壳体的边缘圆弧过渡。

7.如权利要求1所述的骨传导装置的防水结构，其特征在于，所述第一壳体及第二壳体内分别设有第一骨传导喇叭模组及第二骨传导喇叭模组，所述第一壳体对应第一骨传导喇叭模组的位置及第二壳体对应第二骨传导喇叭模组的位置设置有出声孔，所述第一壳体及第二壳体对应出声孔的位置设有凹槽，所述凹槽处塞有防水软胶件。

8.如权利要求1所述的骨传导装置的防水结构，其特征在于，所述第一外壳或第二外壳设置有麦克风传声孔及指示灯观察孔，所述第一外壳及第二外壳内设有遮挡麦克风传声孔及指示灯观察孔处的隔水层。

9.如权利要求8所述的骨传导装置的防水结构，其特征在于，所述隔水层为隔水金属网。

10.一种无线骨传导装置，其特征在于，所述无线骨传导装置包括如权利要求1至9任一项所述的骨传导装置的防水结构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种骨传导装置，尤其涉及一种骨传导装置的防水结构及无线骨传导装置，无线骨传导装置具体包括耳机、助听器。

背景技术

现有的骨传导装置由于部分器件需要裸露在外，防水性能较差。另外，该骨传导在设计时往往根据使用的不同需要以及使用习惯，在外壳上设置多个控制按键，按键与外壳之间或多多少形成间隙，水可以由左、右耳机体的壳体上的各个缝隙渗入而对其内的电路板等部件造成损坏而无法正常工作，这造成了骨传导装置无法在水中或潮湿的环境里使用。

有鉴于此，有必要提出对目前的骨传导装置的防水结构进行进一步的改进。

实用新型内容

为解决上述至少一技术问题，本实用新型的主要目的是提供一种骨传导装置的防水结构及无线骨传导装置。

为实现上述目的，本实用新型采用的一个技术方案为：提供一种骨传导装置的防水结构，所述骨传导装置包括耳机主体，所述耳机主体包括第一耳机体、第二耳机体以及连接线，所述第一耳机体的第一壳体内设置有操作按键；所述第一壳体包括第一外壳及第一内壳；所述第二耳机体的第二壳体包括第二外壳及第二内壳，所述骨传导装置的防水结构包括：

分别位于第一外壳及第一内壳之间以及位于第二外壳及第二内壳之间的防水密封装置；

位于第一壳体上的软性塑胶层，所述软性塑胶层完全覆盖于操作按键上，以使操作按键位于第一壳体内。

其中，所述防水密封装置包括分别设置在第一外壳及第二外壳上的超声波线，以及分别设置在第一内壳及第二内壳上的密封凹槽，所述超声波线焊接于密封凹槽底部。

其中，所述第一壳体的外侧设有硬性塑胶层，所述硬性塑胶层与软性塑胶层二次成型形成一体结构。

其中，所述软性塑胶层的材质为TPU，所述硬性塑胶层的材质为PC。

其中，所述第一壳体上形成有USB插口，所述USB插口设置有可拆卸的密封塞体。

其中，所述密封塞体的外侧面与第一壳体的边缘圆弧过渡。

其中，所述第一壳体及第二壳体内分别设有第一骨传导喇叭模组及第二骨传导喇叭模组，所述第一壳体对应第一骨传导喇叭模组的位置及第二壳体对应第二骨传导喇叭模组的位置设置有出声孔，所述第一壳体及第二壳体对应出声孔的位置设有凹槽，所述凹槽处塞有防水软胶件。

其中，所述第一外壳或第二外壳设置有麦克风传声孔及指示灯观察孔，所述第一外壳及第二外壳内设有遮挡麦克风传声孔及指示灯观察孔处的隔水层。

其中，所述隔水层为隔水金属网。

为实现上述目的，本实用新型采用的另一个技术方案为：提供一种无线骨传导装置，包括上述的骨传导装置的防水结构。

本实用新型的技术方案主要通过在第一外壳及第一内壳之间以及位于第二外壳及第二内壳之间设置防水密封装置，能够避免第一壳体及第二壳体漏水；对于控制按键，在第一壳体上设置软性塑胶层，且软性塑胶层完全覆盖于操作按键上，操作按键整个位于第一壳体内，能够满足操作及防水要求，因此，本方案具有较佳的防水性能，能够在潮湿环境或水中使用，而不会影响装置的正常工作，增加装置的应用范围。

附图说明

图1为本实用新型一实施例无线骨传导装置一视角的整体结构示意图；

图2为图1中无线骨传导装置一视角的分解结构示意图；

图3为图1中无线骨传导装置另一视角的分解结构示意图；

图4为本实用新型一实施例无线骨传导装置另一视角的整体结构示意图；

图5为本实用新型第一耳机体一视角的分解示意图；

图6为本实用新型第一耳机体另一视角的分解示意图；

图7为本实用新型第一耳机体又一视角的分解示意图。

本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

需要说明，本实用新型中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外，各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本实用新型要求的保护范围之内。

请参照图1至图7，图1为本实用新型一实施例无线骨传导装置一视角的整体结构示意图；图2为图1中无线骨传导装置一视角的分解结构示意图；图3为图1中无线骨传导装置另一视角的分解结构示意图；图4为本实用新型一实施例无线骨传导装置另一视角的整体结构示意图；图5为本实用新型第一耳机体一视角的分解示意图；图6为本实用新型第一耳机体另一视角的分解示意图；图7为本实用新型第一耳机体又一视角的分解示意图。在本实用新型实施例中，该无线骨传导装置包括耳机主体，所述耳机主体包括第一耳机体10及第二耳机体20，所述第一耳机体10内设置有带有控制芯片的蓝牙电路板13，以及与蓝牙电路板13电连接的第一骨传导喇叭模组12，所述第一耳机体10上还设置有与控制芯片电连接的操作按键14；所述第二耳机体20内设置有供电模块33，以及与供电模块33电连接的第二骨传导喇叭模组32；连接线30，所述连接线30的中间段弯曲呈弹簧状，所述连接线30的两端分别通过卡柱接口17连接第一耳机体10及第二耳机体20，且第一骨传导喇叭模组12与第二骨传导喇叭模组32通过连接线30由控制芯片控制。第一壳体11及第二壳体31均呈豌豆荚形设置。连接线30的中间段呈弹簧状设置。所述第一耳机体10的第一壳体11，包括第一外壳111及第一内壳112；所述第二耳机体30的第二壳体31包括第二外壳311及第二内壳312。为了实现较佳的防水性能，该无线骨传导装置具有下述实施例的骨传导装置的防水结构。

在本实用新型的实施例中，所述骨传导装置的防水结构包括：

分别位于第一外壳111及第一内壳112之间以及位于第二外壳311及第二内壳312之间的防水密封装置；

位于第一壳体11上的软性塑胶层，所述软性塑胶层完全覆盖于操作按键14上，以使操作按键14位于第一壳体11内。

本实施例中，通过防水密封装置能够解决第一外壳111与第一内壳112盖合或扣合的间隙，以及第二外壳311与第二内壳312盖合或扣合的间隙，实现第一壳体11及第二壳体31的防水。对于操作按键14而言，操作按键14部分露出第一壳体11，第一壳体11对应操作按键14的区域设置有软性塑胶层，方便操作按键14操作的同时，还能够具有较佳的防水效果。具体的，操作按键14包括位于第一壳体11边缘的第一按键，以及位于第一壳体11侧壁的第二按键18。第一壳体11上对应第一按键及第二按键18位置分别设置有软性塑胶层。

本实用新型的技术方案主要通过在第一外壳111及第一内壳112之间以及位于第二外壳311及第二内壳312之间设置防水密封装置，能够避免第一壳体11及第二壳体31漏水；对于控制按键，在第一壳体11上设置软性塑胶层，且软性塑胶层完全覆盖于操作按键14上，操作按键14整个位于第一壳体11内，能够满足操作及防水要求，因此，本方案具有较佳的防水性能，能够在潮湿环境或水中使用，而不会影响装置的正常工作，增加装置的应用范围。

在一具体的实施方式中，所述防水密封装置包括分别设置在第一外壳111及第二外壳311上的超声波线，以及分别设置在第一内壳112及第二内壳312上的密封凹槽113，所述超声波线焊接于密封凹槽113底部。本实施例中，超声波线焊接于密封凹槽113后，可以实现对第一外壳111与第一内壳112及第二外壳311与第二内壳312的密封。具体的，该超声波线为凸起状设置，扣合时，超声波线焊接于密封凹槽113的槽底，以使扣合后的第一壳体11及第二壳体31融为一体。

在一具体的实施方式中，所述第一壳体11的外侧设有硬性塑胶层，所述硬性塑胶层与软性塑胶层二次成型形成一体结构。进一步的，所述软性塑胶层的材质为TPU，所述硬性塑胶层的材质为PC。本实施例中，硬性塑胶层涂设在第一壳体11表面，可以较佳的耐磨性能，不易刮伤。软性塑胶层对应控制按键处设置，便于按压操作，同时具有较佳的防水效果。另外，二次注塑成型为一体化软硬塑胶的结合体，防水性能和操作性能均较佳。TPU层增加了耳机的柔韧性，使得耳机易于弯曲变形而不致损坏。

在一具体的实施方式中，所述第一壳体11上形成有USB插口15，所述USB插口15设置有可拆卸的密封塞体16。进一步的，所述密封塞体16的外侧面与第一壳体11的边缘圆弧过渡。本实施例中，USB插口15为充电接口，充电时，拔出密封塞体16将数据线插入USB接口，以实现充电；不需要充电时，将密封塞体16塞入USB插口15中，以实现防水。另外，密封塞体16的外侧面与第一壳体11的边缘圆弧过渡，不会刮伤手指，视觉效果更好。

在一具体的实施方式中，所述第一壳体11及第二壳体31内分别设有第一骨传导喇叭模组12及第二骨传导喇叭模组32，所述第一壳体11对应第一骨传导喇叭模组12的位置及第二壳体31对应第二骨传导喇叭模组32的位置设置有出声孔，所述第一壳体11及第二壳体31对应出声孔的位置设有凹槽，所述凹槽处塞有防水软胶件122。本实施例中，凹槽内设有筒状防水塞，所述筒状防水塞的外侧设有防水软胶套。第一骨传导喇叭模组12具有骨传导喇叭121及防水软胶件122

在一具体的实施方式中，所述第一外壳111或第二外壳311设置有麦克风传声孔19及指示灯观察孔，所述第一外壳111及第二外壳311内设有遮挡麦克风传声孔19及指示灯观察孔处的隔水层。具体的，所述隔水层为隔水金属网。本实施例中，隔水层具有防水效果，避免水从麦克风传声孔19及指示灯观察孔进入壳体内，烧坏蓝牙电路板13。进一步的，该隔水层为金属网，具有较佳的防水透气性能。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是在本实用新型的实用新型构思下，利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换，或直接\/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920084874.8

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209170616U

授权时间:20190726

主分类号:H04R 1/10

专利分类号:H04R1/10

范畴分类:38B;

申请人:深圳派赛科技有限公司

第一申请人:深圳派赛科技有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市宝安区新安街道29区裕安二路七号

发明人:郭培林;薛浪;林洁锋;郑雄峰

第一发明人:郭培林

当前权利人:深圳派赛科技有限公司

代理人:任哲夫

代理机构:44242

代理机构编号:深圳市精英专利事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c45d9dfec54e1e1962900563.html