# 高铁基金刚石工具胎体烧结工艺及切割性能

### 论文摘要

通过调整高铁基胎体的成分,并测试分析烧结节块的力学性能和断口组织,研究并优化其成分设计和烧结工艺。结果表明:设计成分为Fe质量分数75%、扩散CuSn10质量分数15%、Cu+Ni质量分数10%的高铁基胎体综合性能较好,其烧结温度范围为910～940℃,硬度HRB 90以上,抗弯强度1 200 MPa以上,断口组织呈较明显的韧窝状。胎体在此条件下合金化程度较好,且较宽的工艺范围也适合工业化生产。用该高铁基胎体制备一种低成本激光焊接通用金刚石锯片LW350,并同市售相同规格的代表性同类锯片进行水泥混凝土切割对比试验,结果表明:采用该胎体制备的激光焊接通用锯片可显著降低成本;锯片的锋利度降低约15%,寿命提高约20%。

### 论文目录

- 1 研究方法及过程

- 1.1 高铁基胎体配方设计

- 1.2 胎体试样制备及性能测试

- 1.3 切割锯片的制备及试验

- 2 试验结果及分析

- 2.1 胎体力学性能和断口组织

- 2.2 切割试验结果及分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄霞,邹新光,刘伟,杨志威,刘一波

关键词: 高铁基结合剂,金刚石工具,切割性能,烧结工艺

来源: 金刚石与磨料磨具工程 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司,安泰科技股份有限公司

分类号: TG717

DOI: 10.13394/j.cnki.jgszz.2019.2.0010

页码: 51-54

总页数: 4

文件大小: 1448K

下载量: 117

### 相关论文文献

- [1].青海野马泉矿区钻头胎体配方设计研究[J]. 中国锰业 2020(03)

- [2].可改善胎体胶性能的炭黑[J]. 现代橡胶技术 2015(05)

- [3].预烧结对钴基胎体性能的影响[J]. 超硬材料工程 2019(05)

- [4].3+9+15X0.225ST钢丝帘线在全钢载重子午线轮胎胎体中的应用[J]. 中国橡胶 2020(09)

- [5].全钢载重子午线轮胎胎体质量把控措施[J]. 时代汽车 2018(11)

- [6].胎体滚压系统的改进[J]. 轮胎工业 2015(05)

- [7].低温低压下石墨对金刚石钻头胎体摩擦性能的影响[J]. 北京工业大学学报 2015(05)

- [8].胶料门尼粘度及现场温度和湿度对胎体帘布稀线的影响[J]. 轮胎工业 2013(01)

- [9].改性沥青防水卷材生产工艺——胎体搭接新技术研究[J]. 中国建筑防水 2011(13)

- [10].铜基金刚石锯片胎体组织及性能的研究[J]. 超硬材料工程 2011(03)

- [11].全钢载重子午线轮胎胎体帘布压延厚度及密度的计算方法[J]. 轮胎工业 2014(03)

- [12].复合胎体金刚石钻头试验研究[J]. 吉林地质 2014(03)

- [13].W基串珠胎体配方的实验研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2013(03)

- [14].胎体帘布反包角度对全钢载重子午线轮胎力学性能的影响[J]. 轮胎工业 2013(06)

- [15].碳含量对高铁基胎体金刚石工具性能的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2011(04)

- [16].磷铁含量对高铁基胎体性能的影响[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2010(03)

- [17].热压金刚石钻头铁基胎体机械性能的研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2009(02)

- [18].P元素加入形式对铁基金刚石工具胎体组织性能的影响[J]. 焊接学报 2018(11)

- [19].半钢子午线轮胎胎体结构对噪声的影响[J]. 轮胎工业 2012(03)

- [20].高磷-硼铁基胎体性能研究及应用[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2011(02)

- [21].降低胎体接头开废次品率的裁断工艺改进[J]. 轮胎工业 2017(03)

- [22].干摩擦条件下钻头胎体与花岗石摩擦特性的试验研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2010(04)

- [23].金刚石钻头胎体的试验研制[J]. 西部探矿工程 2008(02)

- [24].极端顶点设计在热压金刚石工具胎体配方试验中的应用[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2008(02)

- [25].胎体结构对塑料轮胎性能影响的仿真研究及结构优化[J]. 工程塑料应用 2012(11)

- [26].烧结工艺对铁基胎体合金化程度影响的研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2010(01)

- [27].胎体帘布局部稀线原因分析及解决措施[J]. 中国橡胶 2008(16)

- [28].预合金粉胎体钻头性能的研究[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [29].新型多孔金属结合剂胎体的研制[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2011(05)

- [30].金刚石工具粉末胎体热硬性问题探讨[J]. 超硬材料工程 2010(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c4d29d412d4dcb189ea8aad4.html