# 一种中间罐感应器的安装底座论文和设计-谢炯

### 全文摘要

本实用新型涉及安装底座技术领域，具体为一种中间罐感应器的安装底座，第一活塞杆前端延伸出底缸相接放置板，且底缸左右两端均相连有呈T字型结构的连管，连管末端垂直均匀相接有至少三根分管，且每根分管末端均贯穿到安装座一端内部相连通有与安装座嵌接固定的侧缸，侧缸内部滑动连接有第二活塞杆，且第二活塞杆一端贯穿到凹槽内部相接有挡板。通过将温度传感器放在凹槽内的放置板中按下，使得随着温度传感器的按入，而使左右的挡板移动出来挡住温度传感器，使得将温度传感器卡在凹槽内，从而便于安装温度传感器，解决了目前中间罐感应器的安装底座，不便于安装温度传感器和换气效果太差的问题。

### 主设计要求

1.一种中间罐感应器的安装底座，其特征在于，所述安装底座包括：安装座(1)，所述安装座(1)包括底缸(11)和放置板(4)，且安装座(1)前端开有凹槽(6)，所述底缸(11)螺丝连接在所述凹槽(6)内部后端，且底缸(11)内部滑动连接有第一活塞杆(12)，所述第一活塞杆(12)前端延伸出所述底缸(11)相接放置板(4)，且底缸(11)左右两端均相连有呈T字型结构的连管(13)，所述连管(13)末端垂直均匀相接有至少三根分管(14)，且每根所述分管(14)末端均贯穿到所述安装座(1)一端内部相连通有与所述安装座(1)嵌接固定的侧缸(15)，所述侧缸(15)内部滑动连接有第二活塞杆(16)，且第二活塞杆(16)一端贯穿到所述凹槽(6)内部相接有挡板(5)；所述凹槽(6)内部下端开有通气口(10)，且通气口(10)内部嵌接并转动连接有活动杆(7)，所述活动杆(7)中部贯穿并活动连接有呈十字型结构的转动板(8)，且转动板(8)前后上下四端均螺丝连接有金属条(9)，所述通气口(10)内部后端开有凹口(17)，且凹口(17)内部布置有通电螺线管(18)。

### 设计方案

1.一种中间罐感应器的安装底座，其特征在于，所述安装底座包括：

安装座(1)，所述安装座(1)包括底缸(11)和放置板(4)，且安装座(1)前端开有凹槽(6)，所述底缸(11)螺丝连接在所述凹槽(6)内部后端，且底缸(11)内部滑动连接有第一活塞杆(12)，所述第一活塞杆(12)前端延伸出所述底缸(11)相接放置板(4)，且底缸(11)左右两端均相连有呈T字型结构的连管(13)，所述连管(13)末端垂直均匀相接有至少三根分管(14)，且每根所述分管(14)末端均贯穿到所述安装座(1)一端内部相连通有与所述安装座(1)嵌接固定的侧缸(15)，所述侧缸(15)内部滑动连接有第二活塞杆(16)，且第二活塞杆(16)一端贯穿到所述凹槽(6)内部相接有挡板(5)；所述凹槽(6)内部下端开有通气口(10)，且通气口(10)内部嵌接并转动连接有活动杆(7)，所述活动杆(7)中部贯穿并活动连接有呈十字型结构的转动板(8)，且转动板(8)前后上下四端均螺丝连接有金属条(9)，所述通气口(10)内部后端开有凹口(17)，且凹口(17)内部布置有通电螺线管(18)。

2.根据权利要求1所述的一种中间罐感应器的安装底座，其特征在于：所述安装座(1)前端四角均开有螺孔(2)。

3.根据权利要求1所述的一种中间罐感应器的安装底座，其特征在于：所述安装座(1)上端水平均匀开有至少两个线口(3)。

4.根据权利要求1所述的一种中间罐感应器的安装底座，其特征在于：所述第一活塞杆(12)的后端延伸在所述底缸(11)内部相接有第一活塞，且所述第二活塞杆(16)另一端延伸在所述侧缸(15)内部相接有第二活塞。

5.根据权利要求1所述的一种中间罐感应器的安装底座，其特征在于：所述底缸(11)、所述连管(13)和所述分管(14)三者之间相通。

6.根据权利要求1所述的一种中间罐感应器的安装底座，其特征在于：所述金属条(9)为铁条，且所述通电螺线管(18)通电后与所述金属条(9)相吸。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及安装底座技术领域，具体为一种中间罐感应器的安装底座。

背景技术

中间罐是用以接受从盛钢桶来的钢水并分配到每流的结晶器中去的连铸轧钢设备，它同时具有稳压，贮存以及中间罐冶金作用，中间罐冶金指在连续铸钢的中间罐内改善和控制钢水质量的过程，它是从钢的熔炼和精炼到制成连铸坯这个生产流程中保证获得优良钢坯的关键一环，而在将感应器安装到中间罐内的时候，安装底座就显得非常重要了。

目前中间罐感应器的安装底座，在进行安装温度传感器的时候，需要通过拧动螺丝进行安装工作，使得过于不便，并且如今中间罐感应器的安装底座换气效果太差，导致当安装底座内部的温度传感器在冷热交替的环境容易凝结雾水，从而影响温度传感器的使用。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种中间罐感应器的安装底座，具备不仅便于安装温度传感器，而且提高了换气效果等优点，解决了目前中间罐感应器的安装底座，不便于安装温度传感器和换气效果太差的问题。

(二)技术方案

为实现上述不仅便于安装温度传感器，而且提高了换气效果等目的，本实用新型提供如下技术方案：一种中间罐感应器的安装底座，所述安装底座包括：安装座，所述安装座包括底缸和放置板，且安装座前端开有凹槽，所述底缸螺丝连接在所述凹槽内部后端，且底缸内部滑动连接有第一活塞杆，所述第一活塞杆前端延伸出所述底缸相接放置板，且底缸左右两端均相连有呈T字型结构的连管，所述连管末端垂直均匀相接有至少三根分管，且每根所述分管末端均贯穿到所述安装座一端内部相连通有与所述安装座嵌接固定的侧缸，所述侧缸内部滑动连接有第二活塞杆，且第二活塞杆一端贯穿到所述凹槽内部相接有挡板；所述凹槽内部下端开有通气口，且通气口内部嵌接并转动连接有活动杆，所述活动杆中部贯穿并活动连接有呈十字型结构的转动板，且转动板前后上下四端均螺丝连接有金属条，所述通气口内部后端开有凹口，且凹口内部布置有通电螺线管。

进一步优点，所述安装座前端四角均开有螺孔。

进一步优点，所述安装座上端水平均匀开有至少两个线口。

进一步优点，所述第一活塞杆的后端延伸在所述底缸内部相接有第一活塞，且所述第二活塞杆另一端延伸在所述侧缸内部相接有第二活塞。

进一步优点，所述底缸、所述连管和所述分管三者之间相通。

进一步优点，所述金属条为铁条，且所述通电螺线管通电后与所述金属条相吸。

(三)有益效果

与现有技术相比，本实用新型提供了一种中间罐感应器的安装底座，具备以下有益效果：

1.该种中间罐感应器的安装底座，通过将温度传感器放在凹槽内的放置板中按下，使得随着温度传感器的按入，而使左右的挡板移动出来挡住温度传感器，使得将温度传感器卡在凹槽内，从而便于安装温度传感器；

2.当通电螺线管通电后，会产生磁性，使得通过用手转动转动板后，会使得转动板通过活动杆转动，使得随着金属条与通电螺线管相吸，而利用吸力带动转动板持续转动，然后当通电螺线管停止通电后，则使转动板停止转动，从而提高了换气效果。

附图说明

图1为本实用新型结构整体示意图；

图2为本实用新型结构整体剖面示意图；

图3为本实用新型结构图1通气口的A局部示意图。

图中：1-安装座；2-螺孔；3-线口；4-放置板；5-挡板；6-凹槽；7-活动杆；8-转动板；9-金属条；10-通气口；11-底缸；12-第一活塞杆；13-连管；14-分管；15-侧缸；16-第二活塞杆；17-凹口；18-通电螺线管。

具体实施方式

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对照附图说明本实用新型的具体实施方式。显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图，并获得其他的实施方式。

在实施例一中，如图1-2所示，本实施公开一种中间罐感应器的安装底座，所述安装底座包括：安装座1，所述安装座1包括底缸11和放置板4，且安装座1前端开有凹槽6，所述底缸11螺丝连接在所述凹槽6内部后端，且底缸11内部滑动连接有第一活塞杆12，所述第一活塞杆12前端延伸出所述底缸11相接放置板4，且底缸11左右两端均相连有呈T字型结构的连管13，所述连管13末端垂直均匀相接有至少三根分管14，且每根所述分管14末端均贯穿到所述安装座1一端内部相连通有与所述安装座1嵌接固定的侧缸15，所述侧缸15内部滑动连接有第二活塞杆16，且第二活塞杆16一端贯穿到所述凹槽6内部相接有挡板5，通过将温度传感器(图中未画)放在安装座1的凹槽6内，一按温度传感器(图中未画)使得放置板4按下，使得随着温度传感器(图中未画)的按入，放置板4将第一活塞杆12压入底缸11内部，因为第一活塞杆12的后端延伸在底缸11内部相接有第一活塞，且第二活塞杆16另一端延伸在侧缸15内部相接有第二活塞，并且底缸11、连管13和分管14三者之间相通，所以随着第一活塞压入而增加底缸11内部的气压，使得气压通过连管13连着的分管14推动侧缸15内部的第二活塞，进而推动第二活塞杆16从侧缸15内部滑出，而使左右两端的挡板5移动出来挡住温度传感器(图中未画)，使得将温度传感器(图中未画)卡在凹槽6内，从而便于安装温度传感器(图中未画)；

在实施例二中，如图1-3所示，在实施例一的基础上，所述凹槽6内部下端开有通气口10，且通气口10内部嵌接并转动连接有活动杆7，所述活动杆7中部贯穿并活动连接有呈十字型结构的转动板8，且转动板8前后上下四端均螺丝连接有金属条9，所述通气口10内部后端开有凹口17，且凹口17内部布置有通电螺线管18，当凹口17内部的通电螺线管18通电后，会产生磁性，使得通过用手转动转动板8后，会使得转动板8通过活动杆7在通气口10内部转动，由于金属条9为铁条，且通电螺线管18通电后与金属条9相吸，使得随着金属条9与通电螺线管18相吸，而利用吸力带动转动板8持续转动，然后当通电螺线管18停止通电后，则使转动板8停止转动，使得当转动板8在转动的时候，可以利用通气口10进行换气的工作，从而提高了换气效果。

在实施例三中，如图1所示，在实施例一或二的基础上，所述安装座1前端四角均开有螺孔2，通过将螺丝插入螺孔2内部拧动，可以便于使用者将安装座1固定到中间罐(图中未画)中。

在实施例四中，如图1所示，在实施例一或二的基础上，所述安装座1上端水平均匀开有至少两个线口3，在将温度传感器(图中未画)放入凹槽6内部后，通过将温度传感器(图中未画)的电线穿过线口3，可以便于使用者进行温度传感器(图中未画)的接电工作。

上述实施例中运用的：1-安装座；2-螺孔；3-线口；4-放置板；5-挡板；6-凹槽；7-活动杆；8-转动板；9-金属条；10-通气口；11-底缸；12-第一活塞杆；13-连管；14-分管；15-侧缸；16-第二活塞杆；17-凹口；18-通电螺线管均可通过市场购买或私人定制获得。

应当说明的是，上述实施例均可根据需要自由组合。以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920013752.X

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209671995U

授权时间:20191122

主分类号:F16M 13/00

专利分类号:F16M13/00;F16M11/04;F04D13/06;G01K1/14

范畴分类:27H;

申请人:上海鹿域实业有限公司

第一申请人:上海鹿域实业有限公司

申请人地址:201803 上海市嘉定区江桥镇华江路129弄6号楼1099室

发明人:谢炯

第一发明人:谢炯

当前权利人:上海鹿域实业有限公司

代理人:赵朋晓

代理机构:31297

代理机构编号:上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c56e85b96c89e447615fd6c3.html