# 一种具有荷载传感器的螺杆式启闭机论文和设计-张彦瑾

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有荷载传感器的螺杆式启闭机，包括机座、蜗轮箱、端盖，所述机座上端通过螺母固定连接有所述蜗轮箱，所述机座下端连接有底座；所述蜗轮箱上端通过螺母固定连接有蜗轮盖，所述蜗轮盖下端中心位置设置有推力球轴承，所述推力球轴承下端固定连接有蜗轮，所述蜗轮与所述推力球轴承内部中心转动连接有蜗母；在螺杆式启闭机底座下面安装荷载传感器，和电气开关相连，当闸门闭门时，启闭机向下作用力传到传感器，当力超过设定数据时，电源自动断电，有效的避免闸门闭门时螺杆弯曲或机器损坏。

### 主设计要求

1.一种具有荷载传感器的螺杆式启闭机，包括机座、蜗轮箱、端盖，其特征在于：所述机座上端通过螺母固定连接有所述蜗轮箱，所述机座下端连接有底座；所述蜗轮箱上端通过螺母固定连接有蜗轮盖，所述蜗轮盖下端中心位置设置有推力球轴承，所述推力球轴承下端固定连接有蜗轮，所述蜗轮与所述推力球轴承内部中心转动连接有蜗母，所述蜗母内通过螺纹旋入有提升螺杆，所述提升螺杆上端贯穿所述蜗轮盖，所述提升螺杆下端贯穿所述蜗轮箱与所述机座，所述蜗轮箱外侧的侧壁上嵌合连接有所述端盖，所述端盖内固定连接有深沟球轴承，所述深沟球轴承内设置有蜗杆，所述蜗杆两端分别伸出所述端盖两端，所述蜗杆一端连接有驱动电机，所述驱动电机固定在所述蜗轮箱上；所述底座为两个，两个底座设置在机座底部两侧；所述底座上安装有荷载传感器，底座两端设置有固定孔，底座中部设置有连接孔，所述固定孔和连接孔分别竖直贯穿所述底座，所述底座与机座通过连接孔和螺栓连接，所述底座通过固定孔和预埋螺杆固定在外部固定面上。

### 设计方案

1.一种具有荷载传感器的螺杆式启闭机，包括机座、蜗轮箱、端盖，其特征在于：所述机座上端通过螺母固定连接有所述蜗轮箱，所述机座下端连接有底座；所述蜗轮箱上端通过螺母固定连接有蜗轮盖，所述蜗轮盖下端中心位置设置有推力球轴承，所述推力球轴承下端固定连接有蜗轮，所述蜗轮与所述推力球轴承内部中心转动连接有蜗母，所述蜗母内通过螺纹旋入有提升螺杆，所述提升螺杆上端贯穿所述蜗轮盖，所述提升螺杆下端贯穿所述蜗轮箱与所述机座，所述蜗轮箱外侧的侧壁上嵌合连接有所述端盖，所述端盖内固定连接有深沟球轴承，所述深沟球轴承内设置有蜗杆，所述蜗杆两端分别伸出所述端盖两端，所述蜗杆一端连接有驱动电机，所述驱动电机固定在所述蜗轮箱上；所述底座为两个，两个底座设置在机座底部两侧；所述底座上安装有荷载传感器，底座两端设置有固定孔，底座中部设置有连接孔，所述固定孔和连接孔分别竖直贯穿所述底座，所述底座与机座通过连接孔和螺栓连接，所述底座通过固定孔和预埋螺杆固定在外部固定面上。

2.根据权利要求1所述的一种具有荷载传感器的螺杆式启闭机，其特征在于：所述驱动电机的输出端连接有减速机，所述驱动电机通过减速机与所述蜗杆连接。

3.根据权利要求1所述的一种具有荷载传感器的螺杆式启闭机，其特征在于：所述机座由几组钢板焊接而成，所述机座上开有观察窗。

4.根据权利要求1所述的一种具有荷载传感器的螺杆式启闭机，其特征在于：还包括控制器，所述驱动电机和荷载传感器分别与所述控制器电性连接，所述控制器获取荷载传感器信号并控制所述驱动电机工作。

5.根据权利要求1所述的一种具有荷载传感器的螺杆式启闭机，其特征在于：所述蜗杆齿面与所述蜗轮齿面啮合连接在一起，所述蜗轮与所述蜗母通过键条固定在一起，所述蜗母下端装有滚动轴承。

6.根据权利要求1所述的一种具有荷载传感器的螺杆式启闭机，其特征在于：所述底座为中间高两端低的矩形凸块，底座底部中间位置设置有轴向贯穿底座的通槽。

7.根据权利要求6所述的一种具有荷载传感器的螺杆式启闭机，其特征在于：所述连接孔设置在所述底座中间凸起部，所述固定孔设置在所述底座的两端水平部，所述荷载传感器设置在底座中部。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于闸门启闭机技术领域，尤其涉及一种具有荷载传感器的螺杆式启闭机。

背景技术

提升螺杆启闭机又称螺杆式启闭机，是一种用螺纹杆直接或通过导向滑块、连杆与闸门门叶相连接，提升螺杆上下移动以启闭闸门的机械。随着水利水电工程的广泛开展，用于水库灌区河道堤坝，水力电站等工程项目上的启闭机，闸门被大量采用。

常规螺杆式启闭机结构简单，使用方便，投资费用少，被广泛应用于水利防洪、防汛。螺杆式启闭机螺杆上下运动带动闸门启闭，有时水下有石块等坚硬的东西人工不容易发现，当闸门闭门时闸门落到石块上，启闭机的闭门力增大，很容易造成螺杆顶弯变形或者启闭机上盖损坏。

实用新型内容

本实用新型提供一种具有荷载传感器的螺杆式启闭机，旨在解决上述存在的问题。

本实用新型是这样实现的，一种具有荷载传感器的螺杆式启闭机，包括机座、蜗轮箱、端盖，所述机座上端通过螺母固定连接有所述蜗轮箱，所述机座下端连接有底座；所述蜗轮箱上端通过螺母固定连接有蜗轮盖，所述蜗轮盖下端中心位置设置有推力球轴承，所述推力球轴承下端固定连接有蜗轮，所述蜗轮与所述推力球轴承内部中心转动连接有蜗母，所述蜗母内通过螺纹旋入有提升螺杆，所述提升螺杆上端贯穿所述蜗轮盖，所述提升螺杆下端贯穿所述蜗轮箱与所述机座，所述蜗轮箱外侧的侧壁上嵌合连接有所述端盖，所述端盖内固定连接有深沟球轴承，所述深沟球轴承内设置有蜗杆，所述蜗杆两端分别伸出所述端盖两端，所述蜗杆一端连接有驱动电机，所述驱动电机固定在所述蜗轮箱上；所述底座为两个，两个底座设置在机座底部两侧；所述底座上安装有荷载传感器，底座两端设置有固定孔，底座中部设置有连接孔，所述固定孔和连接孔分别竖直贯穿所述底座，所述底座与机座通过连接孔和螺栓连接，所述底座通过固定孔和预埋螺杆固定在外部固定面上。

进一步的，所述驱动电机的输出端连接有减速机，所述驱动电机通过减速机与所述蜗杆连接。

进一步的，所述机座由几组钢板焊接而成，所述机座上开有观察窗。

进一步的，还包括控制器，所述驱动电机和荷载传感器分别与所述控制器电性连接，所述控制器获取荷载传感器信号并控制所述驱动电机工作。

进一步的，所述蜗杆齿面与所述蜗轮齿面啮合连接在一起，所述蜗轮与所述蜗母通过键条固定在一起，所述蜗母下端装有滚动轴承。

进一步的，所述底座为中间高两端低的矩形凸块，底座底部中间位置设置有轴向贯穿底座的通槽。

进一步的，所述连接孔设置在所述底座中间凸起部，所述固定孔设置在所述底座的两端水平部，所述荷载传感器设置在底座中部。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：通过设置减速机，使得蜗杆在较小的驱动电机作用下，能够获得较大的驱动力，对闸门进行提升或者下降；通过设置观察窗，能够观察到提升螺杆的工作情况，设备出现异常，能够及时发现进行处理，避免设备损坏；在螺杆式启闭机底座下面安装荷载传感器，和电气开关相连，当闸门闭门时，启闭机向下作用力传到传感器，当力超过设定数据时，电源自动断电，有效的避免闸门闭门时螺杆弯曲或机器损坏。

附图说明

图1为本实用新型正视剖面结构示意图；

图2为底座结构示意图；

图3为本实用新型侧视结构示意图；

图4为本实用新型实施例图,；

图中：1-机座、2-蜗轮箱、3-端盖、4-底座、5-蜗轮盖、6-推力球轴承、7-蜗轮、8-蜗母、9-提升螺杆、10-深沟球轴承、11-蜗杆、12-驱动电机、13-荷载传感器、14-固定孔、15-连接孔、16-预埋螺杆、17-观察窗、18-控制器。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种具有荷载传感器13的螺杆式启闭机，包括机座1、蜗轮箱2、端盖3，所述机座1上端通过螺母固定连接有所述蜗轮箱2，所述机座1下端连接有底座4；所述蜗轮箱2上端通过螺母固定连接有蜗轮盖5，所述蜗轮盖5下端中心位置设置有推力球轴承6，所述推力球轴承6下端固定连接有蜗轮7，所述蜗轮7与所述推力球轴承6内部中心转动连接有蜗母8，所述蜗母8内通过螺纹旋入有提升螺杆9，所述提升螺杆9上端贯穿所述蜗轮盖5，所述提升螺杆9下端贯穿所述蜗轮箱2与所述机座1，所述蜗轮箱2外侧的侧壁上嵌合连接有所述端盖3，所述端盖3内固定连接有深沟球轴承10，所述深沟球轴承10内设置有蜗杆11，所述蜗杆11两端分别伸出所述端盖3两端，所述蜗杆11一端连接有驱动电机12，所述驱动电机12固定在所述蜗轮箱2上；所述底座4为两个，两个底座4设置在机座1底部两侧；所述底座4上安装有荷载传感器13，底座4两端设置有固定孔14，底座4中部设置有连接孔15，所述固定孔14和连接孔15分别竖直贯穿所述底座4，所述底座4与机座1通过连接孔15和螺栓连接，所述底座4通过固定孔14和预埋螺杆16固定在外部固定面上。

本实用新型中，蜗轮7、蜗母8和蜗杆11装在蜗轮箱2内，蜗轮盖5盖在蜗轮箱2上形成一个整体，蜗杆11齿面和蜗轮7齿面咬合在一起，蜗轮7和蜗母8通过键条固定在一起，蜗母8上下端装有滚动轴承，蜗母8内孔车有螺纹；所述驱动电机12的输出端连接有减速机，所述驱动电机12通过减速机与所述蜗杆11连接，通过设置减速机，使得蜗杆11在较小的驱动电机12作用下，能够获得较大的驱动力，对闸门进行提升或者下降。

其中，机座1由几组钢板焊接而成，能够增强机座1的稳固性，所述机座1上开有观察窗17，能够观察到提升螺杆9的工作情况，设备出现异常，能够及时发现进行处理，避免设备损坏。

具体地，启闭机上还设置有控制器18，所述驱动电机12和荷载传感器13分别与所述控制器18电性连接，所述控制器18获取荷载传感器13信号并控制所述驱动电机12工作。荷载传感器13是通过检验受力载体所受的载荷来完成对物体受力的测量的传感器装置，荷载传感器13能将从载体传来的压力转化成相应的电信号，从而达到测量的目的；荷载传感器13安装在螺杆式启闭机底座4下面和机座1固定在一起，当闸门闭门时启闭机产生向下的压力传到传感器，当闭门力超出传感器的额定力时，传感器传出电信号，并由控制器18对驱动电机12的电源进行自动切断，避免螺杆顶弯或机器发生故障。

可以理解的是，所述蜗杆11齿面与所述蜗轮7齿面啮合连接在一起，所述蜗轮7与所述蜗母8通过键条固定在一起，所述蜗母8下端装有滚动轴承，保证螺杆式启动机能够正常运行工作；所述底座4为中间高两端低的矩形凸块，底座4底部中间位置设置有轴向贯穿底座4的通槽，所述连接孔15设置在所述底座4中间凸起部，所述固定孔14设置在所述底座4的两端水平部，所述荷载传感器13设置在底座4中部。

本实用新型的工作原理为：使用时，驱动电机12带动带动蜗杆11转动，蜗杆11转动带动蜗轮7转动，蜗轮7带动蜗母8旋转，蜗母8使提升螺杆9做上下运动，提升螺杆9带动闸门启闭，其中机座1用于支撑螺杆式启闭机，推力球轴承6能够使蜗母8顺利转动；荷载传感器13安装在螺杆式启闭机底座4下面和机座1固定在一起，当闸门闭门时启闭机产生向下的压力传到传感器，当闭门力超出传感器的额定力时，传感器传出电信号，并由控制器18对驱动电机12的电源进行自动切断，避免螺杆顶弯或机器发生故障。

以上仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920010067.1

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:授权编号:CN209619960U

授权时间:20191112

主分类号:E02B 7/36

专利分类号:E02B7/36

范畴分类:36B;27P;

申请人:河北人和水利机械有限公司

第一申请人:河北人和水利机械有限公司

申请人地址:053202河北省衡水市冀州区西王镇南安新路

发明人:张彦瑾

第一发明人:张彦瑾

当前权利人:河北人和水利机械有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c5804c1878028e0281607544.html