# 基于局部表面纳米化薄板的抗屈曲优化设计

### 论文摘要

提出一种新的局部表面纳米化薄板抗屈曲设计思路。利用局部表面纳米化技术改变板结构关键部位的力学性能,建立圆板的径向扇形间隔纳米化模型,环向条带环状间隔纳米化模型和片状布局纳米化模型。采用优化设计方法,对圆板抗屈曲问题进行数值模拟。结果表明,经局部表面纳米化的薄板可显著提高屈曲临界载荷。这种方法为薄板结构的抗屈曲工程设计提供了依据。

### 论文目录

- 引言

- 1 基本问题和模型

- 2 数值计算方法和优化设计方法

- 3 临界载荷与屈曲模态

- 4 纳米化薄板后屈曲演变

- 5 纳米化区域形状参数优化

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王伟,倪一文,赵祯,廉增博,徐新生,林志华

关键词: 薄板,表面纳米技术,临界载荷,屈曲模态,抗屈曲优化设计

来源: 地震工程与工程振动 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 大连理工大学工程力学系和工业装备结构分析国家重点实验室,香港城市大学土木与建筑工程系

基金: 大连市科技创新基金双重项目(2018J11CY005),深圳市科创委重大计划项目(JCYJ20170413141248626)~~

分类号: TU352.11

DOI: 10.13197/j.eeev.2019.06.123.wangw.017

页码: 123-127

总页数: 5

文件大小: 1711K

下载量: 45

### 相关论文文献

- [1].金属表面纳米化材料重要性能研究进展[J]. 现代经济信息 2016(24)

- [2].金属材料表面纳米化技术及机理研究[J]. 明日风尚 2017(17)

- [3].表面纳米化对金属材料耐磨性的影响分析[J]. 大众投资指南 2019(03)

- [4].316L不锈钢表面纳米化残余应力对疲劳的数值分析[J]. 科学之友 2011(04)

- [5].316L不锈钢表面纳米化残余应力对材料性能的影响[J]. 科学之友 2011(06)

- [6].表面纳米化的研究进展[J]. 吉林工程技术师范学院学报 2014(03)

- [7].表面机械研磨工业纯钛表面纳米化研究[J]. 稀有金属 2009(06)

- [8].2A14铝合金混合表面纳米化对电化学腐蚀行为的影响[J]. 金属学报 2016(11)

- [9].3Cr2W8V钢表面纳米化处理微观组织及力学性能研究[J]. 山东工业技术 2014(20)

- [10].表面纳米化改性对铁基模具组织与性能的影响[J]. 铸造技术 2018(10)

- [11].纯铜表面纳米化后沉积镍磷合金镀层的研究[J]. 山东工业技术 2017(14)

- [12].机械研磨金属表面纳米化的研究进展[J]. 功能材料 2010(05)

- [13].纯铁表面纳米化处理对钛离子注的影响[J]. 长沙大学学报 2011(02)

- [14].关注疲劳再评表面纳米化[J]. 中国表面工程 2019(02)

- [15].液氮下表面纳米化处理对纯铜力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2016(02)

- [16].304不锈钢超声表面纳米化后的表征[J]. 南通大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [17].钛合金表面纳米化对成骨细胞生物学行为的影响[J]. 中国表面工程 2017(05)

- [18].7A52铝合金焊接及其接头表面纳米化研究现状[J]. 华东交通大学学报 2019(01)

- [19].焊前混合表面纳米化对2A14铝合金搅拌摩擦焊接头微观组织和力学性能的影响[J]. 金属学报 2017(07)

- [20].基于表面纳米化新型吸能结构的设计方法[J]. 地震工程与工程振动 2019(06)

- [21].表面纳米化处理对铝、镁合金性能的影响[J]. 金属功能材料 2009(06)

- [22].弱碱三元复合驱采出液结垢特性及表面纳米化阻垢研究[J]. 化工机械 2009(04)

- [23].表面纳米化过程中18CrNiMo7-6钢的软化与硬化[J]. 金属热处理 2019(01)

- [24].超声冲击诱发表面纳米化及其对表面完整性的影响[J]. 材料科学与工程学报 2017(02)

- [25].表面纳米化对金属材料耐磨性的影响[J]. 材料导报 2012(05)

- [26].退火对表面纳米化后IF钢结构和织构影响[J]. 莱钢科技 2010(01)

- [27].A6061-T6铝合金经超声表面纳米化后的显微组织和性能[J]. 机械工程材料 2014(10)

- [28].成果简报[J]. 表面工程资讯 2010(02)

- [29].基于快速多重旋转碾压的纯钛表面纳米化[J]. 材料热处理学报 2017(05)

- [30].42CrMo钢表面纳米化对离子渗氮的影响[J]. 中国表面工程 2010(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c5ca84a9a2a12f4393ee2cc7.html