# 一种防外溅的咖啡机论文和设计-张玉红

### 全文摘要

本实用新型公开了一种防外溅的咖啡机，包括咖啡机外壳，所述咖啡机外壳一侧外壁开有咖啡壶放置槽，所述咖啡机外壳一侧外壁插接有咖啡导出管，所述咖啡导出管中部为折弯结构，且咖啡导出管底端出口处为向内凹陷的弧形结构，所述咖啡导出管一侧外壁开有滑槽，且滑槽内滑动连接有倾斜的防护罩，所述防护罩为外壁为向内凹陷的弧型面，且防护罩底部边缘处为曲型的流线边。本实用新型折弯结构起到一定的缓冲作用，使得咖啡流出时的速度变慢，与杯体接触时的冲击力变小，降低了外溅的力度，防护罩拉下，使得外溅的咖啡汁不会撒到衣服上，并且防护罩的弧形面结构，使得咖啡可以汇集成一股流入收集槽内，便于后期清洗。

### 主设计要求

1.一种防外溅的咖啡机，包括咖啡机外壳（1），其特征在于，所述咖啡机外壳（1）一侧外壁开有咖啡壶放置槽（11），所述咖啡机外壳（1）一侧外壁插接有咖啡导出管（10），所述咖啡导出管（10）中部为折弯结构（18），且咖啡导出管（10）底端出口处为向内凹陷的弧形结构（15），所述咖啡导出管（10）一侧外壁开有滑槽（17），且滑槽（17）内滑动连接有倾斜的防护罩（16），所述防护罩（16）为外壁为向内凹陷的弧型面（13），且防护罩（16）底部边缘处为曲型的流线边（14），所述咖啡导出管（10）一侧外壁设有阀门杆（19），且阀门杆（19）一端焊接有把手（20）。

### 设计方案

1.一种防外溅的咖啡机，包括咖啡机外壳（1），其特征在于，所述咖啡机外壳（1）一侧外壁开有咖啡壶放置槽（11），所述咖啡机外壳（1）一侧外壁插接有咖啡导出管（10），所述咖啡导出管（10）中部为折弯结构（18），且咖啡导出管（10）底端出口处为向内凹陷的弧形结构（15），所述咖啡导出管（10）一侧外壁开有滑槽（17），且滑槽（17）内滑动连接有倾斜的防护罩（16），所述防护罩（16）为外壁为向内凹陷的弧型面（13），且防护罩（16）底部边缘处为曲型的流线边（14），所述咖啡导出管（10）一侧外壁设有阀门杆（19），且阀门杆（19）一端焊接有把手（20）。

2.根据权利要求1所述的一种防外溅的咖啡机，其特征在于，所述咖啡机外壳（1）一侧外壁开有水箱插接槽和咖啡盒插接槽，且水箱插接槽内插接有规格相适配的水箱（4），咖啡盒插接槽内插接有规格相适配的咖啡盒（9）。

3.根据权利要求2所述的一种防外溅的咖啡机，其特征在于，所述咖啡机外壳（1）顶部内壁通过螺栓固定有安装架（6），且安装架（6）底部外壁通过螺栓固定有加热盒（7），加热盒（7）内通过螺栓固定有电热丝（3）。

4.根据权利要求3所述的一种防外溅的咖啡机，其特征在于，所述水箱（4）底部插接有导水管（2），且导水管（2）一端与加热盒（7）底端插接。

5.根据权利要求4所述的一种防外溅的咖啡机，其特征在于，所述咖啡盒（9）顶端无盖，且底端为锥形结构，咖啡盒（9）底端内壁卡接有水平放置的过滤网，咖啡盒（9）一侧内壁嵌接有马达，马达输出轴一端焊接有搅拌杆。

6.根据权利要求5所述的一种防外溅的咖啡机，其特征在于，所述加热盒（7）一侧外壁插接有输水管（5），输水管（5）内设有电动阀门（8），输水管（5）远离加热盒（7）的一端位于咖啡盒（9）正上方，咖啡导出管（10）与咖啡盒（9）相连通。

7.根据权利要求6所述的一种防外溅的咖啡机，其特征在于，所述咖啡壶放置槽（11）一侧外壁开有凹槽，且凹槽内粘接有减震垫（12）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及咖啡机技术领域，尤其涉及一种防外溅的咖啡机。

背景技术

咖啡是世界上最流行的饮品之一，它给人们带来愉悦和兴奋，在家里或者工作场合中，人们往往可以利用咖啡机制作咖啡，简单便捷，节省了人们大量的时间，使得人们可以更多的享受时光，让人们的生活更加的有滋有味。

目前，市场上存在较多的咖啡机，这些咖啡机种类多样，但也有部分咖啡机存在一些缺陷，使得咖啡的冲泡过程不够理想，例如，部分咖啡机在进行冲泡处，容易外溅，撒到机器外部，甚至撒到人的衣服上，清洗变得相当麻烦，不能满足人们的需求。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种防外溅的咖啡机。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种防外溅的咖啡机，包括咖啡机外壳，所述咖啡机外壳一侧外壁开有咖啡壶放置槽，所述咖啡机外壳一侧外壁插接有咖啡导出管，所述咖啡导出管中部为折弯结构，且咖啡导出管底端出口处为向内凹陷的弧形结构，所述咖啡导出管一侧外壁开有滑槽，且滑槽内滑动连接有倾斜的防护罩，所述防护罩为外壁为向内凹陷的弧型面，且防护罩底部边缘处为曲型的流线边，所述咖啡导出管一侧外壁设有阀门杆，且阀门杆一端焊接有把手。

进一步的，所述咖啡机外壳一侧外壁开有水箱插接槽和咖啡盒插接槽，且水箱插接槽内插接有规格相适配的水箱，咖啡盒插接槽内插接有规格相适配的咖啡盒。

进一步的，所述咖啡机外壳顶部内壁通过螺栓固定有安装架，且安装架底部外壁通过螺栓固定有加热盒，加热盒内通过螺栓固定有电热丝。

进一步的，所述水箱底部插接有导水管，且导水管一端与加热盒底端插接。

进一步的，所述咖啡盒顶端无盖，且底端为锥形结构，咖啡盒底端内壁卡接有水平放置的过滤网，咖啡盒一侧内壁嵌接有马达，马达输出轴一端焊接有搅拌杆。

进一步的，所述加热盒一侧外壁插接有输水管，输水管内设有电动阀门，输水管远离加热盒的一端位于咖啡盒正上方，咖啡导出管与咖啡盒相连通。

进一步的，所述咖啡壶放置槽一侧外壁开有凹槽，且凹槽内粘接有减震垫。

本实用新型的有益效果为：

1.通过咖啡导出管的折弯结构和出口处弧形结构的设置，折弯结构起到一定的缓冲作用，使得咖啡流出时的速度变慢，与杯体接触时的冲击力变小，降低了外溅的力度，避免了溅染到衣服上的情况。

2.通过滑槽和防护罩的设置，当使用者在进行倒咖啡时，将防护罩拉下，使得外溅的咖啡汁不会撒到衣服上，并且防护罩的弧形面结构，使得咖啡可以汇集成一股流入收集槽内，便于后期清洗。

3.通过咖啡盒插接方式的设置，使得装置便于取放，提高了装置使用的便捷性，同时，马达和搅拌杆使得咖啡冲开后更加均匀，提高了装置的实用性。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种防外溅的咖啡机的剖视结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种防外溅的咖啡机的主视结构示意图；

图3为本实用新型提出的一种防外溅的咖啡机的咖啡导出管结构示意图。

图中：1-咖啡机外壳、2-导水管、3-电热丝、4-水箱、5-输水管、6-安装架、7-加热盒、8-电动阀门、9-咖啡盒、10-咖啡导出管、11-咖啡壶放置槽、12-减震垫、13-弧型面、14-流线边、15-弧形结构、16-防护罩、17-滑槽、18-折弯结构、19-阀门杆、20-把手。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-3，一种防外溅的咖啡机，包括咖啡机外壳1，咖啡机外壳1一侧外壁开有咖啡壶放置槽11，咖啡机外壳1一侧外壁插接有咖啡导出管10，咖啡导出管10中部为折弯结构18，且咖啡导出管10底端出口处为向内凹陷的弧形结构15，折弯结构18起到一定的缓冲作用，使得咖啡流出时的速度变慢，与杯体接触时的冲击力变小，降低了外溅的力度，避免了溅染到衣服上的情况，咖啡导出管10一侧外壁开有滑槽17，且滑槽17内滑动连接有倾斜的防护罩16，防护罩16为外壁为向内凹陷的弧型面13，且防护罩16底部边缘处为曲型的流线边14，当使用者在进行倒咖啡时，将防护罩16拉下，使得外溅的咖啡汁不会撒到衣服上，并且防护罩16的弧形面结构，使得咖啡可以汇集成一股流入收集槽内，便于后期清洗，提高了装置的实用性，咖啡导出管10一侧外壁设有阀门杆19，且阀门杆19一端焊接有把手20。

本实用新型中，咖啡机外壳1一侧外壁开有水箱插接槽和咖啡盒插接槽，且水箱插接槽内插接有规格相适配的水箱4，咖啡盒插接槽内插接有规格相适配的咖啡盒9，咖啡机外壳1顶部内壁通过螺栓固定有安装架6，且安装架6底部外壁通过螺栓固定有加热盒7，加热盒7内通过螺栓固定有电热丝3，电热丝3对加热盒7内的水流加热，使得装置可以完成咖啡的冲取。

水箱4底部插接有导水管2，且导水管2一端与加热盒7底端插接，咖啡盒9顶端无盖，且底端为锥形结构，咖啡盒9底端内壁卡接有水平放置的过滤网，咖啡盒9一侧内壁嵌接有马达，马达输出轴一端焊接有搅拌杆，马达带动搅拌杆工作，使得咖啡冲开后更加均匀，提高了装置的实用性。

加热盒7一侧外壁插接有输水管5，输水管5内设有电动阀门8，输水管5远离加热盒7的一端位于咖啡盒9正上方，咖啡导出管10与咖啡盒9相连通，咖啡壶放置槽11一侧外壁开有凹槽，且凹槽内粘接有减震垫12。

工作原理：使用时，装置外接电源，使用者将咖啡末倒入咖啡盒9内，打开开关，电热丝3对加热盒7内的水流加热，电动阀门8打开，热水进入咖啡盒9中，马达带动搅拌杆工作，使得咖啡冲开后更加均匀，过滤网对未冲开的颗粒进行过滤，使用者放下防护罩16，拉动阀门杆19，咖啡经过咖啡导出管10流出，折弯结构18起到一定的缓冲作用，使得咖啡流出时的速度变慢，与杯体接触时的冲击力变小，降低了外溅的力度，防护罩16使得外溅的咖啡汁不会撒到衣服上，并且防护罩16的弧形面结构，使得咖啡可以汇集成一股流入收集槽内，便于后期清洗，提高了装置的实用性。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”、“第一”、“第二”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920033850.X

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209661359U

授权时间:20191122

主分类号:A47J 31/46

专利分类号:A47J31/46;A47J31/44;A47J31/40;A47J31/00

范畴分类:15F;11B;

申请人:深圳市来乐智能股份有限公司

第一申请人:深圳市来乐智能股份有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市南山区西丽街道科技北二路28号豪威大楼三层A区北侧001房

发明人:张玉红

第一发明人:张玉红

当前权利人:深圳市来乐智能股份有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c5dd7c206239e8f93f02972d.html