# 光局域网论文_徐春,古力米热·阿吾旦,阿布都热合曼·卡的尔

导读:本文包含了光局域网论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:局域网,光纤,联锁,室内,漫射,延迟线,布拉格。

### 光局域网论文文献综述

徐春,古力米热·阿吾旦,阿布都热合曼·卡的尔[1]（2016）在《非朗伯发射器对无线光局域网室内覆盖的影响》一文中研究指出在工程实践中,由于制造工艺、光源设计、封装技术等因素的影响,大部分的商用发射器光源有各自独特的辐射特性,属于非朗伯发射器的范畴。但现有无线光局域网的物理信道表征都是基于发端光源为标准的朗伯发射器。针对该问题,将两种典型的非朗伯发射器的辐射特性引入无线光局域网的物理多径信道表征,并通过与传统朗伯发射器比较,重点分析其对室内无线光覆盖表现的影响。量化结果显示,非朗伯发射器,特别是呈现碗状辐射特性的发射器可以有效提高光路径损耗的空间一致性,提升幅度可达0.5 d B。然而,在覆盖区域的时延特性上,两种非朗伯发射器都不同程度地抬升了均方根时延扩展,抬升幅度分别达到了0.27 ns和0.38 ns。(本文来源于《计算机应用》期刊2016年06期）

徐春[2]（2015）在《室内无线光局域网中漫射多径建模方案的演进》一文中研究指出针对面向传统单光源无线光接入网络的分析性建模方案无法充分地适用于正在兴起的基于阵列式发光二极管(LED)光源的无线接入网络问题,提出了两种新的演进方案。第一种演进方案全面引入对各光源漫射分量的表征;第二种演进方案在前一方案基础上更精细化地引入对各漫射相对时延的考虑。两种演进方案都克服了现有的演进方案未考虑绝大部分光源所引入的漫射多径分量而高估信道基带传输特性的缺陷。量化结果显示,由于对漫射分量的充分考虑,避免对基带传输带宽的高估最高可达近50 MHz,避免传输幅度低估最高可达近15 d B。此外,两种演进方案能够表征接收位置、反射率以及接收端视场角(FOV)各自与传输特性的高度相关性,弥补了现有演进方案无法表征上述相关性的不足。(本文来源于《计算机应用》期刊2015年09期）

Sara,Chase,金媛媛[3]（2012）在《光局域网中现场端接技术的选择》一文中研究指出过去几十年中,随着光纤端接技术的发展,连接器的安装变得更加容易。多种技术应用在光纤现场端接方案中,最常用的现场端接技术包括无需树脂、无需研磨的快速端接,现场注胶/研磨端接,尾纤熔接叁种方式。(本文来源于《智能建筑与城市信息》期刊2012年04期）

庄道军[4]（2007）在《室内无线光局域网的设计与研究》一文中研究指出在EQC编码的基础上,结合光纤延迟线组和光纤光栅编解码器原理,设计了一种完全可变址的WOCDMA编解码器和无线局域网络的物理构建,并分析了WOCDMA多址接入方式的优点,将OCDMA技术用于室内无线局域网。(本文来源于《电脑与电信》期刊2007年10期）

赵悦莹[5]（2006）在《室内无线光局域网MAC协议研究及性能分析》一文中研究指出室内无线光局域网具有频带宽、抗干扰能力强、设备轻便、组网灵活、易操作等优势,成为了室内多媒体移动通信的良好解决方案之一,适用于各种封闭体自组网通信中。在室内无线光信道中,如何公平、高效地利用网络带宽是保障局域网通信可用性、可靠性和服务质量的关键所在,也正是无线光局域网媒质接入控制(Medium Access Control,MAC)协议需要解决的核心问题。因此,研究室内无线光网络的MAC协议具有重要意义。为此,本文对以下内容进行了深入研究:(1)分析了无线光漫射信道特性和背景光干扰模型,对影响系统通信性能的主要因素进行了讨论。在信道研究的基础上,分析了无线光局域网的组网原理和协议结构。为实现无线光室内组网提供了解决方案。(2)针对无线光局域网的信道特性及业务特征,在考虑信道误码率影响的基础上,分析了基于载波监听/冲突避免(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance,CSMA/CA)接入的无线光局域网MAC协议,详细阐述了协议原理和接入机制,用马尔可夫模型对MAC吞吐量性能进行了建模,并进行仿真计算和分析,详细讨论了在基本接入机制和RTS/CTS接入机制下,信道误码率、终端发送概率、终端数、初始化窗口、重传极限等参数对吞吐量性能的影响,同时对两种接入机制性能进行了比较分析。此研究是对无线光局域网MAC协议与物理层关系研究的突破,具有重要的参考价值。(3)鉴于无线光码分多址(Wireless Optical Code Division Multiple Access,W-OCDMA)技术的抗干扰、保密和随机异步接入的优点,本文分析了基于OCDMA接入的无线光局域网MAC协议,阐述了协议原理和接入机制,用马尔可夫模型对吞吐量性能进行了建模和仿真计算。为采用W-OCDMA技术的室内组网提供了理论依据。(4)为了验证OCDMA通信系统技术,设计了快跳频W-OCDMA实验系统方案,搭建了系统实验平台,成功实现了622Mbps W-OCDMA通信系统实验,并对影响W-OCDMA通信系统性能的因素进行了实验分析。为W-OCDMA技术在室内无线光局域网中的应用提供了实验数据,并为室内W-OCDMA通信技术的大规模组网应用奠定了基础。(本文来源于《电子科技大学》期刊2006-05-01）

王,磊,张永民,黄元庆[6]（2002）在《一种波分复用全光局域网的算法与实现》一文中研究指出波分复用技术是下一代高容量光纤通信的关键技术,提出一种简单的WDM全光局域网络的结构,并给出了它的算法与实现。(本文来源于《应用激光》期刊2002年01期）

横山保[7]（2001）在《与光局域网相结合的新型计算机联锁设备LD-1》一文中研究指出LD-1型计算机联锁设备,是为东海旅客铁道株式会社开发的,用于东海道新干线更新用的新型计算机联锁设备。这套设备已于1999年12月正式运用在东海道大垣电车区(车库)。LD-1型计算机联锁设备适用于进路数量多的大型车站,是传统的I型计算机联锁的后续机种。设(本文来源于《铁道通信信号》期刊2001年01期）

### 光局域网论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对面向传统单光源无线光接入网络的分析性建模方案无法充分地适用于正在兴起的基于阵列式发光二极管(LED)光源的无线接入网络问题,提出了两种新的演进方案。第一种演进方案全面引入对各光源漫射分量的表征;第二种演进方案在前一方案基础上更精细化地引入对各漫射相对时延的考虑。两种演进方案都克服了现有的演进方案未考虑绝大部分光源所引入的漫射多径分量而高估信道基带传输特性的缺陷。量化结果显示,由于对漫射分量的充分考虑,避免对基带传输带宽的高估最高可达近50 MHz,避免传输幅度低估最高可达近15 d B。此外,两种演进方案能够表征接收位置、反射率以及接收端视场角(FOV)各自与传输特性的高度相关性,弥补了现有演进方案无法表征上述相关性的不足。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 光局域网论文参考文献

[1].徐春,古力米热·阿吾旦,阿布都热合曼·卡的尔.非朗伯发射器对无线光局域网室内覆盖的影响[J].计算机应用.2016

[2].徐春.室内无线光局域网中漫射多径建模方案的演进[J].计算机应用.2015

[3].Sara,Chase,金媛媛.光局域网中现场端接技术的选择[J].智能建筑与城市信息.2012

[4].庄道军.室内无线光局域网的设计与研究[J].电脑与电信.2007

[5].赵悦莹.室内无线光局域网MAC协议研究及性能分析[D].电子科技大学.2006

[6].王,磊,张永民,黄元庆.一种波分复用全光局域网的算法与实现[J].应用激光.2002

[7].横山保.与光局域网相结合的新型计算机联锁设备LD-1[J].铁道通信信号.2001

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c5e26c4e14d09dec2cd3a7fc.html