# 一种多功能双循环储能式电暖器论文和设计-周世敏

### 全文摘要

本实用新型属于一种多功能双循环储能式电暖器由电加热管和控制面板所组成，本实用新型的下部为矩形壳体，上部后侧为书架体，固定框架内固定有前后两层蓄能砖，两层蓄能砖之间设有电加热管，引风机位于矩形框体架内下部一侧，引风机的送风口位于两层蓄能砖的下端，支撑书架体的两导管为中空管，两导管的下端口与引风机的抽风口相通，两导管的上部向前部折弯，折弯部形成挂衣架，两导管的上端口为进气口，两导管的上部之间呈间隔距离设有书架板。本实用新型实现了对家庭提供成本低、多用途、节能环保地供热，具有结构设计合理，耗能低，节能环保，持续性散热好，使用范围，使用效果好和安装使用成本低的优点。

### 主设计要求

1.一种多功能双循环储能式电暖器，由电加热管和控制面板所组成，其特征在于：多功能双循环储能式电暖器的下部为矩形壳体，多功能双循环储能式电暖器的上部后侧为书架体，多功能双循环储能式电暖器下部的矩形框体架内中部设有固定框架，固定框架内固定有前后两层蓄能砖，两层蓄能砖之间设有电加热管，外壳板封闭矩形框体架的四周边和上端，前外壳板的上部设有出风口，后外壳板的下部设有进风口，引风机位于矩形框体架内下部一侧，引风机的送风口位于两层蓄能砖的下端，支撑书架体的两导管为中空管，两导管的下部周边与固定框架的后部两侧边连成一体，两导管的下端口与引风机的抽风口相通，两导管的上部向前部折弯，折弯部形成挂衣架，两导管的上端口为进气口，两导管的上部之间呈间隔距离设有书架板。

### 设计方案

1.一种多功能双循环储能式电暖器，由电加热管和控制面板所组成，其特征在于：多功能双循环储能式电暖器的下部为矩形壳体，多功能双循环储能式电暖器的上部后侧为书架体，多功能双循环储能式电暖器下部的矩形框体架内中部设有固定框架，固定框架内固定有前后两层蓄能砖，两层蓄能砖之间设有电加热管，外壳板封闭矩形框体架的四周边和上端，前外壳板的上部设有出风口，后外壳板的下部设有进风口，引风机位于矩形框体架内下部一侧，引风机的送风口位于两层蓄能砖的下端，支撑书架体的两导管为中空管，两导管的下部周边与固定框架的后部两侧边连成一体，两导管的下端口与引风机的抽风口相通，两导管的上部向前部折弯，折弯部形成挂衣架，两导管的上端口为进气口，两导管的上部之间呈间隔距离设有书架板。

2.按权利要求1所述的一种多功能双循环储能式电暖器，其特征在于：所述的蓄能砖呈矩型体，蓄能砖内中部横、纵向设有两道呈间隔距离分布的贯通对应侧边的散热孔道，在横向散热孔道与纵向散热孔道交叉处设有垂直于交叉处的贯通于蓄能砖前后端面的贯通孔。

3.按权利要求1所述的一种多功能双循环储能式电暖器，其特征在于：所述的控制面板位于侧边面板上。

4.按权利要求1所述的一种多功能双循环储能式电暖器，其特征在于：所述的电加热管呈螺旋状分布在两层蓄能砖之间。

5.按权利要求1所述的一种多功能双循环储能式电暖器，其特征在于：所述的两导管的上部向前部折弯，折弯角为直角。

6.按权利要求1所述的一种多功能双循环储能式电暖器，其特征在于：所述的固定框架用角钢制成。

7.按权利要求2所述的一种多功能双循环储能式电暖器，其特征在于：所述的两层蓄能砖并排对齐，相邻的蓄能砖侧边的散热孔道对齐且相互贯通。

8.按权利要求1所述的一种多功能双循环储能式电暖器，其特征在于：所述的多功能双循环储能式电暖器下部的矩形壳体的上端平面为加热面。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于一种多功能双循环储能式电暖器。

背景技术

目前，传统的用煤作原料的供暖锅炉体积大、结构复杂、烧煤污染大、热利用率低、制作成本高和使用不方便。现电暖器已取代传统的用煤作原料的供暖锅炉。电暖器用电加热管作加热件，用电作能源，有无污染、热利用率高、制作成本低和使用方便的优点。但电暖器有散热快，供暖持续性差和电费高的不足。为改善电暖器供暖持续性的不足，通常用增加电暖器的储热功能而实现。如：中国专利公开号CN205756023公开了一种蔬菜塑料大棚太阳能半导体加热供暖系统，其在塑料大棚室北侧的屋顶上设有太阳能热水器，塑料大棚室内设有半导体热管加热器和储热水罐，塑料大棚室内侧壁上设有散热器。白天采集太阳能供暖并将储热水罐内的水加温，夜间则采用半导体热管加热器继续对储热水罐内的水加温供暖，从而能大幅度地降低供暖成本和蔬菜价格。但该专利由于结构复杂、投资成本大难于用在家庭供热系统中。另一方面，电暖器以水或油等液态物为储热介质，结构过于复杂，持续性散热难于达到理想要求，以储热砖为储热介质虽持续性散热性长，但存在不能将其内储热全部散出的不足。

统计表明，目前电暖器的耗电量仍较大，冬季电费支出占家庭年收入为17～25％，家庭难于承担；另外，电暖器还有使用范围窄，春夏秋季闲置的不足。

因此，如何能对家庭提供一种使用成本低、多用途、节能环保的电暖器是迫切需解决的问题。

发明内容

本实用新型的目的是设计一种多功能双循环储能式电暖器，实现对家庭提供成本低、多用途、节能环保地供热，具有结构设计合理，耗能低，节能环保，持续性散热好，使用范围，使用效果好和安装使用成本低的优点。

为此，本实用新型由电加热管和控制面板所组成，多功能双循环储能式电暖器的下部为矩形壳体。多功能双循环储能式电暖器的上部后侧为书架体。多功能双循环储能式电暖器下部的矩形框体架内中部设有固定框架。固定框架内固定有前后两层蓄能砖。两层蓄能砖之间设有电加热管。外壳板封闭矩形框体架的四周边和上端。前外壳板的上部设有出风口，后外壳板的下部设有进风口。引风机位于矩形框体架内下部一侧，引风机的送风口位于两层蓄能砖的下端。支撑书架体的两导管为中空管，两导管的下部周边与固定框架的后部两侧边连成一体。两导管的下端口与引风机的抽风口相通。两导管的上部向前部折弯，折弯部形成挂衣架。两导管的上端口为进气口，两导管的上部之间呈间隔距离设有书架板。

所述的蓄能砖呈矩型体，蓄能砖内中部横、纵向设有两道呈间隔距离分布的贯通对应侧边的散热孔道，在横向散热孔道与纵向散热孔道交叉处设有垂直于交叉处的贯通于蓄能砖前后端面的贯通孔。

所述的控制面板位于侧边面板上。所述的电加热管呈螺旋状分布在两层蓄能砖之间。所述的两导管的上部向前部折弯，折弯角为直角。所述的固定框架用角钢制成。所述的两层蓄能砖并排对齐，相邻的蓄能砖侧边的散热孔道对齐且相互贯通。所述的多功能双循环储能式电暖器下部的矩形壳体的上端平面为加热面。

上述结构达到了本实用新型的目的。

本实用新型实现了对家庭提供成本低、多用途、节能环保地供热，具有结构设计合理，耗能低，节能环保，持续性散热好，使用范围，使用效果好和安装使用成本低的优点。

本实用新型利用夜间23～5时低谷电时期的低成本，用电加热管对室内供热且同时加热蓄能砖。在23～5时，电加热管加热时能使30m2室内温度保持在26℃，蓄能砖表面温度达700～750℃。白天，则停止电加热管加热，利用蓄能砖散热供暖。当蓄能砖散热温度不足100℃时(约为16时以后)，采用引风机强制蓄能砖散热，引风机利用支撑书架体的两导管的上端口将室内上部热空气抽入蓄能砖，再经蓄能砖各贯通孔道加温后，排出多功能双循环储能式电暖器，加快了室内温度循环，6～22时室内温度可保持23～26℃，大幅度地降低了家庭供暖成本。本发明较传统供暖成本降低80％，使用方便。

本实用新型置在室内，可作花架、装饰架或置物架使用。矩形壳体的上端平面为加热面，可加热保温食物、茶饮等，实现一机多用。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图2为本实用新型的侧视结构示意图。

图3为本实用新型的蓄能砖结构示意图。

具体实施方式

如图1至图3所示，一种多功能双循环储能式电暖器，由电加热管4和控制面板16所组成，控制面板内设电脑，控制面板面上设有设定控制电脑程序动能的各按纽17和功能显示屏15。温控传感器与电脑相通，电脑依设定的程序可自动控制引风机及电加热管的启闭。

多功能双循环储能式电暖器的下部为矩形壳体3。多功能双循环储能式电暖器的上部后侧为书架体。多功能双循环储能式电暖器下部的矩形框体架11内中部设有固定框架6。所述的固定框架用角钢制成，其作用是固定电加热管和两层蓄能砖于固定框架内。固定框架内固定有前后两层蓄能砖14。所述的蓄能砖呈矩型体，蓄能砖内中部横、纵向设有两道呈间隔距离分布的贯通对应侧边的散热孔道，在横向散热孔道18与纵向散热孔道19交叉处设有垂直于交叉处的贯通于蓄能砖前后端面的贯通孔13。所述的两层蓄能砖并排对齐，相邻的蓄能砖侧边的散热孔道对齐且相互贯通。横、纵向散热孔道和贯通孔利于蓄能砖吸热和散热。

所述的蓄能砖中含有占总体重量20～30％的二氧化硅、8～10％的氧化铝、 56～60％的氧化铁和8～10％的氧化镁，蓄能砖每立方厘米体积密度为2.91～ 2.94克。

两层蓄能砖之间设有电加热管。电加热管用220V电源，功率为800～1500W。所述的电加热管呈螺旋状分布在两层蓄能砖之间，电加热管用于加热室内温度和蓄能砖。外壳板2封闭矩形框体架的四周边和上端。前外壳板的上部设有出风口 1，后外壳板的下部设有进风口5，出风口和进风口形成本实用新型下部矩形壳体的自然散热循环风口。此时，室内冷空气从进风口进入矩形壳体内吸收电加热管和蓄能砖散发的热量后，变成热空气从出风口流出矩形壳体内对室内空气进行加温。当蓄能砖表面温度大于100℃时，可采用自然散热循环。所述的多功能双循环储能式电暖器下部的矩形壳体的上端平面10为加热面，可加热保温食物、茶饮等，实现一机多用。

引风机12位于矩形框体架内下部一侧，引风机的送风口位于两层蓄能砖的下端。支撑书架体的两导管9为中空管，两导管的下部周边与固定框架的后部两侧边连成一体。两导管的下端口与引风机的抽风口相通。两导管的上部向前部折弯，折弯部形成挂衣架，可悬挂湿衣服，矩形壳体的上端加热面散发的热量能较快地烘干挂衣架上的衣物。两导管的上端口为进气口7，两导管的上部之间呈间隔距离设有书架板8，书架板可作花架、装饰架或置物架使用。所述的两导管的上部向前部折弯，折弯角为直角。

所述的控制面板位于侧边面板上。所述的控制面板内的电脑能使电加热管处于开启状态的时间为23～5时。温度传感器位于蓄能砖侧面的固定框架上，电脑能读取温度传感器的数据，当蓄能砖表面温度低于100℃时，电脑可启动引风机从两导管的上端口抽取室内上部的热层空气强制循环至蓄能砖内横、纵向散热孔道和贯通孔中，经再次加温后从前外壳板上部的出风口排入室内，

夜间(23～5时低谷电时)，电脑启动电加热管加热室内空气和蓄能砖。白天 (6～22时)则停止电加热管加热，利用蓄能砖散热供暖。当蓄能砖散热温度不足100℃时，采用引风机强制蓄能砖散热，引风机利用支撑书架体的两导管的上端口将室内上部热空气抽入蓄能砖，再经蓄能砖各贯通孔加温后，排出多功能双循环储能式电暖器，加快了室内温度循环，大幅度地降低了家庭供暖成本。6～ 22时室内温度可保持23～26℃。

总之，本实用新型型实现了对家庭提供成本低、多用途、节能环保地供热，具有结构设计合理，耗能低，节能环保，持续性散热好，使用范围，使用效果好和安装使用成本低的优点。可推广使用。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920058264.0

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209688971U

授权时间:20191126

主分类号:F24D11/00

专利分类号:F24D11/00;F24D13/00;F24D19/00;F24D19/10

范畴分类:35C;

申请人:天津纽伯恩新能源科技有限公司

第一申请人:天津纽伯恩新能源科技有限公司

申请人地址:100021 北京市朝阳区高碑店东区B14-8号

发明人:周世敏

第一发明人:周世敏

当前权利人:天津纽伯恩新能源科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c60bd4101d1ec7fa3deb7c74.html