# 一种高温静态敏华乳化炸药药卷质量自动筛选装置论文和设计-陈虹

### 全文摘要

本实用新型公开了一种高温静态敏华乳化炸药药卷质量自动筛选装置，包括支撑座，支撑座的顶部安装有滑轨，滑轨的底端安装有收集轨道，滑轨的边缘处安装有推料组件，推料组件包括皮带、架板，电机、挡料枝和辊轮，皮带上安装有挡料枝，滑轨上开设有卸货板和重量检测板，卸货板位于重量检测板的一侧，卸货板与滑轨活动连接；本高温静态敏华乳化炸药药卷质量自动筛选装置，推料组件推动着炸药药卷在上滑轨运动，炸药药卷先经过重量检测板，如果炸药药卷的重量达标，卸货板就不会开启，如果炸药药卷的重量未达标，卸货板就会开启，重量不达标的炸药药卷就会从卸货板处滑出，并顺着收集轨道滑落，整个设备自动筛选效果好，同时安全性好。

### 主设计要求

1.一种高温静态敏华乳化炸药药卷质量自动筛选装置，包括支撑座（1），其特征在于：所述支撑座（1）的顶部安装有滑轨（2），所述滑轨（2）的底端安装有收集轨道（3），滑轨（2）的边缘处安装有推料组件（4），所述推料组件（4）包括皮带（41）、架板（42），电机（43）、挡料枝（44）和辊轮（45），架板（42）通过螺丝固定连接滑轨（2）的侧壁，架板（42）上安装有皮带（41），皮带（41）的两端安装有辊轮（45），辊轮（45）连接电机（43）的输出端，电机（43）通过安装架连接支撑座（1），皮带（41）上安装有挡料枝（44），皮带（41）位于滑轨（2）的一侧，滑轨（2）上开设有卸货板（5）和重量检测板（6），所述卸货板（5）位于重量检测板（6）的一侧，卸货板（5）与滑轨（2）活动连接，卸货板（5）的一端连接有步进电机（7），步进电机（7）通过导线连接有控制箱（8），控制箱（8）还通过导线连接重量检测板（6）。

### 设计方案

1.一种高温静态敏华乳化炸药药卷质量自动筛选装置，包括支撑座（1），其特征在于：所述支撑座（1）的顶部安装有滑轨（2），所述滑轨（2）的底端安装有收集轨道（3），滑轨（2）的边缘处安装有推料组件（4），所述推料组件（4）包括皮带（41）、架板（42），电机（43）、挡料枝（44）和辊轮（45），架板（42）通过螺丝固定连接滑轨（2）的侧壁，架板（42）上安装有皮带（41），皮带（41）的两端安装有辊轮（45），辊轮（45）连接电机（43）的输出端，电机（43）通过安装架连接支撑座（1），皮带（41）上安装有挡料枝（44），皮带（41）位于滑轨（2）的一侧，滑轨（2）上开设有卸货板（5）和重量检测板（6），所述卸货板（5）位于重量检测板（6）的一侧，卸货板（5）与滑轨（2）活动连接，卸货板（5）的一端连接有步进电机（7），步进电机（7）通过导线连接有控制箱（8），控制箱（8）还通过导线连接重量检测板（6）。

2.根据权利要求1所述的一种高温静态敏华乳化炸药药卷质量自动筛选装置，其特征在于：所述挡料枝（44）间的长度值大于炸药药卷的长度值。

3.根据权利要求1所述的一种高温静态敏华乳化炸药药卷质量自动筛选装置，其特征在于：所述滑轨（2）的横截面呈圆弧状。

4.根据权利要求1所述的一种高温静态敏华乳化炸药药卷质量自动筛选装置，其特征在于：所述挡料枝（44）在皮带（41）上均匀分布。

5.根据权利要求1所述的一种高温静态敏华乳化炸药药卷质量自动筛选装置，其特征在于：所述收集轨道（3）倾斜设置，收集轨道（3）的顶端连接滑轨（2），卸货板（5）的一端接触连接收集轨道（3）。

6.根据权利要求1所述的一种高温静态敏华乳化炸药药卷质量自动筛选装置，其特征在于：所述滑轨（2）的表面光滑，滑轨（2）与水平面保持水平。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及特种材料筛选设备技术领域，具体为一种高温静态敏华乳化炸药药卷质量自动筛选装置。

背景技术

乳化炸药是借助乳化剂的作用，使氧化剂盐类水溶液的微滴，均匀分散在含有分散气泡或空心玻璃微珠等多孔物质的油相连续介质中，形成一种油包水型的乳胶状炸药，是20世纪70年代发展起来的新型工业炸药。乳化炸药一般的包装为药卷，即药卷是指制造成卷筒状的炸药，长筒状的乳化炸药药卷需要进行质量筛选，现有的筛选设备工作效率不佳。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种高温静态敏华乳化炸药药卷质量自动筛选装置，具备筛选效果好，同时安全性好的优点，可以解决现有技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种高温静态敏华乳化炸药药卷质量自动筛选装置，包括支撑座，所述支撑座的顶部安装有滑轨，所述滑轨的底端安装有收集轨道，滑轨的边缘处安装有推料组件，所述推料组件包括皮带、架板，电机、挡料枝和辊轮，架板通过螺丝固定连接滑轨的侧壁，架板上安装有皮带，皮带的两端安装有辊轮，辊轮连接电机的输出端，电机通过安装架连接支撑座，皮带上安装有挡料枝，皮带位于滑轨的一侧，滑轨上开设有卸货板和重量检测板，所述卸货板位于重量检测板的一侧，卸货板与滑轨活动连接，卸货板的一端连接有步进电机，步进电机通过导线连接有控制箱，控制箱还通过导线连接重量检测板。

优选的，所述挡料枝间的长度值大于炸药药卷的长度值。

优选的，所述滑轨的横截面呈圆弧状。

优选的，所述挡料枝在皮带上均匀分布。

优选的，所述收集轨道倾斜设置，收集轨道的顶端连接滑轨，卸货板的一端接触连接收集轨道。

优选的，所述滑轨的表面光滑，滑轨与水平面保持水平。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

本高温静态敏华乳化炸药药卷质量自动筛选装置，推料组件推动着炸药药卷在上滑轨运动，炸药药卷先经过重量检测板，如果炸药药卷的重量达标，卸货板就不会开启，如果炸药药卷的重量未达标，卸货板就会开启，重量不达标的炸药药卷就会从卸货板处滑出，并顺着收集轨道滑落，整个设备自动筛选效果好，同时安全性好。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型的卸货板位置示意图；

图3为本实用新型的卸货板剖视示意图。

图中：1、支撑座；2、滑轨；3、收集轨道；4、推料组件；41、皮带；42、架板；43、电机；44、挡料枝；45、辊轮；5、卸货板；6、重量检测板；7、步进电机；8、控制箱。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，一种高温静态敏华乳化炸药药卷质量自动筛选装置，包括支撑座1，支撑座1的顶部安装有滑轨2，滑轨2的横截面呈圆弧状，设备在运行时，圆筒状的炸药药卷放置在滑轨2上，滑轨2的底端安装有收集轨道3，滑轨2的表面光滑，滑轨2与水平面保持水平，收集轨道3倾斜设置，收集轨道3的顶端连接滑轨2，卸货板5的一端接触连接收集轨道3，重量不达标的炸药药卷就会从卸货板5处滑出，并顺着收集轨道3滑落，滑轨2的边缘处安装有推料组件4，推料组件4推动着炸药药卷在上滑轨2运动，推料组件4包括皮带41、架板42，电机43、挡料枝44和辊轮45，架板42通过螺丝固定连接滑轨2的侧壁，架板42上安装有皮带41，皮带41的两端安装有辊轮45，辊轮45连接电机43的输出端，电机43通过安装架连接支撑座1，皮带41上安装有挡料枝44，挡料枝44在皮带41上均匀分布，挡料枝44间的长度值大于炸药药卷的长度值，当电机43工作时，电机43通过辊轮45带动皮带41转动，皮带41上的挡料枝44就会推动着炸药药卷移动，皮带41位于滑轨2的一侧，滑轨2上开设有卸货板5和重量检测板6，卸货板5位于重量检测板6的一侧，重量检测板6检测炸药药卷的重量，并将数据发送给控制箱8，卸货板5与滑轨2活动连接，卸货板5的一端连接有步进电机7，步进电机7通过导线连接有控制箱8，控制箱8还通过导线连接重量检测板6。

本高温静态敏华乳化炸药药卷质量自动筛选装置，支撑座1的顶部安装有滑轨2，滑轨2的横截面呈圆弧状，设备在运行时，圆筒状的炸药药卷放置在滑轨2上，滑轨2的表面光滑，滑轨2与水平面保持水平，推料组件4推动着炸药药卷在上滑轨2运动，推料组件4包括皮带41、架板42，电机43、挡料枝44和辊轮45，皮带41上安装有挡料枝44，挡料枝44间的长度值大于炸药药卷的长度值，当电机43工作时，挡料枝44就会推动着炸药药卷在滑轨2上移动，炸药药卷先经过重量检测板6，重量检测板6检测炸药药卷的重量，并将数据发送给控制箱8，如果炸药药卷的重量达标，卸货板5就不会开启，如果炸药药卷的重量未达标，卸货板5就会开启，重量不达标的炸药药卷就会从卸货板5处滑出，并顺着收集轨道3滑落，自动筛选效果好，同时安全性好。

综上所述：本高温静态敏华乳化炸药药卷质量自动筛选装置，推料组件4推动着炸药药卷在上滑轨2运动，炸药药卷先经过重量检测板6，如果炸药药卷的重量达标，卸货板5就不会开启，如果炸药药卷的重量未达标，卸货板5就会开启，重量不达标的炸药药卷就会从卸货板5处滑出，并顺着收集轨道3滑落，整个设备自动筛选效果好，同时安全性好。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920029285.X

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209577446U

授权时间:20191105

主分类号:B07C 5/16

专利分类号:B07C5/16;B07C5/02;B07C5/36

范畴分类:26A;

申请人:江西抚州国泰特种化工有限责任公司

第一申请人:江西抚州国泰特种化工有限责任公司

申请人地址:344200 江西省抚州市崇仁县礼陂镇沧源村委会石咀头村

发明人:陈虹;高晶;许超

第一发明人:陈虹

当前权利人:江西抚州国泰特种化工有限责任公司

代理人:李炳生

代理机构:36115

代理机构编号:南昌新天下专利商标代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c62f4b606c96ecde3d13accf.html