# 可调式平衡吊装装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型主要应用于大型卧式精密设备安装，特别涉及一种可调式平衡吊装装置，包括一级平衡梁、二级平衡梁和吊装绳，一级平衡梁和二级平衡梁垂直布置，二级平衡梁位于一级平衡梁的下方，一级平衡梁包括平衡梁主管，平衡梁主管两端分别设置吊耳，二级平衡梁两端分别设置吊装绳挡板，吊装绳分为起吊绳和连接绳，起吊绳两端分别连接吊耳，连接绳的两端依次穿过吊耳和吊装绳挡板，连接绳末端分别设置第一吊装锁具。各部件之间均为转动连接结构，可以使设备在吊装过程中受力状态达到最佳，较好的消除了吊装过程中设备壳体承受的弯矩和内应力，且在其许可承受范围之内，从而避免设备内部传动部件、机构受到损伤，有效地解决了大型精密设备的安装问题。

### 主设计要求

1.一种可调式平衡吊装装置，其特征在于：包括一级平衡梁(5)、二级平衡梁(3)和吊装绳，一级平衡梁(5)和二级平衡梁(3)垂直布置，二级平衡梁(3)位于一级平衡梁(5)的下方，一级平衡梁(5)包括平衡梁主管(10)，平衡梁主管(10)两端分别设置吊耳(12)，二级平衡梁(3)两端分别设置吊装绳挡板(13)，吊装绳分为起吊绳(6)和连接绳(8)，起吊绳(6)两端分别连接吊耳(12)，连接绳(8)的两端依次穿过吊耳(12)和吊装绳挡板(13)，连接绳(8)末端分别设置第一吊装锁具(9)。

### 设计方案

1.一种可调式平衡吊装装置，其特征在于：包括一级平衡梁(5)、二级平衡梁(3)和吊装绳，一级平衡梁(5)和二级平衡梁(3)垂直布置，二级平衡梁(3)位于一级平衡梁(5)的下方，一级平衡梁(5)包括平衡梁主管(10)，平衡梁主管(10)两端分别设置吊耳(12)，二级平衡梁(3)两端分别设置吊装绳挡板(13)，吊装绳分为起吊绳(6)和连接绳(8)，起吊绳(6)两端分别连接吊耳(12)，连接绳(8)的两端依次穿过吊耳(12)和吊装绳挡板(13)，连接绳(8)末端分别设置第一吊装锁具(9)。

2.根据权利要求1所述的可调式平衡吊装装置，其特征在于：起吊绳(6)末端通过第二吊装锁具连接吊耳(12)上部，吊耳(12)下部通过第三吊装锁具(4)与连接绳(8)连接。

3.根据权利要求1所述的可调式平衡吊装装置，其特征在于：平衡梁主管(10)采用无缝钢管，平衡梁主管(10)设置为两段式调节结构，两段连接处分别设置法兰(11)，两法兰(11)之间通过紧固件连接。

4.根据权利要求1所述的可调式平衡吊装装置，其特征在于：吊耳(12)包括上下两挂耳，两挂耳分别设置在平衡梁主管(10)的上下侧，上部的挂耳均位于下部的挂耳内侧。

5.根据权利要求1所述的可调式平衡吊装装置，其特征在于：二级平衡梁(3)包括撑杠主梁(14)，撑杠主梁(14)采用无缝钢管，撑杠主梁(14)设置为两段式调节结构，两段连接处分别设置法兰(11)，两法兰(11)之间通过紧固件连接。

6.根据权利要求5所述的可调式平衡吊装装置，其特征在于：撑杠主梁(14)的两端分别设置辅助吊装耳(15)，辅助吊装耳(15)位于吊装绳挡板(13)的内侧。

7.根据权利要求1所述的可调式平衡吊装装置，其特征在于：吊装绳挡板(13)设置为开口向外的U型挡板。

8.根据权利要求1所述的可调式平衡吊装装置，其特征在于：吊装绳设置为钢丝绳。

9.根据权利要求1所述的可调式平衡吊装装置，其特征在于：一级平衡梁(5)设置为一根，二级平衡梁(3)设置为两根，二级平衡梁(3)对称布置在一级平衡梁(5)的两端。

10.一种可调式平衡吊装装置，其特征在于：包括一级平衡梁(5)、二级平衡梁(3)和吊装绳，一级平衡梁(5)和二级平衡梁(3)垂直布置，二级平衡梁(3)位于一级平衡梁(5)的下方，一级平衡梁(5)包括平衡梁主管(10)，平衡梁主管(10)两端分别设置吊耳(12)，二级平衡梁(3)两端分别设置吊装绳挡板(13)，吊装绳分为起吊绳(6)和连接绳(8)，起吊绳(6)两端分别连接吊耳(12)，连接绳(8)的两端依次穿过吊耳(12)和吊装绳挡板(13)，连接绳(8)末端分别设置第一吊装锁具(9)，同一端的第一吊装锁具(9)底部连接托盘，托盘与二级平衡梁(3)平行设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种可调式平衡吊装装置，主要应用于大型卧式精密设备安装技术领域。

背景技术

随着石油化工行业的发展，一些大型卧式精密设备如：干化机、干燥机、压缩机、变压器等在进行检维修或者安装时需整体吊装，以往传统的吊装方法一般是采用双机抬吊或者是单机双吊点吊装，由于设备自身外形尺寸较大、重量重，吊装时索具受力分配控制难度较大，传统的吊装方法通常存在如下几个方面的问题：

1、吊装作业现场需有充足的吊车站位场地及吊装空间，以满足双机抬吊的需要；

2、对于长径比较大、设备自身内部结构复杂的精密设备，吊装时设备壳体需承受较大的弯矩和内应力，宜造成过大的设备变形，甚至影响设备的安装精度及使用寿命。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是：提供一种可调式平衡吊装装置，可以实现各种不同规格的大型卧式精密设备的一次吊装就位，确保吊装过程安全平稳。

本实用新型所述的可调式平衡吊装装置，有两种实施方式：

实施方式之一：本实用新型所述的可调式平衡吊装装置，包括一级平衡梁、二级平衡梁和吊装绳，一级平衡梁和二级平衡梁垂直布置，二级平衡梁位于一级平衡梁的下方，一级平衡梁包括平衡梁主管，平衡梁主管两端分别设置吊耳，二级平衡梁两端分别设置吊装绳挡板，吊装绳分为起吊绳和连接绳，起吊绳两端分别连接吊耳，连接绳的两端依次穿过吊耳和吊装绳挡板，连接绳末端分别设置第一吊装锁具。

一级平衡梁、二级平衡梁和吊装绳的设置，使各部件之间均为转动连接结构，采用该工装进行长径比较大的大型卧式设备吊装，可以使设备在吊装过程中受力状态达到最佳，吊装绳挡板的设置，可以定位吊装绳，使结构稳定，第一吊装锁具便于和设备底座连接。

所述的起吊绳末端通过第二吊装锁具连接吊耳上部，吊耳下部通过第三吊装锁具与连接绳连接。

所述的平衡梁主管采用无缝钢管，平衡梁主管设置为两段式调节结构，两段连接处分别设置法兰，两法兰之间通过紧固件连接。

所述的吊耳包括上下两挂耳，两挂耳分别设置在平衡梁主管的上下侧，上部的挂耳均位于下部的挂耳内侧。

所述的二级平衡梁包括撑杠主梁，撑杠主梁采用无缝钢管，撑杠主梁设置为两段式调节结构，两段连接处分别设置法兰，两法兰之间通过紧固件连接。

所述的撑杠主梁的两端分别设置辅助吊装耳，辅助吊装耳位于吊装绳挡板的内侧。

所述的吊装绳挡板设置为开口向外的U型挡板。

所述的吊装绳设置为钢丝绳。

所述的一级平衡梁设置为一根，二级平衡梁设置为两根，且对称布置在一级平衡梁的两侧。

实施方式之二：本实用新型所述的可调式平衡吊装装置，可调式平衡吊装装置，包括一级平衡梁、二级平衡梁和吊装绳，一级平衡梁和二级平衡梁垂直布置，二级平衡梁位于一级平衡梁的下方，一级平衡梁包括平衡梁主管，平衡梁主管两端分别设置吊耳，二级平衡梁两端分别设置吊装绳挡板，吊装绳分为起吊绳和连接绳，起吊绳两端分别连接吊耳，连接绳的两端依次穿过吊耳和吊装绳挡板，连接绳末端分别设置第一吊装锁具，同一端的第一吊装锁具底部连接托盘，托盘与二级平衡梁平行设置。

以上解决本问题的两种实施方式中，其中第一种实施方式适用于需要吊装的设备底部带有底座的情况，吊装时，需要将第一吊装锁具与底座相应位置连接即可。第二种实施方式适用于需要吊装的设备底部没有底座的情况。使用时，将托盘置于设备底部，将第一吊装锁与托盘连接即可。

平衡梁均采用无缝钢管制作，无缝钢管的规格根据吊装设备的重量选择并对其强度进行校核计算，平衡量的长度根据设备的规格、吊点位置确定并设计为可拆连接结构，以适应不同规格的设备吊装，提高其通用性。当需要将平衡梁加长时，可将现有平衡梁拆卸，中间增加两端带有法兰的连接管即可。

平衡梁的设置级别根据设备吊装的技术要求确定，一般为两级平衡结构，即可保证设备吊装过重的受力平衡均布，达到保护设备平稳吊装、确保设备安装精度的目的。

连接部件包括：卸扣、钢丝绳、吊装带等，均为专业厂家生产的成品件，由物资供应部门市场采购，在使用时根据吊装设备重量、平衡梁规格、级别合理的搭配选用，以满足吊装要求。

本实用新型的有益效果是：

各部件之间均为转动连接结构，采用该吊装装置进行长径比较大的大型卧式设备吊装，可以使设备在吊装过程中受力状态达到最佳，较好的消除了吊装过程中设备壳体承受的弯矩和内应力，使设备壳体弯曲变形最小，且在其许可承受范围之内，从而避免设备内部传动部件、机构受到损伤，有效地解决了大型精密设备的安装问题。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

图2是图1的左视结构示意图。

图3是一级平衡梁的结构示意图。

图4是图3的俯视结构示意图。

图5是二级平衡梁的结构示意图。

图6是图5的俯视结构示意图。

图中：1、设备；2、底座；3、二级平衡梁；4、第三吊装锁具；5、一级平衡梁；6、起吊绳；7、吊钩；8、连接绳；9、第一吊装锁具；10、平衡梁主管；11、法兰；12、吊耳；13、吊装绳挡板；14、撑杠主梁；15、辅助吊装耳。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型做进一步描述：

如图1～图6所示，本实用新型所述的可调式平衡吊装装置，包括一级平衡梁5、二级平衡梁3和吊装绳，一级平衡梁5和二级平衡梁3垂直布置，二级平衡梁3位于一级平衡梁5的下方，一级平衡梁5包括平衡梁主管10，平衡梁主管10两端分别设置吊耳12，二级平衡梁3两端分别设置吊装绳挡板13，吊装绳分为起吊绳6和连接绳8，起吊绳6两端分别连接吊耳12，连接绳8的两端依次穿过吊耳12和吊装绳挡板13，连接绳8末端分别设置第一吊装锁具9。起吊绳6末端通过第二吊装锁具连接吊耳12上部，吊耳12下部通过第三吊装锁具4与连接绳8连接。平衡梁主管10采用无缝钢管，平衡梁主管10设置为两段式调节结构，两段连接处分别设置法兰11，两法兰11之间通过紧固件连接。吊耳12包括上下两挂耳，两挂耳分别设置在平衡梁主管10的上下侧，上部的挂耳均位于下部的挂耳内侧。二级平衡梁3包括撑杠主梁14，撑杠主梁14采用无缝钢管，撑杠主梁14设置为两段式调节结构，两段连接处分别设置法兰11，两法兰11之间通过紧固件连接。撑杠主梁14的两端分别设置辅助吊装耳15，辅助吊装耳15位于吊装绳挡板13的内侧。吊装绳挡板13设置为开口向外的U型挡板。吊装绳设置为钢丝绳。一级平衡梁5设置为一根，二级平衡梁3设置为两根，且对称布置在一级平衡梁5的两侧。当设备没有底座时，图中底座2的位置即为第二种实施方式中托盘的位置，连接关系相同。

吊装时：根据吊装设备重量、规格尺寸、吊装施工技术方案确定平衡梁的级别，并完成平衡梁的组装；并按设备1吊装程序完成各项准备工作(包括：技术交底、签署吊装令、试吊等)；根据现场吊装总指挥的指挥，起吊设备的吊钩7挂在起吊绳6中部位置就可以开始起吊任务，完成设备1的吊装、就位、初步找正，并确认达到安装要求后，拆除平衡梁与底座2的连接耳之间连接；在吊车配合下逐级完成平衡梁的解体、拆除工作。

使用效果：该工装在固体废弃物无害化处置装置德国进口薄层干化机(φ3.5米×22米，重量140吨)吊装中进行了现场实验，根据该设备的具体情况，我们设计采用了一种二级组合平衡梁工装。该工装主要参数如下：一级平衡梁1根，长度为12米；二级平衡梁2根，长度3.5米。较好的消除了吊装过程中设备壳体承受的弯矩和内应力，使设备壳体弯曲变形最小，且在其许可承受范围之内，从而避免设备内部传动部件、机构受到损伤，有效地解决了大型精密设备的安装问题。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920291376.0

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209583389U

授权时间:20191105

主分类号:B66C 1/12

专利分类号:B66C1/12;B66C1/16

范畴分类:32F;32G;

申请人:山东齐鲁石化建设有限公司

第一申请人:山东齐鲁石化建设有限公司

申请人地址:255400 山东省淄博市临淄区乙烯南路12号

发明人:赵洪敏;乔占永

第一发明人:赵洪敏

当前权利人:山东齐鲁石化建设有限公司

代理人:王燕

代理机构:37280

代理机构编号:淄博启智达知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 37280

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c69869ffbe4777276cce4b67.html