# 一种光缆绝缘高速挤出装置论文和设计-张才彦

### 全文摘要

一种光缆绝缘高速挤出装置，其特征在于：所述的挤出机构（3）由支撑架（31）、挤出桶（32）、推进轴（33）、挤出电机（34）、调节块（35）与调节手轮（36）组成，支撑架（31）顶部设有高度调节柱（311），挤出桶（32）固定在调节块（35）上，挤出电机（34）安装在挤出桶（32）的上方，推进轴（33）安装在挤出桶（32）的内部，挤出电机（34）的转轴与推进轴（33）的顶端固定连接，挤出桶（32）位于调节块（35）上方的部分上还设有进料口，挤出桶（32）的进料口与混料机构（2）的出料口通过管道（4）连通。本实用新型，结构简单，使用方便。

### 主设计要求

1.一种光缆绝缘高速挤出装置，包括模具固定机座（1）、混料机构（2）与挤出机构（3），所述的混料机构（2）固定在模具固定机座（1）的顶部，混料机构（2）上设有的出料口；挤出机构（3）设在模具固定机座（1）的一侧；所述的模具固定机座（1）包括机座（11）与外包模具（12），机座（11）的右端设有模具固定台，外包模具（12）固定在模具固定台上，外包模具（12）顶部设有注胶口；其特征在于：所述的挤出机构（3）由支撑架（31）、挤出桶（32）、推进轴（33）、挤出电机（34）、调节块（35）与调节手轮（36）组成，支撑架（31）顶部设有高度调节柱（311），调节块（35）通过调节手轮（36）锁紧在调节柱（311）上，挤出桶（32）固定在调节块（35）上，挤出电机（34）安装在挤出桶（32）的上方，推进轴（33）安装在挤出桶（32）的内部，挤出电机（34）的转轴与推进轴（33）的顶端固定连接，挤出桶（32）位于调节块（35）上方的部分上还设有进料口，挤出桶（32）的进料口与混料机构（2）的出料口通过管道（4）连通。

### 设计方案

1.一种光缆绝缘高速挤出装置，包括模具固定机座（1）、混料机构（2）与挤出机构（3），所述的混料机构（2）固定在模具固定机座（1）的顶部，混料机构（2）上设有的出料口；挤出机构（3）设在模具固定机座（1）的一侧；所述的模具固定机座（1）包括机座（11）与外包模具（12），机座（11）的右端设有模具固定台，外包模具（12）固定在模具固定台上，外包模具（12）顶部设有注胶口；其特征在于：所述的挤出机构（3）由支撑架（31）、挤出桶（32）、推进轴（33）、挤出电机（34）、调节块（35）与调节手轮（36）组成，支撑架（31）顶部设有高度调节柱（311），调节块（35）通过调节手轮（36）锁紧在调节柱（311）上，挤出桶（32）固定在调节块（35）上，挤出电机（34）安装在挤出桶（32）的上方，推进轴（33）安装在挤出桶（32）的内部，挤出电机（34）的转轴与推进轴（33）的顶端固定连接，挤出桶（32）位于调节块（35）上方的部分上还设有进料口，挤出桶（32）的进料口与混料机构（2）的出料口通过管道（4）连通。

2.根据权利要求1所述的一种光缆绝缘高速挤出装置，其特征在于：所述的混料机构（2）由桶体（21）、桶盖（22）、混料电机（23）与搅拌浆（24）组成，桶体（21）由内胆与外胆组成，内胆与外胆的夹层内设有加热电阻丝，桶盖（22）盖合在桶体（21）顶部，混料电机（23）固定在桶盖（22）上，其转轴与设在桶体（21）内的搅拌浆（24）固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种光缆绝缘高速挤出装置，其特征在于：所述的调节块（35）上还设有泵（5），泵（5）的进口与管道（4）连接，泵（5）的出口与挤出桶（32）的进料口连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及光缆挤出装置技术领域，具体涉及一种光缆绝缘高速挤出装置。

背景技术

光缆是为了满足光学、机械或环境的性能规范而制造的，它是利用置于包复护套中的一根或多根光纤作为传输媒质并可以单独或成组使用的通信线缆组件。光缆主要是由光导纤维（细如头发的玻璃丝）和塑料保护插管及塑料外皮构成，光缆内没有金、银、铜铝等金属，一般无回收价值。光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心，外包有护套，有的还包复外护层，用以实现光信号传输的一种通信线路。在进行外包时，现有的挤出装置无法根据需要调节挤出桶的高度，而通过调节外包模具的高度来使挤出桶出料口与外包模具注胶口对准对齐，防止跑料，目前调节外包模具高度主要是通过加高外包模具厚度来实现，模具成本大，加大了生产成本。

实用新型内容

针对以上缺点，本实用新型目的在于提供一种光缆绝缘高速挤出装置，通过调节手轮调节挤出桶与外包模具之间的相对高度以及角度，确保挤出桶位于外包模具顶部注胶口的正上方，使得挤出的料能全部进入外包模具，从而更好的对进入的光缆进行包裹。

本实用新型技术的技术方案是通过以下方式实现的：一种光缆绝缘高速挤出装置，包括模具固定机座、混料机构与挤出机构，所述的混料机构固定在模具固定机座的顶部，混料机构上设有的出料口；挤出机构设在模具固定机座的一侧；所述的模具固定机座包括机座与外包模具，机座的右端设有模具固定台，外包模具固定在模具固定台上，外包模具顶部设有注胶口；其特征在于：所述的挤出机构由支撑架、挤出桶、推进轴、挤出电机、调节块与调节手轮组成，支撑架顶部设有高度调节柱，调节块通过调节手轮锁紧在调节柱上，挤出桶固定在调节块上，挤出电机安装在挤出桶的上方，推进轴安装在挤出桶的内部，挤出电机的转轴与推进轴的顶端固定连接，挤出桶位于调节块上方的部分上还设有进料口，挤出桶的进料口与混料机构的出料口通过管道连通。

所述的混料机构由桶体、桶盖、混料电机与搅拌浆组成，桶体由内胆与外胆组成，内胆与外胆的夹层内设有加热电阻丝，桶盖盖合在桶体顶部，混料电机固定在桶盖上，其转轴与设在桶体内的搅拌浆24固定连接。

所述的调节块上还设有泵，泵的进口与管道连接，泵的出口与挤出桶的进料口连接，通过泵提高混料机构提供的流体的流速。

本实用新型，结构简单，使用方便，通过调节手轮调节挤出桶与模具之间的相对高度以及角度，确保挤出桶位于模具顶部注胶口的正上方，使得挤出的料能全部进入模具，从而更好的对进入的光缆进行包胶。

附图说明

图1是本实用新型的结构图。

图中：1为模具固定机座、2为混料机构、3为挤出机构、4为管道、5为泵。

具体实施方式

由图1知，一种光缆绝缘高速挤出装置，包括模具固定机座1、混料机构2与挤出机构3，所述的混料机构2固定在模具固定机座1的顶部，混料机构2上设有的出料口；挤出机构3设在模具固定机座1的一侧；所述的模具固定机座1包括机座11与外包模具12，机座11的右端设有模具固定台，外包模具12固定在模具固定台上，外包模具12顶部设有注胶口；所述的挤出机构3由支撑架31、挤出桶32、推进轴33、挤出电机34、调节块35与调节手轮36组成，支撑架31顶部设有高度调节柱311，调节块35通过调节手轮36锁紧在调节柱311上，挤出桶32固定在调节块35上，挤出电机34安装在挤出桶32的上方，推进轴33安装在挤出桶32的内部，挤出电机34的转轴与推进轴33的顶端固定连接，挤出桶32位于调节块35上方的部分上还设有进料口，挤出桶32的进料口与混料机构2的出料口通过管道4连通。所述的混料机构2由桶体21、桶盖22、混料电机23与搅拌浆24组成，桶体21由内胆与外胆组成，内胆与外胆的夹层内设有加热电阻丝，桶盖22盖合在桶体21顶部，混料电机23固定在桶盖22上，其转轴与设在桶体21内的搅拌浆24固定连接。所述的调节块35上还设有泵5，泵5的进口与管道4连接，泵5的出口与挤出桶32的进料口连接，通过泵5提高混料机构2提供的流体的流速。

将原料和添加剂放在桶体21内，光缆穿入外包模具12，同时启动混料机构2与挤出机构3，桶体21内的加热电阻丝加热融化，再通过混料电机23带动搅拌浆24转动让原料和添加剂充分混合，混合后的物料通过管道4输入给挤出机构3，挤出电机34带动推进轴33把物料挤入外包模具12内，对位于外包模具12内的光缆进行包裹；

本实用新型，结构简单，使用方便，通过调节手轮36调节挤出桶32与外包模具12之间的相对高度以及角度，确保挤出桶32位于外包模具12顶部注胶口的正上方，使得挤出的料能全部进入外包模具12，从而对进入的光缆进行更好的包裹。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920039939.7

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209813021U

授权时间:20191220

主分类号:B29C48/154

专利分类号:B29C48/154

范畴分类:17J;

申请人:江苏科信光电科技有限公司

第一申请人:江苏科信光电科技有限公司

申请人地址:212341 江苏省镇江市丹阳市延陵镇麦溪芳草经济园

发明人:张才彦;张军辉;荆玲玲

第一发明人:张才彦

当前权利人:江苏科信光电科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c6c4a708433a14331806befc.html