# 电力配网规划及建设思路探究王新

国网衡水供电公司河北省衡水市053000

摘要：电力配电系统的运行可靠性也直接影响到了我国电力系统的运行安全，并直接关系到了人们的正常生活。而一个合理的配电网络规划作为我国配电网得以良好运行的基础，其不仅能够实现该区域电力资源的合理分配，还会使我国的电力企业得到进一步的发展，其对于我国的电网建设也有着非常重要的意义。本文就现阶段在电力配网规划过程中的一些建设思路进行了分析与研究。

关键词：电力配网规划；建设思路；分析电力系

引言

统的运行稳定性直接影响到人们的正常生活以及工作。但是在我国配电网的规划建设过程中依旧还存在着很多问题，并难以充分适应现阶段电网的发展需求，这也就要求电力配网必须进行相应的更新以及改造工作，并需要在这一过程中充分考虑到分配的合理性以及经济性等各种因素。

一、现阶段在电力配网过程中存在的一些问题

（一）电源点的分配缺乏合理性

我国一些地区的电网建设时间比较早，因此在电源点的分布上面还存在着供电线路过长以及损耗比较大的缺点，并导致了在电力输送的过程中会产生大量的电能损耗，从而为给电力企业的运行造成了巨大的经济损失。此外电源点分配不合理这一问题还会直接影响到我国电力系统的运行稳定性，并使得其在具体运行过程中容易出现一些故障，这样不仅影响到了民众们的用电体验，还会造成经济损失。

（二）电能的整体布局缺乏合理性

在配网的规划建设过程中，由于电能的整体布局还存在着不合理等问题，这就导致了整个电力功能缺乏足够的灵活性，一旦某一区域出现了电力故障，就会导致在排除故障的过程中电力系统难以得到正常的运行，并导致人们的日常生活与工作造成了较大的影响。此外电能的整理布局不合理这一问题还会导致在电能输送过程中其损耗也会得到进一步增大，并降低了该电力企业的经济效益与社会效益。

（三）配电网的线路铺设问题

在对城市配网进行建设的过程中，其输电线路通常采用的地下敷设的方式。该线路铺设方式其施工成本相对较高、施工难度过大，并且在施工的过程中还需要运用到较大的社会成本。此外地下敷设的方式其电路的灵活性不足，因此也难以根据城市的实际发展需求来进行相应的改变。

二、电力配网规划策略

（一）电源点选址以及线路安排工作的可行性分析

进行电源的选址及线路安排方面应该遵循以下两个方针。首先，认真分析城市中所需要的电源点的容量，满足城市发展建设的需要，及时与市政做好沟通工作，合理的布局电源点，避免后期的整改。我国目前的一些城市，电源点分布不够合理，导致电源点容量不足，需要借助周边的电源点进行出线补救，这就造成了电力配网运行经济不正常的主要原因。其次，合理考虑线路的安排，避免因未对线路布局科学的分析而导致资金的浪费及网损，造成不必要的损失。因此，就目前在城市电力配网规划及建设过程中，一定要做好电源点的选址工作，以及线路的合理安排工作。只有这样才能在满足城市要求的同时，提升整个城市电力电网的经济收益，加快城市发展的脚步。

（二）合理规划变电站

变电站的功能主要就是进行电能的集中与分配。所以，变电站的规格有着至关重要的作用。当前我国目前高压配电网的规划中，变电站的主变一般选择大约是2到3台，选择的宗旨大多是以大容量、小型化，本着节能型为原则。目前，110kv的变电站中，其中主要容量为40兆伏安、50兆伏安以及63兆伏安为主。而在变电站的规划中还要满足每年增长的容载对网架建设的具体要求。在促进中压电力配网发展的同时，根据实际的环境进行合理的选址。

（三）注重电力负荷的预测

电力配网规划中做好电力负荷的预测，不仅有助规划的合理性，而且可为以后的电能合理调度提供参考。为保证电力负荷预测的准确性，电力单位应注重做好以下工作:一方面，做好现有电网负荷状况的总结与分析。负荷预测越接近实际，给电力配网规划带来的参考价值越高，在进行电力负荷预测时，电力单位应做好现有电力负荷的资料与分析，掌握电力负荷变化状况，把握负荷的波动点，分析负荷波动的原因。另一方面，明确负荷预测结果的影响因素。电力单位应根据以往经验，认真分析影响负荷预测准确性的因素，其中随机干扰、气候、时间、经济等给负荷产生的影响最为明显，电力单位应引起足够的重视，理性的加以分析，保证所做决策的正确性与合理性。另外，运用合理的负荷预测方法。合理的负荷预测方法不仅能提高预测工作效率，而且保证负荷预测结果的准确性，为电力单位配网建设工作的开展提供指导。当前电力负荷预测的方法较多，如用电单耗法、电力弹性系数法、负荷密度法等，其中用电单耗法基于产品产量与产品用电单耗实现电量的计算，适合应用在现有生产或建设计划的中近期负荷预测工作中，电力弹性系数法，该种负荷预测方法具有计算简单的优点，但预测结果的不够准确，只能对远期规划中负荷的粗略预测，负荷密度法主要在参考居民收入水平增长情况、城市人口规划、发展规划等内容的基础上，对电力负荷水平进行测算。不同的预测方法有着其适用范围，电力单位应结合实际情况，做好充分的分析，选择最佳预测方法，提高负荷预测的准确性。

（四）全面推进电力配电网自动化的改造工作

由于原有电力配电网落后等因素，导致现今电力配电网自动化势在必行。因为一些配电网自身的结构及设备陈旧，造成大量的线路及空间的浪费，需要我们结合实际情况合理的排查，进而贯彻落实配电网自动化策略。针对部分早年的配电网的改造工作，对还没有实现自动化的地区，进行一次到位的安装及调试。对原有自动化水平低电网设备，通过新型的科技手段进行安全改造。在当今社会飞速发展的今天，智能电力配电网一定会得到长远的发展，大量的分布式能源将会在配电网系统中应运而生。那么有效的推进，电力配电网自动化方面的改造工作，成为了现今电力系统发展的主题。

三、结束语

在进行配网规划的过程中保障其规划的合理性以及科学性，并使得其长期建设工作能够得到进一步的完善，只有这样才能够进一步提升我国电力系统的运行质量，并促进我国的经济得到有效发展。

参考文献

[1]朱全邦.电力配网规划及建设思路探究[J].中国高新区,2017(15):111-112.

[2]李军.试论电力配网规划与建设思路研究[J].山东工业技术,2017(19):173-173.

[3]李达.对电力配网规划及建设思路的分析实践思考[J].中国新技术新产品,2017(9):38-39.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c6de970fed2bfc0db629df5f.html