# 土建工程建筑的施工技术和管理探析张冉冉

聊城市宏图建安有限公司山东省聊城市252000

摘要：土建工程作为建筑行业重要的分部工程，其工程施工技术管理工作也变得越来越重要。由此看来，建筑行业要想在日益变化的经济市场中站稳脚跟，就必须要重视土建施工技术的管理工作，加强施工技术在工程施工各项环节应用中的监督与管理工作，并针对当前建筑施工技术管理过程中普遍存在的问题，从自身实际情况以及市场发展的要求出发，采取行之有效的应对措施，不断促进自身在建筑行业乃至各行各业中的稳步发展。

关键词：土建工程；施工技术；管理建议

引言

随着我国建筑行业的迅速发展，使的市场竞争变得异常的激烈，在此背景下，只有加强对施工技术的质量控制，才能提高自身的市场竞争力，赢得更加广阔的发展空间。因此，相关施工单位在进行土建工程施工时，要认识到质量控制的重要性，加强对施工技术的质量控制，从而提高工程的质量，促进施工单位经济效益的提高。

1土建工程施工技术的重要性

首先，施工技术推动了土建行业的快速发展。当前建筑行业面临着越来越激烈的市场竞争，我国企业需要通过不断提高自身技术水平来提高自身的市场竞争力，才能逐渐与国际接轨，在国际市场上创立中国品牌。建筑单位需要积极应用先进的科学技术，与时俱进，占据技术优势，推动自身的发展，同时创造更多的经济效益和社会效益。其次，提高施工技术水准能够促进施工人员知识技能的更新提升。建筑企业需要通过培训的方式不断提高自身企业员工的综合素质，保证每位员工都能够和市场接轨，不断完善自身的专业知识和技术水平。企业可以通过完善的管理体制来提高对工作人员和施工现场的管理，利用奖惩等措施激发工作人员的责任心，并且加强安全质量方面的教育，让员工提升对建筑建设的认知。第三，优化施工技术有利于保证建筑施工的质量。土建工程施工中需要应用到大量的专业实施和技术，涉及诸多的专业内容，比如混凝土施工、钢筋施工、机电施工等，提高施工技术水平能够保证各项工作的顺利完成，有助于提高施工质量，进而从整体上保证建筑工程质量。

2土建工程施工技术分析

2.1深基坑支护施工技术

首先应当完全按照施工规范和施工流程严格管理施工现场，保证施工的规范性，对照施工方案开展施工活动。如果施工过程中出现异常要及时查找原因并解决，有效管控深基坑支护的全过程。比如应当首先全面了解掌握施工位置的地质信息、周边环境等信息，然后在开展施工活动，将不利影响因素尽量排除。此外，应当根据土体结构特点合理设置开挖深度和速度，避免盲目开挖。此外，土体如果特殊应当适当修改施工方法。其次，加强桩体质量安全管理。深基坑支护从很大程度上受到桩体排雷的影响，所以应当按照一定的规律进行桩体排列。土体的受力情况从很大程度上取决于排桩的排布情况，如果排桩间距过大那么会导致土地承受更大的压力，很容易出现土体脱落的问题，甚至导致排桩无法发挥支护作用，如果间距过小那么会丧失土体的作用。为此，应当加强对桩体设计施工质量安全控制，优化排桩方式，有效将土体和排桩相结合，加强对施工材料、人员、设备、环境、方法的管控，提高施工技术水平，保证施工的质量安全。最后，合理处理突发事件。高层建筑有着较长的施工周期，并且受到诸多因素的影响，应当采取有效的防护措施，对于突发事件进行及时处理。此外，如果不合理控制施工过程那么会严重影响施工作业的安全性，所以应当根据设计标准、环境等来制定并完善处理方案，尽量降低发生危险的可能性，有序开展施工。

2.2混凝土浇筑技术

混凝土浇筑作业在整个房屋土建工程中的重要性是不言而喻的，它是房建施工的根本环节。在混凝土施工当中对混凝土性能影响最大的是混凝土水灰的配比度，所以保证混凝土水灰配比度的合理对于混凝土施工质量有着十分重要的作用。混凝土强度、耐久性等收到原材料的影响，混凝土性能如果下降那么其原材料很可能存在较大的问题，造成混凝土结构难以抵抗外力，导致出现裂缝。为了避免出现混凝土裂缝，首先应当加强混凝土原材料的管控，提高配比的合理性。振动压实工作是混凝土浇筑施工中的重要施工环节，良好的振捣压实能够有效提高混凝土结构稳定性，高效完成整个施工过程。施工人员在实际生产过程中应当按照实际情况对压实设备进行合理选择，合理压实区域较大、深度较深的区域，保证混凝土构件形成整体，通常表面振动器是常用工具，将振捣时间控制在20s左右。在完成浇筑工作后，应当做好混凝土的保湿工作。完成混凝土浇筑后由于水泥水化需要大量的水，此时如果水分不足容易出现干所裂缝，所以，应当做好保湿处理，通常需要通过洒水、覆盖等方式进行保湿处理。混凝土保湿养护根据混凝土体积来确定，通常大体积混凝土需要至少14天的保湿养护时间。

2.3钢结构施工技术

钢结构是当前土建施工中常用的技术，钢结构具有较轻的质量、较广泛的适用性、较大的跨度，所以在近些年的应用十分广泛。不过钢结构有着较强的导热性，其钢结构构件的质量直接影响建筑产品质量，所以在土建施工中应当加强对钢结构构件质量的控制，提高构件生产技术水平，并且由专业的人员进行构件安装，保证施工质量，加强重视施工工艺，安装完成后位保证工程质量还要做好检查验收工作。

2.4柱、板以及梁施工技术

模板施工是建筑柱、板以及梁施工技术中的重点，应当注意以下几点：第一，施工亲啊对模板质量和完成度进行仔细详细的检查，保证其合格；第二，检测装配施工按成后的模板安全性；第三，清理干净模板表面然后再开展混凝土浇筑工作；第四，认真核对柱、板以及梁的位置、高度等是否满足施工方案要求；第五，对混凝土强度进行检测并确定是否可以拆除模板。

3土建工程施工管理建议

3.1工程质量方面的管理

要树立“百年大计，质量第一”的思想，运用全面质量管理的科学管理方法，根据企业和项目的特点，确定质量管理工作的目标，建立完善的工程项目管理机构和严格的质量保证体系以及质量责任制。质量控制管理目标的实施，要抓住3个环节的目标。工程质量主要表现在对材料的材质、施工工艺及维护保养等多个方面。进行建筑施工时，应建立一支科研队伍，及时解决施工中的技术问题，确保工程质量。

3.2工程进度与成本的管理

技术管理必须按照进度表的要求，全面执行施工进度，可以针对一些工作的实际进度，及时调整后续工作进度，关注单位工程形象进度及施工能力、设备、物资供应。对于分包工程项目，要注意协调双方工作过程中各环节之间的衔接，不能影响总体工期目标。同时，工程质量应符合规范要求和合同文件的要求，并采取有效措施降低工程造价。

3.3工程安全方面的管理

建立安全责任体系。项目经理是项目安全生产的第一责任人，安全生产工作是其主要工作内容之一。公司、项目部、班组，都要签订安全责任书，发生安全事故时，各级责任人及施工班组必须承担一定的责任。此外，加强安全培训教育。为了提高工人的自我保护意识，应在施工前进行安全技术交底和记录，特别是对新工人或转岗工必须保证设备的安全。对特种工种加强重点人才培训，做到培训合格、持证上岗。

结束语

总而言之，对于土建工程施工技术的管理还需做到对施工人员做好现场技术交底，严抓工程质量方面的管理，同时做好工程进度与成本的管理，并注意施工安全工作，只有这样才能够保证土建工程项目施工质量，对项目进行更好地管理。

参考文献

[1]王家明.如何做好土建工程施工技术的质量控制[J].建材与装饰,2018(11):46.

[2]冯占杰.土建工程施工技术措施及管理工作探讨[J].建材与装饰,2017(12):150-151.

[3]饶国平.如何做好土建工程施工技术措施及管理工作探讨[J].黑龙江交通科技,2016,39(11):193+195.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c819971393a0647df70a743f.html