# 内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头论文和设计-石卫民

### 全文摘要

本实用新型公开了一种内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，用于安装滚磨内齿圈并对安装的滚磨内齿圈进行传动、以促使安装的滚磨内齿圈对与其内啮合的被滚磨花键轴的花键部位进行滚磨，内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头包括用于安装滚磨内齿圈的传动套、以及与传动套固定连接用于对传动套安装滚磨内齿圈进行传动的传动齿轮，传动套的一端部设有用于定位和紧固滚磨内齿圈的内齿圈固定组件，传动套的另一端部上设有用于固定传动齿轮的齿轮固定组件。本实用新型提供的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，对淬火后花键轴的齿形齿面加工精度高、并可适配各种花键轴的加工，通用性强。

### 主设计要求

1.一种内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，用于安装滚磨内齿圈并对安装的所述滚磨内齿圈进行传动、以促使安装的所述滚磨内齿圈对与其内啮合的被滚磨花键轴的花键部位进行滚磨，其特征在于，所述内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头包括用于安装所述滚磨内齿圈的传动套（10）、以及与所述传动套（10）固定连接用于对所述传动套（10）安装的所述滚磨内齿圈进行传动的传动齿轮（20），所述传动套（10）的一端部设有用于定位和紧固所述滚磨内齿圈的内齿圈固定组件（11），所述传动套（10）的另一端部上设有用于固定所述传动齿轮（20）的齿轮固定组件（12）。

### 设计方案

1.一种内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，用于安装滚磨内齿圈并对安装的所述滚磨内齿圈进行传动、以促使安装的所述滚磨内齿圈对与其内啮合的被滚磨花键轴的花键部位进行滚磨，其特征在于，所述内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头包括用于安装所述滚磨内齿圈的传动套（10）、以及与所述传动套（10）固定连接用于对所述传动套（10）安装的所述滚磨内齿圈进行传动的传动齿轮（20），所述传动套（10）的一端部设有用于定位和紧固所述滚磨内齿圈的内齿圈固定组件（11），所述传动套（10）的另一端部上设有用于固定所述传动齿轮（20）的齿轮固定组件（12）。

2.根据权利要求1所述的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，其特征在于，

所述传动套（10）为两端开口且呈中空的圆柱状结构，所述内齿圈固定组件（11）包括设于所述传动套（10）的一端部上用于定位所述滚磨内齿圈的中心定位孔（111）及用于锁定所述滚磨内齿圈的多个内齿圈锁定螺钉（112）；所述齿轮固定组件（12）包括设于所述传动套（10）的另一端部上用于定位所述传动齿轮（20）的环形定位部（121）及用于锁定所述传动齿轮（20）的多个齿轮锁定螺钉（122）。

3.根据权利要求2所述的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，其特征在于，

多个所述内齿圈锁定螺钉（112）以所述传动套（10）的轴心为中心在所述传动套（10）的一端部上呈放射状均匀布置；多个所述齿轮锁定螺钉（122）以所述传动套（10）的轴心为中心在所述传动套（10）的另一端部上呈放射状均匀布置。

4.根据权利要求2所述的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，其特征在于，

所述内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头还包括套设于所述传动套（10）上用于径向定位和支承所述传动套（10）的轴承（30）、以及套设于所述轴承（30）上用于支撑所述轴承（30）的磨头支架（40）。

5.根据权利要求4所述的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，其特征在于，

所述传动套（10）的中部外周设有沿其径向向外延伸用于止挡所述轴承（30）轴向移动的凸环部（13），所述轴承（30）包括套设于所述传动套（10）的所述凸环部（13）两侧用于径向定位和支承所述传动套（10）的第一圆锥滚子轴承（31）和第二圆锥滚子轴承（32）。

6.根据权利要求5所述的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，其特征在于，

所述第一圆锥滚子轴承（31）和所述第二圆锥滚子轴承（32）的两侧还设有用于密封所述第一圆锥滚子轴承（31）和所述第二圆锥滚子轴承（32）的第一轴承端盖（51）和第二轴承端盖（52）。

7.根据权利要求6所述的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，其特征在于，

所述传动齿轮（20）为空心齿轮，所述传动齿轮（20）包括与所述定位部（221）相匹配用于限定其移动的环形凹陷部（21）、以及用于放置多个所述齿轮锁定螺钉（122）的螺帽的多个容纳孔（22）。

8.根据权利要求7所述的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，其特征在于，

多个所述容纳孔（22）以所述传动齿轮（20）的轴心为中心在所述传动齿轮（20）的端部上呈放射状均匀布置。

9.根据权利要求8所述的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，其特征在于，

多个所述容纳孔（22）设于所述传动齿轮（20）的一端部上，所述环形凹陷部（21）设为所述传动齿轮（20）的另一端部上。

10.根据权利要求9所述的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，其特征在于，

所述传动齿轮（20）还包括齿轮本体（23）、以及沿所述齿轮本体（23）的径向外测延伸用于传递扭矩的轮齿部（24）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及滚磨机领域，尤其涉及一种内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头。

背景技术

花键轴是指用于传递机械扭矩并与套设于在轴上的旋转件保持同步的机械元件。花键轴的外表设有纵向的键槽，套在轴上的旋转件也有对应的键槽，可保持跟轴同步旋转。在旋转的同时，有的还可以在轴上作纵向滑动。因此，它在机械传动及整个机械领域中的应用极其广泛。花键轴的花键是机械运动中的扭矩传递部件，其制造工艺水平和产品质量直接影响总成质量。花键加工是利用机械的方法获得花键特定结构和精度的工艺过程。花键轴的花键加工工艺一般是：滚齿（或插齿）→渗碳淬火（或感应淬火）→修正基准→磨花键，花键轴经过渗碳淬火或感应淬火后会产生变形，因此，被加工花键轴淬火后还需进行齿面和齿形的精加工，现有技术中，对于花键轴这类产品，一般都采用珩齿工艺，珩齿加工是就用花键形的珩磨轮与被珩花键轴的花键做啮合传动，相当于一对花键传动，利用其齿面间的相对滑动速度和压力来进行珩磨的一种齿面精加工方法。珩齿工艺虽然能够改善齿面粗糙度，提高观感，但不能改善花键轴的花键传动精度，一是珩齿工艺是自由啮合，没有强制运动链，不能提高传递运动的准确性。第二，珩磨轮属于半挠性性质，工作时产生弹性变形，不能提高运动的平稳性。第三，由于珩磨轮的齿宽一般均小于被加工花键轴的齿宽，加之自由啮合，且工作过程中不作研磨处理，因此不能提高载荷分布的均匀性。

因此，现有花键齿形加工工艺不能改善被加工花键轴淬火后的精度，是一个亟待解决的技术问题。

实用新型内容

本实用新型提出的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，旨在解决现有花键齿形加工工艺不能改善被加工花键轴淬火后的精度的技术问题。

本实用新型提供一种内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，用于安装滚磨内齿圈并对安装的滚磨内齿圈进行传动、以促使安装的滚磨内齿圈对与其内啮合的被滚磨花键轴的花键部位进行滚磨，内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头包括用于安装滚磨内齿圈的传动套、以及与传动套固定连接用于对传动套安装滚磨内齿圈进行传动的传动齿轮，传动套的一端部设有用于定位和紧固滚磨内齿圈的内齿圈固定组件，传动套的另一端部上设有用于固定传动齿轮的齿轮固定组件。

进一步地，传动套为两端开口且呈中空的圆柱状结构，内齿圈固定组件包括设于传动套的一端部上用于定位滚磨内齿圈的中心定位孔及用于锁定滚磨内齿圈的多个内齿圈锁定螺钉；齿轮固定组件包括设于传动套的另一端部上用于定位传动齿轮的环形定位部及用于锁定传动齿轮的多个齿轮锁定螺钉。

进一步地，多个内齿圈锁定螺钉以传动套的轴心为中心在传动套的一端部上呈放射状均匀布置；多个齿轮锁定螺钉以传动套的轴心为中心在传动套的另一端部上呈放射状均匀布置。

进一步地，内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头还包括套设于传动套上用于径向定位和支承传动套的轴承、以及套设于轴承上用于支撑轴承的磨头支架。

进一步地，传动套的中部外周设有沿其径向向外延伸用于止挡轴承轴向移动的凸环部，轴承包括套设于传动套的凸环部两侧用于径向定位和支承传动套的第一圆锥滚子轴承和第二圆锥滚子轴承。

进一步地，第一圆锥滚子轴承和第二圆锥滚子轴承的两侧还设有用于密封第一圆锥滚子轴承和第二圆锥滚子轴承的第一轴承端盖和第二轴承端盖。

进一步地，传动齿轮为空心齿轮，传动齿轮包括与定位部相匹配用于限定其移动的环形凹陷部、以及用于放置多个齿轮锁定螺钉的螺帽的多个容纳孔。

进一步地，多个容纳孔以传动齿轮的轴心为中心在传动齿轮的端部上呈放射状均匀布置。

进一步地，多个容纳孔设于传动齿轮的一端部上，环形凹陷部设为传动齿轮的另一端部上。

进一步地，传动齿轮还包括齿轮本体、以及沿齿轮本体的径向外测延伸用于传递扭矩的轮齿部。

本实用新型所取得的有益效果为：

本实用新型提供的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，采用传动套和传动齿轮，通过传动套来固定安装滚磨内齿圈、传动齿轮来对安装有滚磨内齿圈的传动套进行传动，从而带动滚磨内齿圈在齿向方向上对被滚磨花键轴的花键部位进行充分滚磨，使经过渗碳淬火和感应淬火后的被滚磨花键轴的精加工精度稳定地控制在GB\/10095的6~7级，并且能适应各种花键轴的加工。本实用新型提供的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，对淬火后花键轴的齿形齿面加工精度高、并可适配各种花键轴的加工，通用性强。

附图说明

图1为本实用新型内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头一实施例的正面剖示图；

图2为本实用新型内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头一实施例的侧面剖示图；

图3为本实用新型内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头一实施例的侧面结构示意图。

附图标号说明：

10、传动套；20、传动齿轮；11、内齿圈固定组件；12、齿轮固定组件；111、中心定位孔；112、内齿圈锁定螺钉；121、环形定位部；122、齿轮锁定螺钉；30、轴承；40、磨头支架；41、套设部；42、固定部；43、连接部；13、凸环部；31、第一圆锥滚子轴承；32、第二圆锥滚子轴承；51、第一轴承端盖；52、第二轴承端盖；21、环形凹陷部；22、容纳孔；23、齿轮本体；24、轮齿部；100、滚磨内齿圈。

本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

如图1至图3所示，本实用新型一实施例提出一种内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，用于安装滚磨内齿100并对安装的滚磨内齿圈100进行传动、以促使安装的滚磨内齿圈100对与其内啮合的被滚磨花键轴的花键部位进行滚磨，内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头包括用于安装滚磨内齿圈的传动套10、以及与传动套10固定连接用于对传动套10安装的滚磨内齿圈进行传动的传动齿轮20，传动套10的一端部设有用于定位和紧固滚磨内齿圈的内齿圈固定组件11，传动套10的另一端部上设有用于固定传动齿轮20的齿轮固定组件12。

本实施例提供的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，采用传动套和传动齿轮，通过传动套来固定安装滚磨内齿圈、传动齿轮来对安装有滚磨内齿圈的传动套进行传动，从而带动滚磨内齿圈在齿向方向上对被滚磨花键轴的花键部位进行充分滚磨，使经过渗碳淬火和感应淬火后的被滚磨花键轴的精加工精度稳定地控制在GB\/10095的6~7级，并且能适应各种花键轴的加工。本实施例提供的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，对淬火后花键轴的齿形齿面加工精度高、并可适配各种花键轴的加工，通用性强。

优选地，请见图1，本实施例提供的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，传动套10为两端开口且呈中空的圆柱状结构，内齿圈固定组件11包括设于传动套10的一端部上用于定位滚磨内齿圈的中心定位孔111及用于锁定滚磨内齿圈的多个内齿圈锁定螺钉112；齿轮固定组件12包括设于传动套10的另一端部上用于定位传动齿轮20的环形定位部121及用于锁定传动齿轮20的多个齿轮锁定螺钉122。在本实施例中，通过内齿圈固定组件11和齿轮固定组件12来分别固定滚磨内齿圈100和传动齿轮20，从而提高滚磨内齿圈100的安装精度及传动齿轮20的传动精度，使经过渗碳淬火和感应淬火后的被滚磨花键轴的精加工精度稳定地控制在GB\/10095的6~7级，并且能适应各种花键轴的加工。本实施例提供的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，结构简单、对淬火后花键轴的齿形齿面加工精度高、并可适配各种花键轴的加工，通用性强。

进一步地，参见图1至图3，本实施例提供的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，多个内齿圈锁定螺钉112以传动套10的轴心为中心在传动套10的一端部上呈放射状均匀布置；多个齿轮锁定螺钉122以传动套10的轴心为中心在传动套10的另一端部上呈放射状均匀布置。在本实施例中，通过在传动套10的两端部设置的呈放射状均匀布置的多个内齿圈锁定螺钉112和多个齿轮锁定螺钉122来分别固定滚磨内齿圈100和传动齿轮20，从而提高滚磨内齿圈100的安装精度及传动齿轮20的传动精度，使经过渗碳淬火和感应淬火后的被滚磨花键轴的精加工精度稳定地控制在GB\/10095的6~7级，并且能适应各种花键轴的加工。本实施例提供的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，结构简单、对淬火后花键轴的齿形齿面加工精度高、并可适配各种花键轴的加工，通用性强。

优选地，如图1至图3所示，本实施例提供的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头还包括套设于传动套10上用于径向定位和支承传动套10的轴承30、以及套设于轴承30上用于支撑轴承30的磨头支架40。具体地，磨头支架40包括用于套设磨内齿圈100和轴承30的套设部41、用于与机床进行固定的固定部42、以及连接于套设部41与固定部42之间的连接部43。其中，固定部42与连接部43呈直角设置。在本实施例中，只需通过将固定部42直接固定在机床上，并通过机床上的传动设备为传动齿轮20提供扭矩，就可以使传动齿轮20带动传动套10进行旋转，让传动套10上安装好的磨内齿圈100与内啮合的被滚磨花键轴进行滚磨，使经过渗碳淬火和感应淬火后的被滚磨花键轴的精加工精度稳定地控制在GB\/10095的6~7级，并且能适应各种花键轴的加工。

具体地，请见图1至图3，本实施例提供的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，传动套10的中部外周设有沿其径向向外延伸用于止挡轴承30轴向移动的凸环部13，轴承30包括套设于传动套10的凸环部13两侧用于径向定位和支承传动套10的第一圆锥滚子轴承31和第二圆锥滚子轴承32。在本实施例中，通过第一圆锥滚子轴承31和第二圆锥滚子轴承32来径向定位和支承传动套10，从而提高传动套10的传动精度，使经过渗碳淬火和感应淬火后的被滚磨花键轴的精加工精度稳定地控制在GB\/10095的6~7级，并且能适应各种花键轴的加工。

可选地，参见图1至图3，本实施例提供的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，第一圆锥滚子轴承31和第二圆锥滚子轴承32的两侧还设有用于密封第一圆锥滚子轴承31和第二圆锥滚子轴承32的第一轴承端盖51和第二轴承端盖52。在本实施例中，通过第一轴承端盖51和第二轴承端盖52来密封第一圆锥滚子轴承31和第二圆锥滚子轴承32，从而提高轴承的使用寿命、提高传动套10的传动精度，使经过渗碳淬火和感应淬火后的被滚磨花键轴的精加工精度稳定地控制在GB\/10095的6~7级，并且能适应各种花键轴的加工。

优选地，请见图1至图3，本实施例提供的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，传动齿轮20为空心齿轮，传动齿轮20包括与定位部221相匹配用于限定其移动的环形凹陷部21、以及用于放置多个齿轮锁定螺钉122的螺帽的多个容纳孔22。具体地，多个容纳孔22以传动齿轮20的轴心为中心在传动齿轮20的端部上呈放射状均匀布置。多个容纳孔22设于传动齿轮20的一端部上，环形凹陷部21设为传动齿轮20的另一端部上。传动齿轮20还包括齿轮本体23、以及沿齿轮本体23的径向外测延伸用于传递扭矩的轮齿部24。在本实施例中，将被滚磨花键轴依次穿过空心的传动齿轮20、传动套10和滚磨内齿圈100的内孔，使滚磨内齿圈100与被滚磨花键轴内啮合，并通过传动齿轮20带动传动套10旋转，让滚磨内齿圈100在齿向方向上对被滚磨花键轴的花键部位进行充分滚磨，使经过渗碳淬火和感应淬火后的被滚磨花键轴的精加工精度稳定地控制在GB\/10095的6~7级，并且能适应各种花键轴的加工。本实施例提供的内啮合强制运动链外花键滚磨机滚磨头，结构简单，对淬火后花键轴的齿形齿面加工精度高、并可适配各种花键轴的加工，通用性强。

以上仅为本实用新型的优选实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920059515.7

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:43(湖南)

授权编号:CN209716677U

授权时间:20191203

主分类号:B23F19/02

专利分类号:B23F19/02;B23F21/00

范畴分类:27D;

申请人:益阳康益机械发展有限公司

第一申请人:益阳康益机械发展有限公司

申请人地址:413000 湖南省益阳市高新区梅林路236号

发明人:石卫民;刘智伟;邓海鹰

第一发明人:石卫民

当前权利人:益阳康益机械发展有限公司

代理人:夏赞希

代理机构:43005

代理机构编号:安化县梅山专利事务所 43005

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c8e7ae004162e930236154e5.html