# 自增强型MQ交联剂的制备及在缩合型室温自硫化硅橡胶中的应用

### 论文摘要

通过硅氢化反应制备了甲氧基官能化的自增强型MQ硅树脂交联剂(MMQ),将其应用于缩合型室温自硫化(RTV)硅橡胶。测试了RTV硅橡胶的结构和微观形貌;考察了MMQ中甲氧基含量(质量分数)对RTV硅橡胶的疏水性能、力学性能、热稳定性能和光学性能的影响。对比了MMQ、辛基MQ硅树脂(OMQ)和环氧改性MQ硅树脂(EMQ)对RTV硅橡胶的补强效果。结果表明,制备的MMQ和缩合型RTV硅橡胶,MMQ具有更优异的补强效果。随着甲氧基含量的增加,RTV硅橡胶的疏水性、力学和热稳定性随之改善,紫外光透过率则呈下降趋势。当MMQ中甲氧基含量为7.83%时,缩合型RTV硅橡胶综合性能优良:接触角108°、吸水率2.2%、最大降解速率温度413.6℃、800℃残留率23.6%,350 nm的紫外透光率80.67%,拉伸强度4.3 MPa、断裂伸长率261%,邵氏A硬度42。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 实验原料

- 1.2 试样制备

- 1.2.1 MMQ的制备:

- 1.2.2 RTV硅橡胶的制备:

- 1.3 测试与表征

- 1.3.1 FT-IR和ATR-FT-IR衰减全反射光谱测试:

- 1.3.2 甲氧基MQ硅树脂甲氧基含量的测定:

- 1.3.3 RTV硅橡胶的溶胀实验:

- 1.3.4 RTV硅橡胶性能测试:

- 2 结果与讨论

- 2.1 MMQ和RTV硅橡胶的结构分析

- 2.2 RTV硅橡胶的交联度

- 2.3 RTV硅橡胶的疏水性

- 2.4 RTV硅橡胶的力学性能

- 2.5 RTV硅橡胶的紫外透过率

- 2.6 RTV硅橡胶的微观形貌分析

- 2.7 RTV硅橡胶的热稳定性

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 纪建业,葛鑫,庞小燕,梁伟杰,温淑谊,陈循军,尹国强,闻明,葛建芳

关键词: 自增强型交联剂,硅氢加成,缩合型室温自硫化硅橡胶,补强

来源: 高分子材料科学与工程 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 仲恺农业工程学院化学化工学院,西北工业大学材料学院

基金: 广东省应用型科技研发专项(2015B090925022),广东省公益研究与能力建设(2016A010103037),校级大学生创新基金(2018A28)

分类号: TQ333.93

DOI: 10.16865/j.cnki.1000-7555.2019.0228

页码: 150-158

总页数: 9

文件大小: 675K

下载量: 260

### 相关论文文献

- [1].灌封用缩合型硅胶的高温高湿可靠性研究[J]. 环境技术 2019(06)

- [2].耐高温双组分缩合型室温硫化硅橡胶硫化体系的研究[J]. 粘接 2015(10)

- [3].新型聚硅氧烷增塑剂的制备及其在缩合型室温硫化硅橡胶中的应用[J]. 化工新型材料 2013(12)

- [4].交联剂对高强度缩合型室温硫化硅橡胶性能的影响[J]. 粘接 2014(08)

- [5].缩合型硅橡胶印模材料的制备及性能[J]. 南昌大学学报(工科版) 2008(04)

- [6].倒车雷达用双组分缩合型有机硅胶的研制[J]. 汽车零部件 2009(11)

- [7].缩合型有机硅橡胶技术综述[J]. 化学推进剂与高分子材料 2019(04)

- [8].等比例缩合型双组分室温硫化有机硅密封胶的制备[J]. 粘接 2018(05)

- [9].缩合型RTV阻燃有机硅粘接剂的研究[J]. 弹性体 2012(01)

- [10].导热硅橡胶应用问题研究进展[J]. 化工新型材料 2017(06)

- [11].缩合型阻燃硅橡胶的研制[J]. 有机硅材料 2013(04)

- [12].具有耐辐照性能的缩合型室温硫化硅橡胶及其制备方法[J]. 橡胶工业 2012(04)

- [13].硅橡胶的专利状况分析[J]. 有机硅材料 2015(04)

- [14].内燃机气缸密封用缩合型室温硫化硅橡胶[J]. 南昌大学学报(工科版) 2010(01)

- [15].等比例缩合型双组分有机硅密封胶的制备及性能研究[J]. 中国建筑防水 2013(14)

- [16].缩合型室温硫化硅橡胶耐热性能的研究[J]. 世界橡胶工业 2014(03)

- [17].缩合型有机硅密封胶在建筑中的应用专利技术分析[J]. 河南科技 2019(03)

- [18].催化剂用量对缩合型硅胶粘接性能的影响[J]. 中国胶粘剂 2020(02)

- [19].缩合型透明硅橡胶的制备及性能研究[J]. 有机硅材料 2018(05)

- [20].在线热裂解-气质联用分析缩合型和加成型硅橡胶[J]. 分析化学 2009(04)

- [21].耐湿热双组分缩合型有机硅灌封胶的研制[J]. 粘接 2017(04)

- [22].单组分缩合型室温硫化硅橡胶硫化体系技术解析与应用技术[J]. 精细与专用化学品 2011(06)

- [23].甲氧基MQ树脂补强缩合型室温硫化硅橡胶的研究[J]. 橡胶工业 2015(08)

- [24].缩合型RTV硅橡胶耐高温性研究进展[J]. 有机硅材料 2014(01)

- [25].聚酰亚胺胶粘剂的改性研究[J]. 中国胶粘剂 2008(07)

- [26].一种无卤阻燃缩合型有机硅灌封胶的研制[J]. 粘接 2014(11)

- [27].缩合型RTV硅橡胶研究进展[J]. 有机硅材料 2013(03)

- [28].白炭黑对缩合型RTV-2硅橡胶密封垫片性能的影响[J]. 南昌大学学报(工科版) 2013(03)

- [29].深圳市森力硅胶厂[J]. 有机硅氟资讯 2009(05)

- [30].家电行业用缩合型RTV-2有机硅密封胶的制备[J]. 粘接 2019(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c908e1fef96f81ec14c481e7.html