# 基于装饰工程设计中玻璃幕墙与铝合金门窗的阐述

关键词：装饰工程设计；玻璃幕墙；铝合金门窗

1、装饰工程设计中的玻璃幕墙

1.1玻璃面板设计

一般情况下，玻璃应采用钢化玻璃。钢化玻璃的强度可以通过调整玻璃的厚度来增强，通常是比较容易解决，但超大玻璃的挠度往往很大，不易控制，所以需要根据边界支承条件，进行比较准确的计算。除了按照规范采用手算以外，还可以使用专门的计算机软件通过有限元分析，比较精确地进行玻璃面板应力、挠度的控制，以达到最合理的面板配置。

1.2支撑龙骨设计

目前幕墙常常采用铝型材龙骨作为支撑体系，支撑体系主要由与主体连接的竖向立柱和水平连接的横梁构成。竖向立柱尺寸较大，往往容易满足设计要求。横梁尺寸较小，往往其强度和刚度不易满足超大玻璃的设计要求。这样我们往往需要将横梁结合超大玻璃的受力特点进行专门设计，也就是要进行铝合金横梁截面优化，设计出满足超大玻璃的刚度及强度的要求的型材，也应是我们行业所说的开模设计。一般情况下，铝型材横梁为了安装的方便，均有盖板，根据需要可开设在横梁的后部，也可在下部。不同的开口位置对横梁不同方向的刚度影响很大。

1.3针对建筑构造的设计要点

玻璃幕墙设计应采取防雨水渗漏性能的措施，在易发生渗漏的部位应设置流向室外的泄水孔，在易产生冷凝水的部位应设置冷凝水排出管道，构件制作时严格按规定要求钻泄水孔，安装时不得使内排水通道和泄水孔受阻，保持内排水系统通畅。尤其是一些设计有百页窗及采光大棚的幕墙工程，应特别重视其与周边联结、压顶等构造复杂部位的施工，发现密封不良、材料性能达不到要求时及时整改或更换，必要时应分层进行抗雨水渗漏性能的淋水试验，杜绝渗漏现象发生。

2、装饰工程设计中的铝合金门窗

铝合金门窗具有轻巧、灵活而时尚的外观，并且不同于过去传统的铁门窗与塑钢门窗而具备更多的优点，如质轻、具有较高的抗弯强度；密封性能好，隔热、隔音效果强；具有较好的耐用性与耐腐蚀性；透光性较强，让室内光线充足并增强室内外的立体面对比等。由于铝合金门窗具有以上优点，因此铝合金门窗在建筑装饰设计中得到不断的推广应用。

铝合金门窗按开启方式分类，市场上比较为流行、较为实用的窗型要数推拉与平开两种方式。平开窗是把合页（铰链）安装于门窗侧面向内或向外开启；推拉门窗是指窗扇沿水平方向垂直左右推拉的门窗。铝合金门窗主要用材包括三个方面：铝型材、玻璃、五金件。优质的铝合金门窗用的铝型材，厚度、强度和氧化膜一般都符合国家标准，国家规定：铝合金门窗的铝型材壁厚应在不低于1.4㎜以上，氧化膜厚度应达到10微米，滑轮采用POM材质的产品，螺丝、合页、拉手选用不锈钢材质的五金配件，使门窗具有安全性和耐久性。铝合金门窗的加工技术含量并不高，机械化程度也不高，大多数还依赖于手工操作，要求操作工有良好的质量意识。

3、装饰工程设计中玻璃幕墙与铝合金门窗的区别

3.1标准规范的区别

国家推出《铝合金门窗》（GBT8478-2008）作为最新的门窗国标，每个省、地区，均有各自的省（地）标。例如江苏省《铝合金门窗工程技术规程》（DGJ32/J07-2005）、广东省《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》（DBJ15-30-2002）等等，在铝门窗工程设计中满足国标要求的前提下，须尽量满足各地区省标的要求，确保地方验收合格。《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GBT7106-2008）作为门窗工程性能检测和定级的最新国标。《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）一直以来作为幕墙行业标准的龙头，得到业界的普遍认可，国标《建筑幕墙》GB/T21086-2007则对幕墙系统进行了更加全面的阐述和约定；《建筑幕墙》（GB/T21086-2007）、《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB/T15227-2007）为幕墙工程性能检测和定级提供了依据和方法等等。

3.2用材的区别

3.2.1铝型材

《铝合金门窗》（GBT8478-2008）中对铝窗型材壁厚作出清晰、明确的规定：外门窗框、扇、拼樘框等主要受力杆件所用主型材壁厚应经设计计算或试验确定。主型材截面主要受力部位基材最小实测壁厚，外门不应低于2.0㎜；外窗不应低于1.4㎜。《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）中对幕墙型材的壁厚作出明确规定：当横梁跨度不大于1.2m时，铝合金型材截面主要受力的部位不应小于2.0㎜；当横梁跨度大于1.2m时，其截面主要受力部位的厚度不应小于2.5㎜；立柱型材截面开口部位的厚度不应小于3.0㎜，闭口部位的厚度不应小于2.5㎜。

3.2.2玻璃

2003年12月国家四部委联合发布《建筑安全玻璃管理规定》，规定下列部位必须使用安全玻璃，例如：7层及7层以上建筑物外开窗；面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500㎜的落地窗；幕墙（全玻幕除外）。

另外，《建筑幕墙》GB/T21086-2007中对幕墙玻璃的应用作出如下规定：幕墙玻璃的公称厚度应经过强度和刚度验算后确定，单片玻璃、中空玻璃的任一片玻璃厚度不宜小于6㎜，夹层玻璃的单片玻璃厚度不宜小于5㎜，夹层玻璃、中空玻璃两片玻璃厚度差不应大于3㎜；幕墙玻璃的反射比不应大于0.3；幕墙用中空玻璃的气体层厚度不应小于9㎜。

3.3与主体连接方式的区别

门窗的安装分为干法和湿法安装两种。干法为在洞口墙基体上预先设置金属附加外框并进行防水密封处理，待洞口墙体表面装饰湿作业全部完成后，再在附加框架上固定门窗的安装方式；湿法为在洞口墙体面层装饰湿作业开始前安装门窗，采用连接件在洞口墙基体上固定门窗框，然后对门窗框与洞口墙体间隙进行密封处理的门窗安装方式。

玻璃幕墙作为悬挂在主体结构外侧的围护构件，连接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值，并宜具有三维位置可调的能力；玻璃幕墙构件连接处的连接件、焊缝、螺栓、铆钉设计，应符合国家现行标准《钢结构设计规范》（GB50017）和《高层民用建筑钢结构技术规程》（JGJ99）的有关规定，连接处的受力螺栓、铆钉不应少于2个等等。

结束语

在建筑装饰工程设计中，铝合金门窗和玻璃幕墙的区别还有很多，本文仅仅列举了一小部分，因此，这就要求相关设计师加大对建筑装饰工程中玻璃幕墙和铝合金门窗的区别，在实践中不断总结经验，以促进玻璃幕墙和铝合金门窗在建筑装饰工程中的应用，为我国的建筑行业的发展贡献出一份力量。

参考文献

[1]周于华.玻璃幕墙设计中存在的问题与解决对策[J].建筑工程技术与设计，2016.

[2]顾明明.隔热铝合金门窗各环节主要特点[J].门窗，2013.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c9a774278d477752c04f06f8.html