# 一种扬声器支架生产装置论文和设计-黄成坚

### 全文摘要

本实用新型公开了一种扬声器支架生产装置，包括安装平台，所述安装平台的顶部通过螺栓连接有喷漆箱体，且喷漆箱体的外壁一侧通过螺栓连接有热风机，所述喷漆箱体的内壁顶部通过螺栓连接有电动推杆机，且电动推杆机的活塞杆通过轴承连接有挤压头，所述安装平台的底部通过螺栓连接有电动机。本实用新型中，通过设置有电动机、紧固螺栓、电动推杆机、按压头，将扬声器支架放置在安装板上，通过调整挤压块在限位滑槽的距离，通过紧固螺栓将挤压块进行固定，同时电动推杆机带动按压头对扬声器支架另一端进行按压，可避免扬声器支架喷漆时发生倾倒，电动机带动安装板可带动扬声器支架进行旋转，可对扬声器支架进行全面的喷涂。

### 主设计要求

1.一种扬声器支架生产装置，包括安装平台(2)，其特征在于，所述安装平台(2)的顶部通过螺栓连接有喷漆箱体(5)，且喷漆箱体(5)的外壁一侧通过螺栓连接有热风机(3)，所述喷漆箱体(5)的内壁顶部通过螺栓连接有电动推杆机(7)，且电动推杆机(7)的活塞杆通过轴承连接有挤压头(6)，所述安装平台(2)的底部通过螺栓连接有电动机(14)，且电动机(14)的输出轴一端通过螺栓连接有安装板(17)，所述喷漆箱体(5)的内壁另一侧通过螺栓连接有电动滑轨(10)，且电动滑轨(10)的外壁滑动连接有电动滑块(12)，所述电动滑块(12)的外壁一侧通过螺栓连接有电磁阀门(11)，且电磁阀门(11)的外壁一侧通过卡套连接有喷漆头(9)，所述喷漆箱体(5)的内壁另一侧通过螺栓连接有吹风管(4)，且吹风管(4)的外壁一侧通过螺纹连接有等距离分布的吹风头。

### 设计方案

1.一种扬声器支架生产装置，包括安装平台(2)，其特征在于，所述安装平台(2)的顶部通过螺栓连接有喷漆箱体(5)，且喷漆箱体(5)的外壁一侧通过螺栓连接有热风机(3)，所述喷漆箱体(5)的内壁顶部通过螺栓连接有电动推杆机(7)，且电动推杆机(7)的活塞杆通过轴承连接有挤压头(6)，所述安装平台(2)的底部通过螺栓连接有电动机(14)，且电动机(14)的输出轴一端通过螺栓连接有安装板(17)，所述喷漆箱体(5)的内壁另一侧通过螺栓连接有电动滑轨(10)，且电动滑轨(10)的外壁滑动连接有电动滑块(12)，所述电动滑块(12)的外壁一侧通过螺栓连接有电磁阀门(11)，且电磁阀门(11)的外壁一侧通过卡套连接有喷漆头(9)，所述喷漆箱体(5)的内壁另一侧通过螺栓连接有吹风管(4)，且吹风管(4)的外壁一侧通过螺纹连接有等距离分布的吹风头。

2.根据权利要求1所述的一种扬声器支架生产装置，其特征在于，所述电磁阀门(11)的外壁一侧通过卡套连接有输料管，且输料管与外部供料装置通过卡套连接。

3.根据权利要求2所述的一种扬声器支架生产装置，其特征在于，所述喷漆箱体(5)的底部两侧焊接有集料斗(13)，且集料斗(13)的底部通过螺纹连接有出料阀门(15)。

4.根据权利要求1所述的一种扬声器支架生产装置，其特征在于，所述安装平台(2)的底部四角通过螺栓连接有支撑腿(1)，且安装平台(2)与热风机(3)通过螺栓连接。

5.根据权利要求1所述的一种扬声器支架生产装置，其特征在于，所述喷漆箱体(5)的外壁两侧均铰接有箱门(8)，且箱门(8)的外壁通过螺栓连接有控制器(20)。

6.根据权利要求5所述的一种扬声器支架生产装置，其特征在于，所述控制器(20)与电动机(14)、电动推杆机(7)和热风机(3)的外部开关均通过导线电性连接，且控制器(20)与电磁阀门(11)通过信号线电性连接，控制器(20)与外部电源通过输电线电性连接。

7.根据权利要求1所述的一种扬声器支架生产装置，其特征在于，所述安装板(17)的顶部两侧均开设有限位卡槽(16)，且限位卡槽(16)的内部卡接有挤压块(18)，所述挤压块(18)的顶部开设有螺纹孔，螺纹孔内部通过螺纹连接有紧固螺栓(19)，所述挤压块(18)与安装板(17)通过紧固螺栓(19)稳定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及扬声器技术领域，尤其涉及一种扬声器支架生产装置。

背景技术

扬声器是一种将电信号转变成声信号的能量转换器件，被广泛应用于手机、电脑、平板及手表等便携式电子设备中，扬声器支架的作用之一就是防止这些振动传递到木质地板、桌面、书架以及混音器的桥架等物体上。除此之外，它还应能尽可能牢固地支撑住扬声器，以减少由于作用力\/反作用力导致的扬声器箱体移动。

在扬声器支架进行生产时，需要对扬声器支架进行防腐等处理。需要对扬声器支架进行喷漆，但是传统的喷漆方式是由人工手持喷漆枪进行喷漆，这种生产工作效率较低。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种扬声器支架生产装置。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种扬声器支架生产装置，包括安装平台，所述安装平台的顶部通过螺栓连接有喷漆箱体，且喷漆箱体的外壁一侧通过螺栓连接有热风机，所述喷漆箱体的内壁顶部通过螺栓连接有电动推杆机，且电动推杆机的活塞杆通过轴承连接有挤压头，所述安装平台的底部通过螺栓连接有电动机，且电动机的输出轴一端通过螺栓连接有安装板，所述喷漆箱体的内壁另一侧通过螺栓连接有电动滑轨，且电动滑轨的外壁滑动连接有电动滑块，所述电动滑块的外壁一侧通过螺栓连接有电磁阀门，且电磁阀门的外壁一侧通过卡套连接有喷漆头，所述喷漆箱体的内壁另一侧通过螺栓连接有吹风管，且吹风管的外壁一侧通过螺纹连接有等距离分布的吹风头。

优选的，所述电磁阀门的外壁一侧通过卡套连接有输料管，且输料管与外部供料装置通过卡套连接。

优选的，所述喷漆箱体的底部两侧焊接有集料斗，且集料斗的底部通过螺纹连接有出料阀门。

优选的，所述安装平台的底部四角通过螺栓连接有支撑腿，且安装平台与热风机通过螺栓连接。

优选的，所述喷漆箱体的外壁两侧均铰接有箱门，且箱门的外壁通过螺栓连接有控制器。

优选的，所述控制器与电动机、电动推杆机和热风机的外部开关均通过导线电性连接，且控制器与电磁阀门通过信号线电性连接，控制器与外部电源通过输电线电性连接。

优选的，所述安装板的顶部两侧均开设有限位卡槽，且限位卡槽的内部卡接有挤压块，所述挤压块的顶部开设有螺纹孔，螺纹孔内部通过螺纹连接有紧固螺栓，所述挤压块与安装板通过紧固螺栓稳定连接。

本实用新型的有益效果为：

1、本实用新型提出的扬声器支架生产装置，通过设置有电动滑轨、电动滑块、电磁阀门、喷漆头，将扬声器支架固定在安装板上，控制器控制电磁阀门开启，电动滑块在电动滑轨上滑动，可通过喷漆头对扬声器支架进行喷漆，非常简单方便。

2、本实用新型提出的扬声器支架生产装置，通过设置有电动机、安装板、限位卡槽、挤压块、紧固螺栓、电动推杆机、按压头，将扬声器支架放置在安装板上，通过调整挤压块在限位滑槽的距离，通过紧固螺栓将挤压块进行固定，同时电动推杆机带动按压头对扬声器支架另一端进行按压，可避免扬声器支架喷漆时发生倾倒，电动机带动安装板可带动扬声器支架进行旋转，可对扬声器支架进行全面的喷涂。

3、本实用新型提出的扬声器支架生产装置，通过设置有热风机、吹风管、集料斗，喷漆时，在喷漆箱体底部安装有集料斗，可将多余的喷漆料进行收集，在喷漆结束后，热风机将外部空气加热通过吹风管对喷漆箱体进行吹风，可对扬声器支架进行快速的烘干，提高了生产速率。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种扬声器支架生产装置的剖视结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种扬声器支架生产装置的正视结构示意图；

图3为本实用新型提出的一种扬声器支架生产装置的挤压块结构示意图。

图中：1支撑腿、2安装平台、3热风机、4吹风管、5喷漆箱体、6按压头、7电动推杆机、8箱门、9喷漆头、10电动滑轨、11电磁阀门、12电动滑块、13集料斗、14电动机、15出料阀门、16限位卡槽、17安装板、18挤压块、19紧固螺栓、20控制器。

具体实施方式

下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。

下面详细描述本专利的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本专利，而不能理解为对本专利的限制。

在本专利的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本专利和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本专利的限制。

在本专利的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“设置”应做广义理解，例如，可以是固定相连、设置，也可以是可拆卸连接、设置，或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本专利中的具体含义。

实施例1

参照图1-2，一种扬声器支架生产装置，包括安装平台2，安装平台2的顶部通过螺栓连接有喷漆箱体5，且喷漆箱体5的外壁一侧通过螺栓连接有热风机3，喷漆箱体5的内壁顶部通过螺栓连接有电动推杆机7，且电动推杆机7的活塞杆通过轴承连接有挤压头6，安装平台2的底部通过螺栓连接有电动机14，且电动机14的输出轴一端通过螺栓连接有安装板17，喷漆箱体5的内壁另一侧通过螺栓连接有电动滑轨10，且电动滑轨10的外壁滑动连接有电动滑块12，电动滑块12的外壁一侧通过螺栓连接有电磁阀门11，且电磁阀门11的外壁一侧通过卡套连接有喷漆头9，喷漆箱体5的内壁另一侧通过螺栓连接有吹风管4，且吹风管4的外壁一侧通过螺纹连接有等距离分布的吹风头。

其中，电磁阀门11的外壁一侧通过卡套连接有输料管，且输料管与外部供料装置通过卡套连接，喷漆箱体5的底部两侧焊接有集料斗13，且集料斗13的底部通过螺纹连接有出料阀门15，安装平台2的底部四角通过螺栓连接有支撑腿1，且安装平台2与热风机3通过螺栓连接，喷漆箱体5的外壁两侧均铰接有箱门8，且箱门8的外壁通过螺栓连接有控制器20，控制器20与电动机14、电动推杆机7和热风机3的外部开关均通过导线电性连接，且控制器20与电磁阀门11通过信号线电性连接，控制器20与外部电源通过输电线电性连接。

实施例2

参照图3，一种扬声器支架生产装置，还包括安装板17顶部两侧均开设的限位卡槽16，且限位卡槽16的内部卡接有挤压块18，挤压块18的顶部开设有螺纹孔，螺纹孔内部通过螺纹连接有紧固螺栓19，挤压块18与安装板17通过紧固螺栓19稳定连接，通过调整挤压块18在限位滑槽16的距离，通过紧固螺栓19将挤压块18进行固定，可避免扬声器支架喷漆时发生倾倒。

工作原理：将扬声器支架固定在安装板17上，型号为DATA-7311的控制器20控制电磁阀门11开启，电动滑块12在电动滑轨10上滑动，可通过喷漆头9对扬声器支架进行喷漆，非常简单方便，将扬声器支架放置在安装板17上，通过调整挤压块18在限位滑槽16的距离，通过紧固螺栓19将挤压块18进行固定，同时电动推杆机7带动按压头6对扬声器支架另一端进行按压，可避免扬声器支架喷漆时发生倾倒，电动机14带动安装板17可带动扬声器支架进行旋转，可对扬声器支架进行全面的喷涂，在喷漆箱体5底部安装有集料斗13，可将多余的喷漆料进行收集，在喷漆结束后，热风机3将外部空气加热通过吹风管4对喷漆箱体5进行吹风，可对扬声器支架进行快速的烘干，提高了生产速率。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921164329.6

申请日:2019-07-24

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209824031U

授权时间:20191220

主分类号:H04R31/00

专利分类号:H04R31/00

范畴分类:申请人:江西省瑞金市辉源电子科技有限公司

第一申请人:江西省瑞金市辉源电子科技有限公司

申请人地址:342500 江西省瑞金市台商创业园

发明人:黄成坚

第一发明人:黄成坚

当前权利人:江西省瑞金市辉源电子科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c9db2e69595d99aa62f7b812.html