# 积分复位控制论文_汪渊

导读:本文包含了积分复位控制论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:功率因数,变换器,积分,逆变器,阶梯,等效电路,效率。

### 积分复位控制论文文献综述

汪渊[1]（2013）在《H桥级联型逆变器的积分复位控制方法研究》一文中研究指出现有的阶梯波调制的级联逆变器的控制方法,由于计算耗时长,在级联单元数超过5个的H桥级联逆变器中难以应用。为解决这一问题,对其采用积分复位控制方法。该方法基于面积等效原理,通过输入输出积分值的比较来计算开关角。此方法计算简单、耗时短,故可用于H桥数更多的级联逆变器的控制。通过仿真验证了该方法的正确性和有效性。(本文来源于《电气传动自动化》期刊2013年06期）

汪渊[2]（2013）在《阶梯波调制的H桥级联逆变器积分复位控制》一文中研究指出现有的阶梯波调制的级联逆变器的控制方法,由于计算耗时长,在级联单元数超过5个的H桥级联逆变器中难以应用。为解决这一问题,对其采用积分复位控制方法。该方法基于面积等效原理,通过输入输出积分值的比较来计算开关时刻。它计算简单、耗时短,故可用于H桥数更多的级联逆变器的控制。通过仿真验证了该方法的正确性和有效性。(本文来源于《电气开关》期刊2013年04期）

周雒维,罗全明,杜雄[3]（2003）在《一种高效率的积分复位控制单相功率因数校正》一文中研究指出介绍一种高效率单相Boost型功率因数校正电路 ,通过对传统Boost型功率因数校正电路进行改进 ,提高了其效率。提出采用积分复位控制电路以实现单位功率因数。积分复位控制 (IRC)高效率单相Boost型功率因数校正技术 (PFC)具有常频控制 ,有利于滤波器的设计 ;控制电路简单 ,控制思路清晰 ,不需要乘法器 ;控制效果好 ,输入电流波形很好地跟踪输入电压波形 ;变换器的效率高等特征。仿真和试验结果很好地证明了理论分析的正确性(本文来源于《重庆大学学报(自然科学版)》期刊2003年02期）

周雒维,罗全明,杜雄,苏向丰[4]（2003）在《高效率积分复位控制叁相Boost型功率因数校正》一文中研究指出提出了一种高效率叁相Boost型功率因数校正电路,通过对一种叁相Boost型功率因数校正电路进行改进,采用积分复位控制电路实现单位功率因数。积分复位控制高效率叁相Boost型PFC具有如下特征:①常频控制,有利于滤波器的设计;②控制电路简单,控制思路清晰,不需要乘法器;③控制效果好,输入电流波形能很好地跟踪输入电压波形;④变换器的效率高。仿真和实验结果证明了理论分析的正确性。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2003年01期）

周雒维,罗全明,周林[5]（2002）在《积分复位控制叁相六开关Boost型功率因数校正》一文中研究指出提出一种积分复位控制的叁相六开关Boost型功率因数校正电路 ,在讨论积分复位控制原理的基础上 ,根据叁相六开关Boost型功率因数校正在a b c坐标下的等效模型 ,推导出实现单位功率因数所需的控制方程 ,并用简单的电路进行实现。积分复位控制叁相功率因数校正电路具有结构简单可靠 ,控制思路清晰 ,控制效果好的特点。仿真和实验结果证实了理论分析的正确性(本文来源于《电工技术学报》期刊2002年05期）

罗全明[6]（2002）在《积分复位控制叁相升压型功率因数校正器的研究》一文中研究指出谐波污染已引起各国的高度重视，功率因数校正(PFC)是治理谐波的一种有效方法。积分复位控制是一种大信号、非线性控制技术，它具有结构简单、控制精度高、响应速度快，特别是其控制性能对系统对电源参数变化不敏感而受到广泛重视。本论文把积分复位控制成功应用于叁相功率因数校正技术中，作了以下几方面的研究：1. 从理论上证明了叁相单开关Boost型PFC即使工作在CCM，其功率因数也不能达到1，在大功率和对功率因数校正能力要求较高的场合，叁相单开关Boost型PFC达不到要求，2. 根据叁相叁开关Boost型功率因数校正交流侧的等效电路，推导出实现单位功率因数所需的控制方程，并用积分复位控制电路进行实现，在理论研究的基础上进行了仿真研究。3. 首次提出叁相叁开关Boost型功率因数校正的DQ等效电路模型，并对其进行了完整的直流稳态和交流小信号分析，得到直流工作点和交流传递函数。在理论分析的基础上进行了仿真研究。4. 提出了积分复位控制叁相六开关Boost型功率因数校正。根据叁相六开关Boost型功率因数校正在a-b-c坐标系下的数学模型，采用平均法，得到实现单位功率因数所需的控制方程并用积分复位控制电路加以实现。在理论研究的基础上进行了仿真与实验研究，仿真和实验结果证明了理论分析的正确性。5. 首次提出了一种新型高效率叁相功率因数校正拓扑，并采用积分复位控制方法实现。在理论研究的基础上进行了仿真研究，仿真结果证明了其具有控制简单可靠、功率因数校正效果好、系统效率高的特点。(本文来源于《重庆大学》期刊2002-05-15）

罗全明,周雒维[7]（2002）在《积分复位控制叁相功率因数校正》一文中研究指出介绍了一种工作于连续导电模式的叁相功率因数校正电路 ,对其控制方程进行了详细的推导 ,并用积分复位控制电路进行实现。积分复位控制电路由一可复位积分器 ,一RS触发器和一比较器组成控制电路的核心器件 ,结构十分简单。积分复位控制叁相功率因数校正具有下述特点 :常频控制 ,这有利于滤波器的设计 ;控制电路简单 ,不需要乘法器 ;控制思路清晰 ,控制效果好。仿真结果证明了理论分析的正确性。(本文来源于《重庆大学学报(自然科学版)》期刊2002年02期）

### 积分复位控制论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

现有的阶梯波调制的级联逆变器的控制方法,由于计算耗时长,在级联单元数超过5个的H桥级联逆变器中难以应用。为解决这一问题,对其采用积分复位控制方法。该方法基于面积等效原理,通过输入输出积分值的比较来计算开关时刻。它计算简单、耗时短,故可用于H桥数更多的级联逆变器的控制。通过仿真验证了该方法的正确性和有效性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 积分复位控制论文参考文献

[1].汪渊.H桥级联型逆变器的积分复位控制方法研究[J].电气传动自动化.2013

[2].汪渊.阶梯波调制的H桥级联逆变器积分复位控制[J].电气开关.2013

[3].周雒维,罗全明,杜雄.一种高效率的积分复位控制单相功率因数校正[J].重庆大学学报(自然科学版).2003

[4].周雒维,罗全明,杜雄,苏向丰.高效率积分复位控制叁相Boost型功率因数校正[J].中国电机工程学报.2003

[5].周雒维,罗全明,周林.积分复位控制叁相六开关Boost型功率因数校正[J].电工技术学报.2002

[6].罗全明.积分复位控制叁相升压型功率因数校正器的研究[D].重庆大学.2002

[7].罗全明,周雒维.积分复位控制叁相功率因数校正[J].重庆大学学报(自然科学版).2002

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c9e18db834d459e6f39eed51.html