# 卡轨车论文_申鹏威

导读:本文包含了卡轨车论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:无极,绞车,异形,电控,斜井,设备,系统。

### 卡轨车论文文献综述

申鹏威[1]（2019）在《副斜井卡轨车系统改造方案及应用分析》一文中研究指出以山西某煤矿井为例,对卡轨车系统提出改造方案,并从电控系统功能指标、电器选型和相关参数两方面介绍了卡轨车电控系统的改造措施。通过此次副斜井卡轨车及电控系统的改造,提高了整个系统的运输能力以及安全稳定性能,因此该套系统符合副斜井的工况要求,可以在其他矿井区进行推广使用。(本文来源于《机械管理开发》期刊2019年11期）

王亭亭[2]（2019）在《司马矿齿轨式卡轨车辅助运输设计》一文中研究指出煤矿辅助运输是矿井生产的重要环节之一,其运输管理程度直接影响矿井生产的安全性与企业效率,并成为煤矿安全管理最大的短板和最薄弱的环节。如何加强矿井辅助运输安全管理工作应当成为现代化煤矿企业研究与探讨的重要课题。以山西潞安司马煤业公司辅助运输条件为背景,分析了制约该矿井辅助运输安全生产管理的主要因素,应用综合分析比较法,研究评价了齿轨式卡轨车辅助运输系统在山西潞安司马煤矿实际运用中的可行性,并对齿轨式卡轨车辅助运输系统的设备选型进行了验证计算,且提出了具有针对性的安全管理方案,具有一定的实际指导意义。(本文来源于《陕西煤炭》期刊2019年03期）

朱睿卿[3]（2019）在《井下简易卡轨车的应用设计》一文中研究指出本文针对山西霍尔辛赫煤矿综采工作面安装时运输系统的特点,设计了新型简易卡轨车,对驱动部分、张紧部分、牵引车的设计、回绳站的设计、绳道限位装置、绳的选择和信号的选择进行了改造设计分析。对设计方案进行了计算确定合格。该设计为井下绞车运输的设计提供了参考。(本文来源于《山东煤炭科技》期刊2019年02期）

李建志[4]（2018）在《异形轨卡轨车紧急制动系统设计》一文中研究指出从辅助运输设备的横向、纵向分析了卡轨车动态稳定性,根据制动系统的设计原则,提出了一种新型制动器方案,并对制动器液压系统、限速器的结构进行设计。该系统设计解决了卡轨车运输过程中的安全问题,提高了卡轨车运输的安全可靠性,提高了矿用卡轨车运输效率。(本文来源于《机械管理开发》期刊2018年10期）

梁安文[5]（2018）在《钢丝绳牵引异形轨卡轨车系统在开拓煤业的应用研究》一文中研究指出主要介绍了我国煤矿井下辅助运输发展现状,重点阐述了KSY90/250P异形轨卡轨车系统组成、特点及应用情况,提出了一种新型轨道SMJ140异形轨,解决了普通轨运输车辆易掉道、翻车、跑车和制动不稳定以及槽钢轨不能与普通轨对接等问题。(本文来源于《机械管理开发》期刊2018年05期）

顾俊杰[6]（2018）在《YQKGC型液压牵引卡轨车在阳煤一矿的应用》一文中研究指出结合阳煤一矿使用YQKGC型液压牵引卡轨车情况,从技术参数、工作原理和使用方式介绍了YQ KGC型液压牵引卡轨车,并分析了该设备的优缺点。实践表明,阳煤一矿应用YQ KGC型液压牵引卡轨车有效提高了设备的牵引率,解决了阳煤一矿设备列车固定和运输系统的难题,YQKGC型液压牵引卡轨车有很好的推广价值。(本文来源于《机械管理开发》期刊2018年02期）

王鹏[7]（2018）在《恒源煤矿48轨道无极绳牵引普轨卡轨车的应用》一文中研究指出介绍恒源煤矿48轨道无极绳牵引普轨卡轨车的选型、布置方案、系统构成和现场使用情况。(本文来源于《安徽科技》期刊2018年02期）

顾成贵,郭兆喜,席铭[8]（2018）在《卡轨车链接插销防窜销装置的应用》一文中研究指出有效地保证了卡轨车的安全运输,在过去的将近二年的运行时间里,此类装置先后保证了二十多个综采工作面大型设备的运输工作,结果证明使用效果非常明显,现场运行良好、性能稳定,非常适合卡轨车行走车的使用,对卡轨车的安全运输环节起到了保障作用,真正意义的使卡轨绞车在我矿做到了安全、实用、可靠。(本文来源于《中国民商》期刊2018年02期）

陈新锐[9]（2017）在《YQKGC型卡轨车在综采工作面的应用试验》一文中研究指出为提高设备列车的安全性和牵引效率,阳煤一矿在81204工作面试验使用了YQKGC型液压牵引卡轨车。介绍了卡轨车的组成部分、技术参数及煤矿井下实际使用效果,并提出改进建议。(本文来源于《江西煤炭科技》期刊2017年04期）

韩建涛[10]（2017）在《异型轨卡轨车在煤矿井下辅助运输系统中的应用》一文中研究指出为适应矿井复杂的地质条件,加快采煤工作面的安装进度及安全性,鄂托克前旗长城煤矿有限公司在1101工作面上运输巷安装了异型轨卡轨车,该设备有效地解决了煤矿井下坡度起伏巷道使用普通轨道运输翻车、掉道、跑车、运人等难题。(本文来源于《内蒙古煤炭经济》期刊2017年10期）

### 卡轨车论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

煤矿辅助运输是矿井生产的重要环节之一,其运输管理程度直接影响矿井生产的安全性与企业效率,并成为煤矿安全管理最大的短板和最薄弱的环节。如何加强矿井辅助运输安全管理工作应当成为现代化煤矿企业研究与探讨的重要课题。以山西潞安司马煤业公司辅助运输条件为背景,分析了制约该矿井辅助运输安全生产管理的主要因素,应用综合分析比较法,研究评价了齿轨式卡轨车辅助运输系统在山西潞安司马煤矿实际运用中的可行性,并对齿轨式卡轨车辅助运输系统的设备选型进行了验证计算,且提出了具有针对性的安全管理方案,具有一定的实际指导意义。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 卡轨车论文参考文献

[1].申鹏威.副斜井卡轨车系统改造方案及应用分析[J].机械管理开发.2019

[2].王亭亭.司马矿齿轨式卡轨车辅助运输设计[J].陕西煤炭.2019

[3].朱睿卿.井下简易卡轨车的应用设计[J].山东煤炭科技.2019

[4].李建志.异形轨卡轨车紧急制动系统设计[J].机械管理开发.2018

[5].梁安文.钢丝绳牵引异形轨卡轨车系统在开拓煤业的应用研究[J].机械管理开发.2018

[6].顾俊杰.YQKGC型液压牵引卡轨车在阳煤一矿的应用[J].机械管理开发.2018

[7].王鹏.恒源煤矿48轨道无极绳牵引普轨卡轨车的应用[J].安徽科技.2018

[8].顾成贵,郭兆喜,席铭.卡轨车链接插销防窜销装置的应用[J].中国民商.2018

[9].陈新锐.YQKGC型卡轨车在综采工作面的应用试验[J].江西煤炭科技.2017

[10].韩建涛.异型轨卡轨车在煤矿井下辅助运输系统中的应用[J].内蒙古煤炭经济.2017

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ca647695171ec1c9ae64a4e5.html