# 一种定位准确的混凝土防护门门扇用钻床论文和设计-孙凯

### 全文摘要

本实用新型公开了一种定位准确的混凝土防护门门扇用钻床，包括底板，所述底板的顶面活动连接有工作台，所述工作台的底面固定连接有滑板，所述工作台的顶面固定连接有固定板，所述固定板的侧面通过轴承与固定轴的表面固定连接，所述固定轴的一端与固定齿轮的正面轴心处固定连接，所述固定齿轮的表面与驱动齿轮的表面啮合，所述驱动齿轮的正面轴心处与电机输出轴固定连接，所述固定轴远离电机的一端通过轴承与定夹板的正面固定连接，所述定夹板的底面与工作台的顶面固定连接。该定位准确的混凝土防护门门扇用钻床，通过设置液压机、滑板、滑板槽、定位块、工作台、定位杆和活动头，从而达到了钻床加工时便于准确定位的效果。

### 主设计要求

1.一种定位准确的混凝土防护门门扇用钻床，包括底板(1)，其特征在于：所述底板(1)的顶面活动连接有工作台(2)，所述工作台(2)的底面固定连接有滑板(3)，所述工作台(2)的顶面固定连接有固定板(4)，所述固定板(4)的侧面通过轴承与固定轴(5)的表面固定连接，所述固定轴(5)的一端与固定齿轮(6)的正面轴心处固定连接，所述固定齿轮(6)的表面与驱动齿轮(7)的表面啮合，所述驱动齿轮(7)的正面轴心处与电机(8)输出轴固定连接，所述固定轴(5)远离电机(8)的一端通过轴承与定夹板(9)的正面固定连接，所述定夹板(9)的底面与工作台(2)的顶面固定连接，所述固定轴(5)的表面与动夹板(10)的正面螺纹连接，所述动夹板(10)的底面固定连接有滑块(11)，所述工作台(2)的侧面固定连接有活动头(12)，所述活动头(12)的表面通过转轴与定位杆(13)的一端活动连接，所述定位杆(13)的另一端与定位块(14)的表面固定连接，所述底板(1)的顶面开设有与定位块(14)相适配的定位槽(15)，所述底板(1)的顶面通过固定支架与液压机(16)的表面固定连接，所述液压机(16)的输出端与工作台(2)的侧面固定连接。

### 设计方案

1.一种定位准确的混凝土防护门门扇用钻床，包括底板(1)，其特征在于：所述底板(1)的顶面活动连接有工作台(2)，所述工作台(2)的底面固定连接有滑板(3)，所述工作台(2)的顶面固定连接有固定板(4)，所述固定板(4)的侧面通过轴承与固定轴(5)的表面固定连接，所述固定轴(5)的一端与固定齿轮(6)的正面轴心处固定连接，所述固定齿轮(6)的表面与驱动齿轮(7)的表面啮合，所述驱动齿轮(7)的正面轴心处与电机(8)输出轴固定连接，所述固定轴(5)远离电机(8)的一端通过轴承与定夹板(9)的正面固定连接，所述定夹板(9)的底面与工作台(2)的顶面固定连接，所述固定轴(5)的表面与动夹板(10)的正面螺纹连接，所述动夹板(10)的底面固定连接有滑块(11)，所述工作台(2)的侧面固定连接有活动头(12)，所述活动头(12)的表面通过转轴与定位杆(13)的一端活动连接，所述定位杆(13)的另一端与定位块(14)的表面固定连接，所述底板(1)的顶面开设有与定位块(14)相适配的定位槽(15)，所述底板(1)的顶面通过固定支架与液压机(16)的表面固定连接，所述液压机(16)的输出端与工作台(2)的侧面固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种定位准确的混凝土防护门门扇用钻床，其特征在于：所述底板(1)的顶面开设有滑板槽(17)，所述滑板槽(17)的表面与滑板(3)的表面活动连接。

3.根据权利要求1所述的一种定位准确的混凝土防护门门扇用钻床，其特征在于：所述电机(8)的表面通过固定支架与工作台(2)的顶面固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种定位准确的混凝土防护门门扇用钻床，其特征在于：所述动夹板(10)的正面开设有与固定轴(5)相适配的螺纹孔(18)。

5.根据权利要求1所述的一种定位准确的混凝土防护门门扇用钻床，其特征在于：所述固定轴(5)的数量为两根，且两根固定轴(5)以工作台(2)的正面竖直中线为对称轴，设置在工作台(2)的上方。

6.根据权利要求1所述的一种定位准确的混凝土防护门门扇用钻床，其特征在于：所述工作台(2)的顶面开设有滑槽(19)，所述滑槽(19)的表面与滑块(11)的表面活动连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及机械加工设备技术领域，具体为一种定位准确的混凝土防护门门扇用钻床。

背景技术

钻床指主要用钻头在工件上加工孔的机床。通常钻头旋转为主运动，钻头轴向移动为进给运动。钻床结构简单，加工精度相对较低，可钻通孔、盲孔，更换特殊刀具，可扩孔，铰孔或进行攻丝等加工。加工过程中工件不动，让刀具移动，将刀具中心对正孔中心，并使刀具转动。钻床的特点是工件固定不动，刀具做旋转运动。深孔钻床除了进给系统由机械无级变速器改为采用交流伺服电机驱动滚珠丝杠副，进给用滑台导轨采用滚动直线导轨以外，钻杆箱传动为了保证高速旋转、精度平稳，由交换皮带轮及皮带，和双速电机驱动的有级传动变为无级调速的变频电机到电主轴驱动，为钻削小孔深孔钻床和提高深孔钻床的水平质量创造了有利条件。为了加工某些零件上的相互交叉或任意角度、或与加工零件中心线成一定角度的斜孔，垂直孔或平行孔等需要，各个国家而专门开发研制多种专用深孔钻床。例如专门为了加工曲轴上的油孔，连杆上的斜油孔，平行孔和饲料机械上料模的多个径向出料孔等。钻床在加工混凝土防护门时，由于混凝土防护门体积大，质量重，导致在钻床上加工时难以准确定位。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种定位准确的混凝土防护门门扇用钻床，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种定位准确的混凝土防护门门扇用钻床，包括底板，所述底板的顶面活动连接有工作台，所述工作台的底面固定连接有滑板，所述工作台的顶面固定连接有固定板，所述固定板的侧面通过轴承与固定轴的表面固定连接，所述固定轴的一端与固定齿轮的正面轴心处固定连接，所述固定齿轮的表面与驱动齿轮的表面啮合，所述驱动齿轮的正面轴心处与电机输出轴固定连接，所述固定轴远离电机的一端通过轴承与定夹板的正面固定连接，所述定夹板的底面与工作台的顶面固定连接，所述固定轴的表面与动夹板的正面螺纹连接，所述动夹板的底面固定连接有滑块，所述工作台的侧面固定连接有活动头，所述活动头的表面通过转轴与定位杆的一端活动连接，所述定位杆的另一端与定位块的表面固定连接，所述底板的顶面开设有与定位块相适配的定位槽，所述底板的顶面通过固定支架与液压机的表面固定连接，所述液压机的输出端与工作台的侧面固定连接。

优选的，所述底板的顶面开设有滑板槽，所述滑板槽的表面与滑板的表面活动连接。

优选的，所述电机的表面通过固定支架与工作台的顶面固定连接。

优选的，所述动夹板的正面开设有与固定轴相适配的螺纹孔。

优选的，所述固定轴的数量为两根，且两根固定轴以工作台的正面竖直中线为对称轴，设置在工作台的上方。

优选的，所述工作台的顶面开设有滑槽，所述滑槽的表面与滑块的表面活动连接。

有益效果

本实用新型提供了一种定位准确的混凝土防护门门扇用钻床，具备以下有益效果：

1.该定位准确的混凝土防护门门扇用钻床，通过设置液压机、滑板、滑板槽、定位块、工作台、定位杆和活动头，通过控制液压机，由于工作台底面固定的滑板和底板顶面开设的滑板槽的相互作用，使得工作台向右平行移动，并且由于定位块的右侧面是斜面，定位块与定位杆之间是固定连接，定位杆与活动头之间通过转轴连接，从而使得工作台在向右移动的过程中，底板将定位块向上顶起，进而使得定位块脱离定位槽，通过控制液压机，使得工作台向左缓慢移动，待到定位块移到下一个定位槽处，暂停液压机，将定位块放入定位槽内，继续控制液压机，工作台继续向左移动一点点，使得定位块顶在定位槽的表面，固定住工作台，从而达到了钻床加工时便于准确定位的效果。

2.该定位准确的混凝土防护门门扇用钻床，通过设置电机、驱动齿轮、固定齿轮和固定轴，若需要加工下一个工件，启动电机，电机的输出轴带动驱动齿轮转动，进而通过齿轮间的啮合关系使得固定齿轮转动，而固定齿轮转动使得固定轴转动，进而通过螺纹连接关系使得动夹板松开或者夹紧，从而达到便于更换加工工件的效果。

附图说明

图1为本实用新型正视结构示意图；

图2为本实用新型侧剖结构示意图；

图3为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型图2中B处放大结构示意图。

图中：1底板、2工作台、3滑板、4固定板、5固定轴、6固定齿轮、7驱动齿轮、8电机、9定夹板、10动夹板、11滑块、12活动头、13定位杆、14定位块、15定位槽、16液压机、17滑板槽、18螺纹孔、19滑槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种定位准确的混凝土防护门门扇用钻床，包括底板1，底板1的顶面活动连接有工作台2，工作台2的底面固定连接有滑板3，底板1的顶面开设有滑板槽17，滑板槽17的表面与滑板3的表面活动连接，工作台2的顶面固定连接有固定板4，固定板4的侧面通过轴承与固定轴5的表面固定连接，固定轴5的数量为两根，且两根固定轴5以工作台2的正面竖直中线为对称轴，设置在工作台2的上方，固定轴5的一端与固定齿轮6的正面轴心处固定连接，固定齿轮6的表面与驱动齿轮7的表面啮合，驱动齿轮7的正面轴心处与电机8输出轴固定连接，电机8的表面通过固定支架与工作台2的顶面固定连接，通过设置电机8、驱动齿轮7、固定齿轮6和固定轴5，若需要加工下一个工件，启动电机8，电机8的输出轴带动驱动齿轮7转动，进而通过齿轮间的啮合关系使得固定齿轮6转动，而固定齿轮6转动使得固定轴5转动，进而通过螺纹连接关系使得动夹板10松开或者夹紧，从而达到便于更换加工工件的效果，固定轴5远离电机8的一端通过轴承与定夹板9的正面固定连接，定夹板9的底面与工作台2的顶面固定连接，固定轴5的表面与动夹板10的正面螺纹连接，动夹板10的正面开设有与固定轴5相适配的螺纹孔18，动夹板10的底面固定连接有滑块11，工作台2的顶面开设有滑槽19，滑槽19的表面与滑块11的表面活动连接，工作台2的侧面固定连接有活动头12，活动头12的表面通过转轴与定位杆13的一端活动连接，定位杆13的另一端与定位块14的表面固定连接，底板1的顶面开设有与定位块14相适配的定位槽15，底板1的顶面通过固定支架与液压机16的表面固定连接，液压机16的输出端与工作台2的侧面固定连接，通过设置液压机16、滑板3、滑板槽17、定位块14、工作台2、定位杆13和活动头12，通过控制液压机16，由于工作台2底面固定的滑板3和底板1顶面开设的滑板槽17的相互作用，使得工作台2向右平行移动，并且由于定位块14的右侧面是斜面，定位块14与定位杆13之间是固定连接，定位杆13与活动头12之间通过转轴连接，从而使得工作台2在向右移动的过程中，底板1将定位块14向上顶起，进而使得定位块14脱离定位槽15，通过控制液压机16，使得工作台2向左缓慢移动，待到定位块14移到下一个定位槽15处，暂停液压机16，将定位块14放入定位槽15内，继续控制液压机16，工作台2继续向左移动一点点，使得定位块14顶在定位槽15的表面，固定住工作台2，从而达到了钻床加工时便于准确定位的效果。

工作原理：在使用该定位准确的混凝土防护门门扇用钻床时，若需要调节混凝土防护门的位置，通过控制液压机16，由于工作台2底面的滑板3和底板1顶面的滑板槽17的相互作用，使得工作台2向右平行移动，并且由于定位块14的右侧面是斜面，定位块14与定位杆13之间是固定连接，定位杆13与活动头12之间通过转轴连接，使得工作台2在向右移动的过程中，底板1将定位块14向上顶起，进而使得定位块14脱离定位槽15，通过控制液压机16，使得工作台2向左缓慢移动，待到定位块14移到下一个定位槽15处，暂停液压机16，将定位块14放入定位槽15内，继续控制液压机16，工作台2继续向左移动一点点，使得定位块14顶在定位槽15的表面，从而固定住工作台2，从而达到了钻床加工时便于准确定位的效果。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920029106.2

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:52(贵州)

授权编号:CN209812799U

授权时间:20191220

主分类号:B28D1/14

专利分类号:B28D1/14;B28D7/04;B28D7/00

范畴分类:26K;

申请人:贵州锦天宇人防工程有限公司

第一申请人:贵州锦天宇人防工程有限公司

申请人地址:550000 贵州省贵阳市花溪区贵筑办事处桐木岭村B幢

发明人:孙凯;杨斌;张洪建

第一发明人:孙凯

当前权利人:贵州锦天宇人防工程有限公司

代理人:郑自群

代理机构:11411

代理机构编号:北京联瑞联丰知识产权代理事务所(普通合伙) 11411

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ca7b750e1b470e957d08e639.html