# 钛粉掺量对陶瓷结合剂金刚石磨具性能的影响

### 论文摘要

研究了不同钛(Ti)粉添加量对陶瓷结合剂金刚石磨具性能的影响。实验结果表明:当添加量为6wt%Ti粉时,结合剂的流动性达到最大值(160%),磨具试样的体积密度达最大值(2. 24 g/cm~3),开口孔隙率降至最低12. 6%,硬度达到最大值(76 HRB);随着Ti粉添加量的增加,磨具的抗折强度也随之显著增加,当添加量为8wt%Ti粉时抗折强度为61. 8 MPa;磨具试样断口SEM图表明,Ti粉的掺入能够使气孔大小接近,分布更加均匀,XRD分析表明结合剂试样在660℃下烧结,Ti粉被氧化为TixO,磨具试样在760℃下烧结,Ti粉则被氧化为更稳定的Ti O2。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 实验

- 2.1 结合剂和磨具试样的制备

- 2.2 样品表征

- 3 结果与讨论

- 3.1 Ti粉添加剂对结合剂流动性能的影响

- 3.2 陶瓷结合剂XRD分析

- 3.3 Ti粉添加剂对金刚石磨具抗折强度的影响

- 3.4 Ti粉对金刚石磨具孔隙率和密度的影响

- 3.5 金刚石磨具显微结构分析

- 3.6 Ti粉添加剂对金刚石磨具硬度的影响

- 3.7 金刚石磨具XRD分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 许鹏飞,尹育航,杨佳乐,孙会冰,刘凯

关键词: 陶瓷结合剂,流动性,机械性能

来源: 人工晶体学报 2019年10期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 西安建筑科技大学材料科学与工程学院,广东奔朗新材料股份有限公司

基金: 广东奔朗新材料有限公司资助项目(X09066)

分类号: TG74

DOI: 10.16553/j.cnki.issn1000-985x.2019.10.018

页码: 1886-1890+1897

总页数: 6

文件大小: 436K

下载量: 82

### 相关论文文献

- [1].石墨含量对金属金刚石磨具性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2017(02)

- [2].新书征订[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2017(03)

- [3].钎焊单层金刚石磨具的研究进展[J]. 电焊机 2017(03)

- [4].新书征订[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2017(02)

- [5].六方氮化硼含量对铁基金刚石磨具性能的影响[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2019(04)

- [6].金刚石磨具企业宣布砂带新技术[J]. 超硬材料工程 2010(05)

- [7].填料含量对树脂金刚石磨具使用性能的影响[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2014(04)

- [8].石墨对金属结合剂金刚石磨具性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2017(01)

- [9].陶瓷结合剂含量对金刚石磨具性能影响研究[J]. 超硬材料工程 2020(03)

- [10].金刚石磨具表面磨粒的三维分布模拟[J]. 安阳工学院学报 2013(06)

- [11].金刚石磨具磨粒出刃高度的测试与调控研究进展[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2019(04)

- [12].低刚度约束下复合材料螺旋铣磨制孔[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2018(03)

- [13].纳米氧化锆对金刚石磨具用陶瓷结合剂结构与性能的影响研究[J]. 硅酸盐通报 2015(02)

- [14].氧化钛对陶瓷结合剂金刚石磨具性能及结构的影响[J]. 超硬材料工程 2019(03)

- [15].金刚石磨具用陶瓷结合剂及其研究进展[J]. 佛山陶瓷 2018(10)

- [16].氧化锆陶瓷磨削加工的研究现状[J]. 中国陶瓷 2014(09)

- [17].烧结温度对玻璃/金属复合结合剂金刚石磨具磨削性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2017(04)

- [18].添加剂对金刚石磨具用陶瓷结合剂性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2013(01)

- [19].石英陶瓷比磨削能正交试验研究[J]. 超硬材料工程 2011(04)

- [20].陶瓷结合剂金刚石磨具制备工艺研究[J]. 工具技术 2009(03)

- [21].一种金刚石大批量表面合金化的新方法[J]. 科技风 2009(22)

- [22].硼酸铝纤维[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2016(04)

- [23].冷等静压成型工艺对陶瓷结合剂金刚石磨具性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2013(07)

- [24].金刚石磨具表面磨粒分布形态的定量评价[J]. 中国机械工程 2014(10)

- [25].铁族金属对金刚石磨具陶瓷结合剂性能的影响[J]. 复合材料学报 2012(05)

- [26].金属结合剂金刚石磨具自砺性的研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2008(03)

- [27].加工过程中磨具对氧化锆表面性能的影响[J]. 江苏陶瓷 2020(04)

- [28].钎焊金刚石磨具加工石材时切削参数的试验研究[J]. 工具技术 2009(09)

- [29].新书征订[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2016(05)

- [30].玻璃料对铜基金属结合剂性能及结构的影响[J]. 人工晶体学报 2018(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cacb8490854d2bbf7331d186.html