# 分频输电应用于深远海风电并网的技术经济性分析

### 论文摘要

全球海上风电发展呈现大规模化、集群化及深远海化的特点。离岸距离大于100 km的大规模深远海风电的输电与并网方式成为海上风电发展和研究的热点方向。通过分析电缆等电气设备的传输极限和损耗,采用等年值法,综合考虑设备投资成本、维护成本、损耗费用及电缆选型,建立了系统的比较各种并网方式的技术经济评价方法。以某400 MW海上风电场为例,对高压交流输电技术、高压直流输电技术和分频输电系统3种并网方式进行技术经济分析。论证说明分频输电技术通过降低频率,既可提高电缆载流量,又显著降低了交流电缆中的充电电流,因此传输距离显著增加,表明分频输电技术在远距离、大规模深远海风电并网方面具有技术经济优势。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 深远海风电分频并网系统

- 2 FFTS,HVAC和HVDC技术性比较

- 2.1 海上风机

- 2.2 变电站

- 2.3 电缆

- 2.3.1 电缆载流量

- 2.3.2 交流电缆传输极限

- 3 FFTS,HVAC和HVDC经济性比较

- 3.1 总投资费用

- 3.1.1 风电场

- 3.1.2 变电站

- 3.1.3 换流站

- 3.1.4 电缆

- 3.2 年损耗费用

- 3.3 年维护费用

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄明煌,王秀丽,刘沈全,王锡凡,孟永庆,叶荣

关键词: 深远海风电并网,高压交流,高压直流,分频输电系统,技术经济分析

来源: 电力系统自动化 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 电力工业

单位: 西安交通大学电气工程学院,电力设备电气绝缘国家重点实验室西安交通大学,华南理工大学电力学院,国网福建省电力公司经济技术研究院

基金: 国家电网公司总部科技项目“大型深远海风电场高效送出与运行控制关键技术研究”,国家自然科学基金资助项目(51677142)~~

分类号: TM614

页码: 167-174

总页数: 8

文件大小: 2296K

下载量: 488

### 相关论文文献

- [1].风电并网依然是世界性难题 专家提出“直供”理论[J]. 广西电力建设科技信息 2008(03)

- [2].利用分布式风电并网改善配电线路末端电压[J]. 能源与节能 2019(12)

- [3].风电并网价值分析[J]. 发电技术 2020(03)

- [4].直驱永磁同步风电并网系统仿真研究[J]. 电器与能效管理技术 2016(23)

- [5].风电并网的电压稳定性研究[J]. 电子技术与软件工程 2017(01)

- [6].风电并网对湖南电网调峰的影响[J]. 湖南电力 2016(05)

- [7].大规模风电并网技术问题及标准发展[J]. 华北电力技术 2017(03)

- [8].电动汽车与风电并网运行的可行性研究[J]. 电子世界 2017(20)

- [9].风电并网的电力系统经济调度研究综述[J]. 机电信息 2016(27)

- [10].甘肃风电并网突破千万千瓦[J]. 电源世界 2015(01)

- [11].浅析风电并网功率波动抑制的研究[J]. 电子制作 2015(07)

- [12].风电并网条件下供电系统安全管理探究[J]. 科学中国人 2017(24)

- [13].计及需求响应的风电并网优化研究[J]. 自动化与仪表 2020(10)

- [14].2018年上半年风电并网运行情况[J]. 中国能源 2018(08)

- [15].大规模风电并网动态特性模拟与分析[J]. 电工电气 2017(04)

- [16].储能技术辅助风电并网控制的应用综述[J]. 电网技术 2015(12)

- [17].风电并网,关键在“网”[J]. 电器工业 2011(07)

- [18].如何破解风电并网困局?[J]. 高科技与产业化 2010(08)

- [19].欧洲风电并网研究项目概述[J]. 能源技术经济 2010(08)

- [20].2018年我国前三季度风电并网运行情况[J]. 太阳能 2018(11)

- [21].平抑算法对风电并网平滑度判据标准研究[J]. 水力发电 2019(11)

- [22].国家能源局发文推进风电并网消纳[J]. 能源研究与利用 2015(03)

- [23].弃风限电难“根除” 政策加码促风电并网消纳[J]. 玻璃钢/复合材料 2014(05)

- [24].中国风电并网标准与国外同类标准比较[J]. 智能电网 2014(09)

- [25].美国风电并网容量突破100GW[J]. 风能 2019(11)

- [26].分散式风电并网规划方法策略分析[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2019(10)

- [27].海上风电并网接线方式技术分析[J]. 科技创新与应用 2017(11)

- [28].分频输电在海上风电并网应用中的前景和挑战[J]. 电力工程技术 2017(01)

- [29].风电并网后提高系统电能质量的措施研究[J]. 机电信息 2017(24)

- [30].风电并网储能技术研究与分析[J]. 橡塑技术与装备 2016(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cadf37c7077acd97450a7f20.html