# 乙烯-1-丁烯共聚物为橡胶相的抗冲共聚聚丙烯的结构

### 论文摘要

通过核磁共振波谱仪、凝胶渗透色谱仪、差示扫描量热仪、扫描电子显微镜等对乙烯-1-丁烯共聚物为橡胶相的抗冲共聚聚丙烯的结构进行了分析,并测试了其模塑收缩率及耐应力发白性能。结果表明:乙烯-1-丁烯共聚物可溶物的相对分子质量较低时,所制抗冲共聚聚丙烯在注塑过程中易受到剪切应力作用而沿熔体流动方向形成柱状取向结构,此橡胶相取向结构赋予抗冲共聚聚丙烯低模塑收缩率和良好的耐应力发白性能;乙烯-1-丁烯共聚物可溶物的相对分子质量较高时,所制抗冲共聚聚丙烯在注塑过程中则呈现典型的"海-岛"状橡胶形态,因而表现出较高的模塑收缩率和较差的耐应力发白性能。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 主要原料

- 1.2 测试与表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 组成及相对分子质量分析

- 2.2 DSC分析

- 2.3 形貌分析

- 2.4 耐应力发白性能及模塑收缩率

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 邹发生,宋文波,胡慧杰,张晓萌

关键词: 抗冲共聚聚丙烯,乙烯丁烯共聚物,橡胶相,收缩率,应力发白

来源: 合成树脂及塑料 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院

分类号: TQ325.14

页码: 54-57

总页数: 4

文件大小: 1549K

下载量: 114

### 相关论文文献

- [1].成核剂改性共聚聚丙烯的研究进展[J]. 塑料助剂 2020(02)

- [2].台式核磁共振仪在抗冲共聚聚丙烯中橡胶相含量测试中的应用[J]. 化工设计通讯 2020(07)

- [3].抗冲共聚聚丙烯树脂粒子生长机理[J]. 化工管理 2020(21)

- [4].独山子石化公司三元共聚聚丙烯在国内主流市场试用成功[J]. 合成树脂及塑料 2016(06)

- [5].嵌段共聚聚丙烯结晶性能的研究[J]. 仲恺农业工程学院学报 2016(04)

- [6].红外光谱法测定抗冲共聚聚丙烯中w(总乙烯)[J]. 化工科技 2016(06)

- [7].动态力学分析仪在抗冲共聚聚丙烯中的应用[J]. 合成材料老化与应用 2017(01)

- [8].高流动抗冲共聚聚丙烯相结构的流变学[J]. 合成树脂及塑料 2017(03)

- [9].高流动抗冲共聚聚丙烯的结构与性能分析[J]. 现代塑料加工应用 2017(03)

- [10].聚烯烃弹性体增韧共聚聚丙烯的研究[J]. 现代塑料加工应用 2020(02)

- [11].抗冲共聚聚丙烯的组成及其结晶行为[J]. 合成树脂及塑料 2017(01)

- [12].乙丙丁三元共聚聚丙烯中共聚单体含量的测定[J]. 塑料工业 2017(06)

- [13].乙丙丁三元共聚聚丙烯乙烯含量标准物质研制样品的评价[J]. 当代化工 2015(11)

- [14].高流动抗冲共聚聚丙烯开发[J]. 石化技术 2016(03)

- [15].高抗冲共聚聚丙烯的结构与性能[J]. 石油化工 2015(07)

- [16].中熔指抗冲共聚聚丙烯结构性能研究[J]. 甘肃科技 2014(07)

- [17].高抗冲共聚聚丙烯/滑石粉复合体系的流变行为[J]. 石化技术 2014(03)

- [18].抗冲共聚聚丙烯的组成、结构与性能[J]. 石油化工 2013(01)

- [19].三元共聚聚丙烯市场前景分析[J]. 合成材料老化与应用 2013(01)

- [20].华南地区共聚聚丙烯的供需现状及发展前景[J]. 塑料工业 2013(06)

- [21].三元共聚聚丙烯的开发及发展前景[J]. 当代化工 2011(05)

- [22].抗冲共聚聚丙烯结构研究进展[J]. 高分子通报 2010(08)

- [23].中原石化开发车用高抗冲共聚聚丙烯[J]. 合成树脂及塑料 2018(04)

- [24].过氧化物对抗冲共聚聚丙烯结构与性能影响的研究[J]. 塑料工业 2011(10)

- [25].抗冲共聚聚丙烯结构与性能[J]. 高分子材料科学与工程 2008(05)

- [26].抗冲共聚聚丙烯生产工艺主要操作控制参数分析[J]. 当代化工 2018(12)

- [27].透明热封聚丙烯中乙烯含量标准物质定值不确定度的评定[J]. 合成材料老化与应用 2017(04)

- [28].如何提高抗冲共聚聚丙烯2500H的低温抗冲击性能[J]. 广州化工 2014(23)

- [29].高融熔指数共聚聚丙烯的研制开发[J]. 广州化工 2013(08)

- [30].煤基抗冲共聚聚丙烯2500H结构和性能的研究[J]. 塑料科技 2012(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cafd2b24143b024b1636711d.html