# 一种墨斗快速开关装置论文和设计-秦永

### 全文摘要

本实用新型公开了一种墨斗快速开关装置，包括墨斗本体，所述墨斗本体上开设有长槽，所述长槽内放置有分区支臂，所述分区支臂上开设有卡槽，所述卡槽内固定设有弹簧片，所述弹簧片上方设有拨杆轴，所述拨杆轴上固定连接拨杆开关，所述墨斗本体顶端固定设有竖杆，所述竖杆位于所述长槽的一侧固定设有第一滑杆，所述拨杆开关上开设有第一滑孔。有益效果：本机构通过拨杆开关的向上拨动，使拨杆轴的凸键槽发生了转动变化，拨杆轴的凸键槽离开弹簧片，弹簧片自身弹力的作用恢复向上移动，分区支臂顶端下降，墨刀开，从而实现打开墨斗的目的，通过该机构的分区支臂转动，使墨刀与墨斗辊之间的间隙发生变化，从而实现印刷实际需求的墨量。

### 主设计要求

1.一种墨斗快速开关装置，其特征在于，包括墨斗本体（1），所述墨斗本体（1）上开设有长槽（2），所述长槽（2）内放置有分区支臂（3），所述分区支臂（3）上开设有卡槽（4），所述卡槽（4）内固定设有弹簧片（5），所述弹簧片（5）上方设有拨杆轴（6），所述拨杆轴（6）上固定连接拨杆开关（7），所述墨斗本体（1）顶端固定设有竖杆（8），所述竖杆（8）位于所述长槽（2）的一侧固定设有第一滑杆（9），所述拨杆开关（7）上开设有第一滑孔（10），所述第一滑杆（9）滑动贯穿所述第一滑孔（10），所述墨斗本体（1）上固定设有支杆（11），所述支杆（11）上固定设有方条板（12），所述方条板（12）位于所述分区支臂（3）设有第二滑杆（13），所述分区支臂（3）上开设有第二滑孔（14），所述第二滑杆（13）滑动贯穿所述第二滑孔（14），所述墨斗本体（1）上安装有墨斗刀架（15），所述墨斗刀架（15）开设有螺纹孔（16），所述螺纹孔（16）与圆孔（17）相对应，所述螺纹孔（16）内滑动贯穿相对应的螺纹杆（18），所述圆孔（17）滑动套设在所述螺纹杆（18）上，所述圆孔（17）开设在墨刀（19）上，所述的墨斗本体（1）通过轴承支架与墨斗辊（20）连接，所述分区支臂（3）顶端固定在所述墨刀（19）一侧底端，所述拨杆轴（6）上设有凸键槽（22），所述凸键槽（22）底端与所述弹簧片（5）顶端相接触。

### 设计方案

1.一种墨斗快速开关装置，其特征在于，包括墨斗本体（1），所述墨斗本体（1）上开设有长槽（2），所述长槽（2）内放置有分区支臂（3），所述分区支臂（3）上开设有卡槽（4），所述卡槽（4）内固定设有弹簧片（5），所述弹簧片（5）上方设有拨杆轴（6），所述拨杆轴（6）上固定连接拨杆开关（7），所述墨斗本体（1）顶端固定设有竖杆（8），所述竖杆（8）位于所述长槽（2）的一侧固定设有第一滑杆（9），所述拨杆开关（7）上开设有第一滑孔（10），所述第一滑杆（9）滑动贯穿所述第一滑孔（10），所述墨斗本体（1）上固定设有支杆（11），所述支杆（11）上固定设有方条板（12），所述方条板（12）位于所述分区支臂（3）设有第二滑杆（13），所述分区支臂（3）上开设有第二滑孔（14），所述第二滑杆（13）滑动贯穿所述第二滑孔（14），所述墨斗本体（1）上安装有墨斗刀架（15），所述墨斗刀架（15）开设有螺纹孔（16），所述螺纹孔（16）与圆孔（17）相对应，所述螺纹孔（16）内滑动贯穿相对应的螺纹杆（18），所述圆孔（17）滑动套设在所述螺纹杆（18）上，所述圆孔（17）开设在墨刀（19）上，所述的墨斗本体（1）通过轴承支架与墨斗辊（20）连接，所述分区支臂（3）顶端固定在所述墨刀（19）一侧底端，所述拨杆轴（6）上设有凸键槽（22），所述凸键槽（22）底端与所述弹簧片（5）顶端相接触。

2.根据权利要求1所述的一种墨斗快速开关装置，其特征在于，所述第一滑杆（9）另一端与所述第二滑杆（13）另一端均固定设有限位块（21）。

3.根据权利要求1所述的一种墨斗快速开关装置，其特征在于，所述螺纹孔（16）内与所述螺纹杆（18）上均涂有防锈涂漆层。

4.根据权利要求1所述的一种墨斗快速开关装置，其特征在于，所述墨斗本体（1）的一侧边上设有接墨槽（23）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及墨斗领域，具体来说，涉及一种墨斗快速开关装置。

背景技术

手动墨斗是通过螺丝旋钮的进给与倒退，使墨刀板上下浮动，为实现印刷的准确性，我们将印刷区域分为若干个区，每个区有一个螺丝旋钮，然后用手顺时针或逆时针转动，使墨刀与墨斗辊之间的间隙变大或变小，调整下墨量，停止后，需挖空墨斗，或者旋紧墨区，操作非常麻烦。

针对相关技术中的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种墨斗快速开关装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种墨斗快速开关装置，包括墨斗本体，所述墨斗本体上开设有长槽，所述长槽内放置有分区支臂，所述分区支臂上开设有卡槽，所述卡槽内固定设有弹簧片，所述弹簧片上方设有拨杆轴，所述拨杆轴上固定连接拨杆开关，所述墨斗本体顶端固定设有竖杆，所述竖杆位于所述长槽的一侧固定设有第一滑杆，所述拨杆开关上开设有第一滑孔，所述第一滑杆滑动贯穿所述第一滑孔，所述墨斗本体上固定设有支杆，所述支杆上固定设有方条板，所述方条板位于所述分区支臂设有第二滑杆，所述分区支臂上开设有第二滑孔，所述第二滑杆滑动贯穿所述第二滑孔，所述墨斗本体上安装有墨斗刀架，所述墨斗刀架开设有螺纹孔，所述螺纹孔与圆孔相对应，所述螺纹孔内滑动贯穿相对应的螺纹杆，所述圆孔滑动套设在所述螺纹杆上，所述圆孔开设在墨刀上，所述的墨斗本体通过轴承支架与墨斗辊连接，所述分区支臂顶端固定在所述墨刀一侧底端，所述拨杆轴上设有凸键槽，所述凸键槽底端与所述弹簧片顶端相接触。

进一步的，所述第一滑杆另一端与所述第二滑杆另一端均固定设有限位块。

进一步的，所述螺纹孔内与所述螺纹杆上均涂有防锈涂漆层。

进一步的，所述墨斗本体的一侧边上设有接墨槽。

与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：本机构通过拨杆开关的向下拨动，使拨杆轴的凸键槽发生了转动变化，拨杆轴的凸键槽触碰弹簧片，弹簧片受力向下移动，分区支臂顶端翘起，将墨刀顶起，与墨斗辊交接，从而实现关闭墨斗的目的，当需要快速开关墨时，本机构通过拨杆开关的向上拨动，使拨杆轴的凸键槽发生了转动变化，拨杆轴的凸键槽离开弹簧片，弹簧片自身弹力的作用恢复向上移动，分区支臂顶端下降，墨刀开，从而实现打开墨斗的目的，通过该机构的分区支臂转动，使墨刀与墨斗辊之间的间隙发生变化，从而实现印刷实际需求的墨量。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是根据本实用新型实施例的一种墨斗快速开关装置的主视图。

附图标记：

1、墨斗本体；2、长槽；3、分区支臂；4、卡槽；5、弹簧片；6、拨杆轴；7、拨杆开关；8、竖杆；9、第一滑杆；10、第一滑孔；11、支杆；12、方条板；13、第二滑杆；14、第二滑孔；15、墨斗刀架；16、螺纹孔；17、圆孔；18、螺纹杆；19、墨刀；20、墨斗辊；21、限位块；22、凸键槽；23、接墨槽。

具体实施方式

下面，结合附图以及具体实施方式，对实用新型做出进一步的描述：

实施例一：

请参阅图1，根据本实用新型实施例的一种墨斗快速开关装置，包括墨斗本体1，所述墨斗本体1上开设有长槽2，所述长槽2内放置有分区支臂3，所述分区支臂3上开设有卡槽4，所述卡槽4内固定设有弹簧片5，所述弹簧片5上方设有拨杆轴6，所述拨杆轴6上固定连接拨杆开关7，所述墨斗本体1顶端固定设有竖杆8，所述竖杆8位于所述长槽2的一侧固定设有第一滑杆9，所述拨杆开关7上开设有第一滑孔10，所述第一滑杆9滑动贯穿所述第一滑孔10，所述墨斗本体1上固定设有支杆11，所述支杆11上固定设有方条板12，所述方条板12位于所述分区支臂3设有第二滑杆13，所述分区支臂3上开设有第二滑孔14，所述第二滑杆13滑动贯穿所述第二滑孔14，所述墨斗本体1上安装有墨斗刀架15，所述墨斗刀架15开设有螺纹孔16，所述螺纹孔16与圆孔17相对应，所述螺纹孔16内滑动贯穿相对应的螺纹杆18，所述圆孔17滑动套设在所述螺纹杆18上，所述圆孔17开设在墨刀19上，所述的墨斗本体1通过轴承支架与墨斗辊20连接，所述分区支臂3顶端固定在所述墨刀19一侧底端，所述拨杆轴6上设有凸键槽22，所述凸键槽22底端与所述弹簧片5顶端相接触。

通过本实用新型的上述方案，有益效果：本机构通过拨杆开关7的向下拨动，使拨杆轴6的凸键槽22发生了转动变化，拨杆轴6的凸键槽22触碰弹簧片5，弹簧片5受力向下移动，分区支臂3顶端翘起，将墨刀19顶起，与墨斗辊20交接，从而实现关闭墨斗的目的，当需要快速开关墨时，本机构通过拨杆开关7的向上拨动，使拨杆轴6的凸键槽22发生了转动变化，拨杆轴6的凸键槽22离开弹簧片5，弹簧片5自身弹力的作用恢复向上移动，分区支臂3顶端下降，墨刀19开，从而实现打开墨斗的目的，通过该机构的分区支臂3转动，使墨刀19与墨斗辊20之间的间隙发生变化，从而实现印刷实际需求的墨量。

实施例二：

请参阅图1，对于第一滑杆9来说，所述第一滑杆9另一端与所述第二滑杆13另一端均固定设有限位块21。

通过本实用新型的上述方案，有益效果：设有的限位块21可以防止滑杆在滑孔内滑动时，滑杆滑离出滑孔内。

实施例三：

请参阅图1，对于螺纹孔16来说，所述螺纹孔16内与所述螺纹杆18上均涂有防锈涂漆层。

通过本实用新型的上述方案，有益效果：防锈涂漆层对螺纹孔16和螺纹杆18起到防锈的作用，防止螺纹杆18因生锈而卡死在螺纹孔16内。

实施例四：

请参阅图1，对于拨杆轴6来说，所述墨斗本体1的一侧边上设有接墨槽23。

综上所述，借助于本实用新型的上述技术方案，工作原理和所有有益效果：本机构通过拨杆开关7的向下拨动，使拨杆轴6的凸键槽22发生了转动变化，拨杆轴6的凸键槽22触碰弹簧片5，弹簧片5受力向下移动，分区支臂3顶端翘起，将墨刀19顶起，与墨斗辊20交接，从而实现关闭墨斗的目的，当需要快速开关墨时，本机构通过拨杆开关7的向上拨动，使拨杆轴6的凸键槽22发生了转动变化，拨杆轴6的凸键槽22离开弹簧片5，弹簧片5自身弹力的作用恢复向上移动，分区支臂3顶端下降，墨刀19开，从而实现打开墨斗的目的，通过该机构的分区支臂3转动，使墨刀19与墨斗辊20之间的间隙发生变化，从而实现印刷实际需求的墨量，设有的限位块21可以防止滑杆在滑孔内滑动时，滑杆滑离出滑孔内，防锈涂漆层对螺纹孔16和螺纹杆18起到防锈的作用，防止螺纹杆18因生锈而卡死在螺纹孔16内。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920008414.7

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:95(青岛)

授权编号:CN209426367U

授权时间:20190924

主分类号:B41F 31/02

专利分类号:B41F31/02

范畴分类:29B;

申请人:青岛桑纳电气有限公司

第一申请人:青岛桑纳电气有限公司

申请人地址:266000 山东省青岛市高新区科韵路101号

发明人:秦永;王琦;袁树才

第一发明人:秦永

当前权利人:青岛桑纳电气有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cb059cf44ddb0f666f7e5015.html