# 补强加固论文_刘文志,习桂华

导读:本文包含了补强加固论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:补强,沥青,矿柱,混凝土,渡槽,顶板,结构。

### 补强加固论文文献综述

刘文志,习桂华[1]（2019）在《沥青砼在大坝防渗补强加固工程中的应用》一文中研究指出介绍了罗湾大坝在沥青混凝土防渗补强加固工程中,沥青的选用、沥青混凝土的配比,沥青的脱水温度控制,以及沥青混凝土浇筑和注意事项。(本文来源于《2019年江西省电机工程学会年会论文集》期刊2019-12-06）

纪德方[2]（2019）在《加粘型钢加固工艺在建筑结构补强施工中的应用》一文中研究指出在建筑结构的补强施工过程当中,去运用那加粘型钢加固工艺有非常重要的积极作用。所以在施工的过程当中,必须要按照相关的情况去采用一定的控制质量的措施和策略,尽最大的可能去完成好施工之前的准备工作。从各个不同的方面去进行管理,进一步加强对于质量的控制程度,提升加粘型钢加固工艺在建筑结构的补强施工过程当中所产生的应用效果,进一步的使工厂的质量得到提高。(本文来源于《科技风》期刊2019年31期）

赵小平,王镝[3]（2019）在《抗震加固与结构补强相结合的设计思想探索——晴隆二中教学楼抗震加固设计浅析》一文中研究指出对由于原设计或施工的错误,结构上存在某些缺陷,导致安全度不足的建筑,进行抗震加固与结构补强。(本文来源于《江西建材》期刊2019年10期）

李闯,唐涛[4]（2019）在《沿倾斜预控顶下向平行中深孔卸压回采采矿法矿柱留存加固及补强》一文中研究指出大白阳金矿的矿岩本身节理、裂隙发育,矿柱的留存单纯靠自身是很难在回采过程中保证其完整性的,这就要求在回采过程中必须对留存的矿柱进行加固、补强,目的是为了维护采场顶板的稳定性,保证试验采场回采安全。矿柱加固补强技术主要是采用锚杆支护的方式,增加矿柱的抗压、抗剪强度,矿柱的补强主要是对其进行喷射混凝土支护,保护矿柱的完整性。通过对矿柱留存、加固并补强,可增强矿柱的自身强度及完整性,同时也能保证采场的稳定性。矿石损失率由7.75%降低至4.75%,经济效益显着。(本文来源于《世界有色金属》期刊2019年16期）

邢凤华,王磊[5]（2019）在《浅析塔吊选型及附着结构的补强和临时加固》一文中研究指出随着建筑业的发展,建筑物的立面、结构形式也越来越多元化,塔吊安装过程中塔吊的附着要求也随之提升。结合苏州垃圾发电厂项目两台塔吊附着形式、结构加固进行了总结和研究。(本文来源于《江苏建材》期刊2019年04期）

高翔[6]（2019）在《某校园烂尾楼续建施工中加固补强技术实践》一文中研究指出通过某小学烂尾楼续建工程实例,针对碳纤维布加固与植筋补强施工技术进行了详细阐述,以供借鉴。(本文来源于《福建建材》期刊2019年08期）

陈志刚[7]（2019）在《对建筑补强加固结构设计的一些探究》一文中研究指出建筑作为人类的基础设施,是生活的基本保障,随现代化科学技术的发展。建筑业逐步面向于现代化管理,在已建成或已投入使用的建筑中运用科学且合理的技术加以加固,可有效延长建筑的使用寿命,促使建筑充分发挥其优良性能。本文旨在分析当前建筑施工中所运用的补强加固技术,探讨其优缺点,供建筑补强加固结构技术设计参考。(本文来源于《建材与装饰》期刊2019年24期）

杜海龙,贺茉莉,罗小斌,宾斌,赵铁军[8]（2019）在《岩溶地区某广场钻孔灌注桩基础补强加固设计与新技术》一文中研究指出为解决岩溶地基上高层建筑桩基缺陷问题,提出了一种采用低坍落度塑性砼对缺陷桩基础进行加固处理的可控压密注浆技术。此技术通过特制高压泵,将强度不低于20 MPa、坍落度不大于50 mm的低坍落度砼压入强岩溶发育地层,形成有效桩径,以改善桩基缺陷。通过现场试验与全面施工,开发出成套施工工艺,有效解决了灰岩地区桩基础持力层缺陷问题。(本文来源于《中国岩溶》期刊2019年04期）

黄瑾文[9]（2019）在《预应力锚固技术在病害边坡补强加固中的应用》一文中研究指出结合预应力锚索、钢锚管对拉技术在福银高速公路AK325+900～AK326+300右侧边坡病害补强加固工程的实际应用,提出相应施工质量控制技术要点,为同类边坡病害治理提供参考。(本文来源于《福建交通科技》期刊2019年04期）

杨玉[10]（2019）在《渡槽裂缝补强加固处理技术分析》一文中研究指出作为渠系建筑物中应用最多的交叉构造物,渡槽具有输送取水、排洪导流的作用。目前,多选用混凝土材料用于渡槽施工,随着结构跨度越来越大,在施工过程中在多种因素作用下,渡槽裂缝时常发生,从而产生渗漏病害,降低其使用性能。为此,该文结合具体工程,在充分了解渡槽裂缝成因的基础上,对其补强加固技术要点进行了探讨,以期优化裂缝控制措施。(本文来源于《中国新技术新产品》期刊2019年15期）

### 补强加固论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在建筑结构的补强施工过程当中,去运用那加粘型钢加固工艺有非常重要的积极作用。所以在施工的过程当中,必须要按照相关的情况去采用一定的控制质量的措施和策略,尽最大的可能去完成好施工之前的准备工作。从各个不同的方面去进行管理,进一步加强对于质量的控制程度,提升加粘型钢加固工艺在建筑结构的补强施工过程当中所产生的应用效果,进一步的使工厂的质量得到提高。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 补强加固论文参考文献

[1].刘文志,习桂华.沥青砼在大坝防渗补强加固工程中的应用[C].2019年江西省电机工程学会年会论文集.2019

[2].纪德方.加粘型钢加固工艺在建筑结构补强施工中的应用[J].科技风.2019

[3].赵小平,王镝.抗震加固与结构补强相结合的设计思想探索——晴隆二中教学楼抗震加固设计浅析[J].江西建材.2019

[4].李闯,唐涛.沿倾斜预控顶下向平行中深孔卸压回采采矿法矿柱留存加固及补强[J].世界有色金属.2019

[5].邢凤华,王磊.浅析塔吊选型及附着结构的补强和临时加固[J].江苏建材.2019

[6].高翔.某校园烂尾楼续建施工中加固补强技术实践[J].福建建材.2019

[7].陈志刚.对建筑补强加固结构设计的一些探究[J].建材与装饰.2019

[8].杜海龙,贺茉莉,罗小斌,宾斌,赵铁军.岩溶地区某广场钻孔灌注桩基础补强加固设计与新技术[J].中国岩溶.2019

[9].黄瑾文.预应力锚固技术在病害边坡补强加固中的应用[J].福建交通科技.2019

[10].杨玉.渡槽裂缝补强加固处理技术分析[J].中国新技术新产品.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cbaccf05b2557478903f8278.html