# 碳纳米管对水泥力学性能及耐久性的影响研究

### 论文摘要

采用抗压及抗折强度测试、孔结构分析、氯离子抗渗性能测试等方法对碳纳米管对水泥宏观力学性能及耐久性的影响进行了研究。研究结果表明:分散较好的碳纳米管能大幅度提高水泥浆体的抗压及抗折强度,28 d期龄时,掺量为0.03%的CNTs能提升水泥试块14%的抗压强度,掺量为0.05%的CNTs能提升水泥36%的抗折强度。碳纳米管的掺入并不影响水泥浆体内部最可几孔径的分布,但分散较好的碳纳米管能有效的减少水泥内部的平均孔径大小。水化早期碳纳米管主要影响水泥内部10～50 nm的毛细孔的体积;随着水化程度增加,分散较好的碳纳米管逐渐影响凝胶孔（d<10 nm）的体积,起到进一步细化水泥内部孔结构的作用。掺入碳纳米管能有效的抑制氯离子在水泥基体材料中的扩散。水泥材料的抗氯离子渗透性能可用其宏观抗压强度和平均孔径来近似表征。碳纳米管的"纤维桥接"作用能使水泥内部的C-S-H凝胶和Ca（OH）2晶体之间较好的结合在一起,并形成大量排列规整的片状及花瓣状晶体,浆体结构更为密实,孔洞和裂隙也大量减少,进而提升水泥的韧性和强度。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验原材料与试验方法

- 1.1 试验原材料

- 1.2 试验方法

- 2 试验结果与分析

- 2.1 CNTs对水泥抗压及抗折强度影响

- 2.2 CNTs硬化水泥浆体孔结构分析

- 2.3 CNTs水泥的抗氯离子渗透性能

- 2.4 碳纳米管对水泥微观结构的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张迪,陆富龙,梁颖晶

关键词: 碳纳米管,水泥,宏观力学性能,孔结构,抗氯离子渗透性

来源: 混凝土 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 广州大学土木工程学院

基金: 国家自然科学基金（11702067）,广东省自然科学基金（2016A030313617）

分类号: TU528

页码: 10-14+22

总页数: 6

文件大小: 1893K

下载量: 174

### 相关论文文献

- [1].浅析绿色高性能混凝土耐久性[J]. 四川水泥 2018(07)

- [2].建筑构造对结构耐久性的影响[J]. 江西建材 2017(22)

- [3].混凝土的耐久性问题[J]. 散装水泥 2019(04)

- [4].施工期混凝土材料特性对其后期耐久性能影响[J]. 交通世界 2017(16)

- [5].桥梁设计中存在的安全耐久性问题及对策[J]. 交通世界 2017(27)

- [6].建筑构造对结构耐久性的影响[J]. 住宅与房地产 2015(28)

- [7].影响结构耐久性的建筑构造研究[J]. 建筑技术开发 2016(05)

- [8].分析桥梁细部设计对结构耐久性的影响[J]. 河南科技 2014(06)

- [9].沥青防水的耐久性[J]. 中国建筑防水 2011(21)

- [10].预应力混凝土管桩耐久性问题探讨[J]. 岩土工程学报 2011(S2)

- [11].谈桥梁设计中的安全耐久性问题及对策[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2016(25)

- [12].耐久性[J]. 北方建筑 2018(06)

- [13].超高性能混凝土力学和耐久性能研究综述[J]. 四川建材 2020(10)

- [14].大气环境下混凝土结构的耐久性鉴定方法[J]. 建筑监督检测与造价 2014(04)

- [15].从色差测量实验看档案复印件字迹的耐久性[J]. 档案与建设 2011(04)

- [16].实现绿色高性能混凝土生产的方法和措施[J]. 粉煤灰 2011(06)

- [17].造成桥梁设计耐久性差的原因探析[J]. 科技信息(科学教研) 2008(13)

- [18].研究桥梁设计中的安全性和耐久性问题[J]. 黑龙江交通科技 2020(06)

- [19].提高水工钢筋混凝土结构耐久性措施探究[J]. 河南科技 2018(13)

- [20].探究桥梁细部设计对结构耐久性的影响[J]. 江西建材 2015(21)

- [21].环境侵蚀下钢-混凝土组合梁耐久性使用寿命分析[J]. 建筑结构学报 2015(S1)

- [22].裂缝对预应力混凝土结构耐久性的影响及控制措施[J]. 科协论坛(下半月) 2009(10)

- [23].基于阳极梯传感器的新建高桩码头结构耐久性监测与自动控制技术研究[J]. 水道港口 2019(06)

- [24].桥梁混凝土的盐冻损伤与耐久性提升技术[J]. 公路 2020(04)

- [25].上海地区历史建筑常见耐久性问题与现场检测方法[J]. 绿色建筑 2020(03)

- [26].某混凝土结构钢筋锈蚀的检测分析和耐久性评定[J]. 建筑监督检测与造价 2014(04)

- [27].钢筋混凝土桥梁耐久性、腐蚀病害及对策[J]. 交通世界(建养.机械) 2013(04)

- [28].基于可靠度的混凝土结构耐久性环境区划[J]. 浙江大学学报(工学版) 2012(03)

- [29].地下工程混凝土衬砌结构耐久性寿命的智能预测研究[J]. 应用基础与工程科学学报 2010(05)

- [30].桥梁工程设计中的安全性和耐久性问题[J]. 交通世界(建养.机械) 2008(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cbcac42cd264c151828a20c7.html