# 紫坪铺面板堆石坝论文_胡良文

导读:本文包含了紫坪铺面板堆石坝论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:铺面,汶川,塑性,面板,有限元,水工,混凝土。

### 紫坪铺面板堆石坝论文文献综述

胡良文[1]（2016）在《紫坪铺水利枢纽混凝土面板堆石坝监测设计》一文中研究指出紫坪铺水利枢纽大坝是一座坝高156m的高混凝土面板堆石坝,是世界上第一座经受Ⅸ度以上地震烈度检验的高面板堆石坝。工程监测设计对安全监测项目选择、仪器及设施的布置进行了精心设计,形成了较为完整的安全监测系统,对综合评价堆石坝的安全状况,保证大坝安全运行起到了较大作用。(本文来源于《四川水利》期刊2016年01期）

冯军[2]（2015）在《对紫坪铺、多诺、卡基娃、猴子岩四座面板堆石坝设计、施工中一些细节问题的观察及思考》一文中研究指出面板坝的设计是一项复杂的工作,需要考虑的因素较多,笔者以16年的设计经验和对施工单位的施工过程的观察,对面板坝设计及施工中的一些细节问题提出了自己的看法及意见,供广大设计、施工人员在未来的工作中参考。(本文来源于《《土石坝技术》2015年论文集》期刊2015-12-01）

孔宪京,邹德高,徐斌,周扬,刘京茂[3]（2013）在《紫坪铺面板堆石坝叁维有限元弹塑性分析》一文中研究指出发展能够合理评价面板堆石坝在施工期、蓄水期与地震期应力与变形的数值分析方法对于面板堆石坝的设计和安全运行具有重要的意义。本文开发了叁维弹塑性有限元分析程序,根据紫坪铺筑坝堆石料单调和循环荷载大型叁轴试验确定堆石料的广义塑性模型参数,对紫坪铺面板堆石坝的施工、蓄水过程及汶川地震震害进行了数值榭以,并与实际施工监测和震害调查结果进行了对比。结果表明:数值计算得到的大坝施工期、地震期的变形,地震后面板应力分布及施工缝错台均与实测结果规律一致。表明采用考虑压力相关性的堆石料广义塑性模型进行面板堆石坝的施工期、蓄水期与地震期的全过程模拟是可行的。(本文来源于《现代水利水电工程抗震防灾研究与进展(2013年)》期刊2013-09-21）

刘振平,迟世春[4]（2013）在《汶川地震中紫坪铺面板堆石坝永久应变反演分析》一文中研究指出紫坪铺大坝是世界上第一个遭受强震的百米以上面板堆石坝,在"5.12"汶川地震中有明显的局部损伤。采用有限元数据平滑方法,对大坝位移监测数据进行处理,得到了坝体典型剖面的永久应变。分析了大坝在地震中沉降和堆石料剪胀变形发生的部位和原因,表明坝体最大震陷率发生在2/3坝高附近;大坝发生剪胀的范围为坝顶区域和从坝顶往下25～30 m的上下游坝坡附近;永久剪应变过大是造成面板水平施工缝错台的直接原因。(本文来源于《岩土工程学报》期刊2013年09期）

孔宪京,邹德高,徐斌,周扬,刘京茂[5]（2013）在《紫坪铺面板堆石坝叁维有限元弹塑性分析》一文中研究指出发展能够合理评价面板堆石坝在施工期、蓄水期与地震期应力与变形的数值分析方法对于面板堆石坝的设计和安全运行具有重要的意义。本文开发了叁维弹塑性有限元分析程序,根据紫坪铺筑坝堆石料单调和循环荷载大型叁轴试验确定堆石料的广义塑性模型参数,对紫坪铺面板堆石坝的施工、蓄水过程及汶川地震震害进行了数值模拟,并与实际施工监测和震害调查结果进行了对比。结果表明:数值计算得到的大坝在施工期、地震期的变形,地震后面板应力分布及施工缝错台均与实测结果规律一致。表明采用考虑压力相关性的堆石料广义塑性模型进行面板堆石坝的施工期、蓄水期与地震期的全过程模拟是可行的。(本文来源于《水力发电学报》期刊2013年02期）

周国斌,赵剑明,温彦锋,汪小刚,刘小生[6]（2012）在《紫坪铺混凝土面板堆石坝地震剪胀特性探讨》一文中研究指出为判断混凝土面板堆石坝地震后体积剪胀或剪缩问题,基于紫坪铺混凝土面板堆石坝汶川地震前后坝体若干测点的实测数据,根据4个节点构成的单元面积进行变形统计分析,对坝体单元的剪胀剪缩特性进行了探讨。分析了断面D0+251和D0+371的水平位移、竖直位移及各单元的面积变化,得到混凝土面板堆石坝地震变形规律为坝体断面缩小、坝体边坡向内部收缩,尤以最大断面附近收缩较为明显,且随坝体高程降低收缩量减小;坝体不同部位单元面积的变化与其所处位置和周围的应力状态相关,坝体整体上各个单元面积减小,而处于坝顶附近和边缘的个别单元由于顶部面板脱空和单元面积剪胀引起面积增大,从而为今后的施工设计和计算校核提供了依据。(本文来源于《水电能源科学》期刊2012年10期）

孔宪京,周扬,邹德高,徐斌[7]（2012）在《汶川地震紫坪铺面板堆石坝地震波输入研究》一文中研究指出对国家强震动台网中心紫坪铺面板堆石坝区域台站实测主震记录以及大坝台网实测余震记录进行分析,研究主震与强余震地震动的基本特征。分别选取茂县地办、郫县走石山、成都中和这3组基岩台站实测主震地震动,紫坪铺台站2008年11月6日实测余震地震动以及按水工抗震规范人工生成地震动作为数值计算的地震动输入,对紫坪铺大坝进行叁维动力有限元分析,并与实测结果进行对比。研究表明,郫县走石山与成都中和2个远场台站位于断层下盘,其实测地震动的加速度反应谱长周期(0.65 s以后)分量过于丰富,不宜作为断裂带附近紫坪铺大坝的地震动输入;紫坪铺大坝台站实测的余震地震动1 Hz附近(大坝基频)的频率成分相对较少,且持续时间较短,以至于难以激发大坝响应;对比坝顶实测地震动加速度反应谱和数值计算反应谱,建议汶川地震中紫坪铺大坝动力计算时可采用茂县地办台站实测地震动或按抗震设计规范反应谱人工生成地震动。(本文来源于《岩土力学》期刊2012年07期）

冯军[8]（2012）在《对紫坪铺面板堆石坝抗震性能的几点认识和体会》一文中研究指出根据对紫坪铺水库大坝在2008年5月12日汶川大地震中震损情况进行的分析,对面板坝抗震性能的设计提出了几点认识和体会,供今后在强震区修建类似工程参考。(本文来源于《四川水力发电》期刊2012年02期）

赵剑明,周国斌,关志诚,温彦锋,刘小生[9]（2012）在《紫坪铺“5.12”震害对面板堆石坝抗震措施的若干启示》一文中研究指出结合面板堆石坝设计规范的修编工作,总结分析了"5.12"汶川地震中紫坪铺面板堆石坝的震害特征,获得了关于面板堆石坝抗震措施的若干启示,包括坝顶及其附近坝坡的防护、面板垂直缝的抗挤压措施和水平施工缝的抗震设计、面板堆石坝的地震变形控制及基于抗震计算和工程经验确定抗震措施的重要性等,对做好面板堆石坝抗震措施具有重要意义。(本文来源于《水电能源科学》期刊2012年01期）

周扬[10]（2011）在《汶川地震紫坪铺面板堆石坝震害分析及面板抗震对策研究》一文中研究指出目前我国西南强震区一大批高土石坝项目在建或待建。由于混凝土面板堆石坝具有安全、经济以及适应性强的特点,在建或拟建的土石坝中有相当一部分采用了面板堆石坝方案。这些高面板堆石坝坝址区河谷条件和地质条件复杂,地震活动频繁且烈度较高。因此,开展强震作用下高面板堆石坝的抗震对策研究具有重大的理论价值和工程意义。2008年5月12日,距离紫坪铺面板堆石坝以西约17km的四川省汶川县发生了8.0级强烈地震,震中最大烈度高达Ⅺ度。紫坪铺大坝在地震中出现了明显的震损破坏。但紫坪铺大坝台阵没有获取到强震时坝址基岩处地震动记录,大坝的动力计算成果无法在定量上与实测资料进行对比。地震作用下筑坝材料的动力本构模型,目前国内外大多采用等价线性粘-弹性模型描述高土石坝的地震反应。因此,建立适用于高土石坝应力应变特性的弹塑性分析方法,反应强震时大坝渐进变形过程具有重要的意义。本文在国家自然科学基金项目“强震区高土石坝抗震措施研究”(编号：50679093)、国家自然科学基金重大研究计划重点项目“高土石坝地震灾变模拟及安全控制方法研究”(编号：90815024)和“十一五”国家科技支撑计划项目“紫坪铺水库震损评估与抗震减灾技术研究”(编号：2009BAK56B02)资助下,结合汶川地震紫坪铺大坝的震害情况,对大坝的地震变形与面板错台进行了数值仿真,建立了高面板堆石坝弹塑性静、动力计算方法。论文的主要内容包括以下几方面：(1)对汶川地震后紫坪铺面板堆石坝余震记录的加速度峰值及频谱特性等进行了分析。选择坝址基岩台站实测余震地震波作为大坝地震动输入,对紫坪铺大坝进行了叁维动力有限元分析,并将计算得到的坝体加速度与台站的监测数据进行了对比,研究了小震时大坝的动力反应规律。(2)对汶川地震紫坪铺面板堆石坝动力反应分析时的地震动输入选择问题进行了探讨。分别选取几组基岩台站实测主震波、紫坪铺台站某实测余震波以及按水工抗震规范人工生成地震波等作为数值计算的地震动输入,对紫坪铺大坝进行叁维动力有限元分析,并与实测结果进行对比,结合大坝自振反应的基本规律,分析大坝在各组地震动作用下的动力反应特性,建议汶川地震中紫坪铺大坝动力计算时可选择茂县地办实测主震波或规范谱人工生成地震波作为地震动输入。(3)对汶川地震紫坪铺大坝的震害现象进行了数值仿真。采用叁维有限元分析方法计算了大坝地震永久变形,并与实测值进行对比；分别采用了基于应变势的永久变形分析方法和刚体滑块法,对大坝二、叁期面板施工缝处的错台现象进行了数值模拟,研究了面板错台的机理,并与面板实际错台震害进行对比,分析了施工缝方向、水库水位以及不同地震动等因素对面板错台的影响。(4)建立了高面板堆石坝的弹塑性静、动力分析方法。考虑筑坝堆石料的压力相关性和滞回特性,对广义塑性P-Z模型的弹性剪切模量、弹性体积模量、加卸载塑性模量和应力历史再加载函数进行了修改,并根据筑坝堆石料静力和循环荷载试验确定了修改后的模型参数。将改进的广义塑性P-z模型加入到有限元计算软件GEODYNA中,实现了基于弹塑性模型的高面板堆石坝有限元计算静、动力计算方法。采用该模型,对紫坪铺大坝进行有限元静、动力反应计算,模拟了竣工期和地震中大坝变形和面板施工缝错台的渐进变化过程。(5)建议了改善面板应力的综合抗震对策。通过对不同坝高、不同河谷形状的高面板堆石坝进行叁维静、动力有限元分析,研究了高面板堆石坝震前、地震时以及地震后面板应力的分布规律。通过不同抗震方案的对比,建议了挤压边墙施工、降低面板与边墙摩擦、面板竖缝填充材料优化布置的综合面板应力改善对策,并进行了数值验证。(本文来源于《大连理工大学》期刊2011-12-01）

### 紫坪铺面板堆石坝论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

面板坝的设计是一项复杂的工作,需要考虑的因素较多,笔者以16年的设计经验和对施工单位的施工过程的观察,对面板坝设计及施工中的一些细节问题提出了自己的看法及意见,供广大设计、施工人员在未来的工作中参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 紫坪铺面板堆石坝论文参考文献

[1].胡良文.紫坪铺水利枢纽混凝土面板堆石坝监测设计[J].四川水利.2016

[2].冯军.对紫坪铺、多诺、卡基娃、猴子岩四座面板堆石坝设计、施工中一些细节问题的观察及思考[C].《土石坝技术》2015年论文集.2015

[3].孔宪京,邹德高,徐斌,周扬,刘京茂.紫坪铺面板堆石坝叁维有限元弹塑性分析[C].现代水利水电工程抗震防灾研究与进展(2013年).2013

[4].刘振平,迟世春.汶川地震中紫坪铺面板堆石坝永久应变反演分析[J].岩土工程学报.2013

[5].孔宪京,邹德高,徐斌,周扬,刘京茂.紫坪铺面板堆石坝叁维有限元弹塑性分析[J].水力发电学报.2013

[6].周国斌,赵剑明,温彦锋,汪小刚,刘小生.紫坪铺混凝土面板堆石坝地震剪胀特性探讨[J].水电能源科学.2012

[7].孔宪京,周扬,邹德高,徐斌.汶川地震紫坪铺面板堆石坝地震波输入研究[J].岩土力学.2012

[8].冯军.对紫坪铺面板堆石坝抗震性能的几点认识和体会[J].四川水力发电.2012

[9].赵剑明,周国斌,关志诚,温彦锋,刘小生.紫坪铺“5.12”震害对面板堆石坝抗震措施的若干启示[J].水电能源科学.2012

[10].周扬.汶川地震紫坪铺面板堆石坝震害分析及面板抗震对策研究[D].大连理工大学.2011

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cc9fd8ac17e30ee22ca6e362.html