# 一种新型附加破碎锤头论文和设计-顾然

### 全文摘要

本实用新型公开了一种新型附加破碎锤头，包括固定座；所述固定座顶部设有固定槽，用于套装破碎锤头，破碎锤头套装在固定槽内并贯穿固定座两侧；破碎锤头顶端安装在液压破碎锤的破碎机头上；所述固定座两侧对应固定槽上下两端分别连接卡箍，破碎锤头卡装在连接卡箍内；本实用新型将该附加破碎锤头安装在液压破碎锤的破碎锤头上，该附加破碎锤头上的多个锤齿，扩大了锤头的作用范围；使得在遇到破除角度不好质地坚硬的障碍物时，锤头不打滑，显著提高破碎效果；另外本实用新型实现该附加破碎锤头与破碎锤头呈一定夹角，方便在破除角度不好，调节角度，方便使用，另外呈一定夹角时该附加破碎锤头可以作为挖斗使用，配合破碎机头便于清除破碎物。

### 主设计要求

1.一种新型附加破碎锤头，包括与破碎锤头(7)连接的固定座(1)，破碎锤头(7)顶端安装在液压破碎锤的破碎机头(8)上；其特征在于，所述固定座(1)顶部设有固定槽(3)，破碎锤头(7)套装在固定槽(3)内并贯穿固定座(1)两侧；所述固定座(1)两侧对应固定槽(3)上下两端分别连接卡箍(2)，破碎锤头(7)卡装在连接卡箍(2)内，固定座(1)上两侧对应的两连接卡箍(2)通过固定螺栓(5)固定连接并锁紧破碎锤头(7)，所述固定座(1)底部设有多个锤齿(9)。

### 设计方案

1.一种新型附加破碎锤头，包括与破碎锤头(7)连接的固定座(1)，破碎锤头(7)顶端安装在液压破碎锤的破碎机头(8)上；其特征在于，所述固定座(1)顶部设有固定槽(3)，破碎锤头(7)套装在固定槽(3)内并贯穿固定座(1)两侧；所述固定座(1)两侧对应固定槽(3)上下两端分别连接卡箍(2)，破碎锤头(7)卡装在连接卡箍(2)内，固定座(1)上两侧对应的两连接卡箍(2)通过固定螺栓(5)固定连接并锁紧破碎锤头(7)，所述固定座(1)底部设有多个锤齿(9)。

2.根据权利要求1所述的一种新型附加破碎锤头，其特征在于，所述锤齿(9)沿固定座(1)底部两侧布置且锤齿(9)顶端与固定座(1)焊接连接。

3.根据权利要求1所述的一种新型附加破碎锤头，其特征在于，所述固定槽(3)为竖向条形槽，固定槽(3)顶端贯穿固定座(1)且固定槽(3)顶端设有倒角并呈喇叭状。

4.根据权利要求1所述的一种新型附加破碎锤头，其特征在于，所述连接卡箍(2)包括中间的弧形部(6)和两侧的端缘部(4)，所述两侧的端缘部(4)上设有固定孔(4-1)。

5.根据权利要求1-4任一所述的一种新型附加破碎锤头，其特征在于，所述连接卡箍(2)的中部设有抵紧调节机构。

6.根据权利要求5所述的一种新型附加破碎锤头，其特征在于，所述抵紧调节机构包括螺纹杆(11)，螺纹杆(11)与连接卡箍(2)垂直设置，且螺纹杆(11)套装在连接卡箍(2)的弧形部(6)中间位置设置的螺纹套筒(12)上；螺纹杆(11)伸入连接卡箍(2)的内部，且其内侧端缘部(4)连接有固定块(13)，固定块(13)上安装有用于抵接破碎锤头(7)的垫片(14)，螺纹螺纹杆(11)外端伸出连接卡箍(2)外侧且其外端固定连接有调紧旋钮(10)。

7.根据权利要求6所述的一种新型附加破碎锤头，其特征在于，所述固定座(1)为块状钢板。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及破碎机械设备技术领域，具体是一种新型附加破碎锤头。

背景技术

随着中国城市化进程的加快，老城区建筑物的搬迁改造工程越来越多，这就导致了新建工程难免会碰到原有建筑物废旧桩基、等障碍物的清理问题。此外，在城市化向周边扩散的过程中，也会遇到一些土质条件不好，地下障碍物较多的场地。在这些场地里的桩基工程施工，需要先进行清障处理。目前对于开挖到的可视障碍物常规清除措施是：一、对于尺寸较大且坚硬的障碍物采用液压破碎锤进行破碎处理；二、对于尺寸较小或者不那么坚硬的障碍物，施工现场直接用挖机破碎挖除。

目前常规处理措施存在以下问题：1、普通液压破碎锤在破除角度不好的时候，对那些外形圆滑，质地坚硬的障碍物破除时容易打滑、跳动，难以有效的破除障碍物，不实用；2、当障碍物较大时，由于普通液压破碎锤只有一个锤头，所以要将障碍物破碎至便于清除外运则需要多次破碎作业，施工效率低；3、当某些障碍物所处空间比较狭小，周边又无法大面积开挖时，首先需要液压破碎锤先破碎，然后由于挖机挖斗比较大，很难伸入狭窄空间直接挖除破碎后的障碍物，还需要进行人工挖除作业，施工效率低且不经济；为此，我们推出了一种新型附加破碎锤头。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种新型附加破碎锤头，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种新型附加破碎锤头，包括固定座；所述固定座顶部设有固定槽，用于套装破碎锤头，破碎锤头套装在固定槽内并贯穿固定座两侧；破碎锤头顶端安装在液压破碎锤的破碎机头上；所述固定座两侧对应固定槽上下两端分别连接卡箍，破碎锤头卡装在连接卡箍内，固定座上两侧对应的两连接卡箍通过固定螺栓固定连接并锁紧破碎锤头，所述固定座底部设有多个锤齿。

工作时，将该附加破碎锤头安装在液压破碎锤的破碎锤头上，该附加破碎锤头上的多个锤齿，扩大了锤头的作用范围；使得在遇到破除角度不好质地坚硬的障碍物时，锤头不打滑，显著提高破碎效果；由于附加破碎锤头的固定座结构巧妙设计，可以通过其上的固定槽和连接卡箍配合，方便附加破碎锤头的快速安装；而且进一步地，其上的连接卡箍通过固定螺栓连接，进一步方便安装拆卸；另外由于破碎锤头套装在固定槽内并贯穿固定座两侧，因此在安装时，破碎锤头可以在固定座内沿固定槽横向转动，并与固定座呈一定夹角，然后通过连接卡箍锁紧，如此实现该附加破碎锤头与破碎锤头呈一定夹角，方便在破除角度不好，调节角度，方便使用，另外呈一定夹角时该附加破碎锤头可以作为挖斗使用，配合破碎机头便于清除破碎物，同时避免现有液压破碎锤在破除障碍物后，挖机难以挖除，难免要结合人工清障；

作为本实用新型的进一步方案：所述锤齿沿固定座底部两侧布置且锤齿顶端与固定座焊接连接。

作为本实用新型的进一步方案：所述固定槽为竖向条形槽，固定槽顶端贯穿固定座且固定槽顶端设有倒角并呈喇叭状；方便破碎锤头从固定槽顶端插入安装在固定座内。

作为本实用新型的再进一步方案：所述连接卡箍包括中间的弧形部和两侧的端部，弧形部用于卡装破碎锤头；所述两侧端部上设有固定孔，用于固定螺栓的安装。

作为本实用新型的再进一步方案：所述连接卡箍的中部设有抵紧调节机构，用于固定座与破碎锤头角度改变时连接卡箍的稳固夹紧。

作为本实用新型的再进一步方案：所述抵紧调节机构包括螺纹杆，螺纹杆与连接卡箍垂直设置且套装在连接卡箍的弧形部中间位置设置的螺纹套筒上，螺纹杆伸入连接卡箍的内部且其内侧端部连接有固定块，固定块上安装有用于抵接破碎锤头的垫片，螺纹螺纹杆外端伸出连接卡箍外侧且其外端固定连接有调紧旋钮。

与现有技术相比，本实用新型具有以下几个方面的有益效果：本实用新型工作时，将该附加破碎锤头安装在液压破碎锤的破碎锤头上，该附加破碎锤头上的多个锤齿，扩大了锤头的作用范围；使得在遇到破除角度不好质地坚硬的障碍物时，锤头不打滑，显著提高破碎效果；由于附加破碎锤头的固定座结构巧妙设计，可以通过其上的固定槽和连接卡箍配合，方便附加破碎锤头的快速安装；而且进一步地，其上的连接卡箍通过固定螺栓连接，进一步方便安装拆卸；另外由于破碎锤头套装在固定槽内并贯穿固定座两侧，因此在安装时，破碎锤头可以在固定座内沿固定槽横向转动，并与固定座呈一定夹角，然后通过连接卡箍锁紧，如此实现该附加破碎锤头与破碎锤头呈一定夹角，方便在破除角度不好，调节角度，方便使用，另外呈一定夹角时该附加破碎锤头可以作为挖斗使用，配合破碎机头便于清除破碎物，同时避免现有液压破碎锤在破除障碍物后，挖机难以挖除，难免要结合人工清障；造成十分不便和不经济；进一步本实用新型巧妙设计有抵紧调节机构，用于固定座与破碎锤头角度改变时连接卡箍的稳固夹紧，进一步提高连接可靠性，方便使用。

附图说明

图1为一种新型附加破碎锤头的实施例1的结构示意图。

图2为一种新型附加破碎锤头的实施例1的侧视图。

图3为一种新型附加破碎锤头的实施例1中连接卡箍的结构示意图。

图4为一种新型附加破碎锤头的实施例2的结构示意图。

图5为一种新型附加破碎锤头的实施例2中抵紧调节机构的结构示意图。

图中：1、固定座；2、连接卡箍；3、固定槽；4、端缘部；4-1、固定孔；5、固定螺栓；6、弧形部；7、破碎锤头；8、破碎机头；9、锤齿；10、调紧旋钮；11、螺纹杆；12、螺纹套筒；13、固定块；14、垫片。

具体实施方式

下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。

实施例1：请参阅图1-3，一种新型附加破碎锤头，包括固定座1；所述固定座1顶部设有固定槽3，用于套装破碎锤头7，破碎锤头7套装在固定槽3内并贯穿固定座1两侧；破碎锤头7顶端安装在液压破碎锤的破碎机头8上；所述固定座1两侧对应固定槽3上下两端分别连接卡箍2，破碎锤头7卡装在连接卡箍2内，固定座1上两侧对应的两连接卡箍2通过固定螺栓5固定连接并锁紧破碎锤头7，所述固定座1底部设有多个锤齿9。

所述锤齿9沿固定座1底部两侧布置且锤齿9顶端与固定座1焊接连接。

所述固定槽3为竖向条形槽，固定槽3顶端贯穿固定座1且固定槽3顶端设有倒角并呈喇叭状；方便破碎锤头7从固定槽3顶端插入安装在固定座1内。

所述连接卡箍2包括中间的弧形部6和两侧的端缘部4，弧形部6用于卡装破碎锤头7；所述两侧端缘部4上设有固定孔4-1，用于固定螺栓5的安装。

实施例2：请参阅图4-5；本实施例在实施例一的基础上增加了如下技术特征：所述连接卡箍2的中部设有抵紧调节机构，用于固定座1与破碎锤头7角度改变时连接卡箍2的稳固夹紧。

所述抵紧调节机构包括螺纹杆11，螺纹杆11与连接卡箍2垂直设置且套装在连接卡箍2的弧形部6中间位置设置的螺纹套筒12上，螺纹杆11伸入连接卡箍2的内部且其内侧端缘部4连接有固定块13，固定块13上安装有用于抵接破碎锤头7的垫片14，螺纹螺纹杆11外端伸出连接卡箍2外侧且其外端固定连接有调紧旋钮10；当安装过程中需要将固定座1与破碎锤头7角度改变时，通过旋动调节旋钮转动螺纹杆，螺纹杆在螺纹套筒上旋进旋出，进而方便调节螺纹杆端部的垫片抵接破碎锤头7，进而方便连接卡箍夹紧破碎锤头7。

本实用新型的工作原理是：工作时，将该附加破碎锤头安装在液压破碎锤的破碎锤头7上，该附加破碎锤头上的多个锤齿9，扩大了锤头的作用范围；使得在遇到破除角度不好质地坚硬的障碍物时，锤头不打滑，显著提高破碎效果；由于附加破碎锤头的固定座1结构巧妙设计，可以通过其上的固定槽3和连接卡箍2配合，方便附加破碎锤头的快速安装；而且进一步地，其上的连接卡箍2通过固定螺栓5连接，进一步方便安装拆卸；另外由于破碎锤头7套装在固定槽3内并贯穿固定座1两侧，因此在安装时，破碎锤头7可以在固定座1内沿固定槽3横向转动，并与固定座1呈一定夹角，然后通过连接卡箍2锁紧，如此实现该附加破碎锤头与破碎锤头7呈一定夹角，方便在破除角度不好，调节角度，方便使用，另外呈一定夹角时该附加破碎锤头可以作为挖斗使用，配合破碎机头8便于清除破碎物，同时避免现有液压破碎锤在破除障碍物后，挖机难以挖除，难免要结合人工清障；造成十分不便和不经济。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以通过具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

上面对本专利的较佳实施方式作了详细说明，但是本专利并不限于上述实施方式，在本领域的普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本专利宗旨的前提下作出各种变化。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920024661.6

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209465089U

授权时间:20191008

主分类号:B02C 1/12

专利分类号:B02C1/12

范畴分类:26B;

申请人:江苏建院营造股份有限公司

第一申请人:江苏建院营造股份有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市东环南路1号和诚大厦7楼

发明人:顾然;高强;花天勤;方宝;李鑫鑫;左其金

第一发明人:顾然

当前权利人:江苏建院营造股份有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cd06992a87ebdd86da77ad7e.html