# 一种与锥孔母线平行键槽的拉削工装论文和设计-孙晓垒

### 全文摘要

本实用新型提供了一种与锥孔母线平行键槽的拉削工装，包括定位套，定位套的斜孔内设有导向轴，定位套与导向轴之间通过螺栓连接，所述导向轴的螺纹上设有卸荷螺母，导向轴的导向槽内设有拉刀，导向轴上设置工件。本实用新型的拉削工装，在拉床上加工，将工件安装到工装上后，工件的上母线与拉刀导向槽正好平行，这样拉刀一次通过即可加工出与锥孔平行的键槽，大大提高了与锥孔母线平行键槽的加工效率，精度稳定，在拉床上一次加工完成，降低了成本。

### 设计方案

1.一种与锥孔母线平行键槽的拉削工装，其特征在于包括定位套（2），定位套（2）的斜孔内设有导向轴（3），定位套（2）与导向轴（3）之间通过螺栓连接，所述导向轴（3）的螺纹上设有卸荷螺母（4），导向轴（3）的导向槽内设有拉刀（1），导向轴（3）上设置工件（5）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于机械领域，具体地说涉及一种与锥孔母线平行键槽的拉削工装。

背景技术

内孔键槽通常采用刨床、插床或拉床加工，与锥孔母线平行的键槽由于键槽与锥孔的母线平行，如果没有特殊的定位工装是无法加工的，因此该键槽一直是加工的难点，公差小，精度高，现有技术中采用线切割的方法加工，定位麻烦，加工效率低，成本高。

实用新型内容

本实用新型的技术方案是这样实现的：一种与锥孔母线平行键槽的拉削工装，包括定位套，定位套的斜孔内设有导向轴，定位套与导向轴之间通过螺栓连接，所述导向轴的螺纹上设有卸荷螺母，导向轴的导向槽内设有拉刀，导向轴上设置工件。

本实用新型的有益效果是：本实用新型的拉削工装，在拉床上加工，将工件安装到工装上后，工件的上母线与拉刀导向槽正好平行，这样拉刀一次通过即可加工出与锥孔平行的键槽，大大提高了与锥孔母线平行键槽的加工效率，精度稳定，在拉床上一次加工完成，降低了成本。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型图1的A-A向剖面示意图。

零件说明：1、拉刀，2、定位套，3、导向轴，4、卸荷螺母，5、工件。

具体实施方式

为了更好地理解与实施，下面结合附图对本实用新型作进一步描述：一种与锥孔母线平行键槽的拉削工装，将定位套2安装在拉床的定位孔内，导向轴3安装在定位套2的斜孔内，定位套2与导向轴3之间用螺栓连接，并配装锥销，卸荷螺母4拧在导向轴3的螺纹上，将工件5放在导向轴3上后，在导向轴3的导向槽内装上拉刀1，即可加工出与锥孔母线平行的键槽。

导向轴3的导向槽至关重要，制作时先将定位套2做好，然后将导向轴3装进定位套2的斜孔内，螺栓固定，配作锥销，然后在线切割上找正定位套2上的基准面，提前计算好需要切割的深度，待导向轴3的母线与线切割的切割丝重合时开始定需切割的深度。

工作过程：

将定位套2与导向轴3的组合件装配好，拧上卸荷螺母4，将工件5放在导向轴3上，在导向轴3的导向槽内装上拉刀1，即可进行加工。加工好后，工件5由于过盈变形是无法卸下来的，这时候就要用卸荷螺母4将工件5顶出，方可将工件5拆卸下来。

使用该装置，大大提高了与锥孔母线平行键槽的加工效率，在拉床上一次加工完成，降低了成本。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920116413.4

申请日:2019-01-24

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209886793U

授权时间:20200103

主分类号:B23D41/06

专利分类号:B23D41/06

范畴分类:26E;

申请人:烟台海德机床有限公司

第一申请人:烟台海德机床有限公司

申请人地址:264100 山东省烟台市牟平区北关大街768号

发明人:孙晓垒;曲钦全;王建军;孔令兵

第一发明人:孙晓垒

当前权利人:烟台海德机床有限公司

代理人:王虹

代理机构:37225

代理机构编号:烟台双联专利事务所(普通合伙) 37225

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cd623748e24d412d18ab52f4.html