# 衍射光栅实验的拓展——光栅光谱仪解析手机显示屏的护眼功能

### 论文摘要

衍射光栅实验是大学物理实验的重要内容,但常规教学中欠缺从元件(光栅)到仪器(光谱仪)的重要环节,不利于"中国制造"人才的培养。适当调整常规衍射光栅实验内容,增加光谱仪的内容,可实现学生获得感的增强和能力的提升。增加内容为:通过光栅光谱仪测量手机显示屏默认模式和护眼模式下的光谱,分析手机设置中护眼功能的效果,有些手机(如HuaWei Honor 9、iPhone X)只要开启护眼模式,即便调至最冷色调,蓝光占比也比未开启护眼时低,真正起到护眼的效果,而iPhone 7P护眼功能只在暖色调时有效。

### 论文目录

- 1 实验

- 2 结果与讨论

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吕昭月,李明达,谢湘华

关键词: 衍射光栅,手机显示屏,蓝光危害,护眼

来源: 物理与工程 2019年S1期

年度: 2019

分类: 基础科学,社会科学Ⅱ辑

专业: 物理学,高等教育

单位: 华东理工大学物理系

基金: 华东理工大学2019年教学改革重点项目“互联网+过程考核的大学物理实验课程多元化评价体系研究”(80222301901001)

分类号: O436.1-4;G642

页码: 97-100

总页数: 4

文件大小: 202K

下载量: 234

### 相关论文文献

- [1].衍射光栅的自制与实验[J]. 中学物理教学参考 2010(10)

- [2].物理实验中培养学生从原理到仪器的思维——以衍射光栅实验为例[J]. 物理通报 2020(08)

- [3].衍射光栅的自制与实验[J]. 物理通报 2011(03)

- [4].X光单级衍射光栅的研究进展[J]. 材料导报 2013(S2)

- [5].合肥光源的衍射光栅制备技术[J]. 现代物理知识 2020(03)

- [6].用于激光束分束的相位型衍射光栅的设计[J]. 物理与工程 2016(06)

- [7].新型波导型准直投影系统中衍射光栅的设计[J]. 激光与光电子学进展 2017(03)

- [8].衍射光栅测钠波长的光栅摆放与观察问题[J]. 大学物理实验 2011(02)

- [9].衍射光栅的自制与实验[J]. 物理教学 2010(11)

- [10].衍射光栅实验中平行光正入射条件的讨论[J]. 大学物理实验 2017(03)

- [11].线偏振高斯光束通过复合型衍射光栅的传输特性[J]. 物理学报 2008(03)

- [12].微扰法在衍射光栅分析中的应用[J]. 电子学报 2016(09)

- [13].大口径衍射光栅表面油脂污染的清除[J]. 中国原子能科学研究院年报 2013(00)

- [14].双衍射光栅位移传感器原理及应用[J]. 计量技术 2008(06)

- [15].中阶梯衍射光栅厚铝膜硬度研究[J]. 制造技术与机床 2018(02)

- [16].准周期反射式单级衍射光栅研究[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2013(Z2)

- [17].斜入射衍射光栅对波长测量的影响[J]. 计量与测试技术 2011(09)

- [18].特殊小尺寸衍射光栅单色仪[J]. 电脑与电信 2008(11)

- [19].激光衍射光栅测试仪的设计与实现[J]. 微计算机信息 2008(34)

- [20].大口径衍射光栅10ps激光损伤阈值测量(英文)[J]. 强激光与粒子束 2012(05)

- [21].衍射光栅实验光源的拓展研究[J]. 中国建材科技 2012(05)

- [22].大型衍射光栅刻划机微定位系统控制器设计[J]. 仪器仪表学报 2015(02)

- [23].用双面镜制作衍射光栅[J]. 大学物理实验 2009(01)

- [24].衍射光栅铝膜纳米压痕基底效应有限元模拟研究[J]. 制造业自动化 2017(08)

- [25].基于光子晶体反射镜的刻蚀衍射光栅设计与制备[J]. 红外与激光工程 2019(09)

- [26].基于衍射光栅耦合输出的一级分布反馈太赫兹量子级联激光器[J]. 红外与毫米波学报 2017(06)

- [27].衍射光栅外差激光干涉法角振动校准技术研究[J]. 计量学报 2015(06)

- [28].采用HfO_2/SiO_2溶胶-凝胶薄膜制备衍射光栅[J]. 光子学报 2008(01)

- [29].高效率X射线光刻在单级光栅研制中的应用[J]. 微纳电子技术 2015(04)

- [30].基于衍射光栅计量系统的非接触轮廓测量位移传感器[J]. 仪表技术与传感器 2011(10)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cd93bf9491c3f14388963c2b.html