# 通信传输线路设计与施工的重点技术分析

重庆市通信产业服务有限公司重庆市400041

摘要：通信传输线路设计与施工涉及的内容多，专业知识强，做好科学、合理的设计，明确各环节施工关键技术，加强施工过程管理，保证通信传输线路满足信息传输要求，是组建通信传输网络的重中之重，因此，职能部门应总结以往经验，结合具体建设需求，严把通信传输线路设计与施工关，促进通信传输功能的正常发挥。

关键词：通信传输线路；设计；施工；重点技术

1通信传输线路设计的重点

1.1通信传输线路的设计要求

通信传输线路的质量，只有在符合国家相关要求的情况下才能够得到保证，设计需要符合国家的发展规律和通信行业的技术。首先必须要充分节约通信传输线路的资源，为此，设计过程中需要考虑到技术能够避免施工成本过高，并且减少资源你的浪费。而且，由于很多线路的施工都是在野外进行，为此就必须要做好对环境的保护工作。在设计线路时，同样需要考虑线路的安全性，结合不同的角度对线路进行设计，形成不同的设计方案，最后从多个设计方案当中找出一个最合适的方案用于施工搞建设。在确定最终方案之前，也要充分考虑到方案优劣，对方案进行优化。设计线路时，和地貌的特征相结合是最关键的，决定了设计方案的可行性，需要结合目前的城乡规划的需求，选择合理的相关技术，有效降低原料的运输成本，减少外界环境因素对线路的破坏，避免后期投入的维修成本过高。设计的过程中，也需要充分考虑通信线路和周边电力线路的距离，防止电力线路和通信线路的影响，并且利用相关的安全措施，保证线路的质量。

1.2通信传输网杆路的设计和测量

目前，通信线路在我国的覆盖率已经很高，但是在偏远山区、乡村，依然需要进一步完成通信传输网络的建设。这些地区之所以落后，和地形复杂，不利于各种工程的开展有很大的关系，所以通信传输线路的建设，也需要在设计上解决当地地形所导致施工困难。为此，在进行设计工作之前，必须要对现场进行实地考察，尽可能避开比较危险的线路，设计清晰的走向，结合通线路本身的建设目标和当地的自然环境，设计最合适的线路。通过合理进行杆路线路的规划，能够降低存在的施工风险。为了避免由于材料运输的路线过长导致线路的施工成本过高，一般线路的都会在公路附近设计，这不仅能能够在施工的过程中更加方便，在日后的运营工作当中，也能够保证维修效率，及时解决线路存在的问题。做好传输网络线路杆路的测量工作对设计工作十分重要，对于设计者而言，需要充分分析杆路的符合情况，并且结合当地的气候条件进行分析，保证能够实现全面的设计。通常每个架杆的距离要在50m左右，如果杆路的建设沿途有建筑和地形的影响，或者在一些位置会有比较重的符合，设计者就需要进行处理，保证设计更加科学。一般情况下，都会使用到51m的身子进行测量，如果杆间的距离比较到，就要使用滚乱测距仪测量杆间的距离。如果遇到山涧或者河流，则要使用激光仪器进行测量，保证距离测量能够获得更高的精度。测量工作完成之后，还要进行标记处理，更好地形成建筑物、山体、农田的参照。如果测量过程中发现了障碍物，则需要使用分段测量的方法，保证信息的准确性。

2通信传输线路施工的重点技术

2.1架杆施工技术

架空光缆（aerialcable）技术是指将通信线缆架设在明线杆路上的施工技术，通信线路施工过程中首先需要根据设计图纸架杆，选用类型基本为直径150mm，高8m的电杆，如果遇到特殊地形时可以根据不同的地形环境选择9m、10m等高度的电杆。根据通信传输线路设计图纸对勘察路由进行复测，了解通信架杆质量与施工安全性。架杆有倾斜、损坏等不符合规范要求的，影响施工安全，不能进行施工，应记录上报建设单位并更改设计。在通信传输线路施工过程中注意保护原有杆路，不得损坏杆路上的原有缆线，导致施工过程中造成线路中断。登杆前要再次检查视线范围内是否有电力线路、电力设备或其它影响登杆及杆上作业的障碍物等，不得二人同时上下杆。此外，光缆线路与电力线路合杆架设时，除确保光缆与电力线安全距离2.5m外，施工单位还需要编制专项停电施工方案，并在施工前向供电部门提出申请停电。向施工所在地的供电部门提交停电申请，取得停电允许后再进行施工作业，绝不能私自停电。在电力杆路架设光缆前，应先对电力杆路上除电力线以外的其他线缆、电杆、拉线等进行验电，确认线路消电后再进行作业操作。在电力架杆上作业操作时，作业人员须注意与其他电力线保持一定安全距离，在没有辩明清楚该线缆使用性质前，一律按电力线处理。严禁作业人员、工器具与电力线接触，在安装固定光缆时，距离电力线应不小于2.5m。如有与合杆架设的杆路相交越的电力线路时，布放的光缆应从最下层的电力线下部经过，且间距保持为2.5m，严禁光缆布放在电力线的上方。当通信线路和电力电缆接触或电缆触地时，需要停止有关作业活动，保护施工现场并禁止行人入内。

2.2拉线施工技术

拉线施工是通信传输线路施工的重要组成部分，为保证拉线施工质量，一方面，严格控制施工参数。施工中做好撑杆距比、拉线距高比、地锚出土长度的控制。其中撑杆距比应控制在0.5~0.6之间；拉线距高比控制在0.75~1范围；地锚出土长度控制在30~60mm范围。另一方面，保证拉线固定质量。固定单股拉线时使用夹板法，并使用3.0规格的镀锌铁线进行缠绕、固定。如为双股拉线可考虑使用4.0镀锌铁线进行缠绕。

2.3光缆吊装与敷设技术

在通信光缆线路敷设过程中，较多采用光缆挂钩装置，该装置通常使用镀锌钢绞线光缆作为吊线悬挂。并采用滑轮牵引进行悬挂。该技术方式的运用可以有效保护光缆表面的保护层。在吊装时通过通信光缆与地表面距离需大于6m。如敷设环境中有公路、桥梁等障碍物时，其间距应大于7.5m。此外，光缆吊装与敷设技术可采用背向固定方式进行转角杆施工，该技术可有效提高吊线抗拉性，提高光缆线路的稳定性。

2.4接地保护设计

在通信光缆线路设计时，为避免雷击所造成的损害，可设置接地保护装置，减少雷击所带来的安全隐患或风险。因此，本文将采用拉线对通信线路接地进行保护。具体实施方法如下：将拉线一端接入架杆的拉线抱箍中，然后采用螺母进行加固处理，拉线的另外一端需高于架杆顶端15cm，然后采用3mm的镀锌钢线固定在架杆中。此外，在通信光缆线路施工过程中，还要遵守其他防雷接地线路的安装经验，例如：直埋式避雷接地技术需运用在终端杆和引入杆以及前5根电杆上。拉线式防雷接地线技术可用在坡顶杆、跨越杆中。通常避雷接地保护线路需要高于架杆顶部15cm，与电力线平行的架空线路需要200m进行一次接地处理。

3结束语

通信线路的设计和施工对社会而言有着重要的作用，为了实现合理的设计，设计人员需要到现场进行充分的考察，提高对现场的了解，根据通信工程性能需要和现场的实际情况，在技术可以实现的情况下进行合理的设计。施工过程中，也需要充分考虑不同因素的作用，尤其是在通信系统和电力系统交汇的情况下，需要根据标准进行特殊的设计和考虑，让工程满足实际的需求。

参考文献

[1]吴生勇.试论通信传输线路设计与施工质量技术[J].中国新通信,2018,20(16):53.

[2]郑元航.通信传输线路的设计与施工问题研究[J].现代信息科技,2018,2(07):80-81.

[3]张锁.对通信传输线路设计与施工的分析[J].数字通信世界,2018(07):117.

[4]张涛.对当前通信传输线路设计与施工分析[J].通讯世界,2018(06):65-66.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ce2c6b36521f5c9cb4e54c0d.html