# 一种基于智慧社区平台的烟感报警系统论文和设计-顾建维

### 全文摘要

本实用新型涉及报警系统的技术领域，特别是涉及一种基于智慧社区平台的烟感报警系统，其可将所有关联平台以及现场报警实时联动响应，使得烟雾报警响应更加及时便捷，多级处理响应使得现场定位更加准确；包括消防机构数据平台、与消防机构数据平台连接的智慧社区数据平台、与智慧社区数据平台连接的二级烟雾报警数据处理单元、与二级烟雾报警数据处理单元连接的一级烟雾报警数据处理单元、与一级烟雾报警数据处理单元连接的烟雾报警传感器模组；烟雾报警传感器模组包括主控芯片、电源模组、信号转换模组、基础电路和485通讯模组，电源模组、信号转换模组、基础电路和485通讯模组均与主控芯片连接。

### 主设计要求

1.一种基于智慧社区平台的烟感报警系统，其特征在于，包括消防机构数据平台、与所述消防机构数据平台连接的智慧社区数据平台、与所述智慧社区数据平台连接的二级烟雾报警数据处理单元、与所述二级烟雾报警数据处理单元连接的一级烟雾报警数据处理单元、与所述一级烟雾报警数据处理单元连接的烟雾报警传感器模组；所述烟雾报警传感器模组包括主控芯片、电源模组、信号转换模组、基础电路和485通讯模组，所述电源模组、信号转换模组、基础电路和485通讯模组均与主控芯片连接。

### 设计方案

1.一种基于智慧社区平台的烟感报警系统，其特征在于，包括消防机构数据平台、与所述消防机构数据平台连接的智慧社区数据平台、与所述智慧社区数据平台连接的二级烟雾报警数据处理单元、与所述二级烟雾报警数据处理单元连接的一级烟雾报警数据处理单元、与所述一级烟雾报警数据处理单元连接的烟雾报警传感器模组；

所述烟雾报警传感器模组包括主控芯片、电源模组、信号转换模组、基础电路和485通讯模组，所述电源模组、信号转换模组、基础电路和485通讯模组均与主控芯片连接。

2.如权利要求1所述的一种基于智慧社区平台的烟感报警系统，其特征在于，所述智慧社区数据平台与多组所述二级烟雾报警数据处理单元连接，每组所述二级烟雾报警数据处理单元最多可与256组所述一级烟雾报警数据处理单元连接，每组所述一级烟雾报警数据处理单元最多与10组烟雾报警传感器模组连接。

3.如权利要求2所述的一种基于智慧社区平台的烟感报警系统，其特征在于，烟雾报警定位采集包括一级定位、二级定位、三级定位和四级定位，一级定位为烟雾报警传感器模组的编号，二级定位为一级烟雾报警处理单元的编号，三级定位为二级烟雾报警处理单元的编号，四级定位为智慧社区数据平台采集到的地方、区域、社区、小区信息。

4.如权利要求3所述的一种基于智慧社区平台的烟感报警系统，其特征在于，所述智慧社区数据平台的控制权限至二级烟雾报警处理单元，所述二级烟雾报警处理单元的控制权限至一级烟雾报警数据处理单元，所述一级烟雾报警数据处理单元的控制权限至烟雾报警传感器模组。

5.如权利要求4所述的一种基于智慧社区平台的烟感报警系统，其特征在于，还包括单元门控制单元和语音报警单元，所述单元门控制单元和语音报警单元均与二级烟雾报警数据处理单元连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及报警系统的技术领域，特别是涉及一种基于智慧社区平台的烟感报警系统。

背景技术

众所周知，随着人们消防意识的提高，与人们生活息息相关的场所普遍配置了烟感报警系统，烟感报警系统的普及给人们的日常生活工作、生命财产安全提供了保护，同时给予了消防部门以帮助，在火灾预防、报警等方面发挥着重要的作用；现有的烟感报警系统包括烟感信号采集模组、主控模组、信息处理模组、电源模组；现有的烟感报警系统工作时，烟感信号采集模组负责烟感警报信号的采集，主控模组负责对采集到的烟感警报信号进行汇总与上报，抑或是直接触发警报处理，信息处理模组负责对主控模组上报的报警信息进行展示和二次处理；现有的烟感报警系统使用中发现，由于局域内各个小区的烟感报警相对独立，采用的烟感报警解决方案不尽相同，难以形成联动式的烟感报警网络，亦难以形成有效的统一管理；并且，现阶段大部分的烟感报警系统的普适度较低，各个小区的现实情况不同，对烟感报警信号的采集模式、数量也不尽相同，单一一个烟感报警系统解决方案难以针对每个小区制定个性化的实施方案；同时，现阶段的烟感报警系统对于报警发生点的定位不准确，大部分的烟感报警系统解决方案仅仅能定位到楼栋，对于层数亦或是具体位置难以准确定位，一旦发生紧急情况，不完善的事故信息势必对消防部门应对突发状况产生不利的影响。

实用新型内容

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种可有效克服上述缺陷，所有关联平台以及现场报警实时联动响应，使得烟雾报警响应更加及时便捷，多级处理响应使得现场定位更加准确的基于智慧社区平台的烟感报警系统。

本实用新型的一种基于智慧社区平台的烟感报警系统，包括消防机构数据平台、与所述消防机构数据平台连接的智慧社区数据平台、与所述智慧社区数据平台连接的二级烟雾报警数据处理单元、与所述二级烟雾报警数据处理单元连接的一级烟雾报警数据处理单元、与所述一级烟雾报警数据处理单元连接的烟雾报警传感器模组；

所述烟雾报警传感器模组包括主控芯片、电源模组、信号转换模组、基础电路和485通讯模组，所述电源模组、信号转换模组、基础电路和485通讯模组均与主控芯片连接。

本实用新型的一种基于智慧社区平台的烟感报警系统，所述智慧社区数据平台与多组所述二级烟雾报警数据处理单元连接，每组所述二级烟雾报警数据处理单元最多可与256组所述一级烟雾报警数据处理单元连接，每组所述一级烟雾报警数据处理单元最多与10组烟雾报警传感器模组连接。

本实用新型的一种基于智慧社区平台的烟感报警系统，烟雾报警定位采集包括一级定位、二级定位、三级定位和四级定位，一级定位为烟雾报警传感器模组的编号，二级定位为一级烟雾报警处理单元的编号，三级定位为二级烟雾报警处理单元的编号，四级定位为智慧社区数据平台采集到的地方、区域、社区、小区信息。

本实用新型的一种基于智慧社区平台的烟感报警系统，所述智慧社区数据平台的控制权限至二级烟雾报警处理单元，所述二级烟雾报警处理单元的控制权限至一级烟雾报警数据处理单元，所述一级烟雾报警数据处理单元的控制权限至烟雾报警传感器模组。

本实用新型的一种基于智慧社区平台的烟感报警系统，还包括单元门控制单元和语音报警单元，所述单元门控制单元和语音报警单元均与二级烟雾报警数据处理单元连接。

与现有技术相比本实用新型的有益效果为：

1)安全性更好：相对于传统烟雾报警系统方案，本专利采用的多级烟雾报警信息处理机制从现场、多平台报警实现消防预警功能，多方位保证消防安全，提高报警响应能力扩大报警响应范围；

2)实时性更好、定位更加准确：所有关联平台以及现场报警实时联动响应，使得烟雾报警响应更加及时便捷，多级处理响应使得现场定位更加准确；

3)使用方法更灵活：在用户使用时，可以根据烟雾报警传感器位置、分组灵活选择一级烟雾报警数据处理单元的使用数量。通过平台的精确控制和设备的量化控制可以更为灵活的分配烟雾报警系统工作模式；

4)适用范围更广：使用方法的灵活性决定了本专利能够适用于各种各样的场所；

5)维护更加方便成本更加低廉：每个一级烟雾报警数据处理单元独立无互斥工作的特性使得问题出现时更容易排查定位，单一工作单元的维护与更换成本更加低廉。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图；

图2是本实用新型烟雾报警传感器模组的结构示意图；

具体实施方式

下面结合附图和实施例，对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型，但不用来限制本实用新型的范围。

如图1至图2所示，本实用新型的本实用新型的一种基于智慧社区平台的烟感报警系统，包括消防机构数据平台、与消防机构数据平台连接的智慧社区数据平台、与智慧社区数据平台连接的二级烟雾报警数据处理单元、与二级烟雾报警数据处理单元连接的一级烟雾报警数据处理单元、与一级烟雾报警数据处理单元连接的烟雾报警传感器模组；

烟雾报警传感器模组包括主控芯片、电源模组、信号转换模组、基础电路和485通讯模组，电源模组、信号转换模组、基础电路和485通讯模组均与主控芯片连接；通过电源模组为烟雾报警传感器的各单元提供电能，通过信号转化模组将烟雾报警信号传递给主控芯片，主控芯片通过485通讯模组将烟雾报警数据输出给一级烟雾报警数据处理单元，一级报警数据处理单元将烟感报警的短路信号转化为电平信号并通过IO口检测报警状态，通过IO口确定传感器编号，一级报警数据处理单元在接收到报警信息后通过485通信的方式向二级报警数据处理单元上报一级单元设备编号、传感器编号、报警状态信息，确定楼栋内的警报发生点，二级报警信息处理单元会通过TCP通信将将报警信息上传到智慧社区平台，智慧社区平台会通过二级报警信息处理单元所上报的设备编号以确定社区、小区、楼栋、单元信息，在智慧社区平台接收到报警信息后可将数据对接到各个消防机构的数据平台上，以此实现从消防到社区到物业等多方位的联动火灾预警机制。

本实用新型的一种基于智慧社区平台的烟感报警系统，智慧社区数据平台与多组二级烟雾报警数据处理单元连接，每组二级烟雾报警数据处理单元最多可与256组一级烟雾报警数据处理单元连接，每组一级烟雾报警数据处理单元最多与10组烟雾报警传感器模组连接；整套系统最高检测烟雾报警传感器数量上限为2560，使用灵活性高。

本实用新型的一种基于智慧社区平台的烟感报警系统，烟雾报警定位采集包括一级定位、二级定位、三级定位和四级定位，一级定位为烟雾报警传感器模组的编号，二级定位为一级烟雾报警处理单元的编号，三级定位为二级烟雾报警处理单元的编号，四级定位为智慧社区数据平台采集到的地方、区域、社区、小区信息；通过一级定位、二级定位、三级定位和四级定位的数据信息确定烟雾报警点发生的具体定位，定位精准。

本实用新型的一种基于智慧社区平台的烟感报警系统，智慧社区数据平台的控制权限至二级烟雾报警处理单元，二级烟雾报警处理单元的控制权限至一级烟雾报警数据处理单元，一级烟雾报警数据处理单元的控制权限至烟雾报警传感器模组；灵活的烟雾报警系统方案依托于可自行调配的一级烟雾报警数据处理单元，多种适配方式的二级烟雾报警数据处理单元，以及多种多样的智慧社数据平台对接接口。

本实用新型的一种基于智慧社区平台的烟感报警系统，还包括单元门控制单元和语音报警单元，单元门控制单元和语音报警单元均与二级烟雾报警数据处理单元连接；在二级报警信息处理单元获取到报警信息后，会对报警信息进行处理，通过单元门控制单元打开楼栋单元门，使得单元门处于常开状态，并通过语音报警单元播报烟感报警信息。

本实用新型的一种基于智慧社区平台的烟感报警系统，其在工作时，当烟雾报警传感器模组被触发报警时会将报警信号输出到一级报警数据处理单元，一级报警数据处理单元将烟感报警的短路信号转化为电平信号并通过IO口检测报警状态，通过IO口确定传感器编号，一级报警数据处理单元在接收到报警信息后通过485通信的方式向二级报警数据处理单元上报一级单元设备编号、传感器编号、报警状态信息，确定楼栋内的警报发生点，在二级报警信息处理单元获取到报警信息后，会对报警信息进行处理，通过单元门控制单元打开楼栋单元门，使得单元门处于常开状态，并通过语音报警单元播报烟感报警信息，同时二级报警信息处理单元会通过TCP通信将将报警信息上传到智慧社区平台，智慧社区平台会通过二级报警信息处理单元所上报的设备编号以确定社区、小区、楼栋、单元信息，在智慧社区平台接收到报警信息后可将数据对接到各个消防机构数据平台上，以此实现从消防到社区到物业等多方位的联动火灾预警机制。

本实用新型的一种基于智慧社区平台的烟感报警系统并不负责原始数据的采集分析。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，还可以做出若干改进和变型，这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920006287.7

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:84(南京)

授权编号:CN209281583U

授权时间:20190820

主分类号:G08B 17/10

专利分类号:G08B17/10

范畴分类:33C;

申请人:南京唯捷豪信息科技有限公司

第一申请人:南京唯捷豪信息科技有限公司

申请人地址:210046 江苏省南京市栖霞区尧化街道尧佳路7号上城风景北苑16幢1206室

发明人:顾建维

第一发明人:顾建维

当前权利人:南京唯捷豪信息科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ce360022e4ec31f3783ab304.html