# 生物脱臭论文_李昌建,赵杰,刘博,王立元

导读:本文包含了生物脱臭论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:脱臭,生物,硫化氢,恶臭,滤池,硫醇,氨气。

### 生物脱臭论文文献综述

李昌建,赵杰,刘博,王立元[1]（2009）在《污水处理厂生物脱臭法浅析》一文中研究指出污水处理厂恶臭主要为硫化物污染,对人体有一定的毒害作用。通常生物脱臭法为适宜处理方法。微生物是生物脱臭工艺的核心。根据营养类型,自然界中参与硫化物氧化的微生物主要分为自养型菌和异养型菌。自养菌主要是光合硫氧化菌、化能自养型菌,异养微生物则种类很多。目前主要应用一些自养型微生物对硫系恶臭气体进行生物处理。本文详细介绍了脱除硫系恶臭气体微生物的种类、特点及其在硫系恶臭气体生物处理中的应用现状与展望。(本文来源于《恶臭污染管理与防治技术进展》期刊2009-09-01）

刘玲,郭兵兵[2]（2009）在《生物脱臭填料的研究现状及发展趋势》一文中研究指出介绍了生物脱臭填料的特征、生物脱臭填料的种类,分析了各类生物脱臭填料在应用中的优缺点以及最近的研究动态,提出了改善各类脱臭填料性能的研究趋势。(本文来源于《当代化工》期刊2009年02期）

王爱杰,徐潇文,任南琪,吴丽红,马放[3]（2008）在《改进型生物脱臭滴滤塔对硫化氢和氨气的处理》一文中研究指出针对污水处理厂和化工厂排放的硫化氢(H2S)和氨气(NH3)严重污染环境并威胁人居健康的情况,以H2S和NH3混合臭气为研究对象,考察小试规模的改进型生物滴滤塔对H2S和NH3的脱臭效能及两者的相互影响.试验结果表明,该装置对H2S和NH3去除效果较好,在循环液喷淋量为10 L/s,气体流量为400 L/s的情况下,H2S容积负荷为68.2 g/(m3.h)时,去除率为99.2%;NH3容积负荷为10.53 g/(m3.h)时,去除率达到99.5%.而H2S和NH3之间的相互作用对两者的去除效果没有明显的影响,除非长时间通NH3和H2S混合气且相对质量浓度较高的情况.推测认为是高负荷条件导致生物膜中的功能微生物种群发生变动,从而引起NH3和H2S去除效率变化.(本文来源于《哈尔滨工业大学学报》期刊2008年02期）

[4]（2007）在《上海石化乙二醇装置采用生物脱臭新技术》一文中研究指出上海石化在新建的380kt/a乙二醇装置上,在国内率先使用了自行开发的生物脱臭专利技术。这种新技术把某些农业生产中的植物废弃物作填料,进行微生物的驯化、培养,形成适宜吸收和分解硫化氢、氨等废气中有害物的优势菌种,对乙二醇装置生产中产出的硫化氢、氨等低浓度(本文来源于《石油炼制与化工》期刊2007年11期）

毕东苏[5]（2007）在《垃圾堆肥厂臭气的生物脱臭技术综述》一文中研究指出目前垃圾堆肥臭气治理主要采用生物脱臭工艺,着重介绍了4种生物除臭法,即生物过滤法、生物洗涤法、生物滴滤法和曝气式生物除臭法的各自特点和技术进展。最后认为由于垃圾堆肥恶臭成分的多样性,单一的处理方法往往效果有限,两种或两种以上的方法联用具有较好的发展前景。(本文来源于《安徽农业科学》期刊2007年27期）

朱登磊,赵修华[6]（2007）在《有机垃圾处理机排放臭气的生物脱臭研究》一文中研究指出文章利用生物滴滤塔对有机垃圾处理机排放的恶臭气体进行了脱臭研究。考察了生物滴滤塔的启动情况:装置启动7d后,NH_3排放浓度达到城市恶臭气体排放标准,11d后,H_2S排放浓度达到标准;在此基础上,研究了气体表面负荷、喷淋密度和pH值对净化效率的影响,发现实验条件下的适宜参数是:气体表面负荷≤300m~3/m~2·h,喷淋密度为0.1～0.2m~3/m~2·h,pH值维持在6.0～7.0。研究结果对于有机垃圾生物处理排放恶臭气体的净化具有一定的应用价值。(本文来源于《环境科学与技术》期刊2007年09期）

戴兴春,黄民生,张道方,史雪菲[7]（2007）在《中水回用系统的生物脱臭试验》一文中研究指出采样自行设计、构建的生物脱臭塔对生活污水回用处理系统产生的臭气进行净化,获得良好的效果,在空塔停留时间为92s时2个脱臭塔对氨和硫化氢的净化率均达到80%以上,投加活性污泥的1号塔的净化效果更好,表明接种污泥能够促进臭气的净化,其排气中氨含量已优于厂界一级标准,臭气强度接近无臭水平,沸石吸附及微生物氧化分解可能是其中主要过程机理。脱臭塔净化后排气中硫化氢含量仍然较高,达到稍可感觉出和易感觉的水平,表明脱臭塔对硫化氢的净化作用有待进一步提高。氮氧化物因为进气浓度很低,故净化率仅为37%～51%。(本文来源于《环境工程》期刊2007年04期）

程养学,姜安玺[8]（2007）在《生物脱臭滴滤反应器中菌种的分离及应用》一文中研究指出从不同的菌源中筛选得到高效降解甲硫醇(MM)臭气的菌种,将脱臭菌株接种于自行设计的生物滴滤反应器中,进行挂膜驯化及降解效能的测试。实验表明。所筛选的菌种JII生长迅速,易于培养,具有挂膜时间短,对甲硫醇的降解能力高。抗逆性强等优点,在大气脱臭治理工程方面的应用具有广阔前景。(本文来源于《上海环境科学》期刊2007年04期）

戴兴春,黄民生,张道方[9]（2007）在《生物脱臭塔净化污水处理厂臭气的中试研究》一文中研究指出采用自行设计的生物脱臭塔对污水处理厂的臭气进行净化,探讨了接种活性污泥对提高脱臭效率的作用,并分析了外源条件和运行工况对脱臭效率的影响。结果表明,当臭气停留时间为60 s时对其净化效果比较理想,其中接种了活性污泥的1#塔对NH3和H2S的去除率分别为89%和90%,而用作对比的2#塔对NH3和H2S的去除率分别为81%和79%,表明接种活性污泥能够促进对臭气的净化;臭气停留时间为60 s时最经济合理;脱臭循环液的最佳停留时间为3.5~4h;降解NH3的最适宜pH值为5~7,降解H2S的最佳pH值为3~5;另外,因为进气中的NO2浓度过低,两个脱臭塔对其净化率仅分别为68%和38%,说明系统对特低浓度臭气的去除效果有待进一步提高。(本文来源于《中国给水排水》期刊2007年13期）

李文婷,舒廷飞,施凤英,赵世锋[10]（2007）在《生物脱臭技术研究》一文中研究指出污水厂在处理城市污水的过程中,产生大量脱水污泥,对这些污泥的无害化、资源化处理是可持续发展的重要研究课题,而利用脱水污泥和粉煤灰制造轻质骨料是最重要方法之一,但脱水污泥在高温烘干过程中会有一些恶臭物质随水分蒸发出来污染环境,采用生物技术对其进行脱臭处理,不仅处理方法简单、经济、无二次污染,而且使恶臭污染得到控制.(本文来源于《甘肃科学学报》期刊2007年02期）

### 生物脱臭论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

介绍了生物脱臭填料的特征、生物脱臭填料的种类,分析了各类生物脱臭填料在应用中的优缺点以及最近的研究动态,提出了改善各类脱臭填料性能的研究趋势。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 生物脱臭论文参考文献

[1].李昌建,赵杰,刘博,王立元.污水处理厂生物脱臭法浅析[C].恶臭污染管理与防治技术进展.2009

[2].刘玲,郭兵兵.生物脱臭填料的研究现状及发展趋势[J].当代化工.2009

[3].王爱杰,徐潇文,任南琪,吴丽红,马放.改进型生物脱臭滴滤塔对硫化氢和氨气的处理[J].哈尔滨工业大学学报.2008

[4]..上海石化乙二醇装置采用生物脱臭新技术[J].石油炼制与化工.2007

[5].毕东苏.垃圾堆肥厂臭气的生物脱臭技术综述[J].安徽农业科学.2007

[6].朱登磊,赵修华.有机垃圾处理机排放臭气的生物脱臭研究[J].环境科学与技术.2007

[7].戴兴春,黄民生,张道方,史雪菲.中水回用系统的生物脱臭试验[J].环境工程.2007

[8].程养学,姜安玺.生物脱臭滴滤反应器中菌种的分离及应用[J].上海环境科学.2007

[9].戴兴春,黄民生,张道方.生物脱臭塔净化污水处理厂臭气的中试研究[J].中国给水排水.2007

[10].李文婷,舒廷飞,施凤英,赵世锋.生物脱臭技术研究[J].甘肃科学学报.2007

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ce3c4d163b7ea78e0cdfe66f.html