# 螺旋纹在实心砖中显现的原因与控制

### 论文摘要

本文说明实心砖的螺旋纹显现的位置,及含有螺旋纹的砖对建筑物的危害;通过分析砖坯生产工艺过程及挤出机的结构组成,查找实心砖中螺旋纹形成的原因,提出对应的控制措施。

### 论文目录

- 1 实心砖螺旋纹的显现位置

- 2 砖坯成型工艺过程

- 3 砖机的两个重要零件、挤泥机的工作机理

- 3.1 泥缸

- 3.2 螺旋绞刀

- 3.3 挤泥机的工作机理

- 4 螺旋纹在实心砖中产生的原因、防范措施

- 4.1 显性原因

- 4.2 隐性原因——砖机设备基础质量不合格、设备制造和安装再制造精度差

- 5 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 庄红峰

关键词: 砖机,泥缸,绞刀,泥料,剪切面,流动,偏差,螺旋纹

来源: 砖瓦世界 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 开滦(集团)蔚州矿业公司后勤服务中心

分类号: TU522.1

页码: 30-34

总页数: 5

文件大小: 892K

下载量: 5

### 相关论文文献

- [1].谁来跟我比力气?[J]. 家教世界 2012(23)

- [2].实心砖墙对电磁波的衰减特性[J]. 强激光与粒子束 2013(09)

- [3].利用建筑垃圾制备实心砖的研究[J]. 墙材革新与建筑节能 2013(03)

- [4].耐水高强磷石膏实心砖的研制[J]. 混凝土与水泥制品 2013(03)

- [5].村镇单层实心砖墙房屋模型振动台试验研究[J]. 工程抗震与加固改造 2011(06)

- [6].延吉市禁止生产烧结实心砖[J]. 墙材革新与建筑节能 2009(10)

- [7].村镇单层实心砖墙房屋加固方法模型振动台对比试验研究[J]. 工程抗震与加固改造 2013(05)

- [8].对一种新制砖方法及设备的探究(3)——关于实心砖、空心砖、复合保温砖[J]. 砖瓦世界 2013(11)

- [9].轻质稻草秸秆纤维水泥基实心砖的性能试验研究[J]. 建材技术与应用 2020(04)

- [10].粉煤灰混凝土实心砖生产工艺及操作方法[J]. 粉煤灰 2011(06)

- [11].邢台市区及部分县市规划区内禁用掺废烧结实心砖[J]. 墙材革新与建筑节能 2008(09)

- [12].浅谈砖的检测方法的发展方向与几种新型砖的检测方法[J]. 科技展望 2016(28)

- [13].烧结空心砖干燥有哪些特点?[J]. 砖瓦 2009(12)

- [14].广西河池:严查违规生产销售粘土(页岩)实心砖[J]. 墙材革新与建筑节能 2010(09)

- [15].辽塔遐思[J]. 吉林劳动保护 2018(08)

- [16].实心砖等建材产品被列入新版“高污染、高环境风险”产品名录[J]. 墙材革新与建筑节能 2018(03)

- [17].蒸压粉煤灰砖砌体复合抗剪计算建议公式[J]. 建筑砌块与砌块建筑 2008(05)

- [18].粉煤灰混凝土实心砖生产工艺及操作方法[J]. 砖瓦世界 2019(05)

- [19].粉煤灰混凝土实心砖生产工艺及操作方法[J]. 砖瓦世界 2011(08)

- [20].安阳诚信人工干燥内燃烧砖研究所[J]. 砖瓦 2017(10)

- [21].信阳雄狮装备科技股份有限公司[J]. 墙材革新与建筑节能 2016(12)

- [22].混凝土制品相关标准试析[J]. 墙材革新与建筑节能 2011(07)

- [23].刻槽对粉煤灰实心砖砌体结构抗剪强度影响研究[J]. 建筑技术开发 2017(17)

- [24].粘土空心砖和实心砖的高温力学性能对比试验研究[J]. 科技资讯 2012(12)

- [25].周期折减系数合理取值的探讨[J]. 建筑技术 2010(01)

- [26].GB/T 11945-20XX 蒸压灰砂实心砖和实心砌块(报批稿)[J]. 建筑砌块与砌块建筑 2018(01)

- [27].烧结砖实用生产技术(2)[J]. 砖瓦世界 2012(06)

- [28].如何做好混凝土多孔砖生产质量的控制[J]. 科技风 2010(13)

- [29].“圆形石堡”之家[J]. 现代装饰 2017(05)

- [30].粘土多孔砖瞬态传热数值分析[J]. 节能技术 2008(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ce78e526e306a2fb861c91c9.html