# 园林植株幼苗遮光棚论文和设计-翟汉文

### 全文摘要

园林植株幼苗遮光棚，包括支撑柱、调节柱、角钢座、连接螺栓，所述支撑柱中部具有立柱,立柱上部具有导向柱，导向柱外部均匀分布导向滑块,导向柱顶部具有连接柱,连接柱内部均匀分布连接孔，所述调节柱中部具有柱体,柱体内部具有导向柱槽,导向柱槽内部均匀分布滑块槽,导向柱槽上部具有连接柱通孔,柱体外部均匀分布固定座,固定座内部均匀分布固定孔，连接孔与固定孔配合形成固定腔，连接螺栓插入固定腔内，连接螺栓端部与连接螺母螺接，支撑柱与调节柱连接。

### 主设计要求

1.一种园林植株幼苗遮光棚，其特征是:包括支撑柱、调节柱、角钢座、连接螺栓，所述支撑柱中部具有立柱,立柱上部具有导向柱，导向柱外部均匀分布导向滑块,导向柱顶部具有连接柱,连接柱内部均匀分布连接孔，所述调节柱中部具有柱体,柱体内部具有导向柱槽,导向柱槽内部均匀分布滑块槽,导向柱槽上部具有连接柱通孔,柱体外部均匀分布固定座,固定座内部均匀分布固定孔，连接孔与固定孔配合形成固定腔，连接螺栓插入固定腔内，连接螺栓端部与连接螺母螺接，支撑柱与调节柱连接。

### 设计方案

1.一种园林植株幼苗遮光棚，其特征是:包括支撑柱、调节柱、角钢座、连接螺栓，所述支撑柱中部具有立柱,立柱上部具有导向柱，导向柱外部均匀分布导向滑块,导向柱顶部具有连接柱,连接柱内部均匀分布连接孔，所述调节柱中部具有柱体,柱体内部具有导向柱槽,导向柱槽内部均匀分布滑块槽,导向柱槽上部具有连接柱通孔,柱体外部均匀分布固定座,固定座内部均匀分布固定孔，连接孔与固定孔配合形成固定腔，连接螺栓插入固定腔内，连接螺栓端部与连接螺母螺接，支撑柱与调节柱连接。

2.根据权利要求1所述的园林植株幼苗遮光棚，其特征是: 所述支撑柱底部具有底盘,底盘内部均匀分布底盘通孔，地脚螺栓插入底盘通孔与地面内，支撑柱与地面连接，调节柱顶部与角钢座底面焊接，角钢座内部具有角钢槽，遮光板置入角钢槽内。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及园林领域，尤其涉及一种园林植株幼苗遮光棚。

背景技术

在园林工程进行幼苗育苗过程中，常需要对喜阴凉的幼苗进行遮光，此时需要架设遮光棚，因为幼苗生长速度较快，在出苗期其需要遮光高度较低，之后随生长高度变化调节，传统的遮光棚高度固定，其对幼苗出苗发育遮光效果不够理想，结构不够合理。

实用新型内容

本实用新型针对现有技术存在的上述不足，提供一种结构合理的园林植株幼苗遮光棚。

本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现：

一种园林植株幼苗遮光棚，包括支撑柱、调节柱、角钢座、连接螺栓，所述支撑柱中部具有立柱,立柱上部具有导向柱，导向柱外部均匀分布导向滑块,导向柱顶部具有连接柱,连接柱内部均匀分布连接孔，所述调节柱中部具有柱体,柱体内部具有导向柱槽,导向柱槽内部均匀分布滑块槽,导向柱槽上部具有连接柱通孔,柱体外部均匀分布固定座,固定座内部均匀分布固定孔，连接孔与固定孔配合形成固定腔，连接螺栓插入固定腔内，连接螺栓端部与连接螺母螺接，支撑柱与调节柱连接。

所述支撑柱底部具有底盘,底盘内部均匀分布底盘通孔，地脚螺栓插入底盘通孔与地面内，支撑柱与地面连接，调节柱顶部与角钢座底面焊接，角钢座内部具有角钢槽，遮光板置入角钢槽内。

有益效果：

导向柱置入导向柱槽内，导向滑块与滑块槽配合，起到导向作用的同时，还可以均匀承受因风力等外力造成的转动载荷，使连接平稳，结构合理，相邻的连接孔垂直分布，相邻的固定孔也为垂直分布，连接孔与固定孔配合形成固定腔，连接螺栓插入固定腔内，相邻的连接螺栓为垂直布置，可以均匀承受角钢座传递下来的重力载荷，结构合理，内可放置双面磨砂亚克力板，或按需求填充其他遮阳板材，结构合理。

附图说明

图1为本实用新型所述的园林植株幼苗遮光棚连接结构示意图。

图2为本实用新型所述的园林植株幼苗遮光棚支撑柱结构示意图。

图3为本实用新型所述的园林植株幼苗遮光棚调节柱结构示意图。

图4为本实用新型所述的园林植株幼苗遮光棚结构示意图。

具体实施方式

下面根据附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明：

一种园林植株幼苗遮光棚，包括支撑柱01、调节柱02、角钢座03、连接螺栓04，所述支撑柱01中部具有立柱11,立柱11上部具有导向柱12，导向柱12外部均匀分布导向滑块13,导向柱12顶部具有连接柱14,连接柱14内部均匀分布连接孔15，所述调节柱02中部具有柱体21,柱体21内部具有导向柱槽22,导向柱槽22内部均匀分布滑块槽23,导向柱槽22上部具有连接柱通孔26,柱体21外部均匀分布固定座24,固定座24内部均匀分布固定孔25，连接孔15与固定孔25配合形成固定腔，连接螺栓04插入固定腔内，连接螺栓04端部与连接螺母41螺接，支撑柱01与调节柱02连接。

所述支撑柱01底部具有底盘16,底盘16内部均匀分布底盘通孔17，地脚螺栓插入底盘通孔17与地面内，支撑柱01与地面连接，调节柱02顶部与角钢座03底面焊接，角钢座03内部具有角钢槽31，遮光板置入角钢槽31内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920073914.9

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:93(哈尔滨)

授权编号:CN209527342U

授权时间:20191025

主分类号:A01G 13/02

专利分类号:A01G13/02

范畴分类:12A;

申请人:翟汉文

第一申请人:翟汉文

申请人地址:150000 黑龙江省哈尔滨市道里区达江街达江小区8栋1单元2楼2室

发明人:翟汉文

第一发明人:翟汉文

当前权利人:翟汉文

代理人:白海军

代理机构:23212

代理机构编号:哈尔滨市邦杰专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ce9cf63b8400c67440dcc76c.html